II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работ по капитальному ремонту перекладки напорной сети канализации в районе Павшинского моста в г.Туле

- Наименование выполняемых работ:

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт напорной канализации К1н (2Д=500мм) | шт | 1 |

4. Ведомость работ по капитальному ремонту перекладки напорной сети канализации в районе Павшинского моста  в г. Туле

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Земляные работы. |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вм.0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3,457 |
| 2 | Разработка и доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 6,1662 |
| 3 | Перевозка грузов 1-го класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т. на расстояние до 8 км. | 1 т груза | 2174,676 |
| 4 | Водоотлив из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 21 |
| 5 | Подвешивание подземных коммуникаций | 1 м короба | 75 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1,55334 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100м3 грунта | 3,3633 |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000м3 грунта | 3,465 |
| 9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100м3 уплотненного грунта | 34,65 |
|  | Раздел 2. Трубопровод |  |  |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 основания | 5,618 |
| 11 | Устройство безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм | 100 м трубопроводов | 4,9074 |
| 12 | Монтаж установки горизонтального направленного бурения | шт | 1 |
| 13 | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения | шт | 1 |
| 14 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением для труб D=500 мм | м | 237 |
| 15 | Перевозка грузов 2-го класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т. на расстояние до 30 км. | 1 т груза | 21,759 |
| 16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д=800 мм | 1 км трубопровода | 0,00235 |
| 17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д=500 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием Д=400 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 19 | Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции битумной на стальные трубопроводы Д=800 мм | 1 км трубопровода | 0,00235 |
| 20 | Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции битумной на стальные трубопроводы Д=500 мм | 1 км трубопровода | 0,001 |
| 21 | Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции битумной на стальные трубопроводы Д=400 мм | 1 км трубопровода | 0,006 |
| 22 | Перевозка грузов 2-го класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 30 км. | 1 т груза | 0,6528 |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, втулок под фланец | 10 фасонных частей | 1,6 |
| 24 | Установка фасонных частей стальных сварных Д= 300-800 мм | 1т фасонных частей | 2,9205 |
| 25 | Перевозка грузов 1-го класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 30 км. | 1 т груза | 8,491 |
| 26 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д=400 мм | 1 фланец | 2 |
| 27 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д=500 мм | 1 фланец | 42 |
| 28 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д=800 мм | 1 фланец | 8 |
| 29 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Д=400 мм | 1 задвижка/клапан | 2 |
| 30 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных Д=500 мм | 1 задвижка/клапан | 7 |
| 31 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | 1 врезка | 2 |
|  | Разделы 3,4,5. Камера № 1,2,3 |  |  |
| 32 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 5,465 |
| 33 | Пропитка битумом | 1 т | 1,313 |
| 34 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,05 |
| 35 | Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,354 |
| 36 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 железобетона в деле | 0,098 |
| 37 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 Железобетонных конструкций | 0,0076 |
| 38 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,1168 |
| 39 | Установка люка | шт | 3 |
| 40 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,054 |
| 41 | Установка закладных деталей | 1 т | 0,9062 |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0603 |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0603 |
| 44 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты | 1 сальник | 12 |
| 45 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения (опоры) | 100 м3 железобетона в деле | 0,011 |
|  | Раздел 6. Колодец-гаситель МК 1 |  |  |
| 46 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 0,4 |
| 47 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0,428 |
| 48 | Перевозка грузов 1-го класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 15 т. на расстояние до 30 км. | 1 т груза | 10,272 |
| 49 | Пробивка в бетонных стенах отверстий (ввод в колодец) | 100 отверстий | 0,02 |