## Slide 1
”
“警钟长鸣”2016年民航事故症候案例讲解系列
第一期

## Slide 2
2016年5月1日东航A319 康定机场跑道外接地

## Slide 3
事件经过
2016年5月1日，东方航空四川分公司空客A319机型/B-6430号机执行成都-康定 MU5443航班。07:21塔台给出经KD801标准RNP-Ar程序进近，使用跑道33号的进场指令。07:30飞机高度修正海压6200米，因33号跑道五边天气变差，管制员指挥飞机上升至标准气压6600米，飞往KD614加入15号跑道RNP-Ar程序。07:40管制员指挥继续飞往KD614加入等待程序，此时飞机高度标准气压6300米。07:44飞机加入KD614左等待，保持标准气压高度6600米。07:56塔台接到气象报告15号跑道五边天气够标准，指挥飞机沿15号RNP程序进近。08:13，机组报告位置KD405，管制员提醒机组注意做好决断。08:15，塔台听到机组说“我复飞了”。随后管制员询问机组是否返航成都，机组回答“是的，回成都”，然后塔台指挥飞机上到标准气压8100米，经本场上空直飞KAMAX，并交给成都区调指挥。
该飞机在双流机场着陆后，机务检查发现飞机右主轮刮伤露线，右水平尾翼被一根黄色金属管贯穿损伤，2号发动机尾喷管外左侧有击伤痕迹，飞机蓝液压系统液压油漏光。跑道外接地事件，造成康定机场15号跑道入口6个引进灯和1个顺序闪光灯受损。

## Slide 5
调查结果
5月4日，民航西南局紧急会议，已确认为严重事故征候，最终报告和机组处理结果由总局发布，该事件结果和伊春8，24事故不一样，但是性质完全一样，只是侥幸捡回一架飞机。
高高原机场云雾变化快，最初塔台通知不够标准，机组盘旋等待够标准后再次进近，但决断高后副驾驶提醒不能见，机长存在再等一下就看到跑道的心态，导致飞机 提前场外触地。
高原运行排双机长，但是责任机长看到第二机长疲劳，让第二机长在客舱休息，一直没进驾驶舱。
副驾驶从西安刚调过来，没有接受高高原训练，不具备资质。
高高原机场在进近盘旋期间不按规定使用氧气，座舱高度始终在14000英尺左右。

## Slide 6
违章行为
高高原机场不够降落标准，机长仍坚持落地。
双机长执行航班，但航线机长因为疲劳飞行，该航班未在驾驶舱在座飞行。而是在头等舱休息。待复飞后后方进入驾驶舱参与飞行工作。
副驾驶2月刚调入成都分公司。未经过高高原的培训就执行高高原地区航班。调查时对资质进行造假。2月调入公司，但是记录显示1月就以完成培训。

## Slide 7
违章行为
飞机达到一万英尺时飞行机组没有用氧（因等待天气原因，一万英尺持续56分钟）
飞机多处受损，机场在询问飞机是否正常时，机组隐瞒受损情况。（无诚信）
飞机在跑到外105米处着地，撞坏7个跑到灯。降落时以2.6G着陆。（土地较为坚硬，否则机毁人亡，性质和伊春事件一样，只是结果不同）
应急管理环节薄弱。在调查过程中，全组相互隐瞒、做假证。包括多次询问乘务长，乘务长均表示航线机长在驾驶舱执行任务。

## Slide 8
奶酪模型
威胁
低能见
高高原运行
法规
公司规章
SOP
飞行员
决断高不能见继续进近
副驾驶不具备高高原资质
副驾驶资质弄虚作假
高高原只有一名机长在驾驶舱
一万英尺未按规定使用氧
标准喊话是否到位（下降率1100ft/min）
机组成员提出复飞后机长不执行复飞
盲目蛮干
侥幸心理
机体受损

## Slide 9
SHELL模型
S
L
L
E
H
硬件：机场&飞机满足高高原以及RNP-AR运行
环境：
公司运行环境不透明缺乏诚信，资质造假，应急管理环节薄弱；
天气环境边缘条件。
软件：RNP-AR程序以及机载数据库满足要求
人（左座机长）：极度缺乏法律规章意识/安全意识；侥幸心理；盲目蛮干；未按SOP执行。
人（其他机组成员）：缺乏诚信，缺乏法律规章意识；未按SOP执行。

## Slide 10
违章分析
副驾驶没有接受高高原训练，不具备资质。
未满足运行资质要求实施飞行属于 严重差错

## Slide 11
违章分析
飞机达到一万英尺时飞行机组没有用氧（因等待天气原因，一万英尺持续56分钟）
未满足（公司）运行规范或（特殊）限制要求实施飞行属于 一般差错

## Slide 12
违章分析
运行手册
6.52.3.2 在进近过程中没有建立稳定进近的情况下，应中断进近，强制复飞：
（1） 在仪表条件下（IMC）低于1000 英尺（AFE）或在能见条件下（VMC）低于500 英尺
（AFE）没有建立稳定进近；
（6.52.3.3 在进近过程中出现以下影响安全进近着陆的不正常情况时应复飞：
（4） 最后进近中遇到恶劣天气（雷雨、大风或风切变），影响着陆安全；
决断高后副驾驶提醒不能见，机长未执行复飞

## Slide 13
违章分析
决断高后副驾驶提醒不能见，机长存在再”闷”一下就看到跑道的心态，导致飞机 提前场外触地。
起飞或着陆过程中，冲出、偏出跑道或跑道外接地属于 严重事故症候
几近发生的可控飞行撞地属于 严重事故症候
未被列为事故的航空器结构受损或发动机解体，包括非包容性涡轮发动机失效属于 严重事故症候
轮胎爆破或脱层，造成航空器其他部位受损或影响航空器正常操纵属于一般事故症候
民航局规定，凡是未建立目视参考，低于最低下降高度/高和决断高度。高飞行的事件，航班责任机长 一律吊销执照

## Slide 14
处罚结果
局方处罚：两个机长吊销执照 、暂扣副驾驶执照，削减东川10%运量，资质作假罚款5万，东川不得新增加航班。
东航康定事件处理：两名机长终身停飞，吊销执照。副驾驶执照暂扣六个月。暂停加班包机新增航线，对高高原运行进行限制，削减运行总量。公司副总、总经理、党委书记都进行降级。运行副总免职。

## Slide 15
规章=生命线 遵守规章=珍爱生命

## Slide 16
飞行安全 身体安康

## Slide 17
谢谢