Une première sélection des sites susceptibles d’accueillir une installation photovoltaïque a eu lieu lors de la visite, en se basant sur les deux critères suivants :

- exposition au soleil

- pour les bâtiments : état apparent de la toiture et de la charpente

- pour les installations au sol (dont les ombrières de parking) : besoin de terrassement du terrain

- distance de raccordement au mini-réseau électrique prévu

Sites retenus :

| Dénomination * | Localisation | Nombre de bâtiments | Retenu pour étude du potentiel (nombre de bâtiments) | Motif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuge 3° Alpini | Hameau des Granges, parcelle 191 | 1 | Non | Projet de refaire le toit à moyen terme. Une installation PV doit se faire à cette occasion. |
| Ser Pacà |  | 1 | Non | Maison située dans le fond du vallon, avec de trop nombreux ombrages ; la proximité du ruisseau évoque un potentiel hydroélectrique mieux exploitable pour de faibles puissances (quelques dizaines de Watt) |
| - | Serre d’Amont 1 (ouest) | 1 | Oui | L’exposition est médiocrement favorable (nombreux arbres), mais la maison est trop isolée pour que cela soit intéressant de la raccorder par réseau. Il est donc préférable qu’elle ait sa propre installation autonome. |
| - | Serre d’Amont 2 (est) | 1 | Oui | Exposition correcte ; bâtiment isolé et donc un raccordement au réseau serait plus cher qu’une installation autonome. |
| Grange Serre d’Aval | Serre d’Aval | 2 | Oui | Exposition correcte ; bâtiments isolés et donc un raccordement au réseau serait plus cher qu’une installation autonome. |
| Chalets des Milles | Hameau des Granges, parcelle non-connue ; situé au-dessus du Refuge 3° Alpini | 3 | Oui (2) | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct (toitures en bardeaux de mélèze); situé à proximité du futur mini-réseau. Le toit en lauze est techniquement et architecturalement défavorable (malgré la présence actuelle de deux petits modules) donc ce bâtiment n’est pas retenu. |
| Refuge Ire Magi | Hameau des Granges, parcelle 30 | 1 + terrasse couverte | Oui (bâtiment) | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct ; situé à proximité du futur mini-réseau. Par contre, la toiture de la terrasse est trop en contrebas et dès lors, trop ombragée. |
| Chapelle | Hameau des Granges, parcelle 37 | 1 | Oui | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct ; situé à proximité du futur mini-réseau |
| - | Hameau des Granges, parcelle 38 | 1 | Oui | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct ; situé à proximité du futur mini-réseau |
| Il Cirmolo | Hameau des Granges, parcelle 43 | 1 | Oui | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct ; situé à proximité du futur mini-réseau |
| - | Hameau des Granges, parcelle 58 | 1 | Oui | Exposition correcte ; charpente et toiture en état correct ; situé à proximité du futur mini-réseau |
| - | Hameau des Granges, parcelles 68 et 242 | 1 | Oui | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant probablement besoin d’une rénovation ; |
| Paninecota bar | Hameau des Granges, parcelle 74 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente et toiture ayant probablement besoin d’une rénovation mais le propriétaire a indiqué son intention de le faire à court terme |
| - | Hameau des Granges, parcelles 68 et 242 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant probablement besoin d’un rénovation ; |
| - | Hameau des Granges, parcelles 233 et 234 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant probablement besoin d’un rénovation (234) ; |
| - | Hameau des Granges, parcelles 235 à 238 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant probablement besoin d’un rénovation ; |
| - | Hameau des Granges, parcelle 253 | 1 | Oui | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente et toiture en état correct ; |
| - | Hameau des Granges, parcelle 256 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant besoin d’un rénovation ; |
| - | Hameau des Granges, parcelle 257 | 1 | Oui (sous condition) | Exposition correcte ; situé à proximité du futur mini-réseau ; charpente en état correct, toiture ayant besoin d’un rénovation ; |
| Parking | Parcelles | 0 | Oui | Exposition correcte, distance au hameau raisonnable, terrain ne nécessitant qu’un terrassement marginal |
|  | Parcelle 152 | 0 | Oui | Exposition correcte ; distance au parking raisonnable ; peu de terrassement nécessaire |
|  | Parcelle 162 | 0 | Non | Exposition un peu moins bonne que la parcelle 152 (plus proche du flanc de montagne); distance au parking un peu plus importante ; terrassement nécessaire (sol nivelé, présence de pierres) ; par ailleurs, la puissance disponible sur le parking et la parcelle 152 à eux deux cumulés est déjà plus que suffisante. |
| Gibi’s home | Hameau des Granges, parcelle 45 | 1 | Non | Toiture et charpente nécessitant rénovation complète |
| - | Hameau des Granges, parcelle 53 | 1 | Non | Toiture plate avec étanchéité bitumineuse impliquant de mettre des structures métalliques inclinées (« shed ») qui devraient être fixées de manière forte pour résister au vent et à la neige avec risques pour l’étanchéité bitumineuse ; présence de nombreux éléments sur le toit. |
| - | Hameau des Granges, parcelle 44 | 1 | Non | Trop nombreux masques à l’exposition et toiture encombrée |
| - | Hameau des Granges, parcelle 44 | 1 | Non | Trop nombreux masques à l’exposition et toiture encombrée. Remarque : présence de petits panneaux PV mis par le propriétaire malgré ces conditions défavorables. |
| - | Hameau des Granges, parcelle 56 | 1 | Non | Ombrages (arbres et bâtiment de la parcelle 237) et mauvais état de la toiture |
| - | Hameau des Granges, parcelles 51 | 1 | Non | Exposition insuffisante :face nord-ouest mal exposée et encombrée ; face sud-est encombrée, avec ombrages des arbres, cheminées et décrochages des bâtiments avoisinants |
| - | Hameau des Granges, parcelle 229 | 1 | Non | Exposition insuffisante :face nord-ouest mal exposée et encombrée ; face sud-est encombrée, avec ombrages des arbres, cheminées et décrochages des bâtiments avoisinants |
| - | Hameau des Granges, parcelle 248 | 1 | Non | Exposition insuffisante :face nord-ouest mal exposée et encombrée ; face sud-est encombrée, avec ombrages des arbres, cheminées et décrochages des bâtiments avoisinants |
| - | Hameau des Granges, parcelle 230 | 1 | Non | Mauvaise orientation de la toiture et masques solaires (arbres ..) |

* Les dénominations indiquées sont celles qui ont pu être trouvées sur d’éventuels pancartes présentes sur les bâtiments.

Il est important de noter que les bâtiments n’ayant pu être visités, les jugements sur l’état de la charpente ne sont qu’au jugé, de l’extérieur et ne peuvent être pris comme un avis d’expert. D’une manière générale, avant tout travaux sur toiture, il sera nécessaire de prendre :

- L’avis d’un expert en charpente pour vérifier la compatibilité des surcharges prévues avec la charpente actuelle

- L’avis d’un couvreur qualifié photovoltaïque pour vérifier la pertinence de conserver ou remplacer la couverture actuelle dans le cadre d’un projet d’installation photovoltaïque.