# «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ

«Агентства по развитию

города Южно-Сахалинска»

О.В. Семенова

____________________________

«______» ________________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования (светодиодные экраны, системы управления и связи, оборудование для онлайн трансляций) и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию

1.  Место поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию:

г. Южно-Сахалинск.

2.    Составляющие комплекта оборудования:

2.1. Поставка, установка и подключение уличных светодиодных экранов и сопутствующего оборудования                           к системам/линиям электропитания, связи и коммуникаций на площади Ленина (в соответствии требований  пп.  5.1, 5.2, 5.3 настоящего Технического задания, далее - ТЗ) - 2 шт.

2.2. Производство и монтаж металлоконструкций для экранов на имеющихся фундаментах на основе конструкторской документации, разработанной Исполнителем, с учетом  требований п. 5.2 ТЗ - 2 шт.

2.3.  Комплект ЗИП для новых экранов (запасные части, инструменты и принадлежности) (п. 5.4 ТЗ) - 2 шт.

2.4.  Видеопроцессор (п. 5.5 ТЗ) - 2 шт.

2.5. Комплект оборудования и программного обеспечения для проведения онлайн трансляций на экранах и в сети Интернет - 1 шт. (п. 5.7 ТЗ)

2.6.  Управляющий компьютер (п. 5.6 ТЗ) в комплекте с монитором, мышкой и клавиатурой — 1 шт.

3. Сроки поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию:  120 календарных дней с даты заключения Контракта. График выполнения работ по Контракту предоставляется Исполнителем Заказчику не позднее 10-ти дней с даты заключения Контракта.

4. Требования к выполнению работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций, систем электроснабжения и телекоммуникаций.

Производить в соответствии с требованиями:

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования».

СП 53-102-2004 «Общие правила проектирования стальных конструкций».

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ».

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

ПУЭ (7 изд.) Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р50571.15-97 «Электроустановки зданий. Выбор  и монтаж электрооборудования, электропроводки.»

СНиП III-4-93 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.»

СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства.»

Составляющие систем управления экранами и трансляции (ретрансляции) видео- и аудиоданных должны обеспечивать как одновременную подачу данных одного типа на два экрана различными способами, так и раздельную.

5. Требования к светодиодным экранам, системе управления и связи, оборудованию для онлайн трансляций :

5.1. Характеристики и комплектующие светодиодного экрана:

| Тип применения | Уличный |
| --- | --- |
| Тип светодиода | DIP346 (1R1G1B) |
| Тип покрытия контактов светодиодов | Позолота |
| Тип обслуживания | Фронтальный |
| Шаг пикселя, мм | 10 |
| Ширина экрана, мм | Не менее 7040 |
| Высота экрана, мм | Не менее 4400 |
| Глубина экрана (с учетом металлоконструкции), мм | Не более 550 |
| Разрешение экрана, пиксели | Не менее 704 х 440 |
| Потребляемая мощность, макс./средняя, кВт | Не более 19/6,3 |
| Диапазон рекомендуемой рабочей температуры, ° С | Не менее от – 40 до + 45 |
| Угол обзора горизонтальный, градус | Не менее 120 |
| Угол обзора вертикальный, градус | Не менее 60 |
| Частота обновления, Гц | Не менее 1920 |
| Яркость, кд/м² | Не менее 7500 |
| Управление яркостью | Наличие |
| Количество световых оттенков, миллионов цветов | Не менее 16,77 |
| Глубина цвета, бит | Не менее 14 |
| Входное напряжение, Вольт | 380 |
| Материал кабинетов | Сталь (согласно ГОСТ 9045-93) |
| Класс защиты фронтальный/тыльный | Не менее IP65/IP54 |
| Автоматическое изменение яркости экрана по датчику освещенности | Наличие |
| Удаленное включение/выключение электропитания | Наличие |
| Узел учета электроэнергии | Наличие |
| Электрический шкаф | Наличие |
| Совместимость с операционной системой Windows 8.1, имеющейся у Заказчика | Наличие |
| Видеокамера для удаленного контроля фактического изображения на экране | Наличие |
| Аудио сопровождение видеотрансляций с возможностью дистанционного регулирования уровня звука (навесная уличная колонка и усилитель) | Наличие |
| Одновременная демонстрация видеоизображения на двух экранах | Наличие |
| Материалы и комплектующие для сборки светодиодного экрана | Наличие |
| Воспроизведение видео, фото, графической информации, времени и даты, текста на экране, передач телевизионных каналов | Наличие |
| Возможность обеспечения бегущей строки в нижней части экрана | Наличие |
| ТV-приставка, принимающая цифровой телесигнал DVB-T2 | Наличие |
| Видеокамера для удаленного контроля изображения на экране | Наличие |
| Шкаф управления: | Наличие |
| - кабель видео HDMI не менее 2 метра | Наличие |
| - маршрутизатор (роутер) 3G/4G/Wi-Fi | Наличие |
| - нагреватель с вентилятором 230В, 100Вт | Наличие |
| - управляющий компьютер (неттоп) | тактовая частота процессора — не менее 1,6 ГГц, не менее 4 ядер, ОЗУ- не менее 4 GB, жесткий диск SSD – не менее 128 GB |
| - видеоконтроллер в соответствии с требованиями п. 5.5 техзадания | Наличие |
| - 4-х портовый USB 3.0 мини-концентратор с адаптером | Наличие |
| - сетевой фильтр не менее 1,8 м (5 розеток) | Наличие |
| - термостат компактный | Наличие |
| - автоматическая система управлением электропитанием | Наличие |
| - датчик температуры окружающего воздуха | Наличие |
| Заземление конструкции | Наличие |
| Срок службы, час | Не менее 100000 |
| Гарантия, мес. | Не менее 36 |

Светодиодные экраны должны иметь программно-техническое обеспечение, не требующее оплаты за обновление или продление лицензии, и обеспечивающее следующие способы приема-передачи данных:

- удаленное управление экраном, размещение контента на нем, расписание показов и прочее посредством волоконно-оптического  кабеля (основной канал) и посредством 3G/4G/Wi-Fi (запасные каналы);

- ретрансляцию  телевизионного сигнала в цифровом формате;

- трансляцию аудио и видео данных, поступающих с микшерских аудио- и видеопультов или передвижных телевизионных станций (ПТС);

- перезагрузку, оповещение о сбоях в работе оборудования и ПО, диагностику и удаленное устранение программных сбоев.

5.2. Требования к металлоконструкциям, монтажным работам Исполнителя и вводу в эксплуатацию оборудования:

- Сборные металлоконструкции изготавливается Исполнителем. Технологическая карта сборки конструкций и расчет нагрузок на несущие конструкции должен учитывать имеющиеся железо-бетонные основания (не менее 52 тонны каждая) со встроенными анкерами и особенности климатических условий. При необходимости Исполнитель должен произвести усиление анкерных креплений и (или) фундамента. Исполнитель должен перед разработкой конструкции снять матрицы имеющихся анкеров для дальнейшего производства и крепления опоры (два фундамента имеют различные конфигурации анкеров). Ориентировочная высота опор должна быть в диапазоне 6,5 - 7 метров, если не будет расчетных ограничений; диаметр опоры не должен превышать толщину рамы под экран. Внутренний размер рам должен соответствовать размерам светодиодных кабинетов и экранов.

- Конструктив  экранов и расположение коммутационного и трансляционного оборудования должны обеспечивать без привлечения автовышки доступ ко входам/выходам оборудования для обеспечения подачи видео и аудио сигналов по кабелям от микшеров, ПТС и оборудования для онлайн трансляций в режиме реального времени; доступы должны быть защищены от несанкционированного доступа и погодных условий.

- Металлоконструкция экранов должна обеспечивать сохранность и работоспособность размещенного в нем оборудования. Конструкция экрана должна предусматривать необходимую вентиляцию для обеспечения нормативного режима работы оборудования.

- Разработанная конструкторская документация по производству и монтажу составных частей металлоконструкций и экранов, а также схема размещения и соединения элементов системы управления и устройств для трансляции аудио- и видео данных на экраны и в Интернет предоставляется Заказчику не позднее 3-х дней с даты прибытия оборудования в Южно-Сахалинск.

- Исполнитель собственными силами осуществляет производство и монтаж металлоконструкций. Металлоконструкция и сварные соединения должны быть обеспечены защитой от коррозии, загрунтованы и окрашены.  Внешняя облицовка конструкций двух экранов (задняя часть, по контуру и по внешнему диаметру опор) должна быть одинакова -  светло-бежевых, серебристых или светло-фисташковых цветовых оттенков, выполнена из композитных материалов типа алюкобонд. Исполнитель обязан согласовать эскизный макет конструкции с Заказчиком или его представителем и в случае необходимости внести изменения, удовлетворяющие Заказчика.

- Исполнитель обеспечивает подключение экранов к электроснабжению и подключение экрана (юг) к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) (точка подключения — на столбе в отдалении 10 - 15 м).  В случае недостаточного количества жил в имеющемся ВОЛС для полноценной работы всей системы оборудования экранов и (или) недостаточности длины кабеля  Исполнитель за свой счет обеспечивает прокладку оптоволоконного кабеля от здания мэрии (ул. Ленина, 173, ЦОД) до экрана (юг) с необходимым количеством жил для полноценного функционирования комплекса оборудования и с учетом резервных жил в количестве не менее двух.

- Исполнитель обеспечивает прокладку ВОЛС от одного экрана (юг) ко второму (север) методом наклонно-глубинного бурения на глубине не выше 0.7 метра на расстояние 80 - 90 м, предварительно проведя согласование земляных работ и поиск существующих трассировок кабельных линий связи и электроснабжения, и соединение оптических  волокон.

- Исполнитель производит пуско-наладочные работы, тестирование работы всего комплекта оборудования при различных способах подачи видеосигнала, проведение онлайн трансляции посредством передачи сигнала через 3G/4G мобильных операторов МТС и «Мегафон» до получения требуемого результата, обучение специалистов Заказчика или его представителей. Покупка сим-карт (для 3G/4G передатчика и роутеров) с соответствующим тарифом и параметрами передачи данных  для полноценной работы оборудования  производится за счет Исполнителя.

- Место установки видеокамер для контроля фактического изображения на экранах, роутеров и аудиосистемы согласовывается с Заказчиком или его представителем.

- Работы проводятся в центре города на площади Ленина. Все виды необходимых согласований для проведения работ и технических условий для присоединений осуществляет Исполнитель и за свой счет. Все работы выполняются в соответствии с соблюдением существующих норм и правил в области охраны труда, соблюдением норм безопасности.

5.3. Требования к волоконно-оптическому кабелю:
- Тип оптического волокна - G.652D для построения городских сетей и сетей доступа, с улучшенными изгибными характеристиками. 
- Рабочая длина волны должна быть 1310 нм, 1550 нм.
- Километрическое затухание для длины волны 1,31мкм - не более 0,4 дБ/км
- Километрическое затухание для длины волны 1,55мкм - не более 0,25 дБ/км 
- Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания 0,2дБ, среднее значение затухания должно составлять 0,15дБ.
- Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания 0,15дБ, среднее значение затухания должно составлять 0,1дБ. 
- Хроматическая дисперсия:
Интервалы длин волн — (от 1285 до 1330) нм* и (от 1525 до 1575) нм*;
При длине волны 1310 нм - не более 3,5 пс/(нм·км);
При длине волны 1550 нм - не более 18 пс/(нм·км).
-  Конструкция оптического кабеля должна обеспечивать его оптические, физико-механические, и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.
- Оптический кабель должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметром кабеля, при температуре (-30)ºС.
- Оптический кабель должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол  360º, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды.

5.4. Требования к комплектам ЗИП светодиодных экранов:

Комплекты должны содержать запасные части, инструменты и принадлежности в объеме 1-3 % от площади экрана, в том числе: передающая карты, принимающие карты, шлейфы, модули, светодиоды, микросхемы, провода питания, блоки питания и другое.

5.5. Характеристики видеопроцессора:

Обеспечивает совмещенную обработку видеосигнала и управление экраном, имеет  интегрированный профессиональный интерфейс для контроля за качеством изображения.

Технические характеристики:

- Входное разрешение: не менее 1920х1200@60 Гц;

- Емкость: не менее 2,35 миллиона пикселей, максимально CLK пиксель 165 MHz;

- Входные интерфейсы: 2хCVBS, 2хVGA, DVI, HDMI, DP, SDI.

Количество и перечень входов и характеристика разрешения:

- 2  VGA: стандарт VESA, макс. поддерживаемое разрешение на входе 1920×1200 при 60 Гц

- 1  DVI: стандарт VESA, макс. поддерживаемое разрешение на входе 1920×1200 при 60 Гц

- 2  CVBS: PAL/NTSC

- 1  HDMI: стандарт EIA/CEA-861, в соответствии со стандартом HDMI-1.3, поддержка HDCP

- 1  DP: стандарт VESA

- 1  SDI : 480i, 576i, 720P, 1080i/P.

Количество и перечень выходов и характеристика разрешения:

1  DVI :

- 1024×1280 при 60 Гц, 1536×1536 при 60 Гц

- собственное выходное разрешение (оптимизация полосы пропускания)

- макс. разрешение по горизонтали 3840 пикселей

- макс. разрешение по вертикали 1920 пикселей

1  VGA :

- 1280×1024 при 60 Гц, 1440×900 при 60 Гц, 1680×1050 при 60 Гц

- 1600×1200 при 60 Гц, 1600×1200 при 60 Гц — уменьшенное

- 1920×1080 при 60 Гц, 2560×816 при 60 Гц, 2048×640 при 60 Гц

- 1920×1200 при 60 Гц, 2304×1152 при 60 Гц, 2048×1152 при 60 Гц

1  SDI: 480i, 576i, 720p, 1080i/p в соответствии с характеристиками входного SDI-сигнала

- Неограниченное каскадное соединение, бесшовное соединение;

- Возможность осуществления калибровки баланса белой и цветной гаммы, для достижения естественных, глубоких цветов TRUE COLOR;

- Наличие системы  для  обеспечения четкой, стабильной работы, без мерцания, эффекта сканирования;

- Наличие HDMI / внешнего звукового сигнала;

- Приближение картинки: поддерживается;

- Видеомонитор: VGA выход, DVI OUT;

- Возможность управления светодиодным экраном напрямую, без компьютера;

- Режим связи: USB / LAN;

- Crop настройка: поддерживается;

- Видео Loop: DVI LOOP, SDI LOOP;

- Мозаика из картинок: поддерживается;

- Функция PIP (картинка в картинке), с возможностью регулировки;

- Выходной интерфейс: 4 порта Ethernet;

- Поддержка видео формата: 10, 8 бит, HD;

- Быстрая настройка и отладка экрана, нажатием пальца, всего за 30 секунд;

- Быстрая и эффективная настройка яркости и цветопередачи каждого отдельного светодиода;

- "Горячее" резервирование, сохранение пользовательских настроек;

- Плавный "уход" и переключение видеоряда;

- Интерфейс управления с ЖК-дисплеем;

- Поддержка нескольких контроллеров для управления большим LED экраном;

- Сертификат: RoHS, CЕ.

5.6. Требования к управляющему компьютеру:

|  | Порт USB 3.0 тип A | Не менее 2 шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тактовая частота процессора | Не менее 3.5 ГГц |  |
|  | Количество ядер | Не менее 4 |  |
|  | Кэш-память | Не менее 6 МБ |  |
|  | Тип процессора | Не менее Core i5-7400 |  |
|  | Тип оперативной памяти | Не менее DDR4 |  |
|  | Частота памяти | Не менее 2400 МГц |  |
|  | Оперативная память (RAM) | Не менее 8 ГБ |  |
|  | Производитель видеопроцессора | NVIDIA или аналог |  |
|  | Графический контроллер | Поддержка стандартов - DirectX 12, OpenGL4.5 Количество видеочипов — не менее 1 Технологический процесс — не менее 14 нм Штатная частота видеочипа (МГц) - не менее1290 МГц Турбочастота — не менее 1493 МГц Количество универсальных процессоров — не менее768 Число текстурных блоков — не менее 48 Число блоков растеризации — не менее 32 Версия шейдеров - 5.0 Объем видеопамяти — не менее 4 ГБ Тип памяти - GDDR5 Эффективная частота памяти (МГц) - не менее 7108 МГц Разрядность шины памяти — не менее 128 бит Максимальная пропускная способность памяти (Гбайт/сек) - 113.728 Гбайт/сек Интерфейс подключения - PCI-E Версия PCI Express - 3.0 Количество подключаемых одновременно мониторов - не менее 3 Видео разъемы - HDMI, DisplayPort, DVI-D Максимальное разрешение — не менее 7680x4320 Разъемы дополнительного питания - 6-pin Максимальное энергопотребление - 75 Вт Рекомендуемый блок питания - 300 Вт Тип охлаждения - активное воздушное Тип и количество установленных вентиляторов - не менее 2 осевых |  |
|  | Объем видеопамяти | Не менее 4 ГБ |  |
|  | Жесткий диск (HDD) | Не менее 1 ТБ |  |
|  | Жесткий диск (SSD) | Не менее 128 ГБ |  |
|  | Монитор, размер | Не менее 24 дюйма |  |
|  | Оптическая проводная мышь | Наличие |  |
|  | Клавиатура | Наличие |  |

| 5.7. Спецификация оборудования для проведения онлайн трансляций |
| --- |
|  | Наименование | Требования к техническим характеристикам и свойствам оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Беспроводная HD видео передающая система | Компактная система беспроводной передачи данных несжатого сигнала 3G/HD-SDI формата Full HD 1080p60 с нулевой задержкой кадра (не более 1 мс). | шт. | 4 |
|  |  | Видео |  |  |
|  |  | Стандарты сигнала | SMPTE 424M Level A SMPTE 292M |  |  |
|  |  | Видео форматы | 3G: YCbCr 4:2:2 10bit |  |  |
|  |  |  | 1080p 60 / 59.94 / 50Гц |  |  |
|  |  |  | HD: YCbCr 4:2:2 10bit |  |  |
|  |  |  | 1080i 60/ 59.94 /50Гц |  |  |
|  |  |  | 1080p 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98Гц |  |  |
|  |  |  | 720p 59.94 / 50Гц |  |  |
|  |  | Звук | Звук вложен в SDI |  |  |
|  |  | Беспроводная передача |  |  |
|  |  | Частоты | US: 5270, 5310, 5510, 5550, 5670MГц |  |  |
|  |  |  | EU: 5510, 5550, 5670MГц |  |  |
|  |  | Полоса частот на канал | 40MГц |  |  |
|  |  | Формат передачи | MIMO / OFDM / JSCC |  |  |
|  |  | Антенна | Передатчик | Внешняя x2 |  |  |
|  |  |  | Приемник | Внутренняя x4 (Принимающая) Внутренняя x1 (Передающая) |  |  |
|  |  | Кодирование | Шифрование AES 128bit |  |  |
|  |  | Link mode | UNICAST |  |  |
|  |  | Индикация и управление |  |  |
|  |  | LINK LED | Поиск | Мигание |  |  |
|  |  |  | Соединение | Горит |  |  |
|  |  | VIDEO LED | Видео исправно | Горит |  |  |
|  |  |  | Видео неисправно | Не горит |  |  |
|  |  | POWER LED | Питание вкл | Горит |  |  |
|  |  |  | Питание откл. | Не горит |  |  |
|  |  | Коннекторы |  |  |
|  |  | Видео входы\выходы | Передатчик | BNC x1 (SDI вход) |  |  |
|  |  |  |  | BNC x1 (SDI буферный выход) |  |  |
|  |  |  | Приемник | BNC x1 (SDI выход) |  |  |
|  |  | GPI выход | Только передатчик | 3.5 Ф mini jack |  |  |
|  |  |  |  | Выход с открытым коллектором |  |  |
|  |  |  |  | MAX 24V 40 мА |  |  |
|  |  | DC вход | Pinjack | 5.5Ф x 2.1 Ф |  |  |
|  |  | Технические параметры |  |  |
|  |  | Вес | Передатчик | не более 150 грамм |  |  |
|  |  |  | Приемник | не более I65 грамм |  |  |
|  |  | Напряжение питания | DC 7-17V |  |  |
|  |  | Мощность потребления | Передатчик | 8 Ватт (MAX) |  |  |
|  |  |  | Приемник | 10 Ватт (MAX) |  |  |
|  |  | Рабочая температура | диапазон не уже 0 ~ 40 °C |  |  |
|  |  | Сертификация | FCC: Part 15 subpart E (15.407) |  |  |
|  |  |  | CE: EN 62311:2008 |  |  |
|  |  |  | EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17 |  |  |
|  |  |  | EN 65950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |  |  |
|  |  |  | RoHS compliant |  |  |
| 2 | Мобильная видеостудия | Мобильная видеостудия в кейсе с 17.3" LCD мультиэкранным монитором и микшером на 6 каналов вещания | шт. | 1 |
|  |  | • Входы: не менее 4 x SDI, 2 x HDMI |  |  |
|  |  | • 2 x Upstream Keyers, поддержка Chroma Key & Linear/Luma Key |  |  |
|  |  | • 2 x DSK, поддержка Linear & Luma Key режимов |  |  |
|  |  | • 1 x PIP (картинка-в-картинке) (назначаемый на любой из 4 кеиров) |  |  |
|  |  | • Встроенный 17.3” HD LCD монитор должен отображать все источники и каналы Превью и Программа на одном мониторе. |  |  |
| 3 | Аудиомикшер | Аналоговый микшер звука | шт. | 1 |
|  |  | 4 микрофонных предусилителя с фантомным питанием аналогичных автономным предусилителям |  |  |
|  |  | Количество каналов: не менее 12 |  |  |
|  |  | Моно входы: не менее 4 |  |  |
|  |  | Стерео входы: не менее 4 |  |  |
|  |  | Подключение по USB: должно быть |  |  |
|  |  | Микрофонные предусилители: не менее 2 |  |  |
|  |  | Фантомное питание: предусмотрено |  |  |
|  |  | Эквалайзеры моно каналов: 3-полосный |  |  |
|  |  | Компрессоры: не менее 4 |  |  |
|  |  | Индикатор уровня громкости: не менее 4 светодиода |  |  |
|  |  | Беспроводное подключение (2 канала): обязательно |  |  |
|  |  | Шины посыла/возврата: не менее 1 |  |  |
|  |  | Процессор эффектов: необязательно |  |  |
|  |  | Размер (ШхВхГ), мм: не более 250х50х248 |  |  |
|  |  | Вес, кг: не более 1,5 |  |  |
| 4 | Катушки для кабеля с внешним держателем | Металлическая кабельная катушка, внутренний диаметр не более 300 мм, с внешним держателем кабеля, барабан: диаметр не более 178 мм, ширина не более 142 мм , вес не более 3120 г | шт | 4 |
| 5 | Кабель коаксиальный оконеченный | Кабель оконеченный, коаксиальный длина 90 метров. | шт. | 5 |
|  |  | Тип кабеля HD PRO 0,6/2,8AF |  |  |
|  |  | Тип разъемов NBNC75BFG7 |  |  |
| 6 | Аккумуляторная батарея | Li-ion аккумулятор 8,8 А/ч, 14,8 В с индикатором заряда с 4 LED, выходом для накамерного света и креплением типа V-Mount | шт. | 4 |
|  |  | Емкость: | не менее 130 Вт/ч |  |  |  |
|  |  | Выходная мощность: | максимум 80 Вт |  |  |  |
|  |  | Время работы аккумулятора при нагрузке 30Вт: | не менее 265 минут |  |  |  |
|  |  | Выходной разъем: | Power Tap, 2 pin (F) |  |  |  |
|  |  | Тип элементов: | Lithium-ion |  |  |  |
|  |  | Элементы производства: | LG, Grade A |  |  |  |
|  |  | Тип крепления: | V-Mount |  |  |  |
|  |  | Размеры (Ш х В х Г): | не более 101 x 152 x 52 мм |  |  |
|  |  | Вес: | не более 890 грамм |  |  |  |
| 7 | Зарядное устройство | Двухканальное, одновременное зарядное устройство с AC адаптером для Li-ion аккумуляторов с креплением типа V-Mount | шт. | 1 |
|  |  | Питание: | AC 90-240В, 47-63Гц |  |  |  |
|  |  | Выход зарядного устройства: | DC 16.8В 2.5A |  |  |  |
|  |  | DC Выход: | 15В 4.0A |  |  |  |
|  |  | Размеры (Ш х В х Г): | не более 141 x 231 x 60 мм |  |  |
|  |  | Вес: | не более 1кг |  |  |  |
|  |  | Тип заряжаемых аккумуляторов: | Lithium-ion |  |  |  |
|  |  | Устройство должно быть полностью функционально совместимо с батареей, позиция № 7. |  |  |
| 8 | Стойка микрофонная | Конструкция стойки : усиленная |  |  |  |  |
|  |  | Тип стойки : «журавль» |  |  |  |  |
|  |  | Материал стойки : сталь, пластик. |  |  |  |  |
|  |  | Высота стойки : от 900 мм. до 1605 миллиметров. |  |  |  |  |
|  |  | Длина стойки : не менее 840 миллиметров. |  |  |  |  |
|  |  | Механизм крепления микрофона: винтовое соединение с контргайкой. |  |  |  |
|  |  | Крепления для провода: пластиковые зажимы, не менее 2. |  |  |  |  |
|  |  | Тип основного соединения: телескопическое соединение. |  |  |  |  |
|  |  | Опорная конструкция стойки: три ноги, складные. |  |  |  |  |
|  |  | Анти скользящий компонент: резиновые, противоскользящие наконечники на опорных ногах. |  |  |
|  |  | Вес: не более 3,18 кг. |  |  |  |  |
|  |  | Цвет стойки : черный |  |  |  |  |
| 9 | Микрофон | Конденсаторный микрофон типа "пушка" |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Капсюль: 0,50 " |  |  |  |  |
|  |  | Диаграмма направленности: суперкардиоида |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц |  |  |  |  |
|  |  | Выходное сопротивление: не более 250 Ом |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное звуковое давление: 131dB SPL (на 1 кГц, КНИ 1% в 1 кОм нагрузки) |  |  |
|  |  | Максимальный выходной уровень 6.9dBu (@ 1 кГц, 1% THD на 1 кОм нагрузки) |  |  |
|  |  | Чувствительность: -36.0 dB на 1 Вольт / Паскаль (15.00mV @ 94 дБ SPL) + / - 2 дБ @ 1 кГц |  |  |
|  |  | Электропитание: P48, P24, AA |  |  |  |  |
|  |  | Вес: не более 161 г |  |  |  |  |
|  |  | Выход: XLR |  |  |  |  |
| 10 | Ветрозащита | Ветрозащита для микрофона меховая |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Ветрозащита должны быть полностью функционально совместима с микрофоном позиция № 9. |  |  |
| 11 | Шкаф напольный рэковый | Монтажная высота: | 12U |  | шт. | 1 |
|  |  | Способ монтажа: | напольный |  |  |  |
|  |  | Стандарт размещаемого оборудования: | стандарт 19” |  |  |  |
|  |  | Передняя дверь/панель: | обзорная дверь |  |  |  |
|  |  | Тип крыши: | верхняя панель (столешница) из плиты МДФ |  |  |
|  |  | Тип столешницы: | Calvados |  |  |
|  |  | Тип основания: | ножки с регулируемой высотой |  |  |
|  |  | Тип монтажных профилей: | 2 пары 19” L-образных монтажных профилей |  |  |
|  |  | Степень защиты: | IP20 |  |  |  |
|  |  | Цвет: | черный |  |  |  |
|  |  | Способ поставки: | в собранном виде |  |  |  |
|  |  | Габариты и вес |  |  |  |  |
|  |  | Высота, мм: | 604 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм: | 600 |  |  |  |
|  |  | Глубина, мм: | 400 |  |  |  |
|  |  | Масса без упаковки: | не более 35 кг |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |
|  |  | Материал: | листовая сталь |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия : | порошковая краска |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы: | плита МДФ |  |  |  |
|  |  | Эксплуатационные характеристики |  |  |  |
|  |  | Допустимая статическая нагрузка: | не менее 30 кг |  |  |  |
|  |  | Упаковка |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки: | Корпус шкафа в сборе |  |  |
|  |  |  | Передняя тонированная стеклянная дверь |  |  |
|  |  |  | Задняя панель |  |  |
|  |  |  | Одноточечный дверной замок с комплектом ключей |  |  |
|  |  |  | Верхняя панель (столешница) из плиты МДФ |  |  |
|  |  |  | 19” Г-образные монтажные профили (4 шт.) |  |  |
|  |  |  | Пылезащитный кабельный ввод |  |  |
|  |  |  | Ножки с регулируемой высотой (4 шт.) |  |  |
|  |  | Тип упаковки: | коробка из многослойного гофрированного картона |  |  |
|  |  | Высота упаковки: | 650 мм |  |  |
|  |  | Ширина упаковки: | 630 мм |  |  |
|  |  | Глубина упаковки: | 430 мм |  |  |
|  |  | Масса в упаковке: | не более 38,8 кг |  |  |
| 12 | Контрольный монитор | Контрольный монитор с двумя независимыми 8-дюймовыми ЖК-экранами должен обеспечивать удаленную настройку по локальной сети Ethernet | шт. | 1 |
|  |  | Интерфейс SDI | В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B и SMPTE 425M |  |  |
|  |  | Цветовое пространство SDI | REC 601, REC 709 |  |  |  |
|  |  | Автоматическое переключение SDI | Автоматическое переключение между стандартами SD, HD или 3 Гбит/с SDI |  |  |
|  |  | Цветовая субдискретизация | 4:2:2 и 4:4:4 |  |  |  |
|  |  | Форматы SDI | 525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL |  |  |  |
|  |  |  | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Форматы 2K | 2K DCI 23,98p/24p/25p |  |  |  |
|  |  |  | 2K DCI 23,98PsF/24PsF/25PsF |  |  |  |
|  |  | Вид дисплея | ЖК-дисплей с активной матрицей TFT |  |  |  |
|  |  | Разрешение | не менее 800 x 480 пикселей |  |  |  |
|  |  | Время отклика | < 15 мс. |  |  |  |
|  |  | Коэффициент контрастности | В обычных условиях 500:1 |  |  |  |
|  |  | Глубина цвета | не менее 16,7 млн цветов |  |  |  |
|  |  | Источник питания | Универсальный блок питания 12 В |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 20 Вт |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочего напряжения | 12-15 В |  |  |  |
|  |  | Габариты (ШхВхГ), мм | 482 х 133 х 35 |  |  |  |
|  |  | Вес | не более 1,45 кг |  |  |  |
| 13 | Компьютер | Тип | Ноутбук | шт. | 2 |
|  |  | Установленная ОС | Лицензионная операционная система Windows версии 8.1, в редакции Профессиональная, русская версия с установленными последними обновлениями (эквивалент невозможен по причине требований информационной безопасности Заказчика ПО) — 1 шт. | Windows 10 — 1 шт. |  |  |
|  |  | Порты (интерфейсы) | Не менее 3 х USB, 1 х HDMI |  |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти | не менее 8 Гб |  |  |  |
|  |  | Выход на наушники | наличие |  |  |  |
|  |  | Цвет | любой |  |  |  |
|  |  | Микрофонный вход | наличие |  |  |  |
|  |  | Веб-камера | наличие |  |  |  |
|  |  | LAN | наличие |  |  |  |
|  |  | Объем жесткого диска | не менее 500 Гб |  |  |  |
|  |  | Wi-Fi | наличие |  |  |  |
|  |  | Bluetooth | наличие |  |  |  |
|  |  | Оптическая проводная мышь | наличие |  |  |  |
|  |  | Процессор |  |  |  |
|  |  | Количество ядер | не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Тактовая частота | не ниже 2,5 ГГц |  |  |  |
|  |  | Видеокарта |  |  |  |
|  |  | Объем видеопамяти | не менее 2 Гб |  |  |  |
|  |  | Тактовая частота | не менее 1024 МГц |  |  |  |
|  |  | Частота памяти | не менее 2250 МГц |  |  |  |
|  |  | Тип памяти | DDR3\GDDR5 |  |  |  |
|  |  | DirectX 12 | наличие |  |  |  |
|  |  | Экран |  |  |  |
|  |  | Размер экрана | В диапазоне от 15 до 16 дюймов |  |  |  |
|  |  | Разрешение экрана | не ниже 1920 х 1080 |  |  |  |
| 14 | Кабельный трап | Пластиковый кабельный трап/мост одножильный для защиты кабеля от механических повреждений | шт. | 75 |
|  |  | Материал: пластик |  |  |  |  |
|  |  | Прочность: допустимая кратковременная нагрузка: до 1,5 тонн |  |  |  |
|  |  | Цвет: любой |  |  |  |  |
|  |  | Ширина: не более 133 мм |  |  |  |  |
|  |  | Длина: не менее 1000 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес: не более 1,3 кг |  |  |  |  |
|  |  | Высота: до 20 мм |  |  |  |  |
|  |  | Сечение канала: не менее 39х13мм |  |  |  |  |
| 15 | Конвертор HDMI в SDI | Конвертор из HDMI на входе в SDI на выходе, позволяет передавать сигнал HDMI-камер на большие расстояния по SDI-кабелю. Должен поддерживать автоматическое переключение между SD и HD, иметь два SDI-выхода, оснащен встроенной литий-ионной полимерной батареей и внешним источником питания. | шт. | 1 |
|  |  | Форматы SD | 525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL |  |  |  |
|  |  | Форматы HD | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс SDI | В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601 |  |  |  |
|  |  | Скорость SDI-видеопотока | Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями |  |  |
|  |  | Частота выборки SDI-изображения | 4:02:02 |  |  |  |
|  |  | Дискретизация SDI-звука | Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит) |  |  |
|  |  | Цветовое разрешение SDI | 4:02:02 |  |  |  |
|  |  | Цветовое пространство SDI | YUV |  |  |  |
|  |  | Форматы SDI | 525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL |  |  |  |
|  |  |  | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Форматы HDMI | 480p/60 NTSC, 576p/50 PAL |  |  |  |
|  |  |  | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Цветовое пространство HDMI | YUV и RGB |  |  |  |
|  |  | Цветовое разрешение HDMI | 4:2:2 (во всех форматах), 4:4:4 (в форматах до 1080p29.97) |  |  |
|  |  | Батарея | Срок работы от батареи не менее 2 часов. Должен быть индикатор заряда батареи с переключателем. |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | В обычных условиях 2,3 Вт |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочего напряжения | 12-31 В постоянного тока |  |  |  |
| 16 | Комплект оборудования системы передачи ТВ сигналов с использованием IP сетей | 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: | шт. | 1 |
|  |  | 1.1. Комплект оборудования (далее комплект) должен состоять из двух частей: мобильного блока и стационарного блока (сервера). |  |  |
|  |  | 1.2. Система должна обеспечивать передачу и прием ТВ сигналов и сигналов служебной связи (опционально). |  |  |
|  |  | 1.3. Поддерживаемые форматы: SD, 720p50, 1080i50, протоколы IP: RTP, RTSP, UDP и HTTP. |  |  |
|  |  | 1.4. Видео/аудио интерфейсы: HD/SD-SDI с вложенным звуком (не менее 4 аудио каналов), HDMI с вложенным звуком (не менее 4 аудио каналов). |  |  |
|  |  | 1.5. Переход в рабочее состояние после первого включения или перезагрузки системы - не более 1 мин. |  |  |
|  |  | 1.6. Управление мобильным блоком должно осуществляться, как через сервер, так и непосредственно через графический интерфейс на сенсорном экране мобильного блока. |  |  |
|  |  | 1.8. Возможность подключение новых IP соединений к мобильному блоку (Ethernet, Wi-Fi, внешних модемов, подключение/отключения новых сим-карт) должна быть обеспечена без остановки трансляции. |  |  |
|  |  | 1.9. В мобильном блоке должна быть обеспечена функция точки доступа с возможностью подключения к глобальной сети Интернет. |  |  |
|  |  | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНОМУ БЛОКУ: |  |  |
|  |  | 2.1. Должны быть обеспечены способы передачи через: 3G/4G сети, Wi-Fi и Ethernet c поддержкой стационарного и динамического IP адресов, а так же сопряжение с IP терминалами спутниковых систем (Inmarsat BGAN) и других спутниковых IP систем Ka и Ku диапазонов, суммарно до 12 одновременных соединений. |  |  |
|  |  | 2.2 Блок должен иметь в наличии не менее 6 интегрированных модемов с RF антеннами. |  |  |
|  |  | 2.2. Нижняя граница скорости передачи цифрового потока, обеспечивающая удовлетворительное качество изображения передаваемого ТВ сигнала с переменным бит рейдом должна быть мне менее 150 кбит/с. |  |  |
|  |  | 2.3. Должна поддерживаться минимальная временная задержка доставки ТВ сигнала до принимающего сервера: при GSM подключении не более 0,5 с., при Ethernet подключении не более 0,5 с., при работе в спутниковых IP системах не более 3 с. |  |  |
|  |  | 2.4. В блоке должен быть встроенный SSD диск, обеспечивающий возможность автоматической непрерывной записи входного ТВ сигнала, а также должна обеспечиваться возможность удаленной разметки и передачи необходимого фрагмента записи на сервер (опционально). |  |  |
|  |  | 2.5. Энергетический объем внутренней батареи должен быть не меньше 98 Втч. |  |  |
|  |  | 2.6. На блоке должна быть обеспечена опциональная возможность приема обратного ТВ сигнала от сервера с возможностью просмотра через HDMI выход. |  |  |
|  |  | 2.7. На сенсорном экране блока должна быть предусмотрена возможность выбора сервера (IP адреса), скорости потока и величины задержки. |  |  |
|  |  | 2.8. Блок должен иметь возможность работы от внешней аккумуляторной батареи. |  |  |
|  |  | 2.9. Блок должен использовать в своей работе кодек Н.264 |  |  |
|  |  | 2.10. Блок должен имеет опциональную возможность переключения в режим роутера для раздачи широкополосного доступа с глобальную сеть интернет со скоростью до 200 Мбит. |  |  |
|  |  | 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРУ |  |  |
|  |  | 3.1. На сервере должна быть установлена программа для дистанционного контроля работы мобильного блока (мобильных блоков). |  |  |
|  |  | 3.2. На сервере должна быть обеспечена возможность отключения и подключения новых IP соединений на мобильном блоке (блоках) без остановки трансляции; |  |  |
|  |  | 3.3. На сервере должен быть обеспечен контроль и изменение величины временной задержки на мобильном блоке без остановки трансляции. |  |  |
|  |  | 3.4. На сервере должна быть обеспечена возможность изменения скорости цифрового потока на мобильном блоке без остановки трансляции; |  |  |
|  |  | 3.5. Должна быть обеспечена возможность визуального контроля записанного на мобильном блоке видео материала и его получение на сервере, как в реальном времени, так и в режиме отложенной передачи, целиком и фрагментарно, с помощью разметки начальной и конечной точек выбранного фрагмента (опционально); |  |  |
|  |  | 3.6. Должна быть обеспечена функция дистанционного управления мобильным блоком (блоков) системы с возможностью изменения конфигурации и контроля (опционально); |  |  |
|  |  | 3.7. Должна быть обеспечена возможность передачи ТВ сигнала с сервера на другие серверы (опционально). |  |  |
|  |  | 3.8. Должна быть обеспечена возможность IP стриминга. До 6 каналов IP раздачи одновременно. Поддерживаемые протоколы: HTTP, RTMP, UDP, multicast, unicast. Контейнеры: ASF, Flash, TS. Компрессия: Flash, MPEG2, H264. |  |  |
|  |  | 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  |  | 4.1. Конструктив сервера должен обеспечивать возможность его установки в 19” стойку и не должен превышать размер 1RU. |  |  |
|  |  | 4.2. Мобильный блок должен иметь встроенный заменяемый аккумулятор. Время работы блока от встроенного аккумулятора не менее 2 часов. Общий вес блока не более 1,6 кг. |  |  |
|  |  | 4.3. Мобильный блок должен быть снабжен защитным чехлом/рюкзаком для транспортировки. Рюкзак должен быть оборудован переходной площадкой A-Mount или V-Mount для подключения внешней аккумуляторной батареи. |  |  |
|  |  | 4.4. Мобильный блок должен быть снабжен дополнительным набором питания, который в себя включает две аккумуляторные батареи, энергетический объем которых не должен быть меньше 98 Втч., и одного двухканального зарядного устройства. |  |  |
|  |  | 4.5. На лицевых панелях оборудования должны иметься: |  |  |
|  |  | Мобильный блок: |  |  |
|  |  | - выключатель/индикатор электропитания; |  |  |
|  |  | - LCD монитор, отображающий следующее: изображение входного ТВ сигнала, контроль состояния IP модемов (подключено, подключено с ограничениями, отсутствие соединения), индикацию уровня аудио сигнала, состояние передачи (STBAY, трансляция), скорость потока и величину задержки, имя сервера на который ведется трансляция, состояние аккумуляторных батарей. |  |  |
|  |  | Сервер: |  |  |
|  |  | - выключатель/индикатор электропитания. |  |  |
|  |  | 4.6. На задних панелях оборудования комплекта должны иметься следующие разъемы: |  |  |
|  |  | Мобильный блок: |  |  |
|  |  | - DC разъем для подключения внешнего источника питания; |  |  |
|  |  | - Слоты под сим-карты, не менее 6; |  |  |
|  |  | - 4 USB-разъёма для загрузки файлов (опционально), обновления установок конфигурации и подключения USB-клавиатуры; |  |  |
|  |  | - Разъем RJ-45 для подключения к сети Ethernet; |  |  |
|  |  | - BNC разъем для подачи входного ТВ сигнала; |  |  |
|  |  | - 2 HDMI разъема для входного и выходного ТВ сигналов; |  |  |
|  |  | - Аудио разъем для служебной связи (опционально). |  |  |
|  |  | Сервер: |  |  |
|  |  | - BNC разъем для выходного ТВ сигнала; |  |  |
|  |  | - BNC разъем для подачи обратного ТВ сигнала (опционально); |  |  |
|  |  | - Аудио разъем для служебной связи; |  |  |
|  |  | - 2 разъёма RJ-45 для подключения к сети Ethernet; |  |  |
|  |  | - BNC разъем для сигнала синхронизации; |  |  |
|  |  | - 4 разъема для подключения USB носителей (загрузки ТВ файлов), |  |  |
|  |  | - HDMI мониторный выход. |  |  |
| 17 | Конвертор SDI в HDMI | Конвертор из SDI на входе в HDMI на выходе, позволяет передавать сигнал SDI-камер на большие расстояния по SDI-кабелю для подключения к HDMI устройствам. Должен поддерживать автоматическое переключение между SD и HD, должен иметь сквозной SDI-интерфейс для подключения дополнительного оборудования, оснащен встроенной литий-ионной полимерной батареей и внешним источником питания. | шт. | 3 |
|  |  | Выход HDMI: | тип А |  |  |  |
|  |  | Форматы SD | 525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL |  |  |  |
|  |  | Форматы HD | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс SDI | В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601 |  |  |  |
|  |  | Скорость SDI-видеопотока | Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями |  |  |  |
|  |  | Частота выборки SDI-изображения | 04:02:02 |  |  |  |
|  |  | Дискретизация SDI-звука | Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит) |  |  |  |
|  |  | Цветовое разрешение SDI | 4:2:2 |  |  |  |
|  |  | Цветовое пространство SDI | YUV |  |  |  |
|  |  | Форматы SDI | 525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL |  |  |  |
|  |  |  | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Форматы HDMI | 480p/60 NTSC, 576p/50 PAL |  |  |  |
|  |  |  | 720p/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59, 94/60 |  |  |  |
|  |  |  | 1080i/50/59,94/60 |  |  |  |
|  |  | Цветовое пространство HDMI | YUV и RGB |  |  |  |
|  |  | Цветовое разрешение HDMI | 4:2:2 (во всех форматах), 4:4:4 (в форматах до 1080p29.97) |  |  |  |
|  |  | Батарея | Срок работы от батареи не менее 2 часов. Должен быть индикатор заряда батареи с переключателем. |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | В обычных условиях 2,2 Вт |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочего напряжения | 12-31 В. постоянного тока |  |  |  |
| 18 | Усилитель - распределитель сигнала SDI | SDI-видеовыход | 8 выходов с автоматическим переключением между стандартами в зависимости от типа входящего сигнала. | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | SDI-видеовход | Переключается между SD, HD и 3 Gb/s SDI. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка стандартов | Автоматическое определение HD SDI или SD SDI на входе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновления и настройки | Не обязательно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реклокинг | Да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые стандарты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка SDI-форматов | NTSC, PAL, 720p, 1080i, 1080PsF, 1080p, 2K p и 2K PsF. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарты SDI | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M и SMPTE 425M. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорость SDI-видеопотока | Скорость SDI видеопотока должна переключаться между стандартным и высоким разрешением. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовое разрешение SDI | 4:2:2 или 4:4:4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аудиосэмплинг SDI | Телевизионный стандарт: 48 кГц — 24 бита. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видеосемплинг SDI | 4:2:2 и 4:4:4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветовое пространство SDI | YUV и RGB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматическое переключение SDI | Автоматический выбор между SD-SDI, HD-SDI и 3 Gb/s SDI. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка ASI | Есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник питания | Универсальный источник питания 12 В. должно быть крепление кабеля питания к корпусу во избежание случайного разъединения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ток потребления при напряжении 110 В. | 40 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ток потребления при напряжении 220 В. | 20 мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 12-30 В. DC |  |  |  |  |  |  |

Оборудование должно быть совместимо с имеющимися у Заказчика видеокамерами Sony HXR-NX70P и Sony PXW-X70, Panasonic A6-160 (2 шт.).

Для полноценного выполнения  функционала и эксплуатационных характеристик оборудования для онлайн трансляций оборудование должно быть совместимо с параметрами мобильной связи, предоставляемой на территории городского округа Южно-Сахалинск такими провайдерами как МТС и «Мегафон». Выбор данных провайдеров обусловлен требованиями к безопасности каналов передачи данных методом шифрования,  другие провайдеры могут быть выбраны только по согласованию с Заказчиком.