| Сграда | Жилищна |
| --- | --- |
| Адрес | ул. „В.Левски” №12 1000 София |
| Състояние | Ново строителство Работен проект 2006 г. |
| Застроена площ | 175,32 | m2 |
| Отопляема площ | 1157,60 | m2 |
| Отопляем обем | 3341,73 | m3 |

| Скала на енергопотреблението | Актуално | След |
| --- | --- | --- |

|  | състояние | ЕСМ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Снимка на сградата

A

B

Забележка: Действителните и еталонните коефициенти на топлопреминаване на пода и покрива се изчисляват в съответствие с Приложение № 3 към чл.9 на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Попълват се изчислените в проекта обобщени U стойности – Uоб., W/m2K на ограждащите конструкции на сградата.

C

D

B

E

F

G

ЕНЕРГИЙНИ

ХАРАКТЕРИС-ТИКИ

Потребна  енергия

Първична  енергия

… kWh/m2

След

ЕСМ

Актуално състояние

След

ЕСМ

Актуално състояние

По действа-щите към момента норми

По норми при влизане в експлоа-тация

114,6

kWh/m2

…

kWh/m2

114,6

kWh/m2

…

kWh/m2

126,06

kWh/m2

114,6

kWh/m2

Специфичен разход на енергия

Годишен       разход на енергия

138,557

МWh

138,557

МWh

…

МWh

138,557

МWh

…

MWh

152,413

MWh

Емисии СО2

37,65

Т/год.

…

Т/год.

Съставен на

дата

Съставен от

Име на фирма

2

Ограждащи конструкции и елементи

Коефициент на топлопреминаване

Площ,

Наименование

Действи-телен,

Еталонен

m2

W/m2K

W/m2K

950

0,50

0,50

Стени

201

2,0

2,0

Прозорци

202

0,27

0,30

Покрив

174

0,36

0,36

Под

Оценка на състоянието:

Съставен на

дата

Съставен от

Име на фирма

32

Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация

Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

Годишен разход на енергия

Енергиен

източник

Система

Общ,

Специфи-чен,

kWh

kWh/m2

Отопление

ТЕЦ

55, 7

64 500

Вентилация

-

-

-

Охлаждане

-

-

-

Гореща вода

ТЕЦ

41, 4

47 955

Отоплителни/охладителни  денградуси                               2900 /….

0,0068   kWh/m3DD

Общ годишен специфичен разход на енергия  за охлаждане

kWh/m3DD

Оценка на състоянието:

Съставен от

Име на фирма

Съставен на

дата

Издаден от

Издаден на

Съставен на

Съставен от

42

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Спестени

емисии

СО2 ,

t/год.

Срок на откупу-ване,

год.

Годишно

спестена  енергия,

kWh

Инвести-

ции,

лв

Енергоспестяващи

мерки

Мерки по огр.елементи

В1………….

В2………….

……………..

Мерки по системите

С1………….

С2………….

……………..

Пакети от мерки

П1…………

П2…………

…………….

ПРЕПОРЪКИ:

ПРЕПОРЪКИ:

Не се препоръчват енергоспестяващи мерки.

Подпис, печат

Съставен от

Име на фирма

Съставен на

дата

Брутен, по външни размери. Отнася се и за отопляемата площ.

Характеристиката е интегрирана !!!

Когато е предвидена енергия в проекта показателят се попълва.