Магнитный двигатель с катящимся ротором

(открытая конструкция – демонстрационная модель)

Настоящая работа выполнена с целью доказательства возможности построения чисто магнитных двигателей.

Конструкция магнитного двигателя показана на Рис. 1 и особых пояснений не требует.

Принцип работы магнитного двигателя основан на свойстве постоянных магнитов - разноименными полюсами притягиваться, а одноименными отталкиваться. Стальной шарик, использующийся в качестве ротора, в магнитном поле кольцевого магнита намагничивается в направлении силовых линий диаметрально. При вращении ротора в процессе движения ориентация его намагничивания не изменяется т.к. сталь материал магнитомягкий. Ротор в данной конструкции двигателя имеет положения неустойчивого равновесия в точках раздела полюсов плоских постоянных магнитов. Траектория движения ротора с малой скоростью - по линии раздела магнитных силовых линий, замыкающихся через отверстие и внешнюю кромку кольцевого магнита.

Для тех, кто будет повторять данную конструкцию, рекомендую:

- диаметр стального шарика (ротора), выбирать примерно равным ширине кольца кольцевого магнита;

- ширину полюсного деления по внешней кромке выбирать не менее ¾ от диаметра ротора;

- надежно закреплять плоские магниты на немагнитном основании т.к. на них действуют значительные вращающие моменты;

- обязательно применять прочный немагнитный корпус, т.к. при больших скоростях движения ротора за счет центробежной силы он вылетает и может нанести серьезную травму;

- пуск двигателя производить осторожным приближением статора с плоскими магнитами к ротору;

- остановку двигателя производить удалением статора.

Заменой постоянных магнитов на элекромагниты такой же конфигурации и размеров получаем управляемый электродвигатель.

Экспериментально работоспособность магнитного двигателя с катящимся ротором проведена 23.12.05

Н.Н. Громов

Нижний Новгород

2005 г.

-----------------------------------

Замечание:   система работает только если хоть один магнит из сегментов не вставлен,

поэтому требуется перед катящимся шариком убирать в динамике один из магнитов, что бы организовать неравномерность в магнитном поле.

Такая система немного в другом исполнении рекомендуется в интернете как рабочая, но с небольшой скоростью вращения и небольшой мощьностью.

# Text boxes

Рис. 1. Магнитный двигатель с катящимся ротором

(открытая конструкция)

Кольцевой аксиально намагниченный постоянный магнит от динамического громкоговорителя

Немагнитное основание (статор)

Плоские постоянные магниты от мгнитных защелок

Катящийся ротор (стальной шарик от подшипника)

Прочный немагнитный корпус

F

N

N

S

S

Линия раздела магнитных силовых линий замыкающихся через отверстие и внешнюю кромку кольцевого магнита