SERVIZIO ASSISTENZA

Di Galmozzi P. & C. snc

Sig.

DELOTI

Via Trezza, 17

Zorlesco

cell. 320 5690725

Lodi, 21 Luglio 2010

Preventivo n° 135.10

Oggetto: PREVENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DAIKIN DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE, CLASSE A

1° Offerta

Descrizione:

  - Unità esterna 2 M X S 50 G

  - Unità interna EMURA FT X G 25 J W

  - Unità interna EMURA FT X G 35 J W

  - Basi pavimento

  - Canalina

  - Raccordi canalina

  - Tubo rame

  - Tubo scarico condensa

  - Cavo per collegamento unità

  - Cavo di potenza

  - Materiale di fissaggio

  - Messa a vuoto impianto

  - Messa in opera

COSTO			€	2.890,00

COSTO SCONTATO	€	2.600,00

2° Offerta

Descrizione:

  - Unità esterna 2 M X S 50 G

  - Unità interna FT X S 35

  - Unità interna FT X S 25

  - Basi pavimento

  - Canalina

  - Raccordi canalina

  - Tubo rame

  - Tubo scarico condensa

  - Cavo per collegamento unità

  - Cavo di potenza

  - Materiale di fissaggio

  - Messa a vuoto impianto

  - Messa in opera

COSTO			€	2.350,00

COSTO SCONTATO	€	2.100,00

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Esclusioni:

Sono escluse dalla presente qualsiasi lavoro extra non preventivato qualora si rendesse necessario e tutte le voci non citate nella presente.

Si tiene a precisare che non si terrà valido nessun ordine senza firma per accettazione

Firma per accettazione								 Distinti saluti

_______________									ITI KLIMA snc

# Text boxes

# Prestazioni

|  | Caratteristiche Daikin Emura: Design elegante e sottile Risparmio energetico: EER fino a 4.46 (classe energetica 'A') Assicura il massimo comfort Valore di pressione sonora ridotto a 22 dB(A) Ampio campo di funzionamento: da -10ºC a 46ºC per raffreddamento da -15ºC a 20ºC per riscaldamento Telecomando ad infrarossi con timer di programmazione settimanale Scaricare le tabelle con le specifiche: Riscaldamento e raffreddamento Unità esterne |
| --- | --- |

# Funzionalità

|  | Selezione modalità Mediante il pulsante modalità è possibile selezionare diverse opzioni: 1. Modalità automatica La temperatura è impostata su raffreddamento a 22°C - si passa a riscaldamento quando la temperatura è impostata su 24°C 2. Programma di deumidificazione Consente di ridurre i livelli di umidità senza modificare la temperatura ambiente. 3. Modalità raffreddamento è possibilie impostare la temperatura tra 18°C e 32°C 4. Modalità riscaldamento è possibile impostare la temperatura tra 10°C e 30°C 5. Modalità ventilatore L'unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento. Modalità Econo Questa funzione riduce la potenza assorbita, rendendola disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Questa funzione consente inoltre di risparmiare energia. Oscillazione automatica Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura. Funzione Silent unità esterna Riduce di 3dB(A) il livello sonoro di funzionamento dell'unità esterna per non disturbare il vicinato. Modalità comfort Il nuovo deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria orizzontalmente per il raffreddamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento. Questo per impedire che l'aria fredda o calda venga soffiata direttamente sulle persone. Sensore di movimento Il sensore rileva la presenza di persone nel locale. Quando il locale è vuoto, dopo 20 minuti l'unità passa alla modalità risparmio energetco e si riawia quando qualcuno entra nel locale. Modalità Powerful Se la temperatura del locale è troppo alta o bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla rapidamente selezionando la 'Modalità Powerful'. Una volta disattivata la modalità 'Powerful', l'unità torna alla modalità preimpostata. Solo ventilazione L'unità può essere utilizzata anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffreddamento o riscaldamento. Timer settimanale Il timer può essere impostato per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento; su base giornaliera o settimanale.. |
| --- | --- |

26900 LODI – via San Fereolo 2

Tel.0371/432.352- Tel/Fax 0371/431.482

P. IVA 12493540152

Reg. Imp. LO-1998-6758

R.E.A. 1447035

• Il nuovo sensore di movimento rileva la presenza di persone nel locale ed orienta automaticamente l’emissione del flusso d’aria evitando di colpire direttamente l’utente finale. In assenza di persone l’unità passa in modalità risparmio energetico dopo 20 minuti.

• Funzione risparmio energetico che riduce il consumo elettrico consentendo il contemporaneo utilizzo di altre apparecchiature.

• Funzione comfort che permette una distribuzione uniforme dell’aria,

evitando fastidiose correnti.

• Distribuzione tridimensionale del flusso d’aria grazie all’oscillazione automatica combinata verticale ed orizzontale dei deflettori.

R-410A

UNITÀ INTERNA FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

Capacità di raffreddamento min.-nom.-max. kW 1.3 ~ 2.0 ~ 2.8 1.3 ~ 2.5 ~ 3.2 1.4 ~ 3.5 ~ 4.0 1.7 ~ 4.2 ~ 5.0 1.7 ~ 5.0 ~ 5.3

Capacita di riscaldamento min.-nom.-max. kW 1.3 ~ 2.7 ~ 4.3 1.3 ~ 3.4 ~ 4.7 1.4 ~ 4.0 ~ 5.2 1.7 ~ 5.4 ~ 6.0 1.7 ~ 5.8 ~ 6.5

Potenza assorbita Raffr. min.-nom.-max. kW 0.32 ~ 0.47 ~ 0.91 0.32 ~ 0.55 ~ 0.81 0.35 ~ 0.87 ~ 1.19 0.44 ~ 1.22 ~ 2.23 0.44 ~ 1.52 ~ 1.81

Risc. min.-nom.-max. kW 0.31 ~ 0.64 ~ 1.36 0.31 ~ 0.75 ~ 1.29 0.34 ~ 0.96 ~ 1.46 0.40 ~ 1.47 ~ 1.98 0.40 ~ 1.57 ~ 2.00

Consumo annuo di energia Raffr. kWh 235 275 435 610 760

Portata d'aria Raffr./Risc. (A) mc/min. 9.4/9.9 9.1/9.8 10.4/10.6 9.1/11.2 10.2/11.0

Livello pressione sonora Raffr. (A/B/SB) dB(A) 38/25/22 38/25/22 42/26/23 42/33/30 43/34/31

Livello potenza sonora Raffr. (A) dB(A) 54 54 57 58 59

Dimensioni (AxLxP) mm 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215 295 x 800 x 215

Peso Kg. 9 9 10 10 10

UNITÀ ESTERNA RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G

Dimensioni (AxLxP) mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

Peso Kg. 32 34 34 39 48

Livello pressione sonora Raffr./Risc. (A) dB(A) 46/47 46/47 48/48 48/48 48/48

Livello potenza sonora Raffr./Risc. (A) dB(A) 61/* 61/* 62/* 61/* 61/*

EER-Classe energetica Raffr. 4.26-A 4.55-A 4.02-A 3.44-A 3.29-A

COP-Classe energetica Risc. 4.25-A 4.53-A 4.17-A 3.67-A 3.69-A

Compressore Tipo swing swing swing swing swing

Gas refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Alimentazione Ph-Hz-V 1-50-230 1-50-230 1-50-230 1-50-230 1-50-230

Intervallo di funzionamento Raffr. °CBS -10 (-15▲) ~ 46 -10 (-15▲) ~ 46 -10 (-15▲) ~ 46 -10 (-15▲) ~ 46 -10 (-15▲) ~ 46

Risc. °CBU -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20

Caratteristiche tubazioni

Lunghezza/Altezza max. m 20/15 20/15 20/15 20/15 30/20

Diametro Liquido-Gas poll. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2

mm 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/9.5 6.4/12.7