Ponudba obsega:
POMEMBNO! Za postavke ponudbe, za katere nismo imeli natančno definiranih zahtev iz vaše strani, smo privzeli standardno ponudbo. Vse postavke ponudbe lahko prilagodimo vašim željam!

IZGRADNJA OBJEKTA BREZ TEMELJENJA	ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT
ZUNANJE STENE - sestava	Gotova fasada (z zaključnim slojem) / Stiropor 150 mm / Stenski panel NEOPAN STANDARD debelina 200 mm / Mavčno-kartonska ognjevarna plošča (GKF) 12,5 mm / Zaključna obdelava sten (kitanje, brušenje) / Vse zahtevane inštalacije po projektni dokumentaciji / so vgrajene v steno. / Debelina stene: 36 cm
NOTRANJE STENE – sestava	2x Mavčno-kartonska ognjevarna plošča 12,5 mm / ALU podkonstrukcija / Izolacija Izolacija Knauf Insulation TI 140W 75 mm / 2x Mavčno-kartonska ognjevarna plošča 12,5 mm / Zaključna obdelava sten (kitanje, brušenje / Vse zahtevane inštalacije po projektni dokumentaciji / so vgrajene v steno. / Debelina stene: 12,5 cm
STREHA V SESTAVI OD ZGORAJ NAVZDOL Pritlične hiše / (Dvokapnica, ) / Naklona 30°	Betonski strešnik / Pokrivanje slemena s slemenjaki / Strešne letve: 50 × 50 mm / Vzdolžne letve 80 × 50 mm / Sekundarna kritina / Lesena strešna konstrukcija (dimenzija se določi v skladu s statičnimi izračuni) / Vključuje tudi vsa krovsko-kleparska dela / Napušči leseni 60 cm po dolžini objekta / Napušči leseni 30 cm po širini objekta / Čela lesena
STROP / Pritlične hiše	Podeskano v sredini (primerno za odlaganje in hrambo) / Lesena podkonstrukcija / Lesena strešna konstrukcija z vmesno toplotno izolacijo Knauf Insulation Unifit 035 200mm / Alu podkonstrukcija / Izolacija Knauf Insulation Unifit 032 50mm / Paroprepustna folija / Mavčno-kartonska ognjevarna plošča (GKF): 12,5 mm / Zaključna obdelava stropa (kitanje, brušenje)
STOPNICE	Izvlečne izolirane podstrešne stopnice
DIMNIK	Dimnik KIP enocevni fi 16 brez zračnika do višine 7m
STAVBNO - MIZARSKI IZDELKI Z VGRADNJO RAL:	PVC okna, balkonska vrata podjetja Maton (http://www.maton.si). / Šest komorni profil širine 80 mm / Okovje SIEGENIA AUBI / Steklo v 3. slojne zasteklitve 36mm- 4-12ArTGI-4-12ArTGI-4 Ug=0,7 W/m2K / PVC vhodna vrata Maton Creativ izolativnost prilagojena oknom / Okenske police Azur 7 notranje in zunanje
SENČILA	Rolete / Uporabljamo senčila podjetja Medle (http://www.medle.si)

	DELNI KLJUČ
POD NAD TALNO PLOŠČO	Nad talno ploščo se izvede hidroizolacija / Toplotna izolacija iz 10 cm EPS / PE folija / Mikroarmirani cementni estrih 6 cm
ELEKTRIČNE IN STROJNE INSTALACIJE	Vključene grobe električne instalacije. / Grobi razvod tople in mrzle vode do priključnega ventila.
OGREVANJE SANITARNE VODE	Električni bojler: Grelniki vode Gorenje serije OGB SMART / http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/srednjelitrazni-grelniki-vode7serija-ogb-smart

	NA KLJUČ
ZUNANJE STENE - sestava	Sliko-pleskarska dela: / Zaključno glajenje in 2x beljenje
NOTRANJE STENE – sestava	Sliko-pleskarska dela: / Zaključno glajenje in 2x beljenje
STROP	Sliko-pleskarska dela: / Zaključno glajenje in 2x beljenje
STAVBNO - MIZARSKI IZDELKI Z VGRADNJO	Notranja vrata / Imitacija furnirja vrata VISIO line proizvajalca LIP Bled s ključavnico in kljuko.
FINALNE TALNE IN STENSKE OBLOGE	Ploščice 50 m2 (nabavna cena 10€ brez DDV m2) / Laminat 45 m2 (nabavna cena 10€ brez DDV m2)
ELEKTRIČNE IN STROJNE INSTALACIJE	Vključene fine električne instalacije z vezavo električne omarice. Električne instalacije vsebujejo tudi dobavo in montažo električnih vtičnic in stikal podjetja SCHRACK. / brez strelovodov, svetil in satelitskih sistemov (antene, alarmne naprave, domofoni, ipd.),
SANITARNA OPREMA	Kopalna kad Kolpasan Divante 140 x 140 z oblogo in armaturo Blitz Luna - do 320 € / Kopalniški blok Ajda 81 cm / z armaturo Blitz Luna – do 240 € / SANIT WC komplet 995N, tipka za aktiviranje S 701, / školjka, WC deska SANIT 1501 - do 190 €
SANITARNA OPREMA	TRY TO DELETE THIS ROW!!! / Tuš kabina Kolpasan Quat Bp TKP 80/KO R550 s kadjo Ontex 80/80 R550 in oblogo / ter armaturo Blitz Luna - do 300 € / Kopalniški blok Ajda 81 cm / z armaturo Blitz Luna – do 240 € / SANIT WC komplet 995N, tipka za aktiviranje S 701, / WC školjka, WC deska SANIT 1501 - do 190 €
SANITARNA OPREMA	Kopalniški blok Alissa 40 cm / z armaturo Blitz Luna – do 170 € / SANIT WC komplet 995N, tipka za aktiviranje S 701, / WC školjka, WC deska SANIT 1501 - do 190 €