Тема 3 – ДИФРАКЦИЯ

Лабораторная работа 3.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

ПРИ ПОМОЩИ  ПРОЗРАЧНОЙ  ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ.

Цель работы. Изучение явления дифракции

Приборы и принадлежности: гониометр-спектрометр ГС-5, прозрачная дифракционная решетка, источник света (ртутная лампа).

Теория метода и описание установки.

Совокупность N узких параллельных щелей и штрихов, расположенных на расстоянии d друг от друга, называют дифракционной решеткой, a d - период решетки, т.е. сумма ширины щели а и непрозрачного промежутка шириной b (рис. 3.1 и рис. 3.2)

d = a + b

Если d = const и ширина щелей одинакова, то решетку называют регулярной. В лучших современных решетках наносят около 1200 штрихов на 1 мм, период такой решетки составляет около 800 нм.

3.2

Рис. 3.3

Пусть пучок монохроматических параллельных лучей нормально падает на решетку с периодом решетки d (рис. 3.2). При освещении решетки монохроматическим светом дифракционная картина, наблюдаемая на экране, расположенном в фокальной плоскости линзы, более сложная, чем в случае одной щели.

Дифракционная картина для решетки является результатом двух процессов: дифракции световых волн от каждой щели и интерференцией света от всех N щелей. Основные черты этой картины определяются вторым процессом.

Разность хода (сторона ВС в треугольнике АВС рис. 3.3) между любой парой когерентных волн равна 		Δ = d sinφ, 	приравнивая к условию максимума получаем условие интерференционного главного максимума в точке Рφ

d sinφ = ± kλ					(3.1)

где 	k = 0, 1, 2, 3 … - порядок главного максимума;

( - угол дифракции;

( - длина волны.

Центральный максимум, соответствующий значению 	φ = 0, k = 0, называется максимумом нулевого порядка. Главные максимумы I порядка (k = ± 1), II порядка (k = ± 2), и т.д. располагаются симметрично по обе стороны нулевого максимума (рис. 3.3).

При пропускании через решетку белого света все максимумы, кроме центрального, разложатся в спектр, фиолетовый конец которого обращен к центру дифракционной картины, красный - наружу. Таким образом, дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор. Именно по этой причине дифракционные решетки используют в спектроскопии для разложения света в спектр вместо призмы. Спектр, полученный при помощи решетки, называют дифракционным, а спектр, созданный призмой - призматическим.

Основной характеристикой любого спектрального прибора является разрешающая сила R. Она определяет ту наименьшую разность длин волн Δλ, при которой две линии в спектре воспринимаются раздельно.

и		R = k N

где k - порядок максимума, N - число щелей.

Дифракционные решетки позволяют измерять с большой точностью длину волны света.

Из условия главных максимумов (3.1), зная  d и φ находят λ:

( =  					(3.2)

Используемая в настоящей работе дифракционная решетка представляет собой стеклянную пластинку размером 8x8 см2, на поверхности которой нанесены параллельные штрихи (100 штрихов на 1 мм). Постоянная дифракционной решетки d=0,01 мм. Для изучения спектра и точного определения углов отклонения спектральных линий (() в работе применяется гониометр, общий вид которого показан на рис. 3.4.

| Рис. 3.4 | Рис. 3.5 |
| --- | --- |

Гониометр состоит из  зрительной трубы 1, коллиматора 2, столика 3, на котором устанавливается дифракционная решетка 4. Коллиматор 2 представляет трубу, на конце ее, обращенном к источнику света 5, смонтирована прямоугольная щель. Коллиматор дает параллельный пучок лучей, который падает на дифракционную решетку и затем попадает в зрительную трубу 1. Окуляр 6 зрительной трубы имеет визирную линию, которая при повороте трубы в горизонтальной плоскости может быть совмещена с той или иной спектральной линией.

Столик по периметру имеет шкалу 8, проградуированную в градусах (3600). При перемещении зрительной трубы вдоль столика перемещается и лимб 7 отсчетного устройства, который скреплен с зрительной трубой (рис. 3.5). Шкала 8 столика 3 имеет цену деления 1 градус. Шкала лимба 7 имеет цену деления на 0,1 градус меньше цены деления шкалы столика. Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо найти совпадения верхних и нижних штрихов на шкале столика и лимба. На рисунке 3.5 отсчет имеет значение 272,8 градуса.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Включить гониометр и источник света в сеть переменного тока на 220В.

2. Дифракционная решетка установлена на столике таким образом, что плоскость ее перпендикулярна к оси зрительной трубы и коллиматора, а щели решетки параллельны щели коллиматора. Смотря в окуляр зрительной трубы и поворачивая трубу вправо и влево, изучить вид и расположение дифракционных спектров.

В середине поля зрения должно быть видно яркое одиночное изображение щели (спектр нулевого порядка). Слева и справа от него должны быть вины две симметрично расположенных спектра первого порядка (k = 1) в виде разноцветных полос. Ближе всего к щели расположена фиолетовая полоса.

3. Установить вертикальную нить перекрестия окуляра 5 (см. рис.1) на середину фиолетовой полосы левого дифракционного спектра первого порядка и, закрепив винтом 7 зрительную трубу, произвести отсчет угла (лев по шкалам 1 и 2 отсчетного устройства. Методика отсчета углов изложена выше. Значения углов ( измерять с точностью до минуты.

Затем, освободив винт 7, установить вертикальную нить зрительной  трубы (поворотом трубы вправо) на середину фиолетовой полосы правого спектра первого порядка и провести аналогичный отсчет значения (прав. Результаты измерений записать в таблицу. Определить среднее значение угла дифракции ( для фиолетовой линии в спектре первого порядка. Проделать указанные измерения два раза.

Таблица 1

| Цвет линий спектра | Порядок спектра. k | № опыта | (лев | (прав | ( | sin( | (= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фиоле-товый | 1 | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 2 |  |  |  |  |  |
| Зеле-ный | 1 | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 2 |  |  |  |  |  |
| Оран-жевый | 1 | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 2 |  |  |  |  |  |

4. Проделать те же измерения в том же порядке и количестве для фиолетовой линии левого и правого спектров второго порядка. Данные записать в табл. 1.

5. Вычислить длины волн для фиолетовых линий спектра по формуле:

(ф(=  sin(ф						(3)

для всех четырех измерений. Длины волн выражать в нм (1 нм = 10-9 м).

6. Из четырех полученных значений для (ф определить среднее

(ф = ((1 + (2 + (3 + (4) /4				(4)

7. Повторить пункты 3-6 для зеленых и оранжевых линий спектра. Результаты записать в таблицу.

Вопросы для самопроверки.

- В чем заключается явление дифракции? 	Знать принцип Гюйгенса - Френеля, дифракция на щели и с помощью дифракционной решетки.

- Каким образом с помощью дифракционной решетки можно определить длину световой волны?

- Какие приборы используются в данной работе?

- Что представляет собой дифракционная решетка, применяемая в данной работе?

- В каких пределах лежат длины волн видимого света? Укладываются ли измеренные значения длин волн в эти пределы?

- Каким образом измеряют углы с помощью гониометра, какова точность измерения?

- Какой характер имеет дифракционный спектр, получаемый при помощи дифракционной решетки?

# Text boxes

II     I     0     I     II

Рис. 3.1

d