Derivata totale o sostanziale di un generico campo scalare A
dA over dt = {partial A} over { partial t } + vec w cdot vec nospace {NABLA A} .
Teorema di Reynolds (o teorema del trasporto)
Variazione della generica grandezza B all'interno di un volume di controllo tra t e t + nospace{%delta t} .
Si utilizza la notazione della Fisica Tecnica (w = velocità).
dB = b dm = b %rho dV ; la variazione di B nel tempo è
dB over dt = lim from {nospace{%delta t} rightarrow 0 } { { B_{VC}^(t+nospace{%delta t}) - B_{VC}^(t) + B_{V_"out"}^(t+nospace{%delta t}) - B_{V_"in"}^(t) } over nospace {%delta t} }
" " = partial over nospace{partial T} iiint from VC b %rho dV + lim from {nospace{%delta t} rightarrow 0 } {{iint from A_out %rho b vec w cdot vec n dA nospace{ %delta t} + iint from A_in %rho b vec w cdot vec n dA nospace{ %delta t}} over {nospace { %delta t }}}
" " = partial over nospace{partial T} iiint from VC b %rho dV + iint from A %rho b vec w cdot vec n dA .
Per il teorema della divergenza, allora, si può scrivere anche:
dB over dt = partial over nospace{partial T} iiint from VC b %rho dV + iiint from VC vec nabla cdot (%rho b vec w) dV .
Conservazione della massa (equazione di continuità)
Poniamo b = 1; allora B = m e il teorema di Reynolds può esprimere la conservazione della massa in forma integrale.
dm over dt = partial over nospace{partial T} iiint from VC %rho dV + iiint from VC vec nabla cdot (%rho vec w) dV = 0 .
Essa deve valere per ogni volume di controllo; è allora possibile esprimerla in forma differenziale, considerando di avere un volume di controllo infinitesimo VC = dx dy dz:
dm over dt = nospace {partial %rho} over nospace{partial T} + vec nabla cdot (%rho vec w)= 0	(1)

Magheggi
Dalla definizione di derivata sostanziale è evidente che
%rho dA over nospace{d %tau} = %rho nospace { partial A} over nospace{ partial %tau } + %rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} . (abbiamo solo moltiplicato ogni termine per ρ)
Allora, aggiungendo il termine che abbiamo appena dimostrato essere nullo (eq. (1)), otteniamo:
%rho dA over nospace{d %tau} = %rho nospace { partial A} over nospace{ partial %tau } + %rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} + A cdot left ( color blue { { nospace {partial %rho} over nospace{partial T} + vec nabla cdot (%rho vec w) } } right )
" " = %rho nospace { partial A} over nospace{ partial %tau } + color blue {A nospace {partial %rho} over nospace{partial T}} + %rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} + color blue { A vec nabla cdot (%rho vec w) }
" " = partial over nospace{ partial %tau } (%rho A) + %rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} + color blue { A vec nabla cdot (%rho vec w) }	(2)

.

Ma
vec nabla cdot ( %rho A vec w) = partial over nospace{partial x} (%rho A w_x) + partial over nospace{partial y} (%rho A w_y) + partial over nospace{partial z} (%rho A w_z)
" " = nospace{ partial (%rho A)} over nospace{partial x} w_x + nospace{ partial (%rho A)} over nospace{partial y} w_y + nospace{ partial (%rho A)} over nospace{partial z} w_z + %rho A nospace {partial w_x} over nospace{partial x} + %rho A nospace {partial w_y} over nospace{partial y} + %rho A nospace {partial w_z} over nospace{partial z}
" " = %rho { partial A} over nospace{partial x} w_x + %rho { partial A} over nospace{partial y} w_y + %rho { partial A} over nospace{partial z} w_z " " + " " A nospace{ partial %rho} over nospace{partial x} w_x + A nospace{ partial %rho} over nospace{partial y} w_y + A nospace{ partial %rho} over nospace{partial z} w_z " " + " " %rho A nospace {partial w_x} over nospace{partial x} + %rho A nospace {partial w_y} over nospace{partial y} + %rho A nospace {partial w_z} over nospace{partial z}
" " = vec w cdot vec nabla (%rho A) + %rho A vec nabla cdot vec w = vec w cdot vec "grad" (%rho A) + %rho A"div" (vec w)

mentre	%rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} + color blue { A vec nabla cdot (%rho vec w) }
"" = %rho w_x nospace { partial A } over nospace { partial x } + %rho w_y nospace { partial A } over nospace { partial y } + %rho w_z nospace { partial A } over nospace { partial z } + color blue { A nospace { partial (%rho w_x)} over { partial x } + A nospace { partial (%rho w_y)} over { partial y } + A nospace { partial (%rho w_z)} over { partial z } }
"" = %rho w_x nospace { partial A } over nospace { partial x } + %rho w_y nospace { partial A } over nospace { partial y } + %rho w_z nospace { partial A } over nospace { partial z } " " + " " color blue { %rho A nospace { partial w_x} over { partial x } + %rho A nospace { partial w_y} over { partial y } + %rho A nospace { partial w_z} over { partial z } " " + " " A w_x nospace { partial %rho} over { partial x } + A w_y nospace { partial %rho} over { partial y } + A w_z nospace { partial %rho} over { partial z } } .
Abbiamo appena dimostrato che gli ultimi due termini della (2) sono equivalenti a vec nabla cdot ( %rho A vec w) ; è pertanto possibile scrivere:
%rho dA over nospace{d %tau} = %rho nospace { partial A} over nospace{ partial %tau } + %rho vec w cdot vec nospace {NABLA A} + A cdot left ( color blue { { nospace {partial %rho} over nospace{partial T} + vec nabla cdot (%rho vec w) } } right )
" " = partial over nospace{ partial %tau } (%rho A) + vec nabla cdot ( %rho A vec w) , che secondo il quaderno è la formula di Reynolds.	(3)

Conduzione termica
Per il principio di conservazione dell'energia (primo principio della Termodinamica), nospace { partial U } = nospace { partial Q } - nospace { partial L } .
[variazione di energia nel tempo] = [flusso di energia attraverso i confini del sistema] + [generazione interna]
Ricordiamo l'energia per unità di massa e = 1 over 2 w^2 + g z + u , espressa in [J/kg].
Termine generazione interna: H = lim from {V rightarrow 0} { q_g over V } .
La variazione di energia nel tempo è partial over nospace{ partial %tau } iiint from V { %rho e dV } .
Il flusso di energia attraverso i confini del sistema si compone di tre termini:
legato al flusso di massa attraverso i confini del sistema (del volume di controllo):	%rho e vec w
legato al lavoro di immissione/emissione (necessario per fare entrare/uscire materia)	dL = p A dx → {pot.} over A = dL over nospace{ d %tau } 1 over A = p dx over nospace { d %tau } = p vec w
legato alla potenza termica	q

Per descriverlo si introduce vec J_E = %rho e vec w + p vec w + vec q
Quindi , in cui iiint from V H dV è un termine “di comodo” rappresentante la generazione interna.
Tenendo fisso il volume di controllo, possiamo portare la derivata all'interno dell'integrale e ricordare il teorema della divergenza:
iiint from {V} {partial over nospace{ partial %tau } { %rho e dV }} = - iiint from V vec nabla cdot vec J_E dV + iiint from V H dV
e ricavare quindi, immaginando un volume di controllo infinitesimo:
.
Ora è necessario scrivere la formula in un modo che ne consenta una più semplice gestione. Innanzitutto si sottraggono i termini legati all'energia meccanica:
{partial over nospace{ partial %tau } ( %rho u )} = - vec nabla cdot (%rho u vec w + vec u) + H - %PHI ,
dove Φ rappresenta la parte irreversibile del lavoro meccanico di compressione, e consente pertanto di tenere conto degli attriti che trasformano parte dell'energia cinetica in energia termica. Questi attriti sono legati alla deformazione plastica.
Ricordiamo, dalla Scienza delle Costruzioni e dalla Meccanica dei Fluidi, il tensore degli sforzi:
left[ matrix{ %sigma_xx # %tau_xy # %tau_xz ## %tau_xz # %sigma_yy # %tau_yz ## %tau_xz # %tau_yz # %sigma_zz } right] = left[ matrix{ p # 0 # 0 ## 0 # p # 0 ## 0 # 0 # p } right] + left[ matrix{ %tau_xx # %tau_xy # %tau_xz ## %tau_xz # %tau_yy # %tau_yz ## %tau_xz # %tau_yz # %tau_zz } right] ,
nel quale le componenti %tau_ii = %sigma_ii - p rappresentano gli sforzi deviatorici, legati alla distruzione di lavoro causata da attriti viscosi. Questi termini sono in genere poco importanti a basse velocità. In questo caso il discrimine “alto”/“basso” è la velocità del suono (numero di Mach, ≈ 1100 km/h).
In base a quanto visto prima nella (3) e considerando un fluido incompressibile (ρ = costante), è possibile scrivere
%rho nospace {partial u} over nospace{ partial %tau } = - vec nabla cdot vec q + H .
Nel caso di fluido incompressibile, c_v simeq c_c simeq c .
Le tre condizioni introdotte sono pertanto:
1. assenza di lavoro reversibile di compressione
2. assenza di dissipazione viscosa/plastica
3. fluido incompressibile.
Da qui si ricava: %rho c nospace {partial T} over nospace{ partial %tau } = - vec nabla cdot vec q + H , ricordando che c_v = left ( nospace{ partial u } over nospace { partial T } right )_V e pertanto u = int c_v dT .
Introduciamo qui la legge di Fourier, una delle leggi sperimentali o leggi costitutive (non giustificate in base a principi fondamentali), quali la legge di Hooke, quella di Fick, quella di Ohm, …
Fourier stesso ne trattò uno sviluppo in serie, proposto proprio per risolvere questa equazione differenziale:
vec q = - %lambda vec nabla ( T)	Legge di Fourier

Il segno “meno” indica che la trasmissione di calore avviene dalle zone a temperatura più elevata a quella a temperatura più bassa.
Attraverso questa relazione, sostituendo vec q , è possibile scrivere:
%rho c nospace {partial T} over nospace{ partial %tau } = vec nabla left [ %lambda cdot vec nabla (T) right ]+ H	(ovvero )
%rho c nospace {partial T} over nospace{ partial %tau } = %lambda nabla^2 (T) + H	Equazione della trasmissione del calore

, dove:
- %lambda	è la conduttività termica [W/(mK)]
- nabla^2	è l'operatore laplaciano[1], definito come la divergenza del gradiente di una funzione.
  [1] . Laplaciano:
La legge di Fourier scritta come sopra ( vec q = - %lambda vec nabla ( T) ) non è nella forma più generale: è applicabile soltanto a corpi omogenei e isotropi (il legno e il cristallo, ad esempio, sono ben lontani da questa condizione).
Corrisponde a queste condizioni ad esempio la trasmissione di calore ortogonale a una parete: %PHI = -A %lambda dT over dx = A %lambda nospace{ %DELTA T} over nospace {%DELTA x } , ovviamente con {%DELTA T } = T_1 - T_2 .
(dimensionalmente, , quindi immagino si possa scrivere ).
La conduttività termica si può rappresentare in modo generale attraverso un tensore:
vec q = left [ matrix{ %lambda_xx # %lambda_xy # %lambda_xz ## %lambda_yx # %lambda_yy # %lambda_yz ## %lambda_zx # %lambda_zy # %lambda_zz } right ] cdot "" cdot nabla ( T ) " " = " " left [ matrix{ %lambda_xx # %lambda_xy # %lambda_xz ## %lambda_yx # %lambda_yy # %lambda_yz ## %lambda_zx # %lambda_zy # %lambda_zz } right ] cdot "" cdot left [ matrix{ nospace{ partial T } / nospace{ partial x } ## nospace{ partial T } / nospace{ partial y } ## nospace{ partial T } / nospace{ partial z } } right ] , indicando con "" cdot "" cdot "" il prodotto interno.
Le singole componenti di vec q sono pertanto:
q_x = %lambda_xx nospace{ partial T } over nospace{ partial x } + %lambda_xy nospace{ partial T } over nospace{ partial y } + %lambda_xz nospace{ partial T } over nospace{ partial z }
q_y = %lambda_yx nospace{ partial T } over nospace{ partial x } + %lambda_yy nospace{ partial T } over nospace{ partial y } + %lambda_yz nospace{ partial T } over nospace{ partial z }
.
È possibile orientare il sistema di riferimento 0xyz lungo gli assi caratteristici del materiale (es.: assi cristallografici, asse delle fibre) e rappresentare in questo modo la conduttività termica con un tensore diagonale. (Ad esempio, in una parete in legno le fibre sono ortogonali alla trasmissione del calore).
vec q = left [ matrix{ %lambda_xx # 0 # 0 ## 0 # %lambda_yy # 0 ## 0 # 0 # %lambda_zz } right ] cdot "" cdot nabla ( T ) .
Osservazioni:
- λ cambia moltissimo a seconda del materiale utilizzato;
- la conduttività termica nasce da:
  - contatto tra molecole;
  - presenza di elettroni liberi (→ legata alla conduttività elettrica).
Gas a pressione atmosferica	λ = 0,007÷0,2	(aria: λ = 0,026)
Materiali isolanti (per bloccare l'aria ed evitare moti convettivi si utilizza una matrice solida)	λ = 0,035÷0,2
Liquidi non metallici	λ = 0,05÷0,6	(H2O liquida: λ = 0,6) → è male che un isolante sia bagnato
Solidi non metallici	λ = 0,3÷2,5	(materiali lapidei verso 2,5)
Metalli liquidi	λ = 8÷80	(es.: Hg)
Metalli – leghe – cristalli puri	λ = 14÷1000	(Cu: λ = 390; Al: λ = 200; Ag: λ = 420; Fe: λ ≃ 40÷50)

Valori della conduttività termica.
Negli scambiatori di calore, se non ci sono problemi di corrosione, si utilizzano rame o alluminio (Cu, Al).
Per la pastorizzazione del latte si utilizza il rame e non l'alluminio (Cu, Al). Il ferro non di usa mai puro.
In edilizia gran parte dei materiali non è omogenea o isotropa: I materiali possono essere fibrosi, cellulari, porosi. Alcuni si bagnano e altri no. È importante proteggerli dall'umidità, perché la presenza di acqua può far cambiare molto le prestazioni termiche.
Tutti gli isolanti, tranne pochi sono matrici solide che intrappolano l'aria
→ si utilizza il concetto di conduttività apparente, che comprende diverse caratteristiche e può dipendere anche dallo spessore.
T1 / T2 / s	Conduttività apparente / %lambda = 1 over A {%PHI s} over {T_1 - T_2} , ovvero (1/area)*calore.scamb*spessore/ΔT / (dimensionalmente corretta: ) / %PHI = - A %lambda {T_2 - T_1} over s / (attenzione al segno “-”, dovuto all'inversione di T1 e T2)

La grande maggioranza degli isolanti per edilizia ha λAPP = 0,025÷0,06 W/(mK).
Non vi sono da questo punto di vista distinzioni sostanziali tra isolanti artificiali o naturali: è l'aria ad isolare! I materiali naturali hanno ottime prestazioni, ma è necessario proteggerli dall'umidità; sono da evitare per gli isolamenti contro il terreno!
_densità: In generale λAPP aumenta con la densità ρ; tuttavia, al di sotto di una certa ρ, la λ torna a salire.
ρOTT > 25÷30 kg/m3 → il poliestere per alleggerimenti strutturali (ρ ≃ 10 kg/m3) non va bene!
_aria o gas: Non si può isolare con sola aria, perché si determinerebbero moti e correnti.
Un tempo si è pensato di sostituire all'aria dei gas frigorigeni, ma i migliori tra questi sono stati banditi dall'utilizzo; inoltre il gas tendeva a scappare, sostituito dall'aria.
_superisolanti: con vetro cellulare espanso come base si migliorano di circa 10 volte le prestazioni, ad esempio per interventi di restauro; i costi sono tuttavia elevatissimi. (vuoto – opacissimo – grande attenzione all'umidità (?))
In realtà per un materiale vi sono due valori di λ:
- quello misurato in laboratorio, in condizioni ottimali
- il valore utile di calcolo: λutile di calcolo tiene conto anche delle condizioni in opera.
È quindi fondamentale controllare gli isolanti anche in cantiere e proteggerli dall'umidità.

Abbiamo visto: %rho c nospace {partial T} over nospace{ partial %tau } = %lambda nabla^2 (T) + H (anch'essa a volte detta “equazione di Fourier”), ovviamente nell'ipotesi λ=cost.
(Controlliamola dal punto di vista dimensionale: , cioè left [ W over m^3 = W over m^3 right ] .)
Allora è possibile scrivere, dividendo entrambi i membri per ρc:
nospace {partial T} over nospace{ partial %tau } = a nabla^2 (T) + H over { %rho c } ,	con diffusività termica.

Possiamo quindi osservare la somiglianza tra le seguenti equazioni alle derivate parziali:
	Equazione di Fourier o della diffusione / è un'equazione differenziale alle differenze parziali parabolica (nel tempo) (ovvero la velocità di propagazione del campo di temperatura è infinita)
nabla^2 (T) + H over %lambda = 0	Equazione di Poisson / vale per problemi di conduzione nello stato stazionario con conversione di energia interna e con conducibilità termica costante
nabla^2 (T) = 0	Equazione di Laplace (è l'equazione di Poisson omogenea) / vale per problemi di conduzione nello stato stazionario senza conversione di energia interna e con conducibilità termica costante

A volte è conveniente utilizzare coordinate cilindriche o sferiche:
L'uso dello Jacobiano in una trasformazione
Sia ; sia T : %OMEGA rightarrow T( %OMEGA) subset Re^2 ) una trasformazione biunivoca con legge:
, dove %phi, %psi: %OMEGA rightarrow T( %OMEGA) hanno derivate parziali continue nel dominio.
La jacobiana associata alla trasformazione T è: bold J_T( u,v) = left [ matrix { nospace {partial %phi} over nospace {partial u} # nospace {partial %phi} over nospace {partial v} ## nospace {partial %psi} over nospace {partial u} # nospace {partial %psi} over nospace {partial v} } right ] .
Lo Jacobiano è il determinante di tale matrice: .
Proprietà: Se T^{ -1 } è la trasformazione inversa di T, allora la jacobiana associata ad essa è l'inversa della jacobiana di T: bold J_{T^{ -1 }} = bold J_T^-1 .
I determinanti sono uno il reciproco dell'altro (dal teorema di Binet): .
Tutto questo vale anche in 3D.
Dati due insiemi A e B, vale:. In pratica, le variabili seguono quanto previsto dalla trasformazione, ma compare un “elemento di volume” corrispondente al determinante della matrice jacobiana.
Nel caso in esame, la trasformazione è: .
Lo Jacobiano è: J_T = left lline matrix { nospace { partial (r cos %phi) } over nospace{ partial r } # nospace { partial (r cos %phi) } over nospace{ partial %phi } ## nospace { partial (r sin %phi) } over nospace{ partial r } # nospace { partial (r sin %phi) } over nospace{ partial %phi } } right rline " " = " " left lline matrix { cos %phi # - r sin %phi ## sin %phi # r cos %phi } right rline " " = " "r ( cos^2%phi + sin^2 %phi " "=" " r )
Pertanto .[2]
[2] . Cfr. anche Bertsch, Dal Passo, Giacomelli, Analisi Matematica, McGraw-Hill, pp. 376-379, 388 e segg. [e relative foto]
Quindi l'elemento di superficie in coordinate polari è r dr nospace{d %phi} .
- cilindriche
  alignl left lbrace matrix {x = r cos %phi ## y = r sin %phi ## z = z} right none → , perché si può dimostrare (l'ho fatto sui fogli[3]) che 1 over r^2 nospace{partial^2 T} over nospace{partial %phi^2} + 1 over r nospace{partial T} over nospace{partial r} + nospace { partial^2 T } over nospace{ partial r^2 } " "= " " nospace{partial^2 T} over nospace {partial x^2} + nospace{partial^2 T} over nospace {partial y^2} + nospace{partial^2 T} over nospace {partial z^2} .
  [3] . Cfr. anche Adams, Calcolo differenziale 2, Casa Editrice Ambrosiana, pp. 165-166 [e relative fotografie]
- sferiche
  → nabla^2(T) = 1 over {r^2 sin %phi} left[ partial over nospace{partial r} (r^2 sin %psi ) nospace{partial T} over nospace{partial r} + partial over nospace {partial %psi} ( sin %psi ) nospace {partial T} over nospace {partial %phi} + partial over nospace {partial T} 1 over {sin %psi} nospace {partial T} over {partial %phi} right ] .
Ora si risolve: %rho c color blue {nospace {partial T} over nospace{ partial %tau }} = %lambda nabla^2 (T) + H , ricordando che dT over nospace {partial %tau} = color blue {nospace { partial T} over nospace {partial %tau }} + w_x nospace { partial T} over nospace {partial x } + w_y nospace { partial T} over nospace {partial y } + w_z nospace { partial T} over nospace {partial z } .
- conduzione:	w=0 in ogni punto → dT over nospace {partial %tau} = color blue {nospace { partial T} over nospace {partial %tau }}
- convezione:	→ 5 equazioni in 5 incognite.
Per ora ci limitiamo alla conduzione.
Una funzione armonica ha una soluzione se il dominio è senza buchi e se sul contorno:
- condizione al contorno del primo tipo (problema di Dirichlet)
  si conosce il valore della funzione; es.: T = f( x,y,z,%tau ) al contorno, ovvero sulla superficie S del dominio V (condizione di temperatura imposta) (in genere non si usa);
- condizione al contorno del secondo tipo (problema di von Neumann)
  si conosce il valore della derivata della funzione:
  es.: , con , dato che
  (condizione a flusso imposto); per un'adiabatica ovviamente si vuole che q_n = 0 , ovvero che non ci sia flusso di calore normale al contorno; in tal caso si parla di condizione del secondo tipo omogenea;
- condizione mista:

Pastebin
vec nabla cdot ( %rho vec w ) = partial over nospace{partial x} (%rho w_x) + partial over nospace{partial y} (%rho w_y) + partial over nospace{partial z} (%rho w_z)
perché
" " = nospace{ partial %rho} over nospace{partial x} w_x + nospace{ partial %rho} over nospace{partial y} w_y + nospace{ partial %rho} over nospace{partial z} w_z + %rho nospace {partial w_x} over nospace{partial x} + %rho nospace {partial w_y} over nospace{partial y} + %rho nospace {partial w_z} over nospace{partial z}