# Update Tool

- Sistemas Operativos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

- Equipamentos: MODEMS USB ZTE MF627.

- Versões de Software a actualizar:

OPTIMUS_PCV1.0.0B14, OPTIMUS_PCV1.0.0B15 e

OPTIMUS_PCV1.0.0B22

- Versão de Software da actualização: OPTIMUS_PCV1.0.1B02.

- Versão de Firmware: BD_OPTP673A4V1.0.0B02.

# Pré-requisitos

- Computador ligado à corrente, para garantir um melhor desempenho.

- Software do MODEM USB ZTE “Kanguru” instalado no computador.

- MODEM USB ZTE desligado do computador.

- Software do MODEM USB ZTE “Kanguru” encerrado.

# Detalhes de Instalação

- Caso o requisito 1 não seja verificado, ligar o carregador do computador (Portátil) à corrente.

- Caso o requisito 2 não seja verificado, instalar o Software do MODEM USB ZTE, tal como indicado no manual de utilizador do mesmo, antes de efectuar os passos seguintes.

- Caso o requisito 3 não seja verificado, desligar o MODEM USB ZTE do computador.

- Caso o requisito 4 não seja verificado, fechar o Software do MODEM USB ZTE, tal como indicado no manual de utilizador do mesmo, antes de efectuar os passos seguintes.

- Executar o ficheiro Optimus_MF627_SWV1.0.1B02_FWV1.0.0B02.exe.

A seguinte janela é apresentada:

- Ligar o MODEM USB ZTE ao computador.

- Quando a aplicação Kanguru iniciar automaticamente, fechar a aplicação.

- Com a aplicação Kanguru encerrada, assim que o modem for correctamente detectado pela Update Tool, tal como indicado na figura abaixo, clicar em ACTUALIZAR.

IMPORTANTE: 	NÃO DESLIGAR O MODEM DO COMPUTADOR, NEM FECHAR A UPDATE TOOL, DURANTE O PROCESSO DE ACTUALIZAÇÃO! CASO CONTRÁRIO, O MODEM FICARÁ DANIFICADO.

- Encerrar a aplicação Kanguru sempre que esta abrir automaticamente durante a actualização (Tal como indicado no ponto 7).

- Quando a actualização estiver concluída, a seguinte mensagem será apresentada:

- Clicar em OK para fechar a Update Tool.

- Se a aplicação Kanguru iniciar automaticamente, fechar a aplicação.

- Desligar o MODEM USB ZTE do computador.

- Desinstalar a aplicação, tal como descrito no manual do modem USB ZTE.

- Voltar a ligar o MODEM USB ZTE ao computador.

- Instalar o Software do MODEM USB ZTE “Kanguru” (Nova versão).