Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН 29 Научно-исследовательским институтом Министерства обо-

роны Российской Федерации

2  ВНЕСЕН Техническим комитетом № 363 “Радионавигация”

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России

от  9 августа 2001 г.  № 327-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом  информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

( Стандартинформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II

Содержание

| 1 | Область применения ......................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………………………….. | 2 |
| 4 | Обозначения и сокращения............................................................................... | 3 |
| 5 | Системы геодезических параметров ................................................................ | 4 |
| 6 | Методы преобразований координат определяемых точек.............................. | 7 |
|  | Приложение А Элементы трансформирования между уточненной систе- мой координат ПЗ и национальными референцными сис- темами России ……………………………………………………. | 17 |
|  | Приложение Б Элементы трансформирования между системой координат ПЗ и национальными референцными системами России. . | 18 |
|  | Приложение В Элементы трансформирования между уточненной систе- мой координат ПЗ и системой координат МГС…................. | 19 |
|  | Приложение Г Элементы трансформирования между системой координат ПЗ и системой координат МГС............................................... | 20 |
|  | Приложение Д Элементы трансформирования между системой коорди- нат ПЗ-90.02 и системой координат ПЗ-90.......................... | 21 |

III

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

___________________________________________________________________________

Глобальная навигационная спутниковая система

и глобальная система позиционирования

Системы координат

Методы преобразований координат определяемых точек

Global navigation satellite system

and global positioning system

Coordinate systems.

Methods of transformations for determinated points coordinate

______________________________________________________________________________

Дата введения 2002-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает: системы координат, входящие в состав систем геодезических параметров “Параметры Земли”, “Мировая геодезическая система” и координатной основы Российской Федерации; методы преобразований координат и их приращений из одной системы в другую, а также порядок использования численных значений элементов трансформирования систем координат при выполнении геодезических, навигационных, картографических работ с использованием аппаратуры потребителей радионавигационных систем ГЛОНАСС и ГСП.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ   22268 - 76    Геодезия. Термины и определения

ГОСТ Р 51353 - 99  Метаданные электронных карт. Состав и содержание

_____________________________________________________________________

Издание официальное                                                                                                 1

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  большая полуось эллипсоида a: Параметр, характеризующий размер эллипсоида.

3.2 геодезическая широта: Угол между нормалью к поверхности отсчетного эллипсоида, проходящей через заданную точку, и плоскостью экватора.

3.3 геодезическая долгота: Двугранный угол  между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана.

3.4 геодезическая высота:  Высота точки над поверхностью отсчетного эллипсоида.

3.5  геоид: Эквипотенциальная поверхность, совпадающая с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия и продолженная под материками.

3.6.  Глобальная система позиционирования (Global Positioning  System) – глобальная навигационная спутниковая система, разработанная в США.

3.7 гравитационное поле Земли; ГПЗ: Поле силы тяжести на поверхности Земли и во внешнем пространстве, обусловленное силой притяжения Земли и центробежной силой, возникающей в результате суточного вращения Земли.

3.8. квазигеоид: Математическая поверхность, близкая к поверхности геоида, и являющаяся  отсчетной для установления системы нормальных высот.

3.9. космическая геодезическая сеть; КГС: Сеть геодезических пунктов, закрепляющих геоцентрическую систему координат, положение которых на земной поверхности определено по наблюдениям искусственных спутников Земли.

3.10.  Мировая геодезическая система (World Geodetic System) - система геодезических параметров, разработанная в США.

3.11. модель  гравитационного поля Земли: Математическое описание характеристик гравитационного поля Земли.

3.12. нормальная высота:  Высота точки над квазигеоидом, определенная методом геометрического нивелирования.

2

3.13. нормальное гравитационное поле Земли: Гравитационное поле Земли, представляемое нормальным потенциалом силы тяжести.

3.14. общеземной эллипсоид; ОЗЭ: Эллипсоид, поверхность которого наиболее близка к поверхности геоида в целом, применяемый для обработки геодезических измерений на всей поверхности Земли в общеземной (геоцентрической) системе координат.

3.15. планетарная модель гравитационного поля Земли: модель гравитационного поля Земли, отражающая гравитационные особенности Земли в целом.

3.16. сжатие эллипсоида (: Параметр, характеризующий форму эллипсоида.

3.17. система геодезических параметров Земли: Совокупность числовых параметров и точностных характеристик  фундаментальных геодезических постоянных, общеземного эллипсоида, планетарной модели гравитационного поля Земли, геоцентрической системы координат и  параметров ее связи с другими системами координат.

3.18. фундаментальные геодезические постоянные: Взаимосогласованные геодезические постоянные,  однозначно определяющие фигуру общеземного эллипсоида и нормальное гравитационное поле Земли.

3.19 элементы трансформирования систем координат: Параметры, с помощью которых выполняется преобразование координат из одной системы координат в другую.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

4.1 глобальная навигационная спутниковая система; ГЛОНАСС: глобальная навигационная спутниковая система, разработанная в Российской Федерации;

4.2 глобальная система позиционирования; ГСП: глобальная навигационная спутниковая система, разработанная в США.

4.3 государственная геодезическая сеть; ГГС.

4.4 гравитационное поле Земли; ГПЗ.

4.5 космическая навигационная система; КНС.

4.6 Мировая геодезическая система; МГС: система геодезических параметров, разработанная в США.

3

4.7 общеземной эллипсоид; ОЗЭ.

4.8 оси пространственной прямоугольной системы координат ОXYZ; ОX, ОY, ОZ.

4.9 Параметры Земли; ПЗ: система геодезических параметров, разработанная в Российской Федерации.

4.10 большая полуось общеземного эллипсоида в системе ПЗ; aПЗ..

4.11 большая полуось общеземного эллипсоида в системе МГС; aМГС.

4.12 большая полуось эллипсоида Красовского; aКр.

4.13 сжатие общеземного эллипсоида в системе ПЗ; (ПЗ.

4.14 сжатие общеземного эллипсоида в системе МГС; (МГС.

4.15 сжатие эллипсоида Красовского. (Кр.

5 Системы геодезических параметров

5.1  Система геодезических параметров ”Параметры Земли”

Система ПЗ включает в себя: фундаментальные геодезические постоянные, параметры ОЗЭ, систему координат ПЗ, закрепляемую координатами пунктов космической геодезической сети, характеристики модели ГПЗ и элементы трансформирования между системой ПЗ и национальными референцными системами координатРоссии. Численные значения элементов трансформирования между системой ПЗ и национальными референцными системами координат России. и порядок их использования при преобразовании систем координат приведены в приложениях А, Б.

Примечания ( 1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 568 для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач геоцентрической системе координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90). придан статус государственной системы координат.

2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2007 года  № 797-р в целях повышения тактико-технических характеристик глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, улучшения геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач принята к использованию уточненная версия государственной геоцентрической системы координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.02).

3. Численные значения элементов трансформирования между системами координат ПЗ-90.02 и ПЗ-90 и порядок их использования при преобразовании систем координат приведены в приложении Д.

4

Теоретическое определение системы координат ПЗ основывается на следующих положениях:

а) начало системы координат расположено в центре масс Земли;

б) ось Z направлена в Международное условное начало;

в) ось X лежит в плоскости начального астрономического меридиана, установленного Международным бюро времени;

г) ось Y дополняет систему до правой.

Положения точек в системе ПЗ могут быть получены в виде пространственных прямоугольных или геодезических координат.

Геодезические координаты относятся к ОЗЭ, размеры и форма которого определяются значениями большой полуоси и сжатия.

Центр ОЗЭ  совпадает с началом системы координат ПЗ, ось вращения эллипсоида -  с осью Z, а плоскость начального меридиана - с плоскостью XOZ.

П р и м е ч а н и е – За отсчетную поверхность в системах геодезических параметров ПЗ-90 и ПЗ-90.02 принят общеземной эллипсоид с большой полуосью aПЗ= 6 378 136 м и сжатием (ПЗ= 1/298,257 84.

5.2  Система геодезических параметров “Мировая Геодезическая Система”

Система параметров МГС включает в себя: фундаментальные геодезические постоянные, систему координат МГС, закрепляемую координатами пунктов космической геодезической сети, параметры ОЗЭ, характеристики модели ГПЗ, элементы трансформирования между геоцентрической системой координат МГС и различными национальными системами координат.

Численные значения элементов трансформирования между системой координат ПЗ и системой координат МГС, а также порядок использования элементов трансформирования приведены в приложении В и Г.

Теоретическое определение системы координат МГС основывается на положениях, аналогичных определению системы координат ПЗ, приведенных в 4.1.

Положения точек в системе МГС могут быть получены в виде пространственных прямоугольных или геодезических координат.

Геодезические координаты относятся к ОЗЭ, размеры и форма которого определяются значениями большой полуоси и сжатия.

5

Центр эллипсоида совпадает с началом системы координат МГС, ось вращения эллипсоида совпадает с осью Z,  а плоскость начального меридиана - с плоскостью XOZ.

П р и м е ч а н и е – За отсчетную поверхность в МГС принят общеземной эллипсоид с большой полуосью aМГС = 6 378 137 м и сжатием (МГС = 1/298,257 223 563.

5.3  Референцные системы координат Российской Федерации

Координатная основа Российской Федерации представлена референцной системой координат, реализованной в виде ГГС, закрепляющей систему  координат на территории страны, и государственной нивелирной сети, распространяющей на всю тер-

риторию страны систему нормальных высот (Балтийская система), исходным началом которой является нуль Кронштадтского футштока.

Положения определяемых точек относительно координатной основы могут быть получены в виде пространственных прямоугольных или геодезических координат, либо в виде плоских прямоугольных координат и высот.

Геодезические координаты в референцной системе координат РФ относятся к эллипсоиду Красовского,  размеры и форма которого определяются значениями большой полуоси и сжатия.

Центр эллипсоида Красовского совпадает с началом референцной системы координат, ось вращения эллипсоида параллельна оси вращения Земли, а плоскость нулевого меридиана определяет положение начала счета долгот.

Примечания ( 1. В 1946 году была принята единая для всей территории СССР референцная Система координат 1942 года (СК-42).  За отсчетную поверхность в СК-42 принят эллипсоид Красовского с большой полуосью aКр = 6 378 245 м и сжатием (Кр = 1/298,3..

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2000 года № 568 для использования при осуществлении геодезических и картографических работ принята новая референцная система геодезических координат  1995 года (СК-95). За отсчетную поверхность в СК-95 принят эллипсоид Красовского.

6

6 Методы преобразований координат определяемых точек

6.1 Преобразование геодезических координат в прямоугольные пространственные координаты и  обратно

Преобразование геодезических координат в прямоугольные пространственные координаты осуществляют по формулам

,                                                       (1)

где  X, Y, Z - прямоугольные пространственные координаты точки;

B, L - геодезические широта и долгота точки соответственно, рад,;

H – геодезическая высота точки, м;

N -  радиус кривизны первого вертикала, м;

e -  эксцентриситет эллипсоида.

Значения радиуса кривизны первого вертикала и квадрата эксцентриситета эллипсоида вычисляют соответственно по формулам

N = ,                                                                       (2)

e2 = 2( ( (2 ,                                                                    (3)

где а - большая полуось эллипсоида, м;

( - сжатие эллипсоида.

Для преобразования пространственных прямоугольных координат в геодезические необходимо проведение итераций при вычислении геодезической широты.

Для этого используют следующий алгоритм:

1) вычисляют вспомогательную величину D по формуле

D =  ;                                                                             (4)

7

2) анализируют значение D

а) если D = 0, то

B =                                                                             (5)

L=0,

H = ZsinB  ( a ;                                                (6)

б) если D(0, то

=                                                                   (7)

при этом

(8)

3) анализируют значение Z :

а) если Z = 0, то

В = 0;    H = D  ( a;                                                            (9)

б) во всех других случаях вычисления выполняют следующим образом:

- находят вспомогательные величины r, c, p по формулам:

r  =  ,                                                           (10)

c  =                                                                     (11)

p  =  ,                                                                              (12)

8

- реализуют итеративный процесс:

s1 =  0,                                                                           (13)

b  =  c  +  s1,                                                                           (14)

s2  =  ,                                               (15)

d  = (s2 - s1(;                                                                         (16)

если значение d, определяемое по формуле (16), меньше установленного значения допуска, то

B = b,                                                                                      (17)

H = DcosB+ZsinB - a;                                 (18)

если значение d равно или больше установленного значения допуска, то

s1 = s2                                                              (19)

и вычисления повторяют, начиная с формулы (14).

При преобразованиях координат  в качестве допуска прекращения итеративного процесса принимают значение 10-4 угл. с.  В этом случае погрешность вычисления геодезической высоты не превышает 0,003 м.

6.2 Преобразование пространственных прямоугольных координат

Пользователям КНС ГЛОНАСС и ГСП необходимо выполнять преобразования координат из ПЗ в систему МГС и обратно, а также из ПЗ и МГС в референцную систему координат Российской Федерации. Указанные преобразования координат выполняют, используя семь элементов трансформирования, точность которых опреде-

ляет точность преобразований.

Элементы  трансформирования между системами координат ПЗ и МГС приведены в приложении В, Г.

Преобразование координат из системы МГС в координаты референцной системы Российской Федерации осуществляют последовательным преобразованием координат сначала в систему ПЗ, а затем - в координаты референцной системы.

9

Преобразование пространственных прямоугольных координат выполняют по формуле

,                      (20)

где ((( ((( (( - линейные элементы трансформирования систем координат при пере-

ходе из системы А в систему Б, м;

((, ((, (( - угловые элементы трансформирования систем координат при пере-

ходе из системы А в систему Б, рад;

m – масштабный элемент трансформирования систем координат при

переходе из системы А в систему Б.

Обратное преобразование прямоугольных координат выполняют по формуле

.                    (21)

6.3 Преобразование геодезических координат

Преобразование геодезических координат  из системы А в систему Б выполняют по формулам

,                                                           (22)

где B, L - геодезические широта и долгота, выраженные в единицах плоского угла;

H - геодезическая высота, м;

(B, (L, (H - поправки к геодезическим координатам точки.

10

Поправки к геодезическим координатам определяют по следующим

Формулам:

где  (B, (L - поправки к геодезическим широте, долготе, угл. с;

(H -  поправка к геодезической высоте, м;

B, L, - геодезические широта и долгота, рад;

H - геодезическая высота, м;

- линейные элементы трансформирования систем координат при пере-

ходе из системы А в систему Б, м;

(X, (Y, (Z-  угловые элементы трансформирования систем координат при переходе из системы А в систему Б, угл. с;

m  -  масштабный элемент трансформирования систем координат при переходе из системы А в систему Б;

М - радиус кривизны меридианного сечения () ;

11

N - радиус кривизны первого вертикала () ;

- большие полуоси эллипсоидов в системах координат Б и А соответственно;

- квадраты эксцентриситетов эллипсоидов в системах координат Б и А соот-

ветственно;

( - число угловых секунд в 1 радиане (( ( 206 264, 806 угл. с).

При преобразовании геодезических координат из системы А в систему Б в формуле (22) используют значения геодезических координат в системе А, а при обратном преобразовании – в системе Б, а знак поправок (B, (L, (H в формуле (22) меняют на противоположный.

Формулы (23) обеспечивают вычисление поправок к геодезическим координатам с погрешностью, не превышающей 0,3 м (в линейной мере), а для достижения  погрешности не более 0,001 м выполняют вторую итерацию, то есть учитывают значения поправок к геодезическим координатам по формулам (22) и повторно выполняют вычисления по формулам (23).

При этом

(24)

Формулы (22),  (23) и точностные характеристики преобразований по этим формулам справедливы до широт 89(.

6.4 Преобразование  геодезических координат в плоские прямоугольные

координаты и обратно

Для получения плоских прямоугольных координат в принятой на территории Российской Федерации проекции Гаусса - Крюгера используют геодезические координаты на эллипсоиде Красовского.

12

Плоские прямоугольные координаты с погрешностью не более 0,001 м вычисляют по формулам

x = 6 367 558, 496 8 B - sin 2B (16 002, 890 0 + 66, 960 7 sin2 B + 0,351 5 sin4 B -

-  l2 (1 594 561, 25 + 5 336, 535 sin2 B + 26, 790 sin4 B + 0,149 sin6 B +

+l2 (672 483,4 - 811 219,9 sin2 B + 5 420,0 sin4 B - 10,6 sin6 B +                                (25)

+ l2  (278 194 - 830 174 sin2 B + 572 434 sin4 B - 1 601 0 sin6 B +

+ l2  (109 500 - 574 700 sin2 B + 863 700 sin4 B - 398 600 sin6 B ))))),

y = (5 + 10 n) 105 +  l cos B (6 378 245 + 21 346, 141 5 sin2 B +107, 159 0 sin4 B +

0, 597 7 sin6 B + l2  (1 070 204, 16 - 2 136 826, 66 sin2 B + 17, 98 sin4 B - 11, 99 sin6 B +

+ l2  (270 806 - 1 523 417 sin2 B + 1 327 645 sin4 B - 21 701 sin6 B +                         (26)

+ l2  (79 690 - 866 190 sin2 B + 1 730 360 sin4 B - 945 460 sin6 B )))),

где x, y - плоские прямоугольные координаты (абцисса и ордината) определяемой

точки в проекции Гаусса - Крюгера, м;

В - геодезическая широта определяемой точки, рад;

l  - расстояние от определяемой точки до осевого меридиана зоны, выраженное

в радианной мере и вычисляемое по формуле

l = (L - [3 + 6 (n - 1)](/57,295 779 51;                                 (27)

L - геодезическая долгота определяемой точки, град.;

n - номер шестиградусной зоны в проекции Гаусса - Крюгера, вычисляемый по

формуле

n = E[(6+L)/6],                                                       (28)

E[...] - целая часть выражения, заключенного в квадратные скобки.

Преобразование плоских прямоугольных координат в проекции Гаусса-Крюгера на  эллипсоиде Красовского в геодезические координаты осуществляют по формулам

B = B0 + (B;                                                                 (29)

L = 6 ( (n - 0,5)/ 57,295 779 51 + l,                              (30)

13

где B, L - геодезические широта и долгота определяемой точки, рад;

B0 - геодезическая широта точки, абцисса которой равна абциссе x  опреде-

ляемой точки, а ордината равна нулю, рад;

n - номер шестиградусной зоны в проекции Гаусса - Крюгера, вычисляемый по

формуле

n = E[ y(10-6],                                                         (31)

E[...] - целая часть выражения, стоящего в квадратных скобках;

y - ордината определяемой точки в проекции Гаусса - Крюгера, м.

Значения В0, (B и l вычисляют по следующим формулам

B0 = ( + sin 2((0, 002  525 88685 - 0, 000  014  91860 sin2( + 0,000  000 11904sin4(); 		(32)

(B= ( z02sin2B0(0,251 684 631 - 0,003 369 263sin2B0 + 0,000 011 276sin4 B0  -

( z02(0,105 00614 - 0,045 59916sin2 B0 + 0,002 28901sin4 B0 -

- 0,000  02987sin6 B0 - z02(0, 042 858 - 0, 025  318sin2B0 + 0, 014  346sin4 B0 -

- 0,001 264sin6 B0 - z02(0,01672 - 0,00630sin2 B0 + 0,01188sin4 B0 -

- 0,00328sin6 B0))));									(33)

l = z0(1 - 0, 003 346 7108 sin2B0 - 0,000 005 6002sin4 B0 - 0,000 000 0187sin6 B0 -

- z02(0,167 78975 + 0,162 73586 sin2B0 - 0,000 52490sin4 B0 - 0,000 00846sin6 B0 -

( z02(0,042 0025 + 0,148 7407 sin2B0 + 0,005 9420sin4 B0 - 0,000 0150sin6 B0 -

( z02(0,012 25 + 0,094 77 sin2B0 + 0,032 82sin4 B0 - 0,000 34sin6 B0 -

( z02(0,0038 + 0,0524 sin2B0 + 0,0482sin4 B0 + 0,0032sin6 B0))))),			(34)

где ( - вспомогательная величина, вычисляемая по формуле

( = x/6 367 558,4968; 					(35)

z0 - вспомогательная величина, вычисляемая по формуле

z0 = (y - (10 n + 5)(105)/(6 378 245cosB0);		(36)

x, y - абцисса и ордината определяемой точки в проекции Гаусса - Крюгера, м.

14

Погрешность преобразования координат по формулам (25) – (26) и (32)-(36) составляет не более 0,001м.

6.5 Преобразование  приращений пространственных прямоугольных

координат  из системы в систему

Преобразование приращений пространственных прямоугольных координат из системы координат А в систему Б осуществляют по формуле

.			(37)

Обратное преобразование приращений пространственных прямоугольных координат из системы Б в систему А выполняют по формуле

(38)

В формулах (37) и (38) угловые элементы трансформирования (X, (Y, (Z выражены в радианах.

6.6 Связь между  геодезической и нормальной высотами

Геодезическая и нормальная высоты связаны соотношением:

H = H( + (,							(39)

где Н - геодезическая высота определяемой точки, м;

H( - нормальная высота определяемой точки, м;

( - высота квазигеоида над эллипсоидом в определяемой точке, м.

15

Высоты квазигеоида над отсчетным эллипсоидом систем геодезических параметров ПЗ и МГС вычисляют по моделям ГПЗ, являющимися составной частью систем геодезических параметров.

При перевычислении высот квазигеоида из общеземной системы координат А в референцную систему координат Б используют формулу

(Б= (А- ((.,						(40)

где (озэ - высота квазигеоида над ОЗЭ, м;

(Кр  - высота квазигеоида над эллипсоидом Красовского, м;

((  - поправка к геодезической высоте, вычисляемая по формуле (23), м.

16

Приложение А

(обязательное)

Элементы трансформирования между уточненной системой координат ПЗ и референцными системами координат Российской Федерации

Преобразование координат из референцной Системы координат 1942 года в систему ПЗ-90.02

(x = (+23,93 ( 2) м; (x = 0,00(( 0,1(; (y = ((141,03 ( 2) м; (y = (0,35(( 0,1(; (z = ((79,98 ( 3) м; (z = (0,79(( 0,1(; m = (-0,22 ( 0,25)( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90.02 в референцную Систему координат 1942 года

.

Преобразование координат из референцной Системы координат 1995 года в систему ПЗ-90.02

(x = +24,83 м; (x = 0,00(; (y = (130,97 м; (y = 0,00(; (z = (81,74 м; (z = (0,13(; m = (-0,22 )( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90.02 в референцную Систему координат 1995 года

.

17

Приложение Б

(обязательное)

Элементы трансформирования между системой координат ПЗ и референцными системами координат Российской Федерации

Преобразование координат из референцной Системы координат 1942 года в систему ПЗ-90

(x = (+25 ( 2) м; (x = 0,00(( 0,1(; (y = ((141 ( 2) м; (y = (0,35(( 0,1(; (z = ((80 ( 3) м; (z = (0,66(( 0,1(; m = (0,00 ( 0,25)( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90 в референцную Систему координат 1942 года

.

Преобразование координат из референцной Системы координат 1995 года в систему ПЗ-90

(x = +25,90 м ; (y =(130,94 м; (z = (81,76 м;

.

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90 в референцную Систему координат 1995 года

. 18

Элементы трансформирования между уточненной системой координат ПЗ и системой координат МГС

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90.02 в систему МГС-84

(x = (0,36(0,1 м; (x = 0; (y =+0,08(0,1 м; (y = 0; (z = +0,18(0,1 м; (z = 0; m = 0,00 ( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат МГС-84 в систему ПЗ-90.02

.

Приложение В

(обязательное)

19

Приложение Г

(обязательное)

Элементы трансформирования между системой координат ПЗ и системой координат МГС

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90 в систему МГС-84

(x = ((1,10 ( 0,2) м; (x = 0; (y = ((0,30 ( 0,2) м; (y = 0; (z = ((0,90 ( 0,3) м; (z =(0,20(( 0,01(; m = ((0,12 ( 0,06)( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат МГС-84 в систему ПЗ-90

.

20

Приложение Д

(обязательное)

Элементы трансформирования между уточненной системой координат ПЗ-90.02 и системой координат ПЗ-90

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90.02 в систему ПЗ-90

(x = (+1,07 ( 0,1) м; (x = 0; (y = (+0,03 ( 0,1) м; (y = 0; (z = ((0, 02 ( 0,1) м; (z =+0,13(( 0,01(; m = (+0,22 ( 0,02)( 10-6;

.

Преобразование координат из системы координат ПЗ-90 в систему ПЗ-90.02

.

21

УДК629.783:[528.2+528.344+523.34.13]:006.354 ОКС 07.040 Э50 ОКСТУ6801 Ключевые слова: аппаратура приемная глобальной навигационной спутниковой системы и глобальной системы позиционирования, системы координат, определение координат местоположения

| Руководитель организации – разработчика ФГУ «29 НИИ Министерства обороны Российской Федерации» | ВРИО Начальника института | Е. Долгов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки | Начальник отдела | В. Рогозин |
| Исполнитель | Старший научный сотрудник | А. Клюйков |

22