Cabrestante eléctrico

Gan-Mar

## Índice

Descripción	3

Dimensiones y especificaciones	4

Tabla teórica de capacidad y velocidad	6

Despiece y listado de repuestos	7

Cabrestante eléctrico trifásico – capacidad 1 Tn.	7

Cabrestante eléctrico monofásico – capacidad ¾ Tn.	8

Carro a empuje	9

Carro eléctrico	10

Caja de contactores	11

Medidas base	12

## Descripción

Los cabrestantes eléctricos Gan-Mar son de gran utilidad, que elevan o arrastran la carga en forma rápida, precisa y segura.

El mecanismo de transmisión es de  acero aleado tratado térmicamente, lubricado con grasa a base de litio.

Cuenta con un motor con freno electromagnético que asegura la detención del mismo en forma instantánea, logrando la precisión que se necesita para los diferentes trabajos, además, permite transportar la carga sin ningún peligro de caídas. El  comando eléctrico es por medio de una botonera con pulsadores, logrando en la misma la inversión y el enclavamiento, asegurando que al accionar los dos pulsadores en forma simultánea o accidentalmente, los mismos queden anulados entre si, protegiendo la instalación.

El comando del cabrestante tiene circuito a 24 V como medida de seguridad. Este se encuentra en un gabinete estanco IP56, de material plástico, montado sobre el cabrestante, de fácil acceso. La botonera de control se puede manejar fácilmente con una mano, permitiéndole al operario utilizar la otra mano para dirigir la carga de forma segura.

En forma opcional se puede adquirir el Cabrestante eléctrico con carro a empuje para situarlo en un perfil IPN y desplazar la carga en forma horizontal.

El cabrestante eléctrico no se provee con el cable de acero.

En forma estándar se provee con 3 mts de largo de cable en la botonera de control.

Los motores provistos con el cabrestante eléctrico pueden ser monofásicos o trifásicos.

## Dimensiones y especificaciones

Cabrestante eléctrico sin carro de traslación

Nota: las dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.

La capacidad de cable es teórica, en la práctica puede haber variaciones.

Cabrestante eléctrico con carro de traslación

Nota: las dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso.

La capacidad de cable es teórica, en la práctica puede haber variaciones.

## Tabla teórica de capacidad y velocidad

| Vueltas de cable | Capacidad | Velocidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11 mts | 6,6 mts/min |
| 2 | 11,6 mts | 7,1 mts/min |
| 3 | 12,38 mts | 7,56 mts/min |
| 4 | 13 mts | 8 mts/min |
| 5 | 13,86 mts | 8,44 mts/min |
| 6 | 14,58 mts | 8,9 mts/min |
| 7 | 15,3 mts | 9,35 mts/min |
| 8 | 16,05 mts | 9,81 mts/min |
| 9 | 16,7 mts | 10,26 mts/min |

Notas:

- La capacidad fue calculada con cable de Ø6 mm.

- La capacidad depende de cómo se acomode el cable.

- La velocidad puede variar con la carga y el motor que tenga.

## Despiece y listado de repuestos

### Cabrestante eléctrico trifásico – capacidad 1 Tn.

| Nº pieza | Descripción | Código interno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuerca exagonal | 0710486 |
| 2 | Arandela groover | 0710400 |
| 3 | Lateral | 030460203 |
| 4 | Rodamiento | 0710011 |
| 5 | Disco carretel | 030460208 |
| 6 | Caño carretel | 030460207 |
| 7 | Separador | 030460206 |
| 8 | Eje carretel | 030460204 |
| 9 | Cuerpo aluminio | 030460202 |
| 10 | Engranaje grueso | 030620302 |
| 11 | Engranaje intermedio | 030620305 |
| 12 | Tapa aluminio | 030460205 |
| 13 | Umbraco sujeción tapa | 0710057 |
| 14 | Tapón aceite | 030364000 |
| 15 | Rodamientos | 0710005 |
| 16 | Piñón intermedio | 030620304 |
| 17 | Engranaje helicoidal | 030620307 |
| 18 | Piñón motor | 030620306 |
| 19 | Rodamiento | 0710011 |
| 20 | Reten | 0711089 |
| 21 | Tapa rodamiento | 030460211 |
| 22 | Base | 0200460206 |
| 23 | Soporte caja comando | 030460212 |
| 24 | Motor | 0711024 |
| 25 | Bulón sujeción base | 0710187 |
| 26 | Arandela de seguridad | 0710147 |

Nota: el despiece puede modificarse sin previo aviso

### Cabrestante eléctrico monofásico – capacidad ¾ Tn.

| Nº pieza | Descripción | Código interno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuerca exagonal | 0710486 |
| 2 | Arandela groover | 0710400 |
| 3 | Lateral | 030460203 |
| 4 | Rodamiento | 0710011 |
| 5 | Disco carretel | 030460208 |
| 6 | Caño carretel | 030460207 |
| 7 | Separador | 030460206 |
| 8 | Eje carretel | 030460204 |
| 9 | Cuerpo aluminio | 030460202 |
| 10 | Engranaje grueso | 030620302 |
| 11 | Engranaje intermedio | 030620305 |
| 12 | Tapa aluminio | 030460205 |
| 13 | Umbraco sujeción tapa | 0710057 |
| 14 | Tapón aceite | 030364000 |
| 15 | Rodamientos | 0710005 |
| 16 | Piñón intermedio | 030620304 |
| 17 | Engranaje helicoidal | 030620307 |
| 18 | Piñón motor | 030620306 |
| 19 | Rodamiento | 0710011 |
| 20 | Reten | 0711089 |
| 21 | Tapa rodamiento | 030460211 |
| 22 | Base | 0200460206 |
| 23 | Soporte caja comando | 030460212 |
| 24 | Motor monofásico | 0711024 |
| 25 | Bulón sujeción base | 0710187 |
| 26 | Arandela de seguridad | 0710147 |
| 27 | Piñon | 030620303 |
| 28 | Brida motor cuerpo | 030460301 |
| 29 | Placa móvil freno | 030460303 |
| 30 | Perno freno | 030620316 |
| 31 | Freno motor | 0711023 |
| 32 | Brida motor | 030460302 |
| 33 | Acople motor | 030620321 |
| 34 | Fibra de freno | 0710437 |
| 35 | Placa fija freno | 030620328 |

Nota: el despiece puede modificarse sin previo aviso

### Carro a empuje

| Nº | Descripción | Codigo interno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Placa | 030460215 |
| 2 | Perno rueda | 0200210001 |
| 3 | Rueda | 030460216 |
| 4 | Rodamiento | 0710008 |
| 5 | Perno con tope | 030460218 |
| 6 | Arandela suplemento perno tope | 030460217 |
| 7 | Arandela suplemento perno pasante | 030620322 |
| 8A | Tuerca exagonal | 0710486 |
| 8B | Tuerca exagonal | 0710461 |
| 9 | Soporte carro | 030460214 |
| 11 | Perno pasante | 030460219 |
| 12 | Placa base carro | 030460213 |

### Carro eléctrico

### Caja de contactores

| Nº pieza | Nombre | Código interno |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trifásico | Monofásico |
| 1 | Gabinete plástico – Estanco IP56 | 0725003 | 07250101 |
| 2 | Transformador | 0725002 | 07250021 |
| 3 | Minicontactores | 0725001 | 0725016 |
| 4 | Mini borneras 4 mm2 | 0725005 |
| 5 | Riel DIN 35 mm | 0725007 |
| 6 | Miniriel 15 mm | 0725008 |
| 7 | Tornillo 5/32 x ½ cabeza redonda | 0710203 |
| 8 | Prensacable plástico | 0725013 – PG9 0725006 – PG11 |
| 9 | Plantilla CP-1 |  |
| 10 | Tuerca exagonal 5/32 | 0710450 |
|  | Contactor | 0725017 |

## Medidas base

Nota: las dimensiones pueden modificarse sin previo aviso

# Text boxes

| Capacidad |  | Trifásico | Monofásico |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso | Kgs | 48 | 55 |
| Longitud de cable Ø4 | Mts | 250 |
| Longitud de cable Ø6 |  | 110 |
| Longitud de cable Ø8 |  | 60 |
| Longitud de cable Ø10 |  | 37 |
| Dimensiones (mm) | A | 275 | 275 |
|  | B | 460 | 510 |
|  | C | 180 | 180 |
|  | ØD | 89 | 89 |
|  | E | 435 | 470 |
|  | F | 223 | 223 |

| Capacidad |  | Trifásico | Monofásico |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso | Kgs | 62 | 69 |
| Longitud de cable Ø4 | Mts | 250 |
| Longitud de cable Ø6 |  | 110 |
| Longitud de cable Ø8 |  | 60 |
| Longitud de cable Ø10 |  | 37 |
| Dimensiones (mm) | A | 420 | 420 |
|  | B | 130 | 130 |
|  | C | 250 | 250 |
|  | D | 365 | 365 |
|  | E | 410 | 410 |
|  | G | 300 | 300 |
| Perfil carro empuje | IPN | 10 al 22 |
| Perfil carro eléctrico | IPN | 8 al 18 |

| Nº pieza | Nombre | - |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espárrago motor | - |
| 2 | Motor trifásico | 07110221 |
| 3 | Rodamiento eje | 0710010 |
| 4 | Tapa motor | 030819006 |
| 5 | Rodamiento eje dentado | 0710026 |
| 6 | Engranaje helicoidal | 030819003 |
| 7 | Cuerpo reducción | 030819005 |
| 8 | Placa lado motor | 030819001 |
| 9 | Rodamiento rueda | 0710008 |
| 10 | Rueda dentada | 030819004 |
| 11 | Perno con tope | 030819007 |
| 12 | Rueda común | 030702000 |
| 13 | Placa | 030819011 |
| 14 | Perno rueda | 0200210001 |
| 15 | Tuerca exagonal |  |
| 16 | Minicontactor | 0725014 |
| 17 | Tapa minicontactores | 030819012 |
| 18 | Prensacable | 0725013 |
| 19 | Umbraco tapa minicontactor | 0710077 |
| 20 | Riel | 0710486 |
| 21 | Arandela separadora | 030819010 |
| 22 | Buje separador | 030460226 |
| 23 | Perno pasante | 030460225 |
| 24 | Eje dentado | 030819002 |
| 25 | Rodamiento cuerpo reducción | 0710017 |