## 与NT－AL001连接

MPT002通过COM1与NT－AL001连接，NT－AL001是RS232C/RS442A转换适配器，通过NT－AL001 MPT002的通讯方式可从RS232C通讯方式转换为RS422A 1:1通讯方式，通讯距离可达500米。

注意：MPT002的COM2不能用于RS422A通讯方式。

NT－AL001

MPT002

| MPT002 |  |  | NT－AL001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9针 |  |  | 9针 |
| 2 | SD |  |  | 2 | SD |
| 3 | RD |  |  | 3 | RD |
| 4 | RS |  |  | 4 | RS |
| 5 | CS |  |  | 5 | CS |
| 6 | ＋5V |  |  | 6 | ＋5V |
| 9 | SG |  |  | 9 | SG |

NT－AL001的RS422A端口可与另一台NT－AL001或CPM1A－CIF11连接。

NT－AL001      NT－AL001	   NT－AL001	    CPM1A－CIF11

| NT－AL001 |  | NT－AL001 CPM1A－CIF11 |
| --- | --- | --- |
| 4线 |  | 4线 |
| 3 | SDB |  |  | 3 | SDB |
| 4 | SDA |  |  | 4 | SDA |
| 5 | RDB |  |  | 5 | RDB |
| 6 | RDA |  |  | 6 | RDA |

注意：MPT002的COM2不能与CPM1A－CIF11连接。

# Text boxes

COM1

COM2

24VDC

ON 123456