生体インピーダンス計測装置の検証
木内研究室
インピーダンスグループ
M1 櫟田　英広

---
概要
研究背景
研究目的
計測装置
実現可能性の検証
解析結果
まとめ
今後の課題

---
乳癌による死者数の増加
日本では乳癌による死者数が年々増加している
乳癌の死者（人）
年
日本の乳癌による死者の推移
(人口動態統計より )

---
検診率向上の必要性
乳癌の死者数が増加する主な要因
検診率が低い
検診率の比較
日本の検診率　約10%
欧米の検診率　約60%以上
検診のメリット
乳癌の早期発見ができる

---
乳癌の早期発見の必要性
検診のメリット:乳癌の早期発見ができる
生存率
1期:2cm以下のしこりがある
2期:2cm以上5以下のしこりがある
3期：しこりが5cmを越える
4期:他の臓器に転移がみられるもの
乳癌の10年生存率
(全国乳癌患者登録調査報告)
検診率の向上は乳癌の早期発見に役立ち
死者数の減少につながる

---
診断方法の問題点
日本での検診率を向上させるには診断方法の改善が必要かもしれない
現在の診断方法
X線マンモグラフィ
問題点
50歳以下の人の診断が困難
腫瘍と乳腺の識別するのが難しい
X線被曝がある
妊婦の診断には向かない
診断時に痛みを伴う
胸を装置で挟む

---
研究目的
乳癌の早期発見に役立つ診断方法の開発
診断方法:生体インピーダンス計測
        生体に微弱な電流を流し生体の電気的特性を　　　　　　 検査する計測方法

---
生体インピーダンス
Ω、,pF
細胞内液
形質膜
生体の細胞
細胞外液
生体組織の種類
侵襲計測で測定した乳癌患者54人の
生体インピーダンス
R_i
細胞内液抵抗
R_e
(A Study of the Electrical Bio-impedance
of Tumorより)
C_m
細胞外液抵抗
形質膜容量
インピーダンスの違いで生体組織
腫瘍を区別することができる
生体細胞の等価回路

---
研究目的
グループの研究目的
乳癌の早期発見に役立つ診断方法の開発
生体インピーダンス計測装置を開発
現在の研究内容
生体インピーダンス計測装置の検証

---
概要
研究背景
研究目的
計測装置
・計測装置の原理
・計測装置の精度評価
検証方法
解析結果
まとめ
今後の課題

---
計測装置の測定原理
%angle
測定対象
生体インピーダンス計測装置
信号を印加し測定対象に流れる電流、電圧を測定
測定した電流、電圧からインピーダンスを算出

---
計測装置の測定原理
%angle
電流の向き
測定対象
V_a
-
-
+
+
+
-
+
V_a - V_b
-
V_2
V_b
+
-
I=(v_2-v_1) over R
電流電極
V_1
I
V
電圧電極

---
計測装置の精度評価
電流の向き
精度評価の必要性
回路が正常に動作しているかを確認
計測装置の精度評価
評価方法
1. 5Vの信号を印加
2. 公称値10kΩの抵抗に生じる電圧を測定（測定値の取得）
3. 理論値と測定値を比較

---
計測装置の精度評価
%angle
電流の向き
抵抗測定の理論値と測定値
理論値の導出方法
印加信号をテスター
（誤差0.04%）で測定
測定値　5.107V
各電極　1.0214V

---
計測装置の精度評価
理論値の誤差要因
テスター 0.04%
抵抗　 0.10%
合計　　0.14%
相対誤差=（理論値-測定値)/理論値
許容範囲の相対誤差
0.33%
測定値の誤差要因
テスター 　0.04%
OPアンプ 0.15%
合計 0.19%
回路が正常に動作している
測定精度は主に計測機器、部品から決まる
抵抗測定の理論値と測定値

---
概要
研究背景
研究目的
計測装置
実現可能性の検証
解析結果
まとめ
今後の課題
現在の装置が乳癌診断に対してどの程度実現可能かを検証

---
乳癌の診断に必要なこと
乳癌に診断に必要な最低限の目標値
測定条件　異なる2つのインピーダンスを測定
乳房の大きさ　100×100×100mm
乳房の導電率　均質
腫瘍の数　0個，1個
腫瘍が存在する深さ　表面から10mm~30mm
腫瘍の大きさ　一辺5~20mmの立方体
腫瘍の導電率　乳房に比べ1/10~１０倍
現在の計測装置が深さどの位の異物を
検出できるかを検証
異物有無の違いを計測装置が検出できるか

---
計測システムの測定精度
A/D変換
コンピュータ
インピーダンス計測装置
計測システム
精度0.30%
A/D変換
精度0.15%
インピーダンス計測装置
(OPアンプのゲインエラー)
精度0.15%
+
=
異物を検出するための精度

---
乳癌の診断に必要なこと
乳癌に診断に必要な最低限の目標値
測定条件　異なる2つのインピーダンスを測定
乳房の大きさ　100×100×100mm
乳房の導電率　均質
腫瘍の数　0個，1個
腫瘍が存在する深さ　表面から10mm~30mm
腫瘍の大きさ　一辺5~20mmの立方体
腫瘍の導電率　乳房に比べ1/10~１０倍
現在の計測装置が深さどの位の異物を
検出できるかを検証
異物有無の違いを計測装置が検出できるか

---
異物の有無の違い
計測装置
計測装置
モデルa(異物なし)
モデルb(異物あり)
理論値の電圧
V_b
V_a
理論値の電圧
二つのモデルの理論値の電圧を差分法で算出
V_a
相対誤差(異物有無の違い)を算出
相対誤差

---
解析条件
計測装置
100mm
解析領域 導電率 [0.1 S/m]

---
解析条件
解析領域の条件
解析領域上面の中央に
電極を配置
電極間隔 5mm
差分モデルの格子サイズ
1mm
100mm
電流電極
電圧電極
ガード電極
100mm

---
解析条件
計測装置
解析条件（異物）
電極の中央に異物を配置
異物のサイズ
10x10x10[mm3]
異物の導電率 [0.01 S/m]
導電率が解析領域の0.1倍
10mm
異物
解析領域 導電率 [0.1 S/m]

---
乳癌の診断に必要なこと
乳癌に診断に必要な最低限の目標値
測定条件　異なる2つのインピーダンスを測定
乳房の大きさ　100×100×100mm
乳房の導電率　均質
腫瘍の数　0個，1個
腫瘍が存在する深さ　表面から10mm~30mm
腫瘍の大きさ　一辺5~20mmの立方体
腫瘍の導電率　乳房に比べ1/10~１０倍
現在の計測装置が深さどの位の異物を
検出できるかを検証
異物有無の違いを計測装置が検出できるか

---
解析条件
計測装置
解析条件（異物）
電極の中央に異物を配置
異物のサイズ
10x10x10[mm3]
異物の導電率 [0.01 S/m]
導電率が解析領域の0.1倍
10mm
異物
解析領域 導電率 [0.1 S/m]

---
解析条件
計測装置
解析条件（異物）
電極の中央に異物を配置
異物のサイズ
10x10x10[mm3]
異物の導電率 [0.01 S/m]
導電率が解析領域の0.1倍
20mm
異物
解析領域 導電率 [0.1 S/m]

---
解析条件
計測装置
解析条件（異物）
電極の中央に異物を配置
異物のサイズ
10x10x10[mm3]
異物の導電率 [0.01 S/m]
導電率が解析領域の0.1倍
30mm
異物
解析領域 導電率 [0.1 S/m]

---
解析結果
異物あるモデルに対する相対誤差(%)
%angle
異物の深さ(mm)
異物の深さを変化させた時の
モデルの相対誤差

---
解析結果
モデルb
(異物あり)に対する
相対誤差(%)
計測システムの精度
約0.30%
異物の深さ(mm)
20mmの深さの異物を検出するのは困難

---
まとめ
計測装置の精度評価を行い乳癌診断に対する
実現可能性を検証した
目標　30mmの深さにあるの異物を検出
理論的には約10mmの深さにある異物は検出できる

---
今後の課題
 より深い異物を検出できる手法の考案
測定精度の向上
相対誤差が大きくなる手法の考案
モデルb
(異物あり)に対する
相対誤差(%)
計測装置の測定精度
約0.30%
異物の深さ(mm)

---
電極配置
電流電極
電圧電極

---
●和
ｘ＝ａ＋ｂ
このときのｘの相対誤差はａの相対誤差とｂの相対誤差のうち大きい方をとります。
誤差の計算
http://laboratory.sub.jp/phy/63.html
{ (1+%alpha) - (1 + %beta) } over {1 + %alpha } = {(%alpha - %beta)(1 - %alpha)} over {1 - %alpha^2} =%alpha - %beta
(1+%alpha) (1 + %beta) = 1 + %alpha + %beta + %alpha %beta
●積
(1+%alpha) (1 - %beta)^-1 = {1 + %alpha + %beta + %alpha %beta } over {1 + %beta^2}
●商

---
ピンクリボン運動
早期受診を啓蒙・推進するために行われる世界規模のキャンペーン

---
乳癌の早期発見の必要性
検診をすれば乳癌の早期発見ができる
2cm以下のしこりでリンパ節に転移がなければ
約9割の患者が10年間生存している
(全国乳癌患者患者登録調査報告より)
検診率の向上は乳癌の早期発見に役立ち
死者数の減少につながる