Vraagspecificatie voor het project ‘Combiplan appel appel’

Document 01 – Eisenspecificatie kanie weee

Van	testbv Projectteam appel Verdiept
Auteur	ir. C.P. banaan [wiedewie appel]

Kenmerk	Nvd6/CCA024
Versie	4.3
Datum	03.11.2006
Bestand	D:\appel\wrk\arch\2007\appel\140000-000001-c01-onderdeel-cns-gkb.odt

Status	DEFINITIEF

Inhoudsopgave

# Algemeen
## Inleiding
Dit ‘Document 01 - Eisenspecificatie kanie appel’ maakt onderdeel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve van het project ‘Combiplan appel’. Dit document bevat
### Definitie project
Onderstaande matrix geeft de scopeafbakening weer voor alle benodigde objecten ten behoeve van het systeem kanieS. Deze matrix vormt een aanvullende en informatieve leeswijzer bij de eisen opgenomen in dit document.
## Leeswijzer

### Inleiding

### Van toepassing zijnde documenten en eisen
Documenten en eisen zoals genoemd in “Vraagspecificatie voor het porject cCombiplan appel weee; Document 01 - Eisenspecificatie kanie appel” inclusief bijlagen en appendices
# Functionele eisen
## Topeisen
SSCS 1	Faciliteren SV, topeis	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn voor het faciliteren van appelverkeer conform het exploitatiemodel Zl-Aml.	FPvE Railned	1.1 ‑ 1.9	testbv

SSCS 2	Integreren SV, topeis	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de omgeving zodanig te doorkruisen dat de bestaande functionaliteit tenminste gehandhaafd blijft.	Beleid testbv	2.1 ‑ 2.5	testbv

## Faciliteren appelverkeer
### Geleiden
SSCS 1.1	Geleiden SV, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn voor de aanleg van een geleidingssysteem ten behoeve van de exploitatie van appelverkeer op het baanvak Zl‑Aml.	1	1.1.1 ‑ 1.1.2; / interne raakvlakeisen 1.1.3	testbv

SSCS 1.1.1	Geleiden SV, alignement	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient een appelalignement te hebben conform Tekeningen appelontwerp.	1.1	-	testbv

SSCS 1.1.2	Geleiden, PVR	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient een profiel van vrije ruimte (PVR) te hebben conform het PVR GC 25 kV.	1.1	OVS00026	testbv

### Dragen
SSCS 1.2	Dragen, alle belastingen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient alle mogelijke belastingen op afdoende wijze aan de bodem af te dragen, zodat geen belemmeringen voor de treinexploitatie ontstaan.	1	1.2.1 ‑ 1.2.4	testbv

#### Dragen verkeersbelasting
SSCS 1.2.1	Dragen, verkeersbelasting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen de verkeersbelastingen uit appelverkeer.	1.2	1.2.1.1 ‑ 1.2.1.5	testbv

SSCS 1.2.1.1	Verkeersbelasting, laststelsel OVS	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn voor exploitatie van treinen met een laststelsel conform OVS00030.	1.2.1	OVS00030	testbv

SSCS 1.2.1.2	Verkeersbelasting, laststelsel UIC	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn voor exploitatie van treinen met een laststelsel D4/V100 conform UIC.	1.2.1	UIC 700	testbv

SSCS 1.2.1.4	Verkeersbelasting, overgangen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bij overgangen van aarden banen naar kunstwerken geen hinder voor treinverkeer te veroorzaken.	1.2.1	1.2.1.4.1 ‑ 1.2.1.4.4; OVS00056	testbv

SSCS 1.2.1.4.2	Overgangen, zetting totaal	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Overgangen van aarden banen naar kunstwerken dienen over 30 jaar vanaf start exploitatie een maximale restzetting van ten hoogste 100 mm te hebben.	1.2.1.4	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.4.3	Overgangen, zetting per jaar	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Overgangen van aarden banen naar kunstwerken dienen per jaar een maximale restzetting van ten hoogste 10 mm te hebben.	1.2.1.4	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.4.4	Overgangen, zettingsverschil	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Overgangen van aarden banen naar kunstwerken dienen ten hoogste een zettingsverschil van 1:600 ten opzichte van de horizontaal te hebben.	1.2.1.4	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5	Verkeersbelasting, zetting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient qua (rest)zettingen te voldoen aan OVS00056.	1.2.1	1.2.1.5.1 ‑ 1.2.1.5.6; OVS00056	testbv

SSCS 1.2.1.5.1	Zetting, totaal	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Totale restzetting van het baanlichaam over 30 jaar vanaf start exploitatie dient ten hoogste 150 mm te bedragen.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5.2	Zetting, jaar 1	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	De restzetting van het baanlichaam in het eerste jaar vanaf start exploitatie dient ten hoogste 40 mm te bedragen.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5.3	Zetting, jaar 2	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	De restzetting van het baanlichaam in het tweede jaar vanaf start exploitatie dient ten hoogste 30 mm te bedragen.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5.4	Zetting, jaar 3	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	De restzetting van het baanlichaam vanaf het derde jaar vanaf start exploitatie dient ten hoogste 20 mm per jaar te bedragen.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5.5	Zetting, verschil ballast	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Restzettingsverschillen over 30 jaar vanaf start exploitatie in constructies met ballastappel dienen niet groter te zijn dan 60 mm met een helling van ten hoogste 1:600 ten opzichte van de horizontaal.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

SSCS 1.2.1.5.6	Zetting, verschil ballastloos	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Restzettingsverschillen over 30 jaar vanaf start exploitatie in constructies met ballastloos weee dienen gelijkmatig te zijn en niet groter dan 10 mm gemeten over een lengte van 20 meter.	1.2.1.5	Geen	testbv	Zie Appendix

#### Dragen omgevingsbelasting
SSCS 1.2.2	Dragen, omgevingsbelasting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen alle belastingen vanuit de omgeving.	1.2	1.2.2.1 ‑ 1.2.2­.5	testbv

SSCS 1.2.2.1	Omgevingsbelasting, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen alle permanente en veranderlijke belastingen uit de omgeving conform OVS00030 en NEN 6702.	1.2.2	OVS00030; NEN6702	testbv

SSCS 1.2.2.2	Omgevingsbelasting, verkeer	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen verkeersbelastingen voortkomend uit parallel en kruisend verkeer.	1.2.2	PvE testtwee	testbv

SSCS 1.2.2.3	Omgevingsbelasting, bovenbelasting combinatie 1	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen de volgende combinatie van bovenbelastingen op maaiveld, op iedere willekeurige locatie: - 20 kPa permanent uniform, en - 20 kPa veranderlijk uniform (beide representatieve waarde).	1.2.2	Geen	testbv

SSCS 1.2.2.4	Omgevingsbelasting, bovenbelasting combinatie 2	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen de volgende combinatie van bovenbelastingen op maaiveld, op iedere willekeurige locatie: - 20 kPa permanent uniform, en - belastingmodel 1 (LM 1) conform NEN 6706, met parameters aQ = 0,75 en aq= 0,75 (beide representatieve waarde).	1.2.2	Geen	testbv

SSCS 1.2.2.5	Omgevingsbelasting, water	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen belastingen uit de maatgevende waterstanden in de omgeving.	1.2.2	PvE testtwee	testbv

#### Dragen calamiteitenbelasting
SSCS 1.2.3	Dragen, calamiteitenbelasting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient bestand te zijn tegen alle belastingen veroorzaakt door calamiteiten.	1.2	1.2.3.1 ‑ 1.2.3.6	testbv

SSCS 1.2.3.1	Calamiteitenbelasting, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op alle belastingen veroorzaakt door calamiteiten zoals beschreven in OVS00030 en NEN6702.	1.2.3	OVS00030; NEN6702	testbv

SSCS 1.2.3.2	Calamiteitenbelasting, aanrijding	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op alle belastingen veroorzaakt door aanrijding, ontsporing en hersporing van appelmaterieel conform OVS00030.	1.2.3	OVS00030	testbv

SSCS 1.2.3.3	Calamiteitenbelasting, brand	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op iedere locatie te zijn gedimensioneerd op belastingen veroorzaakt door een brand van 2 uur volgens de ISO brandcurve vanuit de appelexploitatie.	1.2.3	OVS00030; NEN6069	testbv	zie onder
INFORMATIE BIJ DE EIS: / Met “iedere locatie” wordt bedoeld: / [1] ieder locatie binnen de systeemgrens, dus ieder kunstwerk in het werkgebied, én / [2] iedere locatie in de doorsnede, dus plafond/dek én wanden / VERIFICATIE: / * Berekening krachtswerking voor UGT inclusief brandbelasting. * Door middel van tijdsafhankelijke temperatuurberekeningen aantonen dat aan de randvoorwaarden qua toelaatbare temperaturen wordt voldaan. / * Aantonen m.b.v. proeven of ervaringsgegevens dat geen gevaar van afspatten aanwezig is. / Voor gewapend beton geldt het volgende: / - Voor het bepalen van de krachtsverdeling dient de brandbelasting in rekening te worden gebracht, conform NEN6702 en OVS00030. / - Betontrekzone is gelegen aan brandzijde: / * De wapening ten behoeve van momenten en/of trekkrachten in de constructie mag geen hogere temperatuur bereiken dan 250º Celsius. / * Het beton mag op 25 mm vanaf de buitenzijde van de buitenste wapening geen hogere temperatuur bereiken dan 380º Celsius. / - Betondrukzone is gelegen aan de brandzijde: / * De in de berekening aan te houden dikte moet worden verminderd met het gedeelte van het beton dat een hogere temperatuur dan 380º Celsius heeft bereikt. / Binnen de geëiste duur van brand is geen significant afspatten van de constructie toegestaan. Indien het afspatgedrag van een constructieonderdeel onbekend is, dan dient dit door het uitvoeren van brandproeven nader bepaald te worden.

SSCS 1.2.3.4	Calamiteitenbelasting, brand appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient ter plaatse van de appeltunnel te zijn gedimensioneerd op belastingen veroorzaakt door een brand volgens de EUREKA brandcurve vanuit de appelexploitatie.	1.2.3	Geen	testbv	Idem eis SSCS 1.2.3.3

SSCS 1.2.3.5	Calamiteitenbelasting, inundatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op belastingen veroorzaakt door inundatie vanuit de omgeving.	1.2.3	PvE testtwee	testbv

SSCS 1.2.3.6	Calamiteitenbelasting, wegtunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op alle permanente en veranderlijke belastingen uit appelverkeer en omgeving bij een ingestorte Wegtunnel.	1.2.3	-	testbv

#### Dragen belastingen interne raakvlakken
SSCS 1.2.4	Dragen, interne raakvlakken	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op alle belastingen uit interne raakvlakken.	1.2	1.2.4.1; / Interne raakvlakeisen	testbv

SSCS 1.2.4.1	Interne raakvlakken, DGB	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op alle belastingen uit installaties in het DGB.	1.2.4	1.2.4.1.1 ‑ 1.2.4.1.7	testbv

SSCS 1.2.4.1.1	DGB, belasting algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn gedimensioneerd op een veranderlijke belasting uit gebruik van het DGB conform NEN6702 voor industriële gebouwen.	1.2.4.1	Geen	testbv

### Energie toevoeren

### Beveiligen en beheersen
### Verbinden
### Communiceren
### Bedienen
### Halteren
SSCS 1.8	Halteren, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn om appelverkeer op circa km. 31,670 te laten halteren.	1	1.8.1 ‑ 1.8.2; / interne raakvlakeis 1.8.3	testbv

SSCS 1.8.1	Halteren, loopverbinding	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een loopverbinding ter ontsluiting van de perrons.	1.8	1.8.1.1 ‑ 1.8.1.13	testbv

SSCS 1.8.1.1	Loopverbinding, locatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn gesitueerd op km. 31,665.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.2	Loopverbinding, conflictvrij	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient een conflictvrije kruisen van voetverkeer met twee sporen en rijksweg 35 te realiseren.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.3	Loopverbinding, onderlangs	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient SV en WV onderlangs te kruisen.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.4	Loopverbinding, dicht	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient tussen beide entrees met uitzondering van stijgpunten geheel wind‑ en waterdicht te zijn.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.5	Loopverbinding, breedte PVR	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient een PVR te hebben met een breedte van tenminste 3,80 meter (zonder tussensteunpunten).	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.6	Loopverbinding, hoogte PVR	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient een PVR te hebben met een hoogte van tenminste 2,5 meter.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.7	Loopverbinding, noord en zuid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het weee aan te sluiten op bestaande appelstructuur.	1.8.1	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.8	Loopverbinding, drooglegging	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient ter plaatse van iedere overgang van de vloer/trap van het kunstwerk naar aardenbaan/maaiveld een drooglegging te hebben ten opzichte van de maatgevende grondwaterstand van tenminste 0,20 meter.	1.8.1	PvE testtwee	testbv
INFORMATIE BIJ DE EIS: / Met drooglegging wordt bedoeld het hoogteverschil tussen de maatgevende (hoogste) grondwaterstand en het laagstgelegen punt van de constructie van de loopverbinding.

SSCS 1.8.1.9	Loopverbinding, vloerafwerking	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van een vloerafwerking conform SPC00216.	1.8.1	SPC00216	testbv

SSCS 1.8.1.12	Loopverbinding, sociaal veilig	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient sociaal veilig te zijn	1.8.1	1.8.1.12.1 ‑ 1.8.1.12.4	testbv

SSCS 1.8.1.12.1	Sociaal veilig, recht	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient een gestrekte ligging te hebben, zonder bochten en dode hoeken.	1.8.1.12	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.12.2	Sociaal veilig, doorzicht	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient zodanig te zijn uitgevoerd dat doorzicht wordt gerealiseerd van noord naar zuid	1.8.1.12	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.12.3	Sociaal veilig, dode hoeken	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient zodanig te zijn uitgevoerd dat dode hoeken worden voorkomen, door middel van het afronden van hoeken met een boogstraal van tenminste 1,0 meter.	1.8.1.12	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.12.4	Sociaal veilig, vorm stijgpunten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van stijgpunten naar maaiveld die (gezien vanuit de loopverbinding) uitwaaieren in de breedte, met een minimale hoek van 30o per zijde ten opzichte van de lengteas van de loopverbinding.	1.8.1.12	Geen	testbv

SSCS 1.8.1.13	Loopverbinding, geleidelijn	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van een geleidelijn conform RLN00179 en SPC00159.	1.8.1	-	testbv

SSCS 1.8.2	Halteren, stijgpunten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van stijgpunten ter ontsluiting van loopverbinding en perrons.	1.8	1.8.2.1 ‑ 1.8.2.5	testbv

SSCS 1.8.2.1	Stijgpunten, perron-loopverbinding	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Stijgpunten dienen zich te bevinden tussen ieder perron en de loopverbinding.	1.8.2	Geen	testbv

SSCS 1.8.2.2	Stijgpunten, loopverbinding-maaiveld	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Stijgpunten dienen zich te bevinden tussen de loopverbinding en het naastgelegen maaiveld.	1.8.2	Geen	testbv

SSCS 1.8.2.3	Stijgpunten, positie perron	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Stijgpunten tussen perrons en loopverbinding dienen zich te bevinden in het midden van ieder perron, gezien in lengterichting van het weee.	1.8.2	Geen	testbv

SSCS 1.8.2.5	Stijgpunten, hellingbaan	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Stijgpunten dienen zodanig te zijn voorzien van hellingbanen dat alle perrons en de loopverbinding vanaf noord- en zuidzijde van het weee bereikbaar zijn voor mindervaliden.	1.8.2	1.8.2.5.1 ‑ 1.8.2.5.8	testbv

### Isoleren appelverkeer van omgeving
SSCS 1.9	Isoleren, UIT-IN	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de treinexploitatie te isoleren van invloeden vanuit de omgeving	1	1.9.1 ‑ 1.9.3; / interne raakvlakeisen 1.9.4 - 1.9.5; / SSSTS 1.9	testbv

#### Keren grond
SSCS 1.9.1	UIT-IN, keren grond	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te voorkomen dat grond binnendringt in het systeem	1.9	Geen	testbv

#### Keren water

SSCS 1.9.2	UIT-IN, keren water	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te voorkomen dat grond- of hemelwater de treinexploitatie kan verstoren.	1.9	1.9.2.1 ‑ 1.9.2.6	testbv

SSCS 1.9.2.1	Keren water, vervuiling	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient niet vervuild of aangetast te worden door de binnendringing van water vanuit de omgeving.	1.9.2	Geen	testbv

SSCS 1.9.2.4.1	Grondwaterstand, baan-kunstwerk	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient ter plaatse van overgangen van kunstwerk naar aardenbaan een drooglegging te hebben tussen bovenzijde vloer kunstwerk en hoogste freatische grondwaterstand van tenminste 0,50 meter.	1.9.2.4	OVS00030	testbv

SSCS 1.9.2.4.2	Grondwaterstand, aardenbaan	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient ter plaatse van aardenbanen een drooglegging te hebben tussen BS en hoogste freatische grondwaterstand van tenminste 1,85 meter.	1.9.2.4	OVS00030 / OVS00056	testbv

SSCS 1.9.2.5	Keren water, stijghoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn gedimensioneerd op de hoogste stijghoogte in de watervoerende grondlagen.	1.9.2	PvE testtwee	testbv

SSCS 1.9.2.6	Keren water, wateropvangkelder	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient ter plaatse van de appeltunnel te zijn voorzien van tenminste één wateropvangkelder ten behoeve van de opvang en afvoer van (hemel)water.	1.9.2	Afgeleide specificatie WOK	testbv

### Kruisen verkeersroutes
SSCS 2.1	Kruisen verkeersroutes, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient verkeersroutes geheel conflictvrij te kruisen conform eisen van de betreffende eigenaren en/of beheerders.	2	2.1.1 ‑ 2.1.8	testbv

### Kruisen waterhuishouding
SSCS 2.2	Kruisen waterhuishouding, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de omgeving zodanig te kruisen dat de waterhuishouding niet nadelig wordt beïnvloed.	2	PvE testtwee	WRD

#### Isoleren geluid en trillingen
SSCS 2.5.2	Isoleren IN‑UIT, geluid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de omgeving te isoleren van geluidhinder uit appelverkeer.	2.5	PvE testtwee; / OVS00056; / OVS00058 / SPC00238	Gemeente Hellendoorn

SSCS 2.5.3	Isoleren IN‑UIT, trillingen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de omgeving te isoleren van trillingshinder en ‑schade uit appelverkeer.	2.5	-	Gemeente Hellendoorn

# Interne raakvlakeisen
## Geleiden
SSCS 1.1.3	Geleiden, appelsysteem	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient het mogelijk te maken dat door derden een geleidingsysteem voor appelverkeer wordt aangelegd volgens richtlijnen van testbv.	1.1	1.1.3.1 ‑ 1.1.3.4	testbv

SSCS 1.1.3.1	appelsysteem, aardenbaan	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	appelsystemen op aardenbanen dienen te bestaan uit ballast, betonnen NS90 dwarsliggers en UIC‑54 appelstaven.	1.1.3	OVS00056	testbv

SSCS 1.1.3.2	appelsysteem, Van der Muelenweg	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	appelsystemen op het kunstwerk Van der Muelenweg dienen in de korte variant te bestaan uit ingelijmd weee conform tekening 141273.000111/4000, waarbij de appelgoten (waarin de appelstaven worden ingegoten) tot de scope van kanieS behoren.	1.1.3	OVS00056	testbv

SSCS 1.1.3.3	appelsysteem, appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	appelsystemen in de appeltunnel dienen te bestaan uit één van de volgende oplossingen: - ballastmatten, ballast, betonnen NS90 dwarsliggers en UIC‑54 appelstaven. - ingelijmde UIC-54 appelstaven conform tekening 141273.000111/4000, waarbij de appelgoten (waarin de appelstaven worden ingegoten) tot de scope van kanieS behoren.	1.1.3	OVS00056	testbv

SSCS 1.1.3.4	appelsysteem, overige kunstwerken	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	appelsystemen op alle overige kunstwerken dienen te bestaan uit ballastmatten, ballast, betonnen NS90 dwarsliggers en UIC‑54 appelstaven.	1.1.3	OVS00056	testbv

## Energie toevoeren
SSCS 1.3.2.1	Tractie-energie 1500V DC, zwerfstroom	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van schadevoorkomende voorzieningen tegen zwerfstromen uit een 1500 V DC tractie-energiesysteem, voorzover deze niet zonder constructieve ingrepen kunnen worden aangebracht bij de toekomstige ombouw naar 1500 V DC.	1.3.2	Afgeleide specificatie ZA; / OVS00085	testbv

SSCS 1.3.4.1.2	Subverdeler, plaats	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Subverdeler dient zich te bevinden in en aan de westzijde van het gesloten deel van de appeltunnel, aan de noordzijde van het weee op een afstand van tenminste 5 meter en ten hoogste 15 meter vanaf de overgang van open naar gesloten deel.	1.3.4.1	Geen	testbv

## Beveiligen en beheersen
Deze functie behoeft binnen de scope van kanieS geen functievervullers.
## Verbinden
SSCS 1.5.1	Verbinden, kabelkoker appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel per weee te zijn voorzien van een kabelkoker ten behoeve van appelgebonden en installatiekabels.	1.5	1.5.1.1 ‑ 1.5.1.5	testbv

SSCS 1.5.1.1	Kabelkoker appeltunnel, grootte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kabelkoker in de appeltunnel dient een beschikbare netto totale doorsnede te hebben van tenminste B  H = 900  700 mm	1.5.1	Geen	testbv

## Halteren
SSCS 1.8.3	Halteren, perron	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn voor realisatie door derden van een tweetal perrons.	1.8	1.8.3.1 ‑ 1.8.3.6	testbv

SSCS 1.8.3.1	Perrons, zijperron	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen zijperrons te zijn.	1.8.3	Geen	testbv

SSCS 1.8.3.2	Perrons, lengte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen een nuttige lengte van tenminste 170 meter te hebben.	1.8.3	Geen	testbv

SSCS 1.8.3.3	Perrons, breedte minimaal	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen op iedere locatie een minimale beschikbare netto breedte van 3,36 meter te hebben.	1.8.3	Geen	testbv

SSCS 1.8.3.4	Perrons, breedte gemiddeld	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen een gemiddelde beschikbare netto breedte van tenminste 4,70 meter te hebben.	1.8.3	Geen	testbv

SSCS 1.8.3.5	Perrons, oppervlakte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen een netto oppervlakte van tenminste 821 m2 te hebben.	1.8.3	Geen	testbv

SSCS 1.8.3.6	Perron, afstand hart weee	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Perrons dienen te zijn gepositioneerd op een afstand tussen de perronrand en hart weee gelijk aan 1700 mm.	1.8.3	Geen	testbv

## Isoleren appelverkeer van omgeving

# Aspecteisen
## Betrouwbaarheid

## Beschikbaarheid

SSCS B2.1	Levensduur, primaire constructies	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn ontworpen en gebouwd voor een referentieperiode van tenminste 100 jaar voor primaire constructies.	B2	Geen	testbv

SSCS B2.2	Levensduur, secundaire constructies	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn ontworpen en gebouwd voor een referentieperiode van tenminste 50 jaar voor secundaire constructies.	B2	Geen	testbv

SSCS B2.3	Levensduur, installaties	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn ontworpen en gebouwd voor een referentieperiode van tenminste 25 jaar voor installaties.	B2	Geen	testbv

## Instandhouding
### Instandhouding - onderhoudbaarheid
SSCS C1	Instandhouding, onderhoudbaarheid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient zodanig te zijn uitgevoerd dat preventief en correctief onderhoud kan worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de exploitatie.	RAMS Beleid testbv	C1.1 - C1.6; / SSSTS C1	testbv

### Instandhouding ‑ bereikbaarheid
SSCS C2	Instandhouding, bereikbaarheid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient goede, non-destructieve en veilige toegang te bieden tot alle componenten waarvoor vervanging of preventief en/of correctief onderhoud tijdens de referentieperiode van kanieS noodzakelijk is.	Beleid testbv	C2.1 - C2.9	testbv

SSCS C2.7	Bereikbaarheid, paden aardenbaan	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op aardenbanen te zijn voorzien van schouwpaden e.d. conform OVS00056.	C2	OVS00056	testbv

SSCS C2.8	Bereikbaarheid, paden kunstwerken	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op kunstwerken te zijn voorzien van schouwpaden e.d. conform OVS00030 en RAP00018.	C2	OVS00030; RAP00018	testbv

SSCS C2.9	Bereikbaarheid, toegang DGB‑appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een toegang tot de appeltunnel vanuit het DGB.	C2	C2.9.1 ‑ C2.9.13	testbv

SSCS C2.9.1	Toegang DGB‑appeltunnel, locatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toegangsdeuren tussen DGB en appeltunnel dienen zich te bevinden tussen het looppad langs het weee en het DGB.	C2.9	Geen	testbv

### Instandhouding ‑ voorzieningen
SSCS C3	Instandhouding, voorzieningen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient alle benodigde voorzieningen te bieden om beheer & instandhouding veilig en doelmatig te kunnen uitvoeren.	Beleid testbv	C3.1 ‑ C3.5; / SSSTS C3	testbv

#### Voorzieningen - Dienstengebouw
SSCS C3.1	Voorzieningen, Dienstengebouw	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een Dienstengebouw (DGB) ten behoeve van het appelsysteem ter plaatse van de oostelijke overgang van gesloten naar open tunneldeel.	C3	C3.1.1 ‑ C3.1.9	testbv

##### Dienstengebouw ‑ Ruimten
SSCS C3.1.1	DGB, ruimten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB ruimte te bieden aan voldoende bouwkundige gescheiden technische ruimten.	C3.1	C3.1.1.1 ‑ C3.1.1.13	testbv

SSCS C3.1.1.1	Ruimten, Inkoopstation EB	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een Inkoopstation Energiebedrijf.	C3.1.1	C3.1.1.1.1 ‑ C3.1.1.1.5	testbv

SSCS C3.1.1.1.1	Inkoopstation EB, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Inkoopstation EB dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 2,5  4,5 meter inclusief het ruimtebeslag van de meterkast.	C3.1.1.1	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.1.2	Inkoopstation EB, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Inkoopstation EB dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.1	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.1.3	Inkoopstation EB, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Inkoopstation EB dient te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.1	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.1.4	Inkoopstation EB, toegang buiten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Inkoopstation EB dient te zijn voorzien van een toegang vanaf de buitenzijde van het DGB, conform specificaties van het EB.	C3.1.1.1	Specificaties EB	testbv

SSCS C3.1.1.1.5	Inkoopstation EB, raakvlak HS	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Inkoopstation EB dient te zijn gesitueerd direct naast de HS ruimte.	C3.1.1.1	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.2	Ruimten, meterkast	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een meterkast.	C3.1.1	C3.1.1.2.1 ‑ C3.1.1.2.5	testbv

SSCS C3.1.1.2.1	Meterkast, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Meterkast dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 1,0  0,6 meter.	C3.1.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.2.2	Meterkast, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Meterkast dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste H = 2,2 meter.	C3.1.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.2.3	Meterkast, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Meterkast dient te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.2.4	Meterkast, toegang buiten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Meterkast dient te zijn voorzien van een toegang vanaf de buitenzijde van het DGB, conform specificaties van het EB.	C3.1.1.2	Specificaties EB	testbv

SSCS C3.1.1.2.5	Meterkast, raakvlak Inkoopstation	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Meterkast dient te zijn gesitueerd binnen het ruimtebeslag van het Inkoopstation EB aan de zijde van de HS ruimte.	C3.1.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.3	Ruimten, HS-ruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een HS-ruimte.	C3.1.1	C3.1.1.3.1 ‑ C3.1.1.3.5	testbv

SSCS C3.1.1.3.1	HS-ruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	HS-ruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 2,5  4,5 meter.	C3.1.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.3.2	HS-ruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	HS-ruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.3.3	HS-ruimte, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	HS-ruimte dient te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.3.4	HS-ruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	HS-ruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.3.5	HS-ruimte, raakvlak EB en HS	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	HS-ruimte dient te zijn gesitueerd tussen het inkoopstation EB en de traforuimten.	C3.1.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.4	Ruimten, traforuimten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een tweetal bouwkundig gescheiden traforuimten.	C3.1.1	C3.1.1.4.1 ‑ C3.1.1.4.5	testbv

SSCS C3.1.1.4.1	Traforuimten, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Traforuimten dienen ieder netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 2,5  4,5 meter.	C3.1.1.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.4.2	Traforuimten, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Traforuimten dienen ieder een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.4.3	Traforuimten, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Traforuimten dienen ieder te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.4.4	Traforuimten, toegang buiten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Traforuimten dienen ieder te zijn voorzien van een toegang vanaf de buitenzijde van het DGB, conform specificaties van het EB.	C3.1.1.4	Specificaties EB	testbv

SSCS C3.1.1.4.5	Traforuimten, raakvlak HS en NSA	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Traforuimten dienen te zijn gesitueerd tussen de HS‑ruimte en de NSA‑ruimte.	C3.1.1.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5	Ruimten, NSA‑ruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een NSA‑ruimte.	C3.1.1	C3.1.1.5.1 ‑ C3.1.1.5.7	testbv

SSCS C3.1.1.5.1	NSA‑ruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 5,5  4,5 meter, inclusief het ruimtebeslag van de brandstofopslag.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.2	NSA‑ruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.3	NSA‑ruimte, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.4	NSA‑ruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.5	NSA‑ruimte, raakvlak trafo	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient te zijn gesitueerd direct naast de traforuimten.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.6	NSA‑ruimte, inlaat	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient te zijn voorzien van een wegneembaar inlaatrooster van voldoende capaciteit in één van de buitengevels van de ruimte.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.5.7	NSA‑ruimte, uitblaas	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	NSA‑ruimte dient te zijn voorzien van een wegneembaar uitblaasrooster van voldoende capaciteit in één van de buitengevels van de ruimte, niet zijnde de gevel waarin het inlaatrooster zich bevindt.	C3.1.1.5	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.6	Ruimten, brandstofopslag	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een brandstofopslag ten behoeve van de NSA.	C3.1.1	C3.1.1.6.1 ‑ C3.1.1.6.5	testbv

SSCS C3.1.1.6.1	Brandstofopslag, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Brandstofopslag dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 2,5  1,5 meter.	C3.1.1.6	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.6.2	Brandstofopslag, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Brandstofopslag dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.6	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.6.3	Brandstofopslag, verdieping	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Brandstofopslag dient te zijn gesitueerd op maaiveldniveau in het DGB.	C3.1.1.6	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.6.4	Brandstofopslag, toegang buiten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Brandstofopslag dient te zijn voorzien van een toegang vanaf de buitenzijde van het DGB.	C3.1.1.6	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.6.5	Brandstofopslag, raakvlak NSA	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Brandstofopslag dient te zijn gesitueerd binnen het ruimtebeslag van de NSA‑ruimte.	C3.1.1.6	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.7	Ruimten, LS-ruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een LS-ruimte.	C3.1.1	C3.1.1.7.1 ‑ C3.1.1.7.4	testbv

SSCS C3.1.1.7.1	LS-ruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	LS-ruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 6,5  4,5 meter inclusief het ruimtebeslag van de accuruimte.	C3.1.1.7	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.7.2	LS-ruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	LS-ruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.7	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.7.3	LS-ruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	LS-ruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.7	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.7.4	LS-ruimte, raakvlak trafo	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	LS-ruimte dient te zijn gesitueerd direct aansluitend aan de traforuimten.	C3.1.1.7	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.8	Ruimten, accuruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een accuruimte.	C3.1.1	C3.1.1.8.1 ‑ C3.1.1.8.4	testbv

SSCS C3.1.1.8.1	Accuruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Accuruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 1,5  2,25 meter.	C3.1.1.8	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.8.2	Accuruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Accuruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.8	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.8.3	Brandstofopslag, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Accuruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.8	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.8.4	Accuruimte, raakvlak LS	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Accuruimte dient te zijn gesitueerd binnen het ruimtebeslag van de LS‑ruimte.	C3.1.1.8	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.9	Ruimten, telecomruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een telecomruimte.	C3.1.1	C3.1.1.9.1 ‑ C3.1.1.9.3	testbv

SSCS C3.1.1.9.1	Telecomruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Telecomruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 3,0  4,5 meter.	C3.1.1.9	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.9.2	Telecomruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Telecomruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.9	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.9.3	Telecomruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Telecomruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.9	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.10	Ruimten, commandoruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een commandoruimte ten behoeve van OHD.	C3.1.1	C3.1.1.10.1 ‑ C3.1.1.10.4	testbv

SSCS C3.1.1.10.1	Commandoruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Commandoruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 3,0  4,5 meter.	C3.1.1.10	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.10.2	Commandoruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Commandoruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.10	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.10.3	Commandoruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Commandoruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.10	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.10.4	Commandoruimte, raakvlak besturing	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Commandoruimte dient te zijn gesitueerd direct naast de besturingsruimte.	C3.1.1.10	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.11	Ruimten, besturingsruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een besturingsruimte.	C3.1.1	C3.1.1.11.1 ‑ C3.1.1.11.4	testbv

SSCS C3.1.1.11.1	Besturingsruimte, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Besturingsruimte dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 3,0  4,5 meter.	C3.1.1.11	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.11.2	Besturingsruimte, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Besturingsruimte dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 3,0 meter en ten hoogste 4,0 meter.	C3.1.1.11	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.11.3	Besturingsruimte, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Besturingsruimte dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.11	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.11.4	Besturingsruimte, raakvlak commando	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Besturingsruimte dient te zijn gesitueerd direct naast de commandoruimte.	C3.1.1.11	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.12	Ruimten, werkkast	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een werkkast.	C3.1.1	C3.1.1.12.1 ‑ C3.1.1.12.3	testbv

SSCS C3.1.1.12.1	Werkkast, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Werkkast dient netto inwendig vloeroppervlak te hebben van 2 m2 met een verhouding 0,4  L/B  2,5.	C3.1.1.12	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.12.2	Werkkast, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Werkkast dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 2,4 meter.	C3.1.1.12	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.12.3	Werkkast, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Werkkast dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.12	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.13	Ruimten, toilet	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in het DGB te zijn voorzien van een toilet.	C3.1.1	C3.1.1.13.1 ‑ C3.1.1.13.3	testbv

SSCS C3.1.1.13.1	Toilet, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toilet dient netto inwendige afmetingen te hebben van tenminste L  B = 2,0  1,25 meter.	C3.1.1.13	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.13.2	Toilet, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toilet dient een netto inwendige hoogte te hebben van tenminste 2,4 meter.	C3.1.1.13	Geen	testbv

SSCS C3.1.1.13.3	Toilet, toegang binnen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toilet dient te zijn voorzien van een toegang vanaf een gang in het DGB.	C3.1.1.13	Geen	testbv

##### Dienstengebouw ‑ kruipruimte
SSCS C3.1.2	DGB, kruipruimte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een kruipruimte onder de volgende ruimten in het DGB: / - inkoopstation energiebedrijf / - hoogspanningsruimte / - traforuimten / - NSA-ruimte / - brandstofopslag / - accuruimte / - toilet / - werkkast / - gangen	C3.1	C3.1.2.1 ‑ C3.1.2.4	testbv

SSCS C3.1.2.1	Kruipruimte, hoogte maaiveldniveau	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kruipruimte in DGB op maaiveldniveau dient op iedere locatie een vrije hoogte te hebben van minimaal 140 cm en maximaal 200 cm.	C3.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.2	Kruipruimte, hoogte niveau ‑1	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kruipruimte in DGB op niveau ‑1 dient op iedere locatie een vrije hoogte te hebben van tenminste 70 cm.	C3.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.3	Kruipruimte, toegang technische ruimten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kruipruimte in DGB dient vanuit iedere technische ruimte toegankelijk te zijn met een afmeting van tenminste 1  1 m.	C3.1.2	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.4	Kruipruimte, toegang gang	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kruipruimte in DGB dient vanuit iedere gang toegankelijk te zijn.	C3.1.2	C3.1.2.4.1 – C3.1.2.4.4	testbv
SSCS C3.1.2.4.1	Toegang gang, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toegangen tot kruipruimte in gangen van DGB dienen een afmeting van tenminste 2x1 meter te hebben.	C3.1.2.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.4.2	Toegang gang, boven elkaar	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toegangen tot kruipruimte in gangen van DGB dienen zich op verschillende verdiepingen recht boven elkaar te bevinden.	C3.1.2.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.4.3	Toegang gang, luik	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toegangen tot kruipruimte in gangen van DGB dienen te zijn afgesloten met luiken geschikt voor een puntlast van 50 kN representatief.	C3.1.2.4	Geen	testbv

SSCS C3.1.2.4.4	Toegang gang, hijsbalk	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Toegangen tot kruipruimte in gangen van DGB dienen op niveau 0 te zijn voorzien van een hijsbalk geschikt voor een belasting van tenminste 50 kN en een bereik tot vloerniveau van de kruipruimte op niveau –1.	C3.1.2.4	Geen	testbv

##### Dienstengebouw ‑ systeemvloer
SSCS C3.1.3	DGB, systeemvloer	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een systeemvloer onder de volgende ruimten in het DGB: / - laagspanningsruimte / - telecomruimte / - commandoruimte / - besturingsruimte	C3.1	C3.1.3.1 ‑ C3.1.3.2	testbv

SSCS C3.1.3.1	Kruipruimte, hoogte min	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Systeemvloer in DGB dient op iedere locatie een vrije hoogte te hebben van tenminste 50 cm.	C3.1.3	Geen	testbv

SSCS C3.1.3.2	Kruipruimte, hoogte max	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Systeemvloer in DGB dient op iedere locatie een vrije hoogte te hebben van ten hoogste 70 cm.	C3.1.3	Geen	testbv

##### Dienstengebouw ‑ doorvoeren

##### Dienstengebouw ‑ overige voorzieningen

#### Voorzieningen - doorspoelen

#### Voorzieningen - parkeergelegenheid

#### Voorzieningen - opstelplaats
SSCS C3.4	Voorzieningen, opstelplaats	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een opstelplaats voor materieel op een afstand van ten hoogste 10 meter van iedere toegang tot een waterkelder.	C3	C3.4.1 ‑ C3.4.5	testbv

#### Voorzieningen - aardenbaan
## Veiligheid

### Veiligheid exploitatiefase ‑ civiele voorzieningen
#### Civiele voorzieningen - vluchtwegen
SSCS D1.1.1	Civiele voorzieningen, vluchtwegen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van voldoende vluchtwegen.	D1.1	D1.1.1.1 ‑ D1.1.1.5	testbv

##### Vluchtwegen ‑ looppad appeltunnel
SSCS D1.1.1.1	Vluchtwegen, looppad	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel te zijn voorzien van een looppad langs ieder weee.	D1.1.1	D1.1.1.1.1 ‑ D1.1.1.1.6	testbv

SSCS D1.1.1.1.1	Looppad, situering	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Looppaden in de appeltunnel dienen te zijn gesitueerd aan de buitenzijde van ieder weee, langs de buitenwanden van de appeltunnel	D1.1.1.1	Geen	testbv

SSCS D1.1.1.1.2	Looppad, breedte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Looppaden in de appeltunnel dienen een minimale breedte op iedere locatie van 1200 mm bij stilstaande trein te hebben, waarvan 800 mm buiten PVR.	D1.1.1.1	Geen	testbv

SSCS D1.1.1.1.3	Looppad, hoogte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Looppaden in de appeltunnel dienen een minimale vrije hoogte van 2200 mm te hebben over de volledige breedte.	D1.1.1.1	Geen	testbv

SSCS D1.1.1.1.4	Looppad, lengte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Looppaden in de appeltunnel dienen zich te bevinden over volledige lengte van de appeltunnel.	D1.1.1.1	Geen	testbv

SSCS D1.1.1.1.5	Looppad, hoogteligging	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Looppaden in de appeltunnel dienen op een hoogte van BS + 350 mm te zijn gelegen.	D1.1.1.1	Geen	testbv

##### Vluchtwegen ‑ vluchttrappenhuizen appeltunnel
SSCS D1.1.1.2	Vluchtwegen, vluchttrappenhuizen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in afwijking van OVS00030 niet te zijn voorzien van vluchttrappenhuizen naar maaiveld.	D1.1.1	Geen	testbv

##### Vluchtwegen ‑ vluchtdeuren langs het weee
SSCS D1.1.1.3	Vluchtwegen, vluchtdeuren weee	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in afwijking van OVS00030 in de appeltunnel niet te zijn voorzien van vluchtdeuren langs de sporen.	D1.1.1	Geen	testbv

##### Vluchtwegen ‑ deuren vluchtroutes Dienstengebouwen
SSCS D1.1.1.4	Vluchtwegen, deuren vluchtroute	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in vluchtroutes in Dienstengebouwen te zijn voorzien van voldoende vluchtdeuren.	D1.1.1	D1.1.1.4.1 ‑ D1.1.1.4.13	testbv

SSCS D1.1.1.4.1	Deuren vluchtroute, locatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Vluchtdeuren in vluchtroutes in DGB dienen zich tenminste te bevinden op de volgende locaties: / - tussen een trappenhuis en overige ruimten in een Dienstengebouw / - tussen een Dienstengebouw en het maaiveld / - ter plaatse van iedere brandwerende scheiding die de vluchtroute passeert.	D1.1.1.4	Geen	testbv

##### Vluchtwegen – vluchtwegen technische ruimten
SSCS D1.1.1.5	Vluchtwegen, TR	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in technische ruimten te zijn voorzien van voldoende vluchtwegen, conform Bouwbesluit en uitgaande van openstaande kasten.	D1.1.1	Bouwbesluit	testbv

#### Civiele voorzieningen – OHD
SSCS D1.1.2	Civiele voorzieningen, OHD	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van voldoende voorzieningen voor OHD.	D1.1	D1.1.2.1 ‑ D1.1.2.2	testbv

##### Voorzieningen OHD ‑ aanvalsdeuren
SSCS D1.1.2.1	OHD, aanvalsdeuren	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel te zijn voorzien van voldoende aanvalsdeuren voor OHD tussen het looppad langs het weee en de wegtunnel.	D1.1.2	D1.1.2.1.1 ‑ D1.1.2.1.18	testbv

SSCS D1.1.2.1.1	Aanvalsdeuren, situering	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Aanvalsdeuren in de appeltunnel dienen te zijn gesitueerd: - in alle varianten: in het gesloten deel van de appeltunnel / - in de lange variant: in de open toerit oostzijde.	D1.1.2.1	Geen	testbv

##### Voorzieningen OHD ‑ opslag
SSCS D1.1.2.2	OHD, opslag	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel te zijn voorzien van voldoende opslag voor brandweermaterialen.	D1.1.2	D1.1.2.2.1 ‑ D1.1.2.2.6	testbv

SSCS D1.1.2.2.1	Opslag OHD, locatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient te zijn gesitueerd op tunnelniveau in het trappenhuis van het DGB.	D1.1.2.2	Geen	testbv

SSCS D1.1.2.2.2	Opslag OHD, afmeting	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient een minimale afmeting van lbh = 300020003000 mm te hebben	D1.1.2.2	Geen	testbv

SSCS D1.1.2.2.3	Opslag OHD, separaat	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient in een separate bouwkundige eenheid te zijn gesitueerd.	D1.1.2.2	Geen	testbv

SSCS D1.1.2.2.4	Opslag OHD, afsluitbaar	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient afsluitbaar te zijn door middel van een brandweersleutel.	D1.1.2.2	Geen	testbv

SSCS D1.1.2.2.5	Opslag OHD, brandwerendheid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient brandwerend te zijn gecompartimenteerd van de sporen voor een brand van 120 minuten volgens de ISO brandcurve.	D1.1.2.2	Geen	testbv

SSCS D1.1.2.2.6	Opslag OHD; toegankelijk	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Opslag voor OHD in de appeltunnel dient toegankelijk te zijn zonder invloed op de treinexploitatie.	D1.2.2.2	Geen	testbv

#### Civiele voorzieningen ‑ rookgaten
SSCS D1.1.3	Civiele voorzieningen, rookgaten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel te zijn voorzien van voldoende rookgaten.	D1.1	D1.1.3.1 ‑ D1.1.3.4	testbv

SSCS D1.1.3.1	Rookgaten, locatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Rookgaten in de appeltunnel dienen zich te bevinden in het tunneldak op 1/3 en 2/3 van de lengte van het gesloten deel, op een onderlinge afstand van ten hoogste circa 165 meter.	D1.1.3	Geen	testbv

SSCS D1.1.3.2	Rookgaten, breedte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Rookgaten in de appeltunnel dienen een breedte dwars op de appelrichting te hebben gelijk aan de inwendige breedte van de appeltunnel.	D1.1.3	Geen	testbv

SSCS D1.1.3.3	Rookgaten, lengte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Rookgaten in de appeltunnel dienen een lengte in appelrichting te hebben gelijk aan 12 meter.	D1.1.3	Geen	testbv

SSCS D1.1.3.4	Rookgaten, maaswijdte	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Rookgaten in de appeltunnel dienen te zijn voorzien van een rooster met maaswijdte ten minste 2020 mm en openingspercentage tenminste 95% teneinde de rook- en warmteafvoer te garanderen.	D1.1.3	Geen	testbv

#### Civiele voorzieningen – brandcompartimenten
SSCS D1.1.4	Civiele voorzieningen, brandcompartimenten	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient in de appeltunnel te zijn voorzien van voldoende brandcompartimenten.	D1.1	D1.1.4.1 ‑ D1.1.4.3	testbv

SSCS D1.1.4.1	Brandcompartimenten, TR DGB	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een afzonderlijk brandcompartiment per technische ruimte in het Dienstengebouw, met een WBDBO van 60 minuten volgens de ISO brandcurve.	D1.1.4	Geen	testbv

SSCS D1.1.4.2	Brandcompartimenten, DGB	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een brandcompartiment van alle ruimten in het Dienstengebouw gezamenlijk ten opzichte van de tunnelbuizen met een WBDBO van 120 minuten volgens de ISO brandcurve.	D1.1.4	Geen	testbv

SSCS D1.1.4.3	Brandcompartimenten, appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een brandcompartiment van de appeltunnel ten opzichte van de Wegtunnel met een WBDBO van / - 60 minuten volgens de RWS‑brandcurve, en / - 120 minuten volgens de ISO brandcurve	D1.1.4	Geen	testbv

### Veiligheid exploitatiefase ‑ installatievoorzieningen
SSCS D1.2.1	TTI voorzieningen, brand K&L	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient brandvoortplanting langs kabels en leidingen te voorkomen.	D1.2	D1.2.1.1 ‑ D1.2.1.3	testbv

SSCS D1.2.1.1	Brand K&L, appeltunnel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient brandvoortplanting langs kabels en leidingen in de appeltunnel te voorkomen.	D1.2.1	D1.2.1.1.1	testbv

SSCS D1.2.1.1.1	appeltunnel, koker	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kabelkoker in de appeltunnel dient brandwerend te zijn gecompartimenteerd van de tunnelbuis met een WBDBO van tenminste 60 minuten volgens de ISO brandcurve.	D1.2.1.1	NEN6069	testbv

SSCS D1.2.1.2	Brand K&L, overige kunstwerken	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient brandvoortplanting langs kabels en leidingen op overige kunstwerken te voorkomen.	D1.2.1	D1.2.1.2.1	testbv

SSCS D1.2.1.2.1	Kunstwerken, koker	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kabelkokers op kunstwerken dienen een brandwerendheid te hebben van tenminste 60 minuten bij de ISO brandcurve.	D1.2.1.2	NEN6069	testbv

SSCS D1.2.1.3	Brand K&L, aardenbaan	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient brandvoortplanting langs kabels en leidingen op aardenbaan te voorkomen.	D1.2.1	D1.2.1.3.1	testbv

SSCS D1.2.1.3.1	Aardenbaan, ingraven	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Kabels en leidingen langs aardenbanen dienen te zijn ingegraven conform TVS00001 en OVS00056.	D1.2.1.3	TVS00001; OVS00056	testbv

## Toekomstvastheid
SSCS E1	Toekomstvastheid, vervangbaarheid	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Alle onderdelen van kanieS dienen vervangbaar te zijn aan het einde van de betreffende levensduren.	Beleid testbv	Geen	testbv

SSCS E2	Toekomstvastheid, 1500 V DC	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dienen geschikt te zijn om in de toekomst het diesel tractiesysteem voor appelverkeer zonder constructieve ingrepen te kunnen vervangen door een 1500 V DC tractie-energiesysteem.	Beleid testbv	OVS	testbv

SSCS E3	Toekomstvastheid, 25 kV AC	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn om in de toekomst een 1500 V DC tractie-energiesysteem voor appelverkeer zonder constructieve ingrepen te kunnen vervangen door een 25 kV AC tractie-energiesysteem.	Beleid testbv	OVS	testbv

SSCS E4	Toekomstvastheid, zwerfstromen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn om voorzieningen tegen zwerfstromen van een 1500 V DC energiesysteem zonder constructieve ingrepen te implementeren.	Beleid testbv	Afgeleide specificatie ZA; / OVS	testbv

SSCS E5	Toekomstvastheid, aarding en EMC	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient geschikt te zijn om voorzieningen tegen zwerfstromen van een 1500 V DC energiesysteem zonder constructieve ingrepen te kunnen vervangen door aardvoorzieningen van een 25 kV AC energiesysteem en EMC-maatregelen.	Beleid testbv	Afgeleide specificatie ZA; / OVS	testbv

SSCS E6	Toekomstvastheid, brandwerende beplating	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een ruimtereservering op alle wanden en plafond van de appeltunnel ten behoeve van toekomstige plaatsing door derden van brandwerende beplating type Promatect H 27 mm.	Beleid testbv	Geen	testbv

SSCS E7	Toekomstvastheid, blussysteem	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient zonder constructieve ingrepen geschikt te zijn voor toekomstige opwaardering van de bluswatervoorziening naar een capaciteit van 120 m3/uur.	Beleid testbv	Geen	testbv

## Vormgeving
SSCS F1	Vormgeving, raakvlak	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Vormgeving van kanieS is voor het appelsysteem een raakvlak dat wordt beschreven in PvE testtwee.	Beleid testbv	PVE testtwee	testbv

SSCS F2	Vormgeving, afwerking	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een voldoende afwerkingsniveau.	Beleid testbv	F2.1 - F2.2	testbv

SSCS F2.1	Afwerking, vlakheid beton	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	De vlakheid van definitieve in het zicht blijvende betonoppervlakken dient te voldoen aan klasse A conform NEN 6722:2002.	F2	Geen	testbv

SSCS F2.2	Afwerking, loopverbinding	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient te zijn voorzien van een voldoende afwerkingsniveau van de loopverbinding ter plaatse van halte Nvd.	F2	F2.2.1 ‑ F2.2.3; / RLN00180	testbv

SSCS F2.2.1	Afwerking loopverbinding, vloer	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van een vloerafwerking in een ‘vuilverhullende’ kleur, bij voorkeur donkergrijs.	F2.2	Geen	testbv

SSCS F2.2.2	Afwerking loopverbinding, wanden	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van een wandafwerking conform RLN00180	F2.2	RLN00180	testbv

SSCS F2.2.3	Afwerking loopverbinding, plafond	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Loopverbinding dient te zijn voorzien van een plafondafwerking conform RLN00180	F2.2	RLN00180	testbv

# Externe raakvlakeisen

SSCS 3	Extern raakvlak, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrenzen aan te sluiten op appelstructuur van derden.	Beleid testbv	3.1 ‑ 3.5	testbv

SSCS 3.1	Extern raakvlak, treinexploitatie	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrenzen aan te sluiten op de bestaande railappelstructuur.	3	3.1.1 ‑ 3.1.2	testbv

SSCS 3.1.1	Treinexploitatie, west	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrens aan te sluiten op de bestaande railappelstructuur westzijde zoals weergegeven op Tekeningen appelontwerp.	3.1	Geen	testbv

SSCS 3.1.2	Treinexploitatie, oost	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrens aan te sluiten op de bestaande railappelstructuur oostzijde zoals weergegeven op Tekeningen appelontwerp.	3.1	Geen	testbv

SSCS 3.2	Extern raakvlak, appel derden	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrenzen aan te sluiten op de bestaande appelstructuur derden.	3	PVE testtwee	testbv

SSCS 3.3	Extern raakvlak, K&L	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient op de systeemgrenzen aan te sluiten op de bestaande K&L derden.	3	PVE testtwee	testbv

SSCS 3.4	Extern raakvlak, perceel	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient de definitieve systeemgrens als aangegeven op Tekeningen Systeemgrens niet te overschrijden.	3	Geen	testbv

SSCS 3.5	Extern raakvlak, perceel bouwfase	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	kanieS dient tijdens de realisatiefase de tijdelijke systeemgrens als aangegeven op Tekeningen Systeemgrens niet te overschrijden.	3	Geen	testbv

# Realisatie-eisen

SSCS 4	Realisatie-eisen, algemeen	Bron	Onderliggende eisen	Eisinitiator	Verificatie
	Tijdens de realisatie van kanieS dient voldaan te worden aan de uitvoeringseisen van belanghebbende partijen.	Beleid testbv	4.1; / PvE testtwee	testbv

## testbv

Colofon
Titel	Vraagspecificatie voor het project ‘Combiplan appel appel’ Document 01 – Eisenspecificatie kanie weee
Documentnummer	Nvd6/CCA024
Versie/Datum	4.3 / 03.11.2006
Status	DEFINITIEF

Van	testbv Projectteam appel Verdiept
Auteur	banaan [wiedewie appel]
Projectleider	ing. R. appel [wiedewie appel]
Projectmanager testbv	ir. A.H. appel
Distributie	Aanbestedingsteam
Document	D:\appel\wrk\arch\2007\appel\140000-000001-c01-onderdeel-cns-gkb.odt