Проект рекультивации нарушенных земель при размещении нефтепровода дожимной насосной станции (ДНС) «Новоселки» Русиновского месторождения нефти. Восстановление и благоустройство территории после завершения работ.

Целью рекультивации является приведение территории в заданное состояние в соответствии с ее дальнейшим использованием. Рекультивация земель временного отвода проводится в соответствии с представленными проектными решениями, содержащими выбранный метод рекультивации, а также смету на проведение рекультивационных работ.

При разработке проекта рекультивации руководствовались «Основными положениями о рекультивации, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [93], «Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства» (с изменениями согласно Постановлению Правительства РФ от 01.07.96 г. № 778). Порядок проведения работ по рекультивации регламентирован ГОСТ 17.5.3.04-83, РД 39-00147105-006-97, РД 39-00147275-056-2000. При возврате временно занимаемых земель (аренда) качество сельскохозяйственных угодий по агрохимическим показателям и агрохимическим свойствам должно быть не ниже первоначального.

Обустраиваемый участок располагается на землях разных хозяйств Каракулинского района. На землях МО «Каракулинское», арендованных МУП «Агросервис», в краткосрочную (до 1 года) отводится 2,11 га пашни. На землях ОАО «Прикамье» в краткосрочную аренду испрашивается 4,86 га (0,865 га земель, арендованных МУП «Агросервис», из них: 0,815 га пашни и 0,05 га кормовых угодий; 3,995 га пашни). На землях СПК «Арзамасцевский» – 3,05 га (3,005 га пахотных земель и 0,045 га кормовых угодий). На землях фонда перераспределения в краткосрочную аренду испрашивается 4,36 га пахотных земель (0,89 га пашни земли ОАО «Прикамье», 0,755 га пашни арендатора Ощепкова Н.А., 1,635 га пашни арендатора Стукова А.И., 0,79 га пашни арендатора Ведерникова А.А., 0,29 га пашни арендатора Тогушева М.Н.). На землях КХ Шляпникова А.А. отводится в краткосрочную аренду 0,30 га пашни, на землях КХ Тогушева М.Н. – 0,67 га пахотных земель. Возвращаемая собственность долгосрочного отвода – 5,082 га пашни. Испрашиваемые земли располагаются в пределах контуров дерново-слабоподзолистых слабосмытых среднесуглинистых на покровных суглинках и глинах, дерново-слабоподзолистых среднесмытых супесчаных на опесчаненных суглинках и глинах, дерново-среднеподзолистых слабосмытых супесчаных на опесчаненных суглинках и глинах и дерново-среднеподзолистых среднесмытых супесчаных на эоловых песках и супесях почв.

Технология рекультивации почв, нарушенных строительством объектов нефтедобычи.

Рекультивацию почв после окончания обустройства проектом предусмотрено проводить в два этапа: технический и биологический.

Техническая рекультивация включает в себя: снятие и складирование плодородного слоя почвы, раздельную выемку и отвалообразование вскрышных пород, планировку поверхности, выполаживание, террасирование откосов, отвалов, покрытие рекультивируемой поверхности слоем потенциально плодородных почвообразующих пород и почвы, и так далее. Приведение земельных участков в пригодное для использования по назначению состояние производится генеральным подрядчиком. Технология и объемы работ по технической рекультивация земель приведены в т. 1 проекта.

Технический этап рекультивации земель проводится в безморозный период времени (при не замерзшей почве).

Биологическая рекультивация земель (проектные решения).

После завершения технического этапа рекультивации приступают к восстановлению плодородия нарушенных земель - биологической рекультивации. Мероприятия по восстановлению плодородия почвы осуществляет основной землепользователь в соответствии с согласительным протоколом или актом за счет средств заказчика. Биологической рекультивации подлежат земли, взятые в краткосрочную аренду сроком на 1 год (в данном проекте – 20,432 га: на землях МО «Каракулинское» – 2,11 га пахотных земель; на землях ОАО « Прикамье» - 4,86 га пашни и кормовых угодий; на землях СПК «Арзамасцевский» – 3,05 га пашни и кормовых угодий; на землях фонда перераспределения – 4,36 га пашни; на землях КХ Шляпникова А.А. – 0,30 га пашни; на землях КХ Тогушева М.Н. – 0,67 га пашни и возвращаемая собственность долгосрочного отвода – 5,082 га).

Биологическая рекультивация включает в себя:

- известкование;

- внесение органических удобрений;

- вспашку на глубину 20-25 см;

- предпосевную культивацию на глубину 5-6 см с боронованием;

- посев однолетних трав;

- заделку однолетних трав на глубину до 12 см с внесением комплексных минеральных удобрений (используется прикорневая подкормка).

Почвы района работ в основном малогумусны (1,55-3,83%), местами до среднегумусных (4,04%), имеют в основном слабокислую реакцию среды (pH от 5,1 до 5,6), низкую и среднюю обеспеченность доступными формами основных элементов питания, местами очень низкую. Фоновые агрохимические характеристики на основе материалов обследования 2004 года приводятся в таблице . Для данных почв внесение органических и минеральных удобрений, а так же известкование на этапе биологической рекультивации будет оправданным. Это улучшит агрохимические показатели почвы, повысит ее биологическую активность, а так же увеличит обеспеченность растений азотом, фосфором, калием и другими элементами питания. На участках с низким содержанием гумуса необходимо внесение  органических удобрений, в частности навоза (коровьего, свиного, конского). Навоз является основным органическим удобрением длительного действия. Его благоприятное действие наблюдается даже через 6-8 лет. Он содержит, как достаточное для растений количество необходимого азота, фосфора, калия, так и микроэлементов. Для усиления действия органических удобрений рекомендуем использование торфа, но не в чистом виде, т.к. применение торфа в чистом виде не эффективно, а в виде торфо-навозного компоста, что значительно увеличит качество вносимого органического удобрения. Почвы земель возвращаемой собственности долгосрочного отвода в течение семи лет находились в буртах, при промывном водном режиме вымывались подвижные фосфор и калий, поэтому для них требуется повышенное на 20% внесение минеральных удобрений.

Доза внесения извести на участках слабокислых почв – 6 т/га, доза внесения органических удобрений (навоз, компост) – 60 т/га.

Расчет доз органических и минеральных удобрений приведен в таблице 2.4.2. Предусматривается внесение комплексного удобрения нитроаммофоска (по 19% д.в. элементов питания). Так как необходимые дозы минеральных удобрений по элементам различаются, расчет проводился по элементу, потребность в котором наибольшая.

Посев однолетних трав или их смесей (горохо-овес) проводится в дозе – 2,2-2,5 ц/га. Посев трав предусматривается повышенными дозами в 2 раза от нормы высева.

Биологическая рекультивация будет проводится в течение 2-х лет: 1-й год – с осени внесение органических удобрений, 2-й год – весной внесение минеральных удобрений с последующим посевом трав в дальнейшем с их запашкой.

Общая стоимость биологической рекультивации по данному проекту составляет 1638805,6 руб., согласно смете приведенной ниже. Содержание затрат раскрывается в таблицах 2.4.3., 2.4.4.

Таблица 2.4.2.

Расчет доз органических и минеральных удобрений при размещении нефтепровода ДНС «Новоселки» Русиновского месторождения нефти Каракулинского района

| Площадь, га | Агрохимические показатели почв | Доза минеральных удобрений, кг д.в. на 1 га | Потребность в сложном минеральном удобрении, кг | Доза орг. Удобр., т/га | Потребность в органическом удобрении, т | Изве- сть, т | Почвы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH(kcl) | Гумус,% | P2O5, мг/кг | K2O, мг/кг | азот | P2O5 | K2O |  |  |  |  |  |
| Земли МО «Каракулинское»: 0,49 га, арендованные МУП «Агросервис»; 1,62 га пахотные земли |
| 0,49 | 5,6 | 3,63 | 45 | 61 | 10 | 40 | 50 | 129 | 60 | 29,4 | 3 | П1д(СП |
| 1,62 | 5,3 | 3,83 | 26 | 28 | 0 | 60 | 80 | 682 | 60 | 97,2 | 9,7 | П1д(СП |
| Всего: |
| 2,11 |  |  |  |  |  |  |  | 811 |  | 126,6 | 12,7 |  |
| Земли ОАО «Прикамье»: арендованные МУП «Агросервис» – 0,865 га пашни и кормовых угодий и 3,995 га пашни |
| 0,865 | 5,1 | 1,64 | 9 | 34 | 50 | 80 | 70 | 364 | 60 | 52 | 5,2 | П2д((УВ |
| 3,995 | 5,6 | 1,55 | 78 | 54 | 60 | 10 | 50 | 1262 | 60 | 239,7 | 24 | П1д((УЕ |
| Всего: |
| 4,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1626 |  | 291,7 | 29,2 |  |
| Земли СПК «Арзамасцевский» – 3,05 га пашни и кормовых угодий |
| 3,05 | 5,4 | 4,04 | 11 | 42 | 0 | 80 | 60 | 1284 | 60 | 183 | 18,3 | П2д(УЕ |
| Земли фонда перераспределения: 1) ОАО «Прикамье» – 0,89 га пашни; 2) арендатор Ощепков Н.А. – 0,755 га пашни; 3) арендатор Стуков А.И. – 1,635 га пашни; 4) арендатор Ведерников А.А. – 0,79 га пашни; 5) арендатор Тогушев М.Н. – 0,29 га пашни |
| 0,89 | 5,6 | 1,55 | 78 | 54 | 60 | 10 | 50 | 281 | 60 | 53,4 | 5,3 | П1д((УЕ |
| 0,755 | 5,6 | 1,55 | 78 | 54 | 60 | 10 | 50 | 239 | 60 | 45,3 | 4,5 | П1д((УЕ |
| 1,635 | 5,6 | 1,55 | 78 | 54 | 60 | 10 | 50 | 517 | 60 | 98,1 | 9,8 | П1д((УЕ |
| 0,79 | 5,1 | 1,64 | 9 | 34 | 50 | 80 | 70 | 333 | 60 | 47,4 | 4,7 | П2д((УВ |
| 0,29 | 5,1 | 1,64 | 9 | 34 | 50 | 80 | 70 | 122 | 60 | 17,4 | 1,7 | П2д((УВ |
| Всего: |
| 4,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1492 |  | 261,6 | 26 |  |
| Земли КХ Шляпникова А.А., пахотные земли |
| 0,30 | 5,6 | 1,55 | 78 | 54 | 60 | 10 | 50 | 95 | 60 | 18 | 1,8 | П1д((УЕ |
| Земли КХ Тогушева М.Н., пахотные земли |
| 0,67 | 5,1 | 1,64 | 9 | 34 | 50 | 80 | 70 | 282 | 60 | 40,2 | 4 | П2д((УВ |
| Земли возвращаемой собственности долгосрочного отвода – пашни |
| 5,082 | 5,1 | 1,64 | 9 | 34 | 60 | 96 | 85 | 2566 | 60 | 305 | 30,5 | П2д((УВ |
| Итого |
| 20,432 |  |  |  |  |  |  |  | 8156 |  | 1226,1 | 122,5 |  |

Таблица 2.4.3.

## Технологическая карта возделывания однолетних трав

| Технологическая операция | Единицы измерения | Состав агрегатов | Кол-во работников | Норма выработки за час | Горючее за единиц. из-мерения, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка трактора (а/машины) | С-х машины, орудия | Тракто-ристов | прочих |  |  |
| Погрузка органических, минеральных удобрений и извести | Тонны | ДТ-75 | ПБ-35 | 1 | - | 50 | 0,4 |
| Транспортировка органических удобрений на расстояние до10 км | Тонны | МТЗ-80 | 2ПТС-4 | 1 | - | 5,0 | 4,8 |
| Внесение органических удобрений 60 т/га | Га | ДТ-75 | УН-15Б | 1 | - | 5,0 | 1,8 |
| Вспашка на глубину 20-25 см | Га | ДТ-75 | ПЛН-4-35 | 1 | - | 0,7 | 18,2 |
| Предпосевная культивация на глубину 5-6 см с боронованием | Га | МТЗ-80 | КПС-4+БЗСС-1 | 1 | - | 3,9 | 2,8 |
| Погрузка семян | Тонны | - | ЗПС-60 | - | 2 | 25 | - |
| Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Тонны | ГАЗ-53 | - | 1 | - | 16 | 1,0 |
| Посев 5-6 ц/га | Га | ДТ-75 | СЗ-3,6 | 1 | 3 | 5,0 | 2,3 |
| Дискование на глубину 10-12 см | Га | ДТ-75 | БДТ-3 | 1 | - | 1,8 | 9,9 |

Таблица 2.4.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель МО «Каракулинское»

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 2,11 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 12,7 126,6 8,1 | 1651 18990 2268 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 12,7 126,6 8,1 | 1651 37980 1053 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 12,7 126,6 8,1 | 2159 44310 1215 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 2110 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 1899 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 11,6 | 4640 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 11,6 | 4872 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 696,3 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 654,1 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 126,6 | 26586 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 8,1 | 4860 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 12,7 | 1778 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 6,8 5 | 6120 3400 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 168892,4 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель ОАО «Прикамье» Каракулинского района

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 4,86 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 29,2 291,7 16,3 | 3796 43755 4890 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 29,2 291,7 16,3 | 3796 87510 2119 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 29,2 291,7 16,3 | 4964 102095 2445 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 4860 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 4374 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 26,7 | 10680 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 26,7 | 11214 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 1604 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 1507 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 291,7 | 61257 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 16,3 | 9780 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 29,2 | 4088 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 15,6 11,2 | 14040 7616 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 386390,0 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель СПК «Арзамасцевский» Каракулинского района

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 3,05 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 18,3 183 12,8 | 2379 27450 3584 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 18,3 183 12,8 | 2379 54900 1664 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 18,3 183 12,8 | 3111 64050 1920 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 3050 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 2745 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 16,8 | 6720 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 16,8 | 7056 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 1006,5 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 945,5 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 183 | 38430 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 12,8 | 7680 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 18,3 | 2562 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 9,8 7 | 8820 4760 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 245212,0 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель фонда перераспределения Каракулинского района

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 4,36 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 26 261,6 15 | 3380 39240 4200 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 26 261,6 15 | 3380 78480 1950 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 26 261,6 15 | 4420 91560 2250 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 4360 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 3924 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 24 | 9600 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 24 | 10080 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 1439 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 1352 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 261,6 | 54936 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 15 | 9000 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 26 | 3640 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 14 10 | 12600 6800 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 346591,0 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель КХ Шляпникова А.А. Каракулинского района

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 0,30 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 1,8 18 1,0 | 234 2700 280 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 1,8 18 1,0 | 234 5400 130 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 1,8 18 1,0 | 306 6300 150 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 300 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 270 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 1,65 | 660 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 1,65 | 693 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 99 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 93 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 18 | 3780 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 1,0 | 600 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 1,8 | 252 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 1,0 0,7 | 900 476 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 23857,0 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель КХ Тогушева М.Н. Каракулинского района

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 0,67 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 4 40,2 3,0 | 520 6030 840 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 4 40,2 3,0 | 520 12060 390 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 4 40,2 3,0 | 680 14070 450 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 670 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 603 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 3,7 | 1480 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 3,7 | 1554 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 221 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 208 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 40,2 | 8442 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 3,0 | 1800 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 4 | 560 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 2,1 1,5 | 1890 1020 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 54008,0 |

### Таблица 2.4.

### Локальная смета биологической рекультивации земель возвращаемой собственности долгосрочного отвода

| Вид работы | Единицы измерения | Количество на га | Стоимость работ в расчете на единицу измерения | Необходимое ко-личество (в рас-чете на площадь земель 5,082 га) | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Погрузка и смешивание: Известковой муки Органических удобрений (навоз) Минеральных удобрений: | Т т ц | 6 60 | 130 150 280 | 30,5 305 25,7 | 3965 45750 7196 |
| 2. Транспортировка на расстояние до 10 км: Известковой муки Органического удобрения Минеральных удобрений | Т т ц |  | 130 300 130 | 30,5 305 25,7 | 3965 91500 3341 |
| 3. Внесение Известковой муки Органических удобрений Минеральных удобрений | Т т ц |  | 170 350 150 | 30,5 305 25,7 | 5185 106750 3855 |
| 4. Вспашка на глубину 25-27 см | га |  | 1000 |  | 5082 |
| 5. Предпосевная культивация на глубину 5-7 см с боронованием (в два следа) | га |  | 900 |  | 4573,8 |
| 6. Погрузка семян однолетних трав | Ц | 5,5 | 400 | 28 | 11200 |
| 7. Транспортировка семян на расстояние до 10 км | Ц | 5,5 | 420 | 28 | 11760 |
| 8. Посев горохово-овсяной смеси | га |  | 330 |  | 1677 |
| 9. Прикатывание | га |  | 310 |  | 1575,4 |
| 10. Стоимость органических удобрений (навоза) | Т |  | 210 | 305 | 64050 |
| 11. Стоимость сложных мин. удобрений | Ц |  | 600 | 25,7 | 15420 |
| 12. Стоимость известковой муки | т |  | 140 | 30,5 | 4270 |
| 12. Стоимость семян, в т.ч: Гороха 3,2 ц/га Овса 2,3 ц/га | Ц |  | 900 680 | 16,2 12 | 14580 8160 |
| Общая стоимость работ | руб. |  |  |  | 413855,2 |

Общая стоимость биологической рекультивации по проекту 1638805,6 руб.

Рекультивация почв, загрязненных нефтью. В процессе бурения и испытания скважин, транспортировки продуктов освоения всегда существует определенная опасность возникновения аварийных ситуаций, при которых может произойти загрязнение почвенного покрова продуктами нефтедобычи. При попадании нефти на почву происходит ее разделение на фракции. Более тяжелые фракции проникают на незначительную глубину и задерживаются верхними слоями почвы. Легкие фракции проникают в более глубокие слои. По мере перемещения нефти вниз, уровень ее насыщения в грунте меняется. Ниже определенного уровня насыщения, составляющего 10-12%, нефть перестает мигрировать и становится неподвижной. На сильно загрязненных участках глубина проникновения может достигать 90 см и более. Чем легче гранулометрический состав почв, тем глубже происходит просачивание нефти. При достижении уровня грунтовых вод, дальнейшее вертикальное движение прекращается. При этом легкие фракции могут всплывать на поверхность и перемещаться в горизонтальном направлении.

Основное влияние нефти и нефтепродуктов сводится к снижению биологической продуктивности почвы и фитомассы растительного покрова до полной ее гибели. Характер и степень влияния нефти определяется видовым составом растительного покрова, объемом и свойствами ингредиента, временем года и другими факторами.

Нефть, попадая в почву, склеивает структурные отдельности, закупоривает почвенные капилляры, что резко ухудшает аэрацию, нарушает окислительно-восстановительный потенциал. В составе почвенного воздуха резко повышается концентрация легких токсичных фракций  нефти. Битумные фракции ухудшают водопроницаемость почвы, ее смачиваемость, что усиливает поверхностный сток.

При загрязнении почвы нефтью и нефтепродуктами происходит подщелачивание почвенного раствора, рН в верхних горизонтах поднимается до 7,5-8,0. За счет углеводородов нефти происходит значительное увеличение органического вещества, что приводит к возрастанию соотношения между углеродом и азотом. Это в свою очередь приводит к нарушению азотного режима, подавляет реакции аммонификации и нитрификации. Все это сильно нарушает корневое питание растений. Нефтяные пленки блокируют обменные процессы почвенного поглощающего комплекса это приводит к значительным изменениям суммы обменных оснований и степени подвижности элементов минерального питания на 10-15%.

Огромное негативное влияние оказывает нефть и на почвенную микрофлору, ее биологическую активность. Загрязнение нефтью всего 1-3% приводит к значительному сокращению микроорганизмов. При таком загрязнении восстановление численности микроорганизмов наблюдается только через 6 месяцев, и при этом качественный состав все равно остается сильно обедненным. При среднем, а тем более сильном нефтяном загрязнении хорошо развиваются только 2-3 вида специфических нефтеразлагающих микроорганизмов, у остальных резко снижается  численность, или они полностью погибают.

Скорость изменения содержания нефти в почве неравномерна. Основная масса нефти разлагается в результате физико-химических процессов и механически вымывается водой за пределы участка в первые три месяца после попадания в почву. После этого резко падает скорость самоочищения. Остаточная нефть подвергается микробиологическому разложению. Часть нефти минерализуется, а остальная часть превращается в нерастворимые продукты метаболизма.

При загрязнении почв нефтью в слабой или средней степени (менее 10%), рекультивация будет основана на последовательном выполнении комплекса агротехнических, агрохимических и биологических мероприятий на загрязненных почвах без предварительного снятия. Комплекс рекультивационных мероприятий будет осуществляться в четыре этапа:

1 этап - локализация загрязняющих веществ:

1. Оператору (первому обслуживающему должностному лицу) срочно проинформировать дежурного инженерно-технической службы в случае аварии.

2. Дежурным инженерно-технической службы оперативно направить к месту аварии аварийную бригаду, способную перекрыть сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

3. Ликвидировать источник аварийной ситуации.

3. Локализовать загрязненный участок путем обвалования его грунтом (крупнозернистым песком, песчано-гравийной смесью).

4. Подготовить подъезд для техники, способной откачать, собрать локализованную жидкость, содержащую загрязняющие вещества.

5. Загрязненный участок разбить на кварталы, постепенно сжимать при помощи бульдозерной техники локализованные места прорыва. Откачивать жидкую фазу техническими средствами.

6. В заключительной стадии квартования подготовить приямок на наиболее низком участке рельефа для сбора и окончательной откачки оставшейся жидкой фазы.

7. Допускается замена строительства обваловки созданием на пути движения техногенного потока ям-накопителей (ловушек) и дренажных канав. Количество и размер ловушек и канав диктуется условиями местности, шириной и интенсивностью потока. Из созданных углублений организуется немедленная откачка жидкой фазы, для предотвращения впитывания нефти в стенки и дно ям. Для уменьшения впитывания поверхность нефтеловушек уплотняется и обильно увлажняется водой. Параллельно с откачкой нефти, с целью локализации потока и уменьшения впитывания, на поверхность почвы загрязненного участка наносят сорбент (торф, песок и др.). После пропитывания сорбента нефтью, его собирают и вывозят на места утилизации. Если сорбент не впитал с поверхности почвы всю нефть, операцию повторяют. Для локализации нефтяных потоков к ямам-накопителям и дренажным канавам дополнительно сооружают систему приточных канав.

8. Для повышения полноты очистки земель, после откачки основного объема разлитой нефти, промывать почву струями воды, сгоняя нефть в дренажные канавы или другие понижения рельефа. Особенно эффективно использование этого приема для отмывки травянистого покрова и кустарников.

9. Вывезти жидкую фазу в специально отведенные места с целью её дальнейшей утилизации, нейтрализации и подготовки до товарного качества.

10. Категорически не допускается:

• Засыпка загрязненных участков, ям-накопителей и дренажных канав до их полной очистки, так как это значительно удлинит период разложения оставшейся нефти;

• Сжигать разлившуюся нефть непосредственно не поверхности почвы, так как при этом образуются ещё более токсичные соединения.

2 этап - подготовительный:

Подготовительный этап начинают с уточнения площади, степени загрязнения и выявления особенностей загрязненного земельного участка, подлежащего рекультивации. На выбранном участке визуально по внешнему виду растений и морфологическим признакам почвы устанавливают внешнюю границу загрязнения. На загрязненный участок находят топографическую основу с горизонталями, масштаб не менее 1:2000. В случае отсутствия картографического материала, проводят топографическую съемку местности. Картирование загрязненного участка осуществляется в следующем порядке.

1. Провести пикетаж загрязненного участка, то есть разбить его с помощью колышков и мерной ленты на элементарные участки. Наиболее оптимальный размер участка 5х5 или 10х10 метров.

2. Провести почвенную съемку участка с закладкой почвенных разрезов как на загрязненной территории, так и за её пределами на расстоянии не менее 10-15 метров от неё. Количество разрезов определяется площадью загрязненного участка и пестротой почвенного покрова. Необходимо на всех основных почвенных разновидностях иметь не менее 1...2 полных разрезов (на глубину до 150 см) с аналогичными контрольными разрезами на незагрязненной территории.

3. Из каждого разреза отобрать индивидуальные образцы почв через каждые 20 см на глубину не менее 100 см для определения агрохимических и физических свойств. Перечень анализов и их методики приведены в РД 39-0147098-015-90.

4. С каждого элементарного участка из слоя 0-20 см методом конверта, т.е. по диагоналям, отобрать 5...10 индивидуальных почвенных проб, из которых составить один смешанный образец. Каждый почвенный образец тщательно перемешать, снабдить этикеткой, где указать название почвы и номер рабочего участка.

5. Перечень анализов, выполняемых в смешанных почвенных образцах, зависит от вида загрязнителя. В почвах, загрязненных нефтепродуктами, определяют, в первую очередь, содержание нефти; в почвах, загрязненных нефтепромысловыми водами - плотный остаток, ёмкость поглощения катионов, содержание обменного натрия и водорастворимого хлора. В случае загрязнения почвы нефтеводосолевой эмульсией в ней определяют плотный остаток, емкость поглощения катионов, содержание нефтепродуктов, водорастворимого хлора и обменного натрия.

6. По результатам агрохимических анализов составить картограммы содержания в почве нефтепродуктов, степени засоленности (по содержанию плотного остатка и водорастворимого хлора) и солонцеватости (по содержанию обменного натрия). В картограммах выделить контура по степени загрязнения по следующим градациям: 1) незагрязненные, 2) слабо загрязненные, 3) средне загрязненные, 4) сильно загрязненные и 5)очень сильно загрязненные.

7. В зависимости от характера загрязнения и дозы загрязнителя составить проект рекультивации.

3 этап - техническая рекультивация. Предусматриваются следующие виды работ:

1. Удалить наземные и подземные коммуникации, металлоконструкции, строительный или хозяйственный мусор.

2. При концентрации нефти более 5% покрыть поверхность загрязненной почвы нефтепоглощающим сорбентом. Толщина слоя зависит от вида сорбента и степени загрязнения и поэтому рассчитывается для каждого случае индивидуально.

3. Собрать использованный сорбент для удаления из него нефтепродуктов и вторичного использования или применения в других отраслях народного хозяйства.

4. При залегании грунтовых вод до 0,5 м от поверхности почвы обязательно провести осушение участка.

5. Планировка участка. Рельеф рекультивированных площадей после проведения этих работ должен приближаться к равнинному, не иметь замкнутых понижений и больших боковых уклонов.

6. Разноглубинные рыхления дисковыми и отвальными орудиями замазученного слоя для усиления физико-химического разложения нефти (1-2 года в зависимости от степени загрязнения почвы). За вегетационный период провести не менее трех обработок, одна из которых - вспашка с глубоким рыхлением подпахотного слоя.

4 этап – биологическая рекультивация:

1. Внесение известняковой или доломитовой муки в дозе 6-8 т/га.

2. Внесение минеральных удобрений в кг/га действующего вещества: N250-200 p100-80 К60-40. Удобрения вносить в 2-3 приема с интервалом через 3-4 недели.

3. Внесение навоза или органического компоста в дозе 30-50 т/га.

4. Внесение биопрепарата.

5. Дискование дисковой бороной БДТ-3 на глубину 10-12 см.

6. Отвальная вспашка плугом ПЛН-3-35 с почвоуглубителями на глубину 30-40 см.

7. Предпосевная культивация с боронованием (КПС-4+БЗСС-1).

8. Посев многолетних трав повышенной на 30-50% нормой высева семян на глубину 0,5-1,5 см с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе: N20-30 р10-20 (СЗТ-3,6). Для рекультивационных целей необходимо использовать травосмеси, состоящие на 50-60% из злаковых трав (ежи сборной, овсяницы луговой, костреца безостого и др.) и на 40-50% из бобовых (клевера розового, люцерны, донника и др.).

9. Прикатывание катками ЗККШ-6.

10. На следующий год, в случае слабого роста и развития растений, необходимо провести подкормку травостоя минеральными удобрениями в кг/га действующего вещества:

n60-8- P40-6- К20-40 и подсеять травы на участках, где они выпали.

11. На крутых склонах и труднодоступных участках необходимо вместо вышеперечисленных агротехнических мероприятий применять гидропосев, с одновременным внесением удобрений, мульчирующих и стабилизирующих веществ (торфа, гумата натрия, отходов целлюлозно-бумажного производства и др.).

Использование многолетних трав, выросших на загрязненных почвах, в

сельскохозяйственном производстве не допустимо, так как они накапливают в своем составе целый ряд токсичных соединений и тяжелых металлов. Наиболее целесообразно растительную массу заделать в почву загрязненного участка (использовать в качестве сидератов) или после предварительного компостирования с торфом внести небольшими дозами на незагрязненные участки.

Проект биологической рекультивации должен составляться в индивидуальном порядке для каждого конкретного объекта. Высокое качество проведения агротехнических работ в оптимальные сроки и точное соблюдение доз мелиорантов позволит в 2-5 раз сократить период восстановления плодородия загрязненных почв.

Передача рекультивированных земель землепользователям оформляется актом в установленном порядке, при участии представителей землепользователей, строительных организаций и органов, осуществляющих контроль за использованием земель. Передаче землепользователям подлежат земли, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный данным проектом. В зависимости от технологических условий производства работ рекультивируемые земли могут передаваться, по договоренности, отдельными участками по мере выполнения на них восстановительных работ.