操作步骤

- 手工置位  点击手工置位菜单，进行权限验证后，校正系统图设备状态。

- 模拟操作   点击模拟操作菜单，输入任务编号、任务描述后，进入模拟环境。利用工具栏上的分合按钮，在一次系统图上进行模拟操作。

- 进入现场   根据操作票核对模拟内容后，点击工具栏上的“进入现场”按钮并确定。

- 操作下传   插上钥匙通讯线并打开钥匙电源，点击 “下传”按钮并确定。状态栏显示下传完成后，可进行现场操作。

- 现场操作及回传   根据操作票进行倒闸操作。操作完成后，插上钥匙通讯线并打开钥匙电源，点击 “回传”按钮。

注意事项

- 操作下传

插上钥匙通讯线并且打开钥匙电源

- 开锁条件

上步操作的设备到位并且锁具闭锁，才能开锁

- 闭锁条件

设备操作到位并且锁具操作到位才能闭锁

- 锁具操作到位

- 钥匙蜂鸣说明

急促蜂鸣声：   非当前操作设备，报警。

间歇蜂鸣声：　 上步操作未完成。

连续两声蜂鸣： 本步操作已经完成。

- 钥匙电池充电

钥匙电源指示灯闪烁，表示电池电量不足。

电池充电有两种方式：

1）通过防误钥匙对电池进行充电（直充）：钥匙电源指示灯停止闪烁表示充电完成。（充电时间最大不能超过10小时）

2）通过充电器进行充电（座充）：取下钥匙电池，插到充电座上充电。（当电池电量非常低钥匙无法开机时只能采取此方式）

- 防误钥匙按钮和指示灯

电源按钮：按住并保持两秒左右，钥匙电源打开。

能量指示：亮表示解闭锁储能完毕，可进行解闭锁操作。

电源指示：闪烁表示电池电量不足，需要充电。钥     匙充电时常亮表示电池已经充满。

# Text boxes

开闭锁

能量指示

电源指示

电源按钮

此处无缝隙为操作到位

此处无缝隙为操作到位