Příloha 1

##### 1. Prohlídky a měření na dráze celostátní 
a dráze regionální

| Položka Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- |
| 1. Obchůzka trati s měřením koleje | všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1 | určí provozovatel 1) |
| 2. Kontrolní jízda | hlavní koleje | 1 měsíc |
| 3. Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí a výhybek měřicími prostředky s kontinuálním záznamem | traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 120 km.h-1 | 4 měsíce |
|  | traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 a nižší nebo rovné 120 km.h-1 | 6 měsíců |
|  | traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-1 | 12 měsíců |
|  | ostatní dopravní koleje |
|  | při měření rozchodu a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů | 12 měsíců |
|  | při měření směru oblouků kolejí | 36 měsíců |
|  | manipulační koleje | určí provozovatel |
| 4. Měření vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách | výhybky v dopravních kolejích a na trati | 3 měsíce |
|  | výhybky v ostatních kolejích | 6 měsíců |
| 5. Kontrola prostorové průchodnosti | hlavní koleje | 24 měsíců |
|  | ostatní koleje | určí provozovatel |
| 6. Prohlídka výhybek | výhybky v dopravních kolejích a na trati | 3 měsíce |
|  | výhybky v ostatních kolejích | 6 měsíců |
| 7. Nedestruktivní kontrola kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídka jejich svarů | hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1 | 4 měsíce |
|  | hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1 do 140 km.h-1 včetně | 6 měsíců |
|  | hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1 do 80 km.h-1 včetně | 12 měsíců |
|  | hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1 | určí provozovatel |
| 8. Komplexní prohlídka tratě | všechny koleje | 12 měsíců |
| 9. Běžná prohlídka mostů, objektů mostům podobných a tunelů | všechny | 12 měsíců |
| 10. Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 11. Podrobná prohlídka tunelů | všechny | 60 měsíců |
| 12. Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | dopravní koleje na tratích s rychlostí 100 km.h-1 a více | 3 měsíce |
|  | dopravní koleje na tratích s rychlostí do 100 km.h-1 a ostatní koleje | 6 měsíců |
| 13. Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 60 měsíců |
| 14. Měření trakčního vedení měřicím vozem | hlavní koleje s rychlostí nad 100 km.h-1; při každém druhém měření pro rychlosti nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky | 6 měsíců |
|  | hlavní koleje s rychlostí do 100 km.h-1 | 12 měsíců |
| 15. Měření korozivních vlivů na ocelové a železobetonové konstrukce | koleje na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou a v přilehlých úsecích | 24 měsíců" |
| 16. Prohlídky přejezdů | přejezdy a přechody | 12 měsíců |
| 17. Prohlídky budov | provozní budovy | 12 měsíců”. |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 2.Prohlídky a měření na vlečce

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka tratí s měřením koleje | všechny koleje | určí provozovatel |
| 2 | 2. Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí |  |  |
|  | - s kontinuálním záznamem | koleje s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 | 12 měsíců |
|  | - bez kontinuálního záznamu | ostatní koleje | určí provozovatel |
| 3. | Měření výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách | výhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 | 3 měsíce |
|  |  | ostatní výhybky | určí provozovatel |
| 4 | Kontrola průjezdného průřezu | koleje | 24 měsíců |
| 5 | Prohlídka výhybek | všechny výhybky | 6 měsíců |
| 6 | Komplexní prohlídka vlečky | všechny koleje | 12 měsíců |
| 7 | Prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 8 | Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny koleje | 6 měsíců |
| 9 | Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 60 měsíců |
| 10 | Měření trakčního vedení měřícím vozem | všechny koleje | 12 měsíců |
| 11 | Prohlídka přejezdů a přechodů | přejezdy a přechody na vlečce | 12 měsíců”. |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 3. Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | hlavní koleje, traťové koleje, spojovací koleje do depa | určí provozovatel |
|  |  | obratové koleje, zkušební kolej | určí provozovatel |
| 2 | Prohlídka výhybek | výhybky v obratových stanicích | každý den |
|  |  | ostatní výhybky | týden |
| 3 | Měření geometrické polohy koleje, přívodní kolejnice (ručně) | obratové koleje v koncových stanicích | 3 měsíce |
|  |  | kolejové spojky ve stanicích | 6 měsíců |
| 4 | Měření průjezdného průřezu pojízdnou šablonou | hlavní koleje, traťové spojky | horní část 3 měsíce spodní část 12 měsíců |
| 5 | Nedestruktivní kontrola kolejnic a jazyků výhybek | hlavní koleje | 3 měsíce |
|  |  | ostatní koleje s přívodní kolejnicí | 6 měsíců |
| 6 | Měření geometrické polohy kolejového svršku a přívodní kolejnice měřícím vozem | hlavní koleje, traťové spojky, spojovací koleje do depa | 1 měsíc |
| 7 | Nedestruktivní kontrola odporových svarů kolejnic | bezstyková kolej | 1. po provedení sváru |
|  |  |  | 2. po 24 měsících |
| 7a. | Nedestruktivní kontrola svarů kolejnic zhotovených elektrickým obloukem nebo termitem | bezstyková kolej na nově budovaných tratích | 1. po provedení svaru 2. před zahájením provozu |
|  |  | bezstyková kolej na provozované trati | po provedení svaru |
|  |  | bezstyková kolej v provozu | po 12 měsících |
| 8 | Vizuální kontrola proudových propojek | všechny propojky | 1 měsíc |
| 9 | Kontrola montovaného izolovaného styku | všechny styky | 12 měsíců |
| 10 | Kontrola styku přívodní kolejnice | všechny styky | 6 měsíců |
| 11 | Prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 12 | Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 6 měsíců |
| 13. | Měření deformací | stavby a zařízení pod zemí | 1. 12 měsíců po dobu 4 let od zahájení provozu |
|  |  |  | 2. dále 24 měsíců |
|  |  |  | 3. dále vždy po 60 měsících |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 4.Prohlídky a měření na dráze tramvajové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | všechny dopravní koleje | 2 týdny |
| 2 | Prohlídka výhybek | výhybky v dopravních kolejích | každý den |
| 3 | Měření geometrické polohy koleje | koleje a výhybky | 12 měsíců |
| 4 | Prohlídky mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 5 | Prohlídka trakčního vedení | všechny | 12 měsíců |
| 6 | Prohlídky sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících | určí provozovatel |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 5. Prohlídky a měření na dráze trolejbusové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prohlídka trakčního vedení | všechny | 12 měsíců |
| 2 | Prohlídky sdělovacích zabezpečovacích zařízení | zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících | určí provozovatel |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 6. Prohlídky a měření na dráze lanové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | trať | pokud nebyla dráha lanová více než 3 dny v chodu nebo vždy po nepříznivých klimatických podmínkách |
| 2 | Vizuální prohlídka technologického zařízení při klidovém stavu | poháněcí a vratná stanice | každý den před zahájením přepravy |
| 3 | Funkční zkoušky za chodu, zkušební chod | dráha lanová | každý den před zahájením přepravy |
| 4 | Prohlídka při kontrolní jízdě | trať, podpěry, lana | každý den před zahájením přepravy |
| 5 | Prohlídka nosné konstrukce, pohonu, lanového kotouče, kladek, napínacího zařízení, podpěr, vozidel a jejich úchytů k lanům | dráha lanová | 2 týdny |
| 6 | Komplexní prohlídka a zkouška | dráha lanová | 1 měsíc |
| 7 | Prohlídka lan | všechna lana | každý den |
| 8 | Prohlídka a měření revizní rychlosti | nosná, brzdová, dopravní, tažná a přítažná lana | 1 měsíc |
| 9 | Prohlídka a měření | napínací a vyrovnávací lana | 1 měsíc |
| 10 | Prohlídka a měření dopravních lan s pevným uchycením vozidel po posunutí nebo demontáži vozidel z lana | dopravní lana | 6 měsíců |
| 11 | Prohlídka, měření a zkouška lan záchranných zařízení | záchranná zařízení a jejich lana | 6 měsíců |
| 12 | První nedestruktivní kontrola | nosná, brzdná dopravní, tažná a přítažná lana | 1 až 6 měsíců od položení lana |
| 13 | Pravidelná nedestruktivní kontrola lan | nosná, brzdná | 36 měsíců |
|  |  | dopravní, tažná a přítažná lana | 24 měsíců |
| 14 | První geodetická kontrola | dráha lanová | 24 měsíců |
| 15 | První geodetická kontrola | dráha lanová | 60 měsíců |
| 16 | Prohlídka trati, kontrola dodržení volných prostorů | trať | 12 měsíců |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

              - Příloha 2

##### Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů 
a zařízení metra

| Osvětlovaný prostor | Intezita normálního osvětlení | Intenzita nouzového osvětlení | Vysvětlivky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Epo (lx) | Epk (lx) | Epk (lx) |  |
| A/PROSTORY VEŘEJNÉ |
| Vestibul, chodba a pevné schodiště pro cestující | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1) |
| Pohyblivé schody | 140 | 100 | 10 (20) | a) e) 1) |
| Nástupiště | 210 | 150 | 10 (20) | a) e) 1) |
| Únikové schodiště | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1) |
| Přístupová komunikace | - | 60 | - | d) 1) |
| Přístřešek zastávky | - | 12 | - | 1) |
| B/PROSTORY NEVEŘEJNÉ |
| Místnost bez denního osvětlení s trvalým pobytem osob | - | 300 | 2 | 3) |
| Dílna | - | 200 | 2 | 3) |
| Sklad se speciálním vybavením | - | 200 | - | 2) |
| Sklad běžný | - | 100 | - | 2) |
| Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, vzduchotechniky | 200 | 100 | 2 | 3) |
| Technický prostor pohyblivých schodů | 150 | 75 | 2 | b) 3) |
| Elektrická stanice včetně akumulátorovny | 210 | 150 | 2 | 30) c) 2) |
| Kabelové prostory pod elektrickou stanicí | - | 30 | 2 | 1) |
| Prostor před zkratovačem | - | 200 | - | 3) |
| Služební chodba a schodiště | - | 75 | 2 | 1) |
| Požární zbrojnice | - | 150 | 2 | 2) |
| Služební nástupiště | - | 100 | 2 | 1) |
| Prohlížecí jáma | - | 100 | 2 | 4) |
| Pochozí lávka | - | 100 | 2 |  |
| Tunel | 20 | 10 | 2 | 4) |
| Výhybka v tunelu v délce jazyků | 150 | 75 | 2 | 4) |

Vysvětlivky:

a) v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 280 lx pro Epo a 200 lx pro Epk,

b) v prostoru před rozvaděčem platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 150 lx pro Epk,

c) hodnota intenzity uvedená v závorce platí pro intenzitu náhradního osvětlení v rozvodně a akumulátorovně (v prostoru s akumulátory),

d) přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a pohyblivé schody, ústící do veřejného podchodu,

e) hodnota intenzity osvětlení uvedená v závorce platí pro Epo.

Poznámka:

a) měření intenzity osvětlení v prostorech se provádí:

1) v úrovni povrchu komunikace,

2) v úrovni 85 cm nad podlahou,

3) na pracovním místě,

4) v úrovni temene kolejnice,

b) Epo je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově maximální (počáteční hodnota intenzity osvětlení),

c) Epk je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově minimální (koncová hodnota intenzity osvětlení).

d) rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 0,3 ± 15%, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15%.

              - Příloha 3

##### Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

Tabulka č. 1

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě | Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí |
| --- | --- | --- |
|  |  | základní | zvýšená |
| A/ Energetická zařízení: |
| Elektrická zařízení a rozvody vn | 3x22 kV 50 Hz | zemněním s rychlým vypnutím v soustavách, ve kterých není nulový bod přímo uzemněn | ochrana zákl. a uvedením na stejný potenciál |
| Elektrická zařízení a rozvody nn: motorické, tepelné a světelné spotřebiče; ovládací a pomocné obvody | 3x220/380 V 50 Hz s uzemněným nulovým bodem | nulováním | ochrana zákl. a pospojováním |
| Nouzové světelné spotřebiče, ovládací (ze samostatného a pomocné obvody zdroje) | 220 V 50 Hz s uzemněným jedním vodičem | nulováním | ochrana základní (nulováním)a pospojováním; |
|  |  | oddělením obvodů | ochrana základní (oddělením obvodů) a doplňkovou izolací |
| Nouzové osvětlení | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ovládací a pomocné obvody pro nebezpečné prostory | 24 V 50 Hz; 60 V ss | bezpečným napětím | - |
| Trakční zařízení v elektrické stanici | 825 V ss | zemněním a proudovou ochranou | - |

Tabulka č. 2

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě | Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí |
| --- | --- | --- |
|  |  | základní | zvýšená |
| Úsekové odpojovače, odpojovače ve funkci zkratovačů a skříně signalizace napětí | 750 V ss | ukolejněním a neživé části trakčního zařízení proti neživým částem ostatních zařízení přídavnou izolací | dvojitou izolací |
| Přívodní kolejnice | 750 V ss | izolací | dvojitou izolací |
| Profilový vodič | 750 V ss | - | dvojitou izolací |
| Únikové osvětlení | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ovládací a pomocné obvody pro trakční zařízení (obvody mn,) | 400/230 V, | oddělením obvodů, |  |
|  | 50 Hz, 220 V ss, | přídavnou izolací |  |
|  | 6 až 60 V ss |  |  |
| Ovládací a pomocné obvody ze samostatného zdroje | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ostatní pomocné obvody ze samostatného zdroje | 24 V ss, 48 V ss, 60 V ss | zemněním v systému s oběma póly izolovanými | ochrana základní a pospojováním |
| Akumulátorová baterie (záložní zdroj) | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |

Tabulka č. 3

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě | Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí |
| --- | --- | --- |
|  |  | základní | zvýšená |

| B/ Sdělovací zařízení: |
| --- |
| Sdělovací rozvody | 6 V ss, 12 V ss, 24 V ss, 36 V ss, 48 V ss, 60 V ss | bezpečným napětím | - |

| C/ Zabezpečovací zařízení: |
| --- |
| Zařízení v reléové místnosti (reléové stojany) | 3x220/380 V 50 Hz; 220 V 275 Hz | zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem | ochrana základní a pospojováním |
| Zařízení v kolejišti(k některým prvkům podle ČSN 34 2600 lze k uzemnění neživých částí využít konstrukci zařízení) | 3x220/380 V 50 Hz; | zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem | ochrana základní a pospojováním |
| Zařízení pro reléové obvody, návěstidla, kontrolní panely | 24 V ss | zemněním |  |

              - Příloha 4

##### Přípustné zmenšení nosného průřezu lan drah lanových

Přípustné zmenšení nosného průřezu lana může činit v procentech jmenovitého průřezu lana na předepsaných délkách, kde "d" je jmenovitý průměr lana:

1. Nosná lana 10 % 5 %

- uzavřená na 200.d na 30.d

2. Lana tažná,přítažná a dopravní visutých lanových drah

a) u drah 25 % 12 % 6 % lanových s na 500.d na 40.d na 6.d vozovou brzdou

b) u drah lanových 25 % 8 % 6 % bez vozové brzdy na 500.d na 40.d na 6.d

3. Lana pozemních

- 20 % 10 % lanových drah

- na 40.d na 6.d

4. Napínací lana s vinutím drátů v pramenech

a) protisměrným

- 12 % 6 %

- na 40.d na 6.d

b) stejnosměrným

- 8 % 6 %

- na 40.d na 6.d

              - Příloha 5

##### Seznam doporučených souvisejících technických norem

              - Příloha 6

##### Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku

            - A. Přechodnost drážních vozidel 
a traťové třídy zatížení

1. Údaje o přechodnosti kolejových vozidel patří mezi základní parametry tratí. Parametry o přechodnosti tratí a z nich vyplývající přechodnosti kolejových vozidel musí být systematicky a soustavně evidovány, sledovány a prověřovány.

2. Přechodností se rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu.

3. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel (dále jen "vozidlo") se tratě zařazují do traťových tříd zatížení (dále jen "traťová třída"), přičemž účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána:

a) jejich konstrukcí,

b) hmotností na nápravu,

c) hmotností na jednotku délky vozidla,

d) řazením vozidel a způsobem zapojení do vlakové soupravy.

4. Používání traťových tříd je závazné.

5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, (C4, D2), D3, D4, E4 a E5 uvedených v tabulce A1. Z provozních důvodů se tratě bez odůvodnění nezařazují do tříd C4 a D2

Tabulka A1:

| Dělící meze traťových tříd | Hmotnost na nápravu |
| --- | --- |
| hmotnost na běžný metr délky vozu | A 16,0 t | B 18,0 t | C 20,0 t | D 22,5 t | E 25,0 t |
| 1 | 5,0 t/bm | a | B1 |  |  |  |
| 2 | 6,4 t/bm |  | B2 | C2 | (D2) |  |
| 3 | 7,2 t/bm |  |  | C3 | D3 |  |
| 4 | 8,0 t/bm |  |  | (C4) | d4 | e4 |
| 5 | 8,8 t/bm |  |  |  |  | e5 |

6. Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje vlak složený z vozidel se dvěma dvounápravovými podvozky (obr. 1), které odpovídají uspořádání náprav podle tabulky A2.

Obr. 1: Vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky

Tabulka A2:

Tabulka A2:

| Třída | Hmotnost na nápravu [t] | Hmotnost na jednotku délky [t/m] | c [m] | d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 16 | 5,0 | 6,20 | 12,80 |
| B1 | 18 | 5,0 | 7,80 | 14,40 |
| B2 | 18 | 6,4 | 4,65 | 11,25 |
| C2 | 20 | 6,4 | 5,90 | 12,50 |
| C3 | 20 | 7,2 | 4,50 | 11,10 |
| C4 | 20 | 8,0 | 3,40 | 10,00 |
| D2 | 22,5 | 6,4 | 7,45 | 14,05 |
| D3 | 22,5 | 7,2 | 5,90 | 12,50 |
| D4 | 22,5 | 8,0 | 4,65 | 11,25 |
| E4 | 25,0 | 8,0 | 5,90 | 12,50 |
| E5 | 25,0 | 8,8 | 4,75 | 11,35 |

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován nejvyšší možný počet modelových drážních vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost modelových drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu a reálných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení nejvyšším možným počtem takovýchto vozidel.

            - B. Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí

Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:

1. Výměnová část

a) Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.

b) Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.

c) Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost v < 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 < v < 160 km.h-1, 2 mm pro rychlost v > 160 km.h-1.

d) Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně 60 mm.

2. Srdcovková část

a) Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice následující hodnoty:

| U jednoduchých a dvojitých srdcovek | L – v rozmezí od 1 393 mm do 1 398 mm, |
| --- | --- |
|  | A – nejvíce 1 356 mm, |

| přičemž platí | L= vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky, |
| --- | --- |
|  | A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice (ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic). |

b) Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.

c) Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než 20 mm pro v < 90 km.h-1 a než 12 mm pro v >90 km.h-1

V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

# Footnotes

1	) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km.h-1, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy