Příloha 1
        1. 1. Prohlídky a měření na dráze celostátní
           a dráze regionální
Položka / Předmět a způsob / prohlídky	Objekt	Časový / interval / prohlídky
1. Obchůzka trati s měřením koleje	všechny koleje s rychlostí nižší / než 120 km.h-1	určí / provozovatel [1])
2. Kontrolní jízda	hlavní koleje	1 měsíc
3. Měření rozchodu, vzájemné výškové / polohy kolejnicových / pásů a směru kolejí / a výhybek měřicími prostředky / s kontinuálním záznamem	traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 120 km.h-1 4 měsíce / traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 a nižší nebo rovné 120 km.h-1 6 měsíců / traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-1 12 měsíců / ostatní dopravní koleje / při měření rozchodu a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů 12 měsíců / při měření směru oblouků kolejí 36 měsíců / manipulační koleje určí provozovatel
4. Měření vzájemné výškové / polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách	výhybky v dopravních kolejích a na trati 3 měsíce / výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců
5. Kontrola / prostorové průchodnosti	hlavní koleje 24 měsíců / ostatní koleje určí provozovatel
6. Prohlídka výhybek	výhybky v dopravních kolejích a na trati 3 měsíce / výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců
7. Nedestruktivní / kontrola / kolejnic, srdcovek / a jazyků výhybek / a vizuální prohlídka / jejich svarů	hlavní koleje při rychlosti vyšší / než 140 km.h-1 4 měsíce / hlavní koleje při rychlosti od / 80 km.h-1 do 140 km.h-1 včetně 6 měsíců / hlavní koleje při rychlosti od / 60 km.h-1 do 80 km.h-1 včetně 12 měsíců / hlavní a ostatní koleje při rychlosti / do 60 km.h-1 určí provozovatel
8. Komplexní prohlídka tratě	všechny koleje	12 měsíců
9. Běžná prohlídka mostů, / objektů mostům podobných / a tunelů	všechny	12 měsíců
10. Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobných	všechny	36 měsíců
11. Podrobná prohlídka tunelů	všechny	60 měsíců
12. Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	dopravní koleje na tratích s rychlostí 100 km.h-1 a více 3 měsíce / dopravní koleje na tratích / s rychlostí do 100 km.h-1 / a ostatní koleje 6 měsíců
13. Komplexní prohlídka / sdělovacího a / zabezpečovacího zařízení	všechny	60 měsíců
14. Měření trakčního vedení / měřicím vozem	hlavní koleje s rychlostí nad / 100 km.h-1; při každém druhém měření pro rychlosti nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky 6 měsíců / hlavní koleje s rychlostí do / 100 km.h-1 12 měsíců
15. Měření / korozivních vlivů / na ocelové a železobetonové konstrukce	koleje na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou a v přilehlých úsecích	24 měsíců"
16. Prohlídky přejezdů	přejezdy a přechody	12 měsíců
17. Prohlídky budov	provozní budovy	12 měsíců”.
[1] ) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km.h-1, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena
        1. 2.Prohlídky a měření na vlečce
Pol.	Předmět a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohlídky
1	Obchůzka tratí s měřením koleje	všechny koleje	určí provozovatel
2	2. Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí / - s kontinuálním záznamem koleje s rychlostí vyšší / než 40 km.h-1 12 měsíců / - bez kontinuálního záznamu ostatní koleje určí / provozovatel
3.	Měření výškové polohy / kolejnicových pásů / a rozchodu ve výhybkách	výhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 3 měsíce / ostatní výhybky určí / provozovatel
4	Kontrola průjezdného průřezu	koleje	24 měsíců
5	Prohlídka výhybek	všechny výhybky	6 měsíců
6	Komplexní prohlídka vlečky	všechny koleje	12 měsíců
7	Prohlídka mostů a objektů mostům podobných	všechny	36 měsíců
8	Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	všechny koleje	6 měsíců
9	Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	všechny	60 měsíců
10	Měření trakčního vedení měřícím / vozem	všechny koleje	12 měsíců
11	Prohlídka přejezdů a přechodů	přejezdy a přechody na vlečce	12 měsíců”.

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

        1. 3. Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)
Pol.	Předmět / a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohlídky
1	Obchůzka trati	hlavní koleje, traťové koleje, spojovací koleje do depa určí provozovatel / obratové koleje, / zkušební kolej určí provozovatel
2	Prohlídka výhybek	výhybky v obratových stanicích každý den / ostatní výhybky týden
3	Měření geometrické polohy koleje, / přívodní kolejnice (ručně)	obratové koleje v koncových stanicích 3 měsíce / kolejové spojky ve stanicích 6 měsíců
4	Měření průjezdného průřezu pojízdnou šablonou	hlavní koleje, traťové spojky	horní část 3 měsíce spodní část 12 měsíců
5	Nedestruktivní kontrola / kolejnic a jazyků výhybek	hlavní koleje 3 měsíce / ostatní koleje s přívodní kolejnicí 6 měsíců
6	Měření geometrické polohy kolejového svršku a přívodní kolejnice měřícím vozem	hlavní koleje, traťové spojky, spojovací koleje do depa	1 měsíc
7	Nedestruktivní kontrola odporových svarů kolejnic	bezstyková kolej	1. po provedení sváru / 2. / po 24 měsících
7a.	Nedestruktivní kontrola svarů kolejnic zhotovených elektrickým obloukem nebo termitem	bezstyková kolej na nově budovaných tratích 1. po provedení svaru 2. před zahájením provozu / bezstyková kolej na provozované trati po provedení svaru / bezstyková kolej v provozu po 12 měsících
8	Vizuální kontrola proudových propojek	všechny propojky	1 měsíc
9	Kontrola montovaného / izolovaného styku	všechny styky	12 měsíců
10	Kontrola styku / přívodní kolejnice	všechny styky	6 měsíců
11	Prohlídka mostů a objektů / mostům podobných	všechny	36 měsíců
12	Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	všechny	6 měsíců
13.	Měření deformací	stavby a zařízení pod zemí	1. 12 měsíců po dobu 4 let od zahájení provozu / 2. dále 24 měsíců / 3. dále vždy po 60 měsících

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena
        1. 4.Prohlídky a měření na dráze tramvajové
Pol.	Předmět / a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohlídky
1	Obchůzka trati	všechny dopravní koleje	2 týdny
2	Prohlídka výhybek	výhybky v dopravních kolejích	každý den
3	Měření geometrické polohy koleje	koleje a výhybky	12 měsíců
4	Prohlídky mostů a objektů mostům podobných	všechny	36 měsíců
5	Prohlídka trakčního vedení	všechny	12 měsíců
6	Prohlídky sdělovacích a zabezpečovacích zařízení	zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících	určí provozovatel

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

        1. 5. Prohlídky a měření na dráze trolejbusové
Pol.	Předmět a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohlídky
1	Prohlídka trakčního vedení	všechny	12 měsíců
2	Prohlídky sdělovacích zabezpečovacích zařízení	zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících	určí provozovatel

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena
        1. 6. Prohlídky a měření na dráze lanové
Pol.	Předmět a způsob prohlídky	Objekt	Časový interval prohlídky
1	Obchůzka trati	trať	pokud nebyla dráha lanová více než 3 dny / v chodu nebo vždy po nepříznivých klimatických podmínkách
2	Vizuální prohlídka technologického zařízení při klidovém stavu	poháněcí a vratná stanice	každý den před zahájením přepravy
3	Funkční zkoušky za chodu, / zkušební chod	dráha lanová	každý den před zahájením přepravy
4	Prohlídka při kontrolní jízdě	trať, podpěry, lana	každý den před zahájením přepravy
5	Prohlídka nosné konstrukce, pohonu, lanového kotouče, kladek, napínacího zařízení, podpěr, vozidel a jejich úchytů k lanům	dráha lanová	2 týdny
6	Komplexní prohlídka a zkouška	dráha lanová	1 měsíc
7	Prohlídka lan	všechna lana	každý den
8	Prohlídka a měření revizní rychlosti	nosná, brzdová, dopravní, tažná a přítažná lana	1 měsíc
9	Prohlídka a měření	napínací a vyrovnávací lana	1 měsíc
10	Prohlídka a měření dopravních lan s pevným uchycením vozidel po posunutí nebo demontáži vozidel z lana	dopravní lana	6 měsíců
11	Prohlídka, měření a zkouška lan záchranných zařízení	záchranná zařízení a jejich lana	6 měsíců
12	První nedestruktivní kontrola	nosná, brzdná dopravní, tažná a přítažná lana	1 až 6 měsíců od položení lana
13	Pravidelná nedestruktivní kontrola lan	nosná, brzdná 36 měsíců / dopravní, tažná a přítažná lana 24 měsíců
14	První geodetická kontrola	dráha lanová	24 měsíců
15	První geodetická kontrola	dráha lanová	60 měsíců
16	Prohlídka trati, kontrola dodržení volných prostorů	trať	12 měsíců

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena
              1. Příloha 2
        2. Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů
           a zařízení metra
Osvětlovaný prostor	Intezita normálního osvětlení Intenzita nouzového osvětlení / Epo (lx) Epk (lx) Epk (lx)			Vysvětlivky
A/PROSTORY VEŘEJNÉ
Vestibul, chodba / a pevné schodiště / pro cestující	140	100	10 (20)	e) 1)
Pohyblivé schody	140	100	10 (20)	a) e) 1)
Nástupiště	210	150	10 (20)	a) e) 1)
Únikové schodiště	140	100	10 (20)	e) 1)
Přístupová komunikace	-	60	-	d) 1)
Přístřešek zastávky	-	12	-	1)
B/PROSTORY NEVEŘEJNÉ
Místnost bez denního osvětlení s trvalým / pobytem osob	-	300	2	3)
Dílna	-	200	2	3)
Sklad se speciálním / vybavením	-	200	-	2)
Sklad běžný	-	100	-	2)
Strojovna výtahu, / pohyblivých schodů, vzduchotechniky	200	100	2	3)
Technický prostor pohyblivých schodů	150	75	2	b) 3)
Elektrická stanice včetně akumulátorovny	210	150	2	30) c) 2)
Kabelové prostory pod elektrickou stanicí	-	30	2	1)
Prostor / před zkratovačem	-	200	-	3)
Služební chodba / a schodiště	-	75	2	1)
Požární zbrojnice	-	150	2	2)
Služební nástupiště	-	100	2	1)
Prohlížecí jáma	-	100	2	4)
Pochozí lávka	-	100	2
Tunel	20	10	2	4)
Výhybka v tunelu v délce jazyků	150	75	2	4)

Vysvětlivky:
a) v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 280 lx pro Epo a 200 lx pro Epk,
b) v prostoru před rozvaděčem platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 150 lx pro Epk,
c) hodnota intenzity uvedená v závorce platí pro intenzitu náhradního osvětlení v rozvodně a akumulátorovně (v prostoru s akumulátory),
d) přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a pohyblivé schody, ústící do veřejného podchodu,
e) hodnota intenzity osvětlení uvedená v závorce platí pro Epo.

Poznámka:
a) měření intenzity osvětlení v prostorech se provádí:
1) v úrovni povrchu komunikace,
2) v úrovni 85 cm nad podlahou,
3) na pracovním místě,
4) v úrovni temene kolejnice,
b) Epo je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově maximální (počáteční hodnota intenzity osvětlení),
c) Epk je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově minimální (koncová hodnota intenzity osvětlení).
d) rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 0,3 ± 15%, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15%.

              1. Příloha 3
        2. Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
Tabulka č. 1
Zařízení:	Jmenovité napětí elektrické sítě	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí / základní zvýšená
A/ Energetická zařízení:
Elektrická zařízení a rozvody vn	3x22 kV 50 Hz	zemněním s rychlým vypnutím v soustavách, ve kterých není nulový bod přímo uzemněn	ochrana zákl. a uvedením na stejný potenciál
Elektrická zařízení a rozvody nn: motorické, tepelné a světelné spotřebiče; ovládací a pomocné obvody	3x220/380 V 50 Hz s uzemněným nulovým bodem	nulováním	ochrana zákl. a pospojováním
Nouzové světelné spotřebiče, ovládací (ze samostatného a pomocné obvody zdroje)	220 V 50 Hz s uzemněným jedním vodičem	nulováním ochrana základní (nulováním)a pospojováním; / oddělením obvodů ochrana základní (oddělením obvodů) a doplňkovou izolací
Nouzové osvětlení	220 V ss	zemněním oba póly izolovány	ochrana základní a pospojováním
Ovládací a pomocné obvody pro nebezpečné prostory	24 V 50 Hz; 60 V ss	bezpečným napětím	-
Trakční zařízení v elektrické stanici	825 V ss	zemněním a proudovou ochranou	-

Tabulka č. 2
Zařízení:	Jmenovité napětí elektrické sítě	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí / základní zvýšená
Úsekové odpojovače, odpojovače ve funkci zkratovačů a skříně signalizace napětí	750 V ss	ukolejněním a neživé části trakčního zařízení proti neživým částem ostatních zařízení přídavnou izolací	dvojitou izolací
Přívodní kolejnice	750 V ss	izolací	dvojitou izolací
Profilový vodič	750 V ss	-	dvojitou izolací
Únikové osvětlení	220 V ss	zemněním oba póly izolovány	ochrana základní a pospojováním
Ovládací a pomocné obvody pro trakční zařízení (obvody mn,)	400/230 V, oddělením obvodů, / 50 Hz, 220 V ss, přídavnou izolací / 6 až 60 V ss
Ovládací a pomocné obvody ze samostatného zdroje	220 V ss	zemněním oba póly izolovány	ochrana základní a pospojováním
Ostatní pomocné obvody ze samostatného zdroje	24 V ss, 48 V ss, 60 V ss	zemněním v systému s oběma póly izolovanými	ochrana základní a pospojováním
Akumulátorová baterie (záložní zdroj)	220 V ss	zemněním oba póly izolovány	ochrana základní a pospojováním

Tabulka č. 3
Zařízení:	Jmenovité napětí elektrické sítě	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí / základní zvýšená

B/ Sdělovací zařízení:
Sdělovací rozvody	6 V ss, 12 V ss, 24 V ss, 36 V ss, 48 V ss, 60 V ss	bezpečným napětím	-

C/ Zabezpečovací zařízení:
Zařízení v reléové místnosti (reléové stojany)	3x220/380 V 50 Hz; 220 V 275 Hz	zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem	ochrana základní a pospojováním
Zařízení v kolejišti(k některým prvkům podle ČSN 34 2600 lze k uzemnění neživých částí využít konstrukci zařízení)	3x220/380 V 50 Hz;	zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem	ochrana základní a pospojováním
Zařízení pro reléové obvody, návěstidla, kontrolní panely	24 V ss	zemněním

              1. Příloha 4
        2. Přípustné zmenšení nosného průřezu lan drah lanových
Přípustné zmenšení nosného průřezu lana může činit v procentech jmenovitého průřezu lana na předepsaných délkách, kde "d" je jmenovitý průměr lana:

1. Nosná lana 10 % 5 %
- uzavřená na 200.d na 30.d

2. Lana tažná,přítažná a dopravní visutých lanových drah
a) u drah 25 % 12 % 6 % lanových s na 500.d na 40.d na 6.d vozovou brzdou
b) u drah lanových 25 % 8 % 6 % bez vozové brzdy na 500.d na 40.d na 6.d

3. Lana pozemních
- 20 % 10 % lanových drah
- na 40.d na 6.d

4. Napínací lana s vinutím drátů v pramenech
a) protisměrným
- 12 % 6 %
- na 40.d na 6.d

b) stejnosměrným
- 8 % 6 %
- na 40.d na 6.d

              1. Příloha 5
        2. Seznam doporučených souvisejících technických norem

              1. Příloha 6
        2. Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku
###### A. Přechodnost drážních vozidel a traťové třídy zatížení
1. Údaje o přechodnosti kolejových vozidel patří mezi základní parametry tratí. Parametry o přechodnosti tratí a z nich vyplývající přechodnosti kolejových vozidel musí být systematicky a soustavně evidovány, sledovány a prověřovány.
2. Přechodností se rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu.
3. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel (dále jen "vozidlo") se tratě zařazují do traťových tříd zatížení (dále jen "traťová třída"), přičemž účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána:
a) jejich konstrukcí,
b) hmotností na nápravu,
c) hmotností na jednotku délky vozidla,
d) řazením vozidel a způsobem zapojení do vlakové soupravy.

4. Používání traťových tříd je závazné.
5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, (C4, D2), D3, D4, E4 a E5 uvedených v tabulce A1. Z provozních důvodů se tratě bez odůvodnění nezařazují do tříd C4 a D2

Tabulka A1:

Dělící meze / traťových tříd		Hmotnost na nápravu
hmotnost na běžný metr délky vozu		A / 16,0 t	B / 18,0 t	C / 20,0 t	D / 22,5 t	E / 25,0 t
1	5,0 t/bm	a	B1
2	6,4 t/bm		B2	C2	(D2)
3	7,2 t/bm			C3	D3
4	8,0 t/bm			(C4)	d4	e4
5	8,8 t/bm					e5

6. Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje vlak složený z vozidel se dvěma dvounápravovými podvozky (obr. 1), které odpovídají uspořádání náprav podle tabulky A2.
Obr. 1: Vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky

Tabulka A2:
Tabulka A2:
Třída	Hmotnost na nápravu [t]	Hmotnost na jednotku délky [t/m]	c [m]	d [m]
A	16	5,0	6,20	12,80
B1	18	5,0	7,80	14,40
B2	18	6,4	4,65	11,25
C2	20	6,4	5,90	12,50
C3	20	7,2	4,50	11,10
C4	20	8,0	3,40	10,00
D2	22,5	6,4	7,45	14,05
D3	22,5	7,2	5,90	12,50
D4	22,5	8,0	4,65	11,25
E4	25,0	8,0	5,90	12,50
E5	25,0	8,8	4,75	11,35

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován nejvyšší možný počet modelových drážních vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.
8. Účinnost modelových drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu a reálných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení nejvyšším možným počtem takovýchto vozidel.
###### B. Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí
Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:

1. Výměnová část
a) Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.
b) Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.
c) Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost v < 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 < v < 160 km.h-1, 2 mm pro rychlost v > 160 km.h-1.
d) Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně 60 mm.

2. Srdcovková část
a) Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice následující hodnoty:

U jednoduchých / a dvojitých srdcovek	L – v rozmezí od 1 393 mm do 1 398 mm, / A – nejvíce 1 356 mm,

přičemž platí	L= vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky, / A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice (ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic).

b) Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.
c) Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než 20 mm pro v < 90 km.h-1 a než 12 mm pro v >90 km.h-1

V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.