Příloha 1

##### 1. Prohlídky a měření na dráze celostátní 
a dráze regionální

| Položka Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- |
| 1. Obchůzka trati s měřením koleje | všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1 | určí provozovatel 1) |
| 2. Kontrolní jízda | hlavní koleje | 1 měsíc |
| 3. Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí a výhybek měřicími prostředky s kontinuálním záznamem | traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 120 km.h-1 4 měsíce traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 a nižší nebo rovné 120 km.h-1 6 měsíců traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-1 12 měsíců ostatní dopravní koleje při měření rozchodu a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů 12 měsíců při měření směru oblouků kolejí 36 měsíců manipulační koleje určí provozovatel 4. Měření vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách | výhybky v dopravních kolejích a na trati 3 měsíce výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců 5. Kontrola prostorové průchodnosti | hlavní koleje 24 měsíců ostatní koleje určí provozovatel 6. Prohlídka výhybek | výhybky v dopravních kolejích a na trati 3 měsíce výhybky v ostatních kolejích 6 měsíců 7. Nedestruktivní kontrola kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídka jejich svarů | hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1 4 měsíce hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1 do 140 km.h-1 včetně 6 měsíců hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1 do 80 km.h-1 včetně 12 měsíců hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1 určí provozovatel 8. Komplexní prohlídka tratě | všechny koleje | 12 měsíců |
| 9. Běžná prohlídka mostů, objektů mostům podobných a tunelů | všechny | 12 měsíců |
| 10. Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 11. Podrobná prohlídka tunelů | všechny | 60 měsíců |
| 12. Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | dopravní koleje na tratích s rychlostí 100 km.h-1 a více 3 měsíce dopravní koleje na tratích s rychlostí do 100 km.h-1 a ostatní koleje 6 měsíců 13. Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 60 měsíců |
| 14. Měření trakčního vedení měřicím vozem | hlavní koleje s rychlostí nad 100 km.h-1; při každém druhém měření pro rychlosti nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky 6 měsíců hlavní koleje s rychlostí do 100 km.h-1 12 měsíců 15. Měření korozivních vlivů na ocelové a železobetonové konstrukce | koleje na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou a v přilehlých úsecích | 24 měsíců" |
| 16. Prohlídky přejezdů | přejezdy a přechody | 12 měsíců |
| 17. Prohlídky budov | provozní budovy | 12 měsíců”. |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 2.Prohlídky a měření na vlečce

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka tratí s měřením koleje | všechny koleje | určí provozovatel |
| 2 | 2. Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí - s kontinuálním záznamem koleje s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 12 měsíců - bez kontinuálního záznamu ostatní koleje určí provozovatel 3. | Měření výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkách | výhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-1 3 měsíce ostatní výhybky určí provozovatel 4 | Kontrola průjezdného průřezu | koleje | 24 měsíců |
| 5 | Prohlídka výhybek | všechny výhybky | 6 měsíců |
| 6 | Komplexní prohlídka vlečky | všechny koleje | 12 měsíců |
| 7 | Prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 8 | Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny koleje | 6 měsíců |
| 9 | Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 60 měsíců |
| 10 | Měření trakčního vedení měřícím vozem | všechny koleje | 12 měsíců |
| 11 | Prohlídka přejezdů a přechodů | přejezdy a přechody na vlečce | 12 měsíců”. |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 3. Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | hlavní koleje, traťové koleje, spojovací koleje do depa určí provozovatel obratové koleje, zkušební kolej určí provozovatel 2 | Prohlídka výhybek | výhybky v obratových stanicích každý den ostatní výhybky týden 3 | Měření geometrické polohy koleje, přívodní kolejnice (ručně) | obratové koleje v koncových stanicích 3 měsíce kolejové spojky ve stanicích 6 měsíců 4 | Měření průjezdného průřezu pojízdnou šablonou | hlavní koleje, traťové spojky | horní část 3 měsíce spodní část 12 měsíců |
| 5 | Nedestruktivní kontrola kolejnic a jazyků výhybek | hlavní koleje 3 měsíce ostatní koleje s přívodní kolejnicí 6 měsíců 6 | Měření geometrické polohy kolejového svršku a přívodní kolejnice měřícím vozem | hlavní koleje, traťové spojky, spojovací koleje do depa | 1 měsíc |
| 7 | Nedestruktivní kontrola odporových svarů kolejnic | bezstyková kolej | 1. po provedení sváru 2. po 24 měsících 7a. | Nedestruktivní kontrola svarů kolejnic zhotovených elektrickým obloukem nebo termitem | bezstyková kolej na nově budovaných tratích 1. po provedení svaru 2. před zahájením provozu bezstyková kolej na provozované trati po provedení svaru bezstyková kolej v provozu po 12 měsících 8 | Vizuální kontrola proudových propojek | všechny propojky | 1 měsíc |
| 9 | Kontrola montovaného izolovaného styku | všechny styky | 12 měsíců |
| 10 | Kontrola styku přívodní kolejnice | všechny styky | 6 měsíců |
| 11 | Prohlídka mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 12 | Prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení | všechny | 6 měsíců |
| 13. | Měření deformací | stavby a zařízení pod zemí |

1. 12 měsíců po dobu 4 let od zahájení provozu

2. dále 24 měsíců

3. dále vždy po 60 měsících

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 4.Prohlídky a měření na dráze tramvajové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | všechny dopravní koleje | 2 týdny |
| 2 | Prohlídka výhybek | výhybky v dopravních kolejích | každý den |
| 3 | Měření geometrické polohy koleje | koleje a výhybky | 12 měsíců |
| 4 | Prohlídky mostů a objektů mostům podobných | všechny | 36 měsíců |
| 5 | Prohlídka trakčního vedení | všechny | 12 měsíců |
| 6 | Prohlídky sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících | určí provozovatel |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 5. Prohlídky a měření na dráze trolejbusové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prohlídka trakčního vedení | všechny | 12 měsíců |
| 2 | Prohlídky sdělovacích zabezpečovacích zařízení | zařízení určená k organizaci a řízení drážní dopravy, řízení technologických procesů a informování cestujících | určí provozovatel |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

##### 6. Prohlídky a měření na dráze lanové

| Pol. | Předmět a způsob prohlídky | Objekt | Časový interval prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obchůzka trati | trať | pokud nebyla dráha lanová více než 3 dny v chodu nebo vždy po nepříznivých klimatických podmínkách |
| 2 | Vizuální prohlídka technologického zařízení při klidovém stavu | poháněcí a vratná stanice | každý den před zahájením přepravy |
| 3 | Funkční zkoušky za chodu, zkušební chod | dráha lanová | každý den před zahájením přepravy |
| 4 | Prohlídka při kontrolní jízdě | trať, podpěry, lana | každý den před zahájením přepravy |
| 5 | Prohlídka nosné konstrukce, pohonu, lanového kotouče, kladek, napínacího zařízení, podpěr, vozidel a jejich úchytů k lanům | dráha lanová | 2 týdny |
| 6 | Komplexní prohlídka a zkouška | dráha lanová | 1 měsíc |
| 7 | Prohlídka lan | všechna lana | každý den |
| 8 | Prohlídka a měření revizní rychlosti | nosná, brzdová, dopravní, tažná a přítažná lana | 1 měsíc |
| 9 | Prohlídka a měření | napínací a vyrovnávací lana | 1 měsíc |
| 10 | Prohlídka a měření dopravních lan s pevným uchycením vozidel po posunutí nebo demontáži vozidel z lana | dopravní lana | 6 měsíců |
| 11 | Prohlídka, měření a zkouška lan záchranných zařízení | záchranná zařízení a jejich lana | 6 měsíců |
| 12 | První nedestruktivní kontrola | nosná, brzdná dopravní, tažná a přítažná lana | 1 až 6 měsíců od položení lana |
| 13 | Pravidelná nedestruktivní kontrola lan | nosná, brzdná 36 měsíců dopravní, tažná a přítažná lana 24 měsíců 14 | První geodetická kontrola | dráha lanová | 24 měsíců |
| 15 | První geodetická kontrola | dráha lanová | 60 měsíců |
| 16 | Prohlídka trati, kontrola dodržení volných prostorů | trať | 12 měsíců |

Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena

              - Příloha 2

##### Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů 
a zařízení metra

| Osvětlovaný prostor | Intezita normálního osvětlení Intenzita nouzového osvětlení Epo (lx) Epk (lx) Epk (lx) Vysvětlivky |
| --- | --- |
| A/PROSTORY VEŘEJNÉ |
| Vestibul, chodba a pevné schodiště pro cestující | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1) |
| Pohyblivé schody | 140 | 100 | 10 (20) | a) e) 1) |
| Nástupiště | 210 | 150 | 10 (20) | a) e) 1) |
| Únikové schodiště | 140 | 100 | 10 (20) | e) 1) |
| Přístupová komunikace | - | 60 | - | d) 1) |
| Přístřešek zastávky | - | 12 | - | 1) |
| B/PROSTORY NEVEŘEJNÉ |
| Místnost bez denního osvětlení s trvalým pobytem osob | - | 300 | 2 | 3) |
| Dílna | - | 200 | 2 | 3) |
| Sklad se speciálním vybavením | - | 200 | - | 2) |
| Sklad běžný | - | 100 | - | 2) |
| Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, vzduchotechniky | 200 | 100 | 2 | 3) |
| Technický prostor pohyblivých schodů | 150 | 75 | 2 | b) 3) |
| Elektrická stanice včetně akumulátorovny | 210 | 150 | 2 | 30) c) 2) |
| Kabelové prostory pod elektrickou stanicí | - | 30 | 2 | 1) |
| Prostor před zkratovačem | - | 200 | - | 3) |
| Služební chodba a schodiště | - | 75 | 2 | 1) |
| Požární zbrojnice | - | 150 | 2 | 2) |
| Služební nástupiště | - | 100 | 2 | 1) |
| Prohlížecí jáma | - | 100 | 2 | 4) |
| Pochozí lávka | - | 100 | 2 |  |
| Tunel | 20 | 10 | 2 | 4) |
| Výhybka v tunelu v délce jazyků | 150 | 75 | 2 | 4) |

Vysvětlivky:

a) v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 280 lx pro Epo a 200 lx pro Epk,

b) v prostoru před rozvaděčem platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 150 lx pro Epk,

c) hodnota intenzity uvedená v závorce platí pro intenzitu náhradního osvětlení v rozvodně a akumulátorovně (v prostoru s akumulátory),

d) přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a pohyblivé schody, ústící do veřejného podchodu,

e) hodnota intenzity osvětlení uvedená v závorce platí pro Epo.

Poznámka:

a) měření intenzity osvětlení v prostorech se provádí:

1) v úrovni povrchu komunikace,

2) v úrovni 85 cm nad podlahou,

3) na pracovním místě,

4) v úrovni temene kolejnice,

b) Epo je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově maximální (počáteční hodnota intenzity osvětlení),

c) Epk je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově minimální (koncová hodnota intenzity osvětlení).

d) rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 0,3 ± 15%, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15%.

              - Příloha 3

##### Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

Tabulka č. 1

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě | Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí základní zvýšená A/ Energetická zařízení: |
| --- | --- | --- |
| Elektrická zařízení a rozvody vn | 3x22 kV 50 Hz | zemněním s rychlým vypnutím v soustavách, ve kterých není nulový bod přímo uzemněn | ochrana zákl. a uvedením na stejný potenciál |
| Elektrická zařízení a rozvody nn: motorické, tepelné a světelné spotřebiče; ovládací a pomocné obvody | 3x220/380 V 50 Hz s uzemněným nulovým bodem | nulováním | ochrana zákl. a pospojováním |
| Nouzové světelné spotřebiče, ovládací (ze samostatného a pomocné obvody zdroje) | 220 V 50 Hz s uzemněným jedním vodičem | nulováním ochrana základní (nulováním)a pospojováním; oddělením obvodů ochrana základní (oddělením obvodů) a doplňkovou izolací Nouzové osvětlení | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ovládací a pomocné obvody pro nebezpečné prostory | 24 V 50 Hz; 60 V ss | bezpečným napětím | - |
| Trakční zařízení v elektrické stanici | 825 V ss | zemněním a proudovou ochranou | - |

Tabulka č. 2

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě | Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí základní zvýšená Úsekové odpojovače, odpojovače ve funkci zkratovačů a skříně signalizace napětí | 750 V ss | ukolejněním a neživé části trakčního zařízení proti neživým částem ostatních zařízení přídavnou izolací | dvojitou izolací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přívodní kolejnice | 750 V ss | izolací | dvojitou izolací |
| Profilový vodič | 750 V ss | - | dvojitou izolací |
| Únikové osvětlení | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ovládací a pomocné obvody pro trakční zařízení (obvody mn,) | 400/230 V, oddělením obvodů, 50 Hz, 220 V ss, přídavnou izolací 6 až 60 V ss Ovládací a pomocné obvody ze samostatného zdroje | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |
| Ostatní pomocné obvody ze samostatného zdroje | 24 V ss, 48 V ss, 60 V ss | zemněním v systému s oběma póly izolovanými | ochrana základní a pospojováním |
| Akumulátorová baterie (záložní zdroj) | 220 V ss | zemněním oba póly izolovány | ochrana základní a pospojováním |

Tabulka č. 3

| Zařízení: | Jmenovité napětí elektrické sítě |
| --- | --- |

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí

základní

zvýšená

| B/ Sdělovací zařízení: |
| --- |
| Sdělovací rozvody | 6 V ss, 12 V ss, 24 V ss, 36 V ss, 48 V ss, 60 V ss | bezpečným napětím | - |

| C/ Zabezpečovací zařízení: |
| --- |
| Zařízení v reléové místnosti (reléové stojany) | 3x220/380 V 50 Hz; 220 V 275 Hz | zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem | ochrana základní a pospojováním |
| Zařízení v kolejišti(k některým prvkům podle ČSN 34 2600 lze k uzemnění neživých částí využít konstrukci zařízení) | 3x220/380 V 50 Hz; | zemněním v síti s izolovaným nulovým bodem | ochrana základní a pospojováním |
| Zařízení pro reléové obvody, návěstidla, kontrolní panely | 24 V ss | zemněním |  |

              - Příloha 4

##### Přípustné zmenšení nosného průřezu lan drah lanových

Přípustné zmenšení nosného průřezu lana může činit v procentech jmenovitého průřezu lana na předepsaných délkách, kde "d" je jmenovitý průměr lana:

1. Nosná lana 10 % 5 %

- uzavřená na 200.d na 30.d

2. Lana tažná,přítažná a dopravní visutých lanových drah

a) u drah 25 % 12 % 6 % lanových s na 500.d na 40.d na 6.d vozovou brzdou

b) u drah lanových 25 % 8 % 6 % bez vozové brzdy na 500.d na 40.d na 6.d

3. Lana pozemních

- 20 % 10 % lanových drah

- na 40.d na 6.d

4. Napínací lana s vinutím drátů v pramenech

a) protisměrným

- 12 % 6 %

- na 40.d na 6.d

b) stejnosměrným

- 8 % 6 %

- na 40.d na 6.d

              - Příloha 5

##### Seznam doporučených souvisejících technických norem

              - Příloha 6

##### Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku

            - A. Přechodnost drážních vozidel 
a traťové třídy zatížení

1. Údaje o přechodnosti kolejových vozidel patří mezi základní parametry tratí. Parametry o přechodnosti tratí a z nich vyplývající přechodnosti kolejových vozidel musí být systematicky a soustavně evidovány, sledovány a prověřovány.

2. Přechodností se rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu.

3. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel (dále jen "vozidlo") se tratě zařazují do traťových tříd zatížení (dále jen "traťová třída"), přičemž účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána:

a) jejich konstrukcí,

b) hmotností na nápravu,

c) hmotností na jednotku délky vozidla,

d) řazením vozidel a způsobem zapojení do vlakové soupravy.

4. Používání traťových tříd je závazné.

5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, (C4, D2), D3, D4, E4 a E5 uvedených v tabulce A1. Z provozních důvodů se tratě bez odůvodnění nezařazují do tříd C4 a D2

Tabulka A1:

| Dělící meze traťových tříd | Hmotnost na nápravu |
| --- | --- |
| hmotnost na běžný metr délky vozu | A 16,0 t | B 18,0 t | C 20,0 t | D 22,5 t | E 25,0 t |
| 1 | 5,0 t/bm | a | B1 |  |  |  |
| 2 | 6,4 t/bm |  | B2 | C2 | (D2) |  |
| 3 | 7,2 t/bm |  |  | C3 | D3 |  |
| 4 | 8,0 t/bm |  |  | (C4) | d4 | e4 |
| 5 | 8,8 t/bm |  |  |  |  | e5 |

6. Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje vlak složený z vozidel se dvěma dvounápravovými podvozky (obr. 1), které odpovídají uspořádání náprav podle tabulky A2.

Obr. 1: Vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky

Tabulka A2:

Tabulka A2:

| Třída | Hmotnost na nápravu [t] | Hmotnost na jednotku délky [t/m] | c [m] | d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 16 | 5,0 | 6,20 | 12,80 |
| B1 | 18 | 5,0 | 7,80 | 14,40 |
| B2 | 18 | 6,4 | 4,65 | 11,25 |
| C2 | 20 | 6,4 | 5,90 | 12,50 |
| C3 | 20 | 7,2 | 4,50 | 11,10 |
| C4 | 20 | 8,0 | 3,40 | 10,00 |
| D2 | 22,5 | 6,4 | 7,45 | 14,05 |
| D3 | 22,5 | 7,2 | 5,90 | 12,50 |
| D4 | 22,5 | 8,0 | 4,65 | 11,25 |
| E4 | 25,0 | 8,0 | 5,90 | 12,50 |
| E5 | 25,0 | 8,8 | 4,75 | 11,35 |

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován nejvyšší možný počet modelových drážních vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost modelových drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu a reálných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení nejvyšším možným počtem takovýchto vozidel.

            - B. Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí

Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:

1. Výměnová část

a) Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.

b) Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.

c) Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost v < 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 < v < 160 km.h-1, 2 mm pro rychlost v > 160 km.h-1.

d) Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně 60 mm.

2. Srdcovková část

a) Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice následující hodnoty:

U jednoduchých a dvojitých srdcovek

L – v rozmezí od 1 393 mm do 1 398 mm,

A – nejvíce 1 356 mm,

přičemž platí

L= vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky,

A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice (ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic).

b) Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.

c) Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než 20 mm pro v < 90 km.h-1 a než 12 mm pro v >90 km.h-1

V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy.

a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

# Footnotes

1	) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km.h-1, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy