基建安全管理制度汇编

(暂行）

山西阳煤远盛热电有限公司

二○一三年十月

初版

目录

1.安全文明管理目标	3

2.基建安全管理组织机构及职责	4

1、建设单位的安全职责	4

2、施工单位的安全职责	4

3、设计单位的安全职责	5

4、监理单位的安全职责	6

3.安全检查制度	8

4.安全例会制度	8

5.施工区交通安全管理制度	9

6.安全教育培训制度	10

7.安全信息管理制度	11

8.施工现场文明管理规定	11

1、管理职责	11

2、文明施工要求	12

9.环境保护制度	14

10.施工现场消防管理规定	15

11.施工现场保卫管理规定	17

12.施工现场安全文明纪律	18

13.施工违章管理考核	19

14.习惯性违章管理考核	21

15.治安管理考核	22

16.消防管理考核	24

附件A：	26

安全工器具配置及检验清单	27

违约考核通知单（一联）	28

违约考核通知单（二联）	29

前言

为全面贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和山西新兴能源产业集团有限公司工程管理制度，保障项目工程建设的安全和从业人员的安全和健康，加强建设工程安全文明管理，明确各级人员安全文明责任制，建立起科学有序的安全文明管理秩序，提高安全文明生产水平，依据国家和行业有关安全、职业健康与环境保护的法律、法规及《山西国际电力集团有限公司工程管理办法》，结合本项目工程管理的实际情况，制定本管理制度。

本制度规定了山西阳煤远盛热电有限公司项目工程安全管理标准，管理内容、要求与方法，检查与考核。确保参建人员在安全与健康的前提下组织开展工程建设。

本制度适用山西阳煤远盛热电有限公司项目工程安全管理。

本制度由山西阳煤远盛热电有限公司工程组制定，相关领导审核、批准。各参建单位在执行过程中发现的问题或需修改之处，可以“工作联系单”的形式与山西阳煤远盛热电有限公司工程组联系，以便修改、完善。

本制度由山西阳煤远盛热电有限公司工程组负责解释。

本制度规范性引用文件

《山西国际电力集团有限公司工程管理办法》

《山西新兴能源产业集团有限公司工程管理办法》

《安全生产法》

《安全生产工作规定》

《电力建设安全工作规程》

# 1.安全文明管理目标

1、无人身死亡事故；

2、无群伤事故；

3、人身轻伤率≤2‰；

4、无重大施工机械损坏事故；

5、无重大设备损坏事故；

6、无重大交通事故；

7、无重大火灾事故；

8、无重大环境污染事故；

9、无重大垮（坍）塌事故；

10、无职业卫生事故；

11、争创安全文明施工样板工地。

# 2.基建安全管理组织机构及职责

### 1、建设单位的安全职责

1.1贯彻国家有关安全生产的法律法规、方针政策及上级有关安全、职业健康与环境管理工作的指示，决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施；

1.2通过并发布现场各参建单位必须遵守的、统一的安全、职业健康与环境工作规定；

1.3决定工程建设中重大安全文明施工问题的解决议案；

1.4协调施工企业之间涉及安全文明施工问题的关系；

1.5聘任安全监督人员。

### 2、施工单位的安全职责

2.1总承包单位的现场项目经理是安全第一责任者，对所承包项目的安全施工负责，按规定成立现场施工安全委员会，领导和协调现场安全文明施工的整体工作；

2.2工程开工前必须向山西阳煤远盛热电有限公司工程组及监理呈报总承包单位的安全、职业健康和环境管理工作程序、管理制度，以及安全监督、安全保证组织体系和人员配置，经批准后方可开工；

2.3总承包单位招用的分承包单位必须具备承担电力建设的相应施工资质和安全资质，并按有关规定进行审核，报监理、业主审查批准；

2.4总承包单位应定期全面检查分承包单位的安全管理体系运行情况；

2.5总承包单位在与分承包单位签订承包合同时，必须按本章的规定，预留分承包单位一定比例的工程价款作为安全文明施工的保证金。

2.6总承包单位录用分包单位必须经安监部门严格审查其安全施工资质，未经安全施工资质审查或审查不合格的施工队伍不得录用。
2.7资质审查应在每年年初及新工程开工前进行，不符合安全施工资质的队伍，安监部门有否决的权力。

2.8施工单位人员、车辆不得进入阳光发电有限公司区域，如确有必要需提出申请，经批准后，在规定的时间和区域进行相关工作。

2.9施工单位在阳光发电有限公司内公用系统进行相关工作时，须提前提出申请，批准后方可进行工作。工作时遵守阳光发电有限公司工作票、操作票、动火票、文明施工相关规定，并履行相关手续。

### 3、设计单位的安全职责

3.1设计单位应履行与技术设计有关的安全、职业健康和环境保护责任，根据建设单位、监理单位、施工单位的要求，为工程建设全过程的安全文明施工提供技术与设计的服务和支持；

3.2设计的文件应按工程安全标准设计，确保工程的安全和施工人员的安全；

3.3对施工风险较大部位的设计，必须充分考虑施工安全条件和技术措施，确保施工过程中的安全；

3.4对施工中可能遇到与设计有关的险情，应做好检测预报工作；

3.5在现场总平面设计中，应考虑土石方堆放场地与避免水土流失措施；施工垃圾堆放场地与处理措施；以及其他“三废”、噪声等排放、处理措施；使之符合国家、地方有关职业卫生和环境健康保护的要求；

3.6在工程防腐、保温等材料的选型设计中，应以不损害职工的安全与健康为前提，尽可能应用符合国家、地方有关职业卫生与环境保护要求的新技术、新工艺、新材料。

### 4、监理单位的安全职责

4.1工程建设项目监理单位应按照“安全、质量、工期、造价”四控制的要求，依据国家、行业有关安全生产的法律、法规和阳煤远盛热电有限公司的有关规定，认真履行监理合同中规定的安全监理职责，对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的监督、管理和控制；

4.2工程安全监理实行项目总监理工程师负责制。监理单位应根据工程项目安全监理工作中的实际需要，聘任2名以上安全监理工程师，从事专职安全监理工作。专职安全监理工程师应具有中级及以上技术职务任职资格或担任过电力施工、生产企业安监部门负责人，具备相关专业知识和较强的组织管理和文字能力，并经过专门培训、持证上岗；

4.3监理单位在编制“监理大纲”、“监理规划”时，应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理工作程序，并建立相关的程序文件，经阳煤远盛热电有限公司批准后再编制“监理细则”；

4.4施工单位的安全组织机构未健全、安全管理制度和安全措施未批准前，监理单位不得批准施工单位承建项目的开工报告；

4.5监理单位应对施工单位、分承包单位的施工资质和安全资质进行检查，对特殊工种人员持证上岗情况进行监督检查；

4.6监理单位应对施工单位安全管理制度、措施、安全培训教育、重大危险源管理、特种设备管理等情况进行检查，发现问题要及时下达监理通知单，监督整改，对问题形成闭环管理；

4.7及时向工程项目部通报安全文明施工中存在的问题，并提出改进安全文明施工的建议和措施。

4.8建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制；

4.9审查施工单位的施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施；

4.10监督检查施工单位现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改；

4.11审查施工单位大、中型起重机安全准用证、安装（拆除）资质证、操作许可证、监督检查施工机械安装、拆除、使用和维修过程中的安全技术状况，发现问题及时督促整改；

4.12审查设计单位的设计体系履行安全职责的状况，发现问题及时督促解决；

4.13审查施工单位编制的安全、职业健康与环境管理工作程序；审批单位工程开工报告；

4.14审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并监督实施；

4.15协调解决各施工单位交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制；

4.16严格控制土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件；

4.17组织安全文明施工大检查，并督促落实整改措施；

4.18参加人身重伤以上事故和重大机械设备、火灾事故以及重大厂区内交通事故的调查处理工作。

# 3.安全检查制度

安全生产、文明施工检查可分为一般性检查、阶段性检查、专业性检查和季节性检查等。建设单位、监理单位、施工单位及上级主管单位除进行经常性的安全生产、文明施工检查外，还应按以下要求进行定期的安全生产、文明施工大检查：

1、季度检查：建设单位、监理单位、施工单位每季度进行一次安全生产、文明施工检查。

2、月度检查：建设单位、监理单位、施工单位每月至少进行一次安全生产、文明施工检查。安全生产、文明施工检查，以及其他各种检查结合工程建设的实际情况，可以单独进行，也可以合并进行，但必须保证检查的质量和效果，防止走过场。

3、周检查：每周由安全监理工程师牵头组织建设单位工程组、监理单位、施工单位安全、工程管理人员，对施工现场及安全管理制度、措施落实情况进行检查。

# 4.安全例会制度

安全例会有月度分析会、安全网会、专题安全会。

1、建设单位、监理单位、施工单位应每月召开一次安全工作例会，研究并协调解决现场安全、职业健康管理工作中的具体问题；检查安全工作目标计划和安全技术措施计划的落实情况；制定阶段性安全工作计划并检查实施情况。各单位、各级在定期召开的生产调度会上，研究、协调解决与布置安全工作。

2、安全监督网络专业例会

建设单位工程组和监理单位，应每月组织一次由施工现场各参建单位安监部门负责人参加的安全网络专业例会，会议由主管安全监理工程师主持，总结和布置安全监督管理专业工作；各施工单位工程项目部安监部门应每周召开一次由专业工地（队）专职安全员参加的安全网络例会，及时掌握和了解现场安全文明施工动态，解决存在的问题，布置安全监督管理工作；安全工作例会和安全监督网络专业例会应有完整的记录，并立卷存档。

3、专题安全会议是根据工程施工进度组织召开的重大危险施工安全技术措施审查会，会议由监理公司主持。

# 5.施工区交通安全管理制度

1、车辆必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，不得超载、超宽，严禁客货混载。现场禁止使用无证、无牌车辆。

2、厂区实行交通管理，对驶入厂区的车辆进行限速行驶，车速不得超过15公里/小时，特殊车辆不得超过5公里/小时。

3、各施工单位因工程需要，确实需要切断或破坏道路，必须得到管理部门的批准后，方可施工。道路切断或破坏处，应设警示和道路走向标志，夜间加装红色信号灯，并在断路区域周边设防护栏。

4、各施工单位在工作过程中必须认真执行厂区道路和交通管理制度，规范自己的行为,严格落实厂区道路和交通管理工作。

# 6.安全教育培训制度

1、参建单位的安全教育培训，应实行逐级负责制。确保所有参建人员受到应有的安全工作规程、规定、制度和相应的安全与健康知识、安全素质和环境保护知识的教育、培训。

2、施工单位必须严格执行安全教育制度，组织所有参与本工程的施工人员认真学习《安全生产法》、《安全生产工作规定》、《电力建设安全工作规程》以及有关安全生产的文件、规定，所有施工人员必须经安全知识考试合格后方可上岗。特种作业人员必须经专业培训，考试合格，持有政府颁发的资格证书。

3、必须通过安全教育、培训，使所有施工人员熟练掌握触电、中毒、外伤等现场急救方法和消防器材的使用方法。

4、各参建单位应根据工程建设的特点，制定和实施安全教育培训计划。培训计划要突出重点，增强实用性、针对性和可操作性。本厂、监理单位对总承包单位的教育培训情况进行监督，总承包单位牵头对分包单位进行安全教育培训。

5、发包单位对被录用人员必须进行入厂前的三级安全教育，分包队伍的安全教育培训和安全考试由发包单位牵头，每年进行一次安规考试，首次接受安全教育培训的时间不得少于32小时，每年再培训的时间不得少于20学时，定期进行体检，不合格者予以清退。
6、开工前施工队伍必须对全体人员进行安全教育和安全考试，其成绩合格方可进入现场施工，凡增补或调换主要管理、技术人员，必须征得发包单位同意并及时进行安全培训教育和考试。

7、 监理公司的安全教育培训考试由总监理师组织进行。所有参建单位的安全规程考试情况都要报建设单位安监部备案（见附件A）。

# 7.安全信息管理制度

1、为了加强安全管理，各参建单位应利用例会及安全日学习，及时传达学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规等，学习事故通报。

2、各级安委会应对安全工作的有关事宜（安全文件通报、规章制度、当前安全工作要求、安全检查情况等）及时公布；各级安全第一责任人对所提出的安全工作要求要及时进行贯彻，对本单位存在的问题及时进行整改。

3、要切实加强安全信息报告工作，努力提高信息报告的质量，做到报告及时，表述准确。事故发生后，事故单位要及时、准确上报，对迟报、瞒报的，严肃考核；对因迟报、瞒报造成损失或重大影响，以及有意瞒报的，将依照有关规定，追究相关人员责任

4、报告内容要简明、准确，应包括时间、地点、信息来源、基本经过、原因和性质、已造成的后果、影响范围、事件发展趋势、处理情况和拟采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。报告形式应采取书面报告和电话报告两种方式上报。

5、施工单位应做好事故的统计分析工作，并于每月月初将事故统计报表报建设单位安监部、监理公司。

# 8.施工现场文明管理规定

### 1、管理职责

1.1建设单位工程部是现场文明施工的第一责任者，对现场文明施工负全面责任。

1.2建设单位授权监理单位牵头负责并组织协调施工现场的文明施工管理工作。

1.3施工单位的安全生产第一责任者同时为文明生产第一责任者，对文明施工负全面领导责任。

1.4各单位应明确现场文明施工的管理机构，对现场的文明施工管理负责。

1.5在签订工程项目合同时，在合同文本中将明确工程承包方有关文明施工的责任条款，并要求在施工组织设计中制订文明施工管理制度和相关具体措施。

1.6各施工单位按建设单位工程部或监理单位划分的文明施工责任区搞好各自的文明施工管理工作。

### 2、文明施工要求

2.1监理单位负责组织安全文明施工宣传和策划工作，协助建设单位在施工区和主要出入路口设立大幅标牌，组织划分责任区。各施工单位根据项目情况制定系统、完善的安全文明管理制度，安全文明责任目标明确。

2.2各施工单位应严格按要求统一规划，制作施工防护栏杆、卷扬机、电焊机棚、电源箱、操作规程、工程介绍牌等。

2.3各施工单位要在各自的施工区域悬挂安全文明质量保证承诺等标语口号，彩旗、宣传栏等。

2.4施工单位要在建设单位和监理单位划分的文明施工责任区范围内进行内部规划，设立标志和标牌。

2.5各施工单位的办公区、生活区域文明卫生状况受建设单位、监理单位的监督检查，并列入考核范围。

2.6各施工单位的每个作业区必须按照“工完、料尽、场地清”的文明施工原则，做到时时清、日日清、剩余的材料要及时回收，垃圾废物及时清运，防止对环境造成污染。

2.7主厂房、零米、负米及各层平台、全炉各层平台，不得长期存放设备、材料，以防影响工程进度和施工现场的安全文明。进场材料存放不得超过三天。

2.8严格遵守总平面管理制度，厂区公路和排洪沟畅通，氧气站、乙炔站、设备材料等重要库区应设有明显的警告牌，消防设施保证齐全、完好。

2.9施工现场设置明显的标牌，内容包括：工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、项目经理、开竣工日期，安全文明施工责任区，安全文明施工负责人等。

2.10场区施工道路、电源、水源、通讯、电能到位，厂地平整，围栏、围墙、施工道路照明配置得当，保卫人员值勤上岗。

2.11土方、材料、设备堆放合理、整齐、安全，场地排水与消防设施完善，能满足施工的需要。

2.12施工用车辆、机械设备应完好、清洁，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。

2.13施工用设施完整，布置得当，环境清洁，办公室、工具房等场所内部整洁，布置整齐，有关职责规定制度齐全。

2.14施工现场力争消灭“五头”（烟头、砖头、废料头、电缆头、电焊头）。

2.15进入施工现场的车辆必须按指定地点停放。

2.16建筑物临时出入口应搭设安全防护棚，安全通道，安全警示、标志明显。

2.17锅炉、汽机及所有附属车间的孔、洞盖板、围栏、平台楼梯栏杆齐全，有明显的色标，并设置有醒目的安全警示标牌。

2.18各类脚手架必须由专业架子工搭设和拆除，结构合理、牢固，经验收后挂牌使用，标牌的内容符合要求并齐全。

2.19施工电源敷设要符合安规要求，采用三相五线制集中管理，统一布置，责任明确，安全警示标识清楚，相关管理制度健全。

2.20各类管道排列整齐，支吊架结构牢固美观，介质名称标志正确。

2.21混凝土结构内实外光，棱角平整，埋件正确，模板接头平整，无蜂窝麻面等缺陷。

2.22焊接工艺美观，焊接表面外型良好，无咬边等缺陷。

2.23电缆、小管施工前做三维体系图并经过批准后方可实施。

2.24电气及热工接线规范，美观，连接可靠，编号正确齐全，电缆孔洞封堵完好。

2.25梯子、平台、栏杆、管道保温工艺美观，要随工程进度及时完善，并达到标准要求，各设备阀门全部挂牌标识清楚。

2.26严把质量关，设备管道外表要做到干净，无积灰、无积尘、无积水。

2.27做好成品的保护工作，在未移交前谁施工谁负责监管，禁止在设备上乱涂乱画或其它二次污染。

# 9.环境保护制度

1、参建单位各级领导必须从执法的高度重视环境保护工作，建立环境保护责任制，加强宣传教育工作，使职工自觉执行环境保护措施。在工程建设过程中，防止和尽量减少对施工场地和周围环境的影响。

2、施工承包商的施工技术部门在编制施工组织设计时，应根据施工过程中或其他活动中产生的污染气体、污水、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动等可能对环境造成的污染和危害，单独编制环境保护措施。

3、工程现场的办公区、生活区应采取绿化措施，改善生态环境。现场应设置足够数量的废料、垃圾筒和水冲式厕所，并有专人清扫，保持现场施工环境的卫生。施工承包商必须对所负责道路和作业点定时洒水降尘。现场禁止一切焚烧物料的行为。

4、工程建设过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，应及时清运到指定地点，集中处理，防止对环境造成污染。

5、工程建设项目的施工、生活用水，应按清、污分流方式，合理组织排放。污水应经处理达到标准后排放，并优先安排在施工现场的复用。工程施工期间挖、填、平整场地以及土石方的堆放，必须按施工组织设计确定的方案和施工时间段，严格管理，防止局部水土流失。施工弃渣、垃圾严禁倒入排洪渠道及河道，防止造成淤积妨碍排洪及造成环境污染和水土流失。

6、工程建设项目施工过程中及竣工后，应及时修整和恢复在建设过程中受到破坏的生态环境，并尽可能采取绿化措施。

7、对违反环境保护的法律、法规和措施，以致造成环境破坏或污染事故的单位和个人，由参建单位现场技术或行政负责人组织有关部门人员对事故进行调查处理，追究事故责任。对环境保护工作做出显著成绩的单位和个人，及时给予表彰和奖励。

# 10.施工现场消防管理规定

1、建设单位对本项目工程的消防工作总体负责，并授权监理单位对施工及试运现场的日常消防工作进行总体协调管理。各施工单位施工现场的消防管理按照项目责任区的划分各自负责各自的责任区域。并接受建设单位和监理单位的检查和监督。

2、消防工作实行谁主管，谁负责的原则。各施工单位应建立符合公安消防部门要求的消防组织，制定严格的消防管理制度，配置专职消防人员及充足的灭火器材，编制消防计划和措施，全面开展消防工作。

3、建设单位、监理单位和施工单位负责消防工作的专职人员应对现场消防工作中存在的问题及时下达整改通知，存在问题的单位应制定有关整改措施，及时予以整改。

4、系统及设备分部试运和机组整套启动前，现场必须符合有关消防规程的规定，并经地方消防主管部门检查验收合格。

5、发生火灾后责任单位应积极组织灭火，并按“四不放过”的原则，认真调查分析落实防范措施。

6、施工现场的临时建筑物应符合防火要求。除按规定配备灭火器外，施工承包商还应在炉岛、机岛各层平台、木工房等重点防火部位设消防水缸，配套消防桶

7、消防通道要符合设计要求并始终保持畅通。

8、各单位办公区以及各施工现场的消防设施（如消防栓、水枪、水带、灭火器），未经许可任何人不得挪做它用。消防设施应有防雨、防冻措施，并定期进行检查、试验。确保消防水畅通、灭火器有效。

9、易燃易爆物品应单独建库或建地下库，库内照明和通讯设施要完善，要安装防爆隔离装置，进库人员严禁携带火种或穿易产生静电的服装，库房周围设醒目的防火标志。

10、 施工现场严禁吸烟（规定地点除外），焚烧垃圾和废弃物，严禁明火取暖。工棚宿舍安装火炉取暖，要远离易燃物品，防止煤气中毒和火灾事故发生。在易燃、易爆场所和重点防火部位设“严禁烟火”的明显标志，并采取相应的防火措施。

11、施工现场、办公室及工棚宿舍用电应符合安规要求，严禁私拉乱接，工作结束后，各种带电设备机具应拉闸断电。

12、各施工单位应建立 “动火工作票制度”并严格执行。

13、施工现场进行电火焊、熬沥青等明火作业，作业者须持有有效的“动火工作票”，同时应制定相应的防火措施。

14、管理操作人员应掌握本岗位防火灭火知识，熟练使用灭火器材。

15、外来人员必须遵守施工现场防火管理制度，严禁在施工现场区域内吸烟。

16、消防设施要按规定配备，消防器材应确保随时处于完好备用状态，防火标识标志牌要清晰、齐全。

17、发电机充氢前应在机房内设置醒目的防火标牌，充氢后机房内严禁明火作业，如需明火作业，应先测空气中氢含量合格后，经测氢人员在动火工作票上签字后方可作业，并备有灭火器材，作业时必须有消防人员在场监督。

18、机组试运时，从油循环开始，有关单位的工程、安监管理人员及消防人员应严密监督现场有无渗漏油现象及火灾隐患。发现问题及时协调处理，确保试运安全。

# 11.施工现场保卫管理规定

1、建设单位负责施工现场保卫工作的总体协调管理，按照“谁使用，谁负责”的原则进行管理，并受建设单位及监理单位的检查和监督。

2、施工单位应建立符合公安部门要求的专门保卫组织机构，制订严格的管理制度，配置专职人员，搞好施工现场保卫工作。

3、建设单位、监理单位和施工单位保卫专职人员，对现场的保卫工作中存在的问题应及时下达整改通知，存在问题的单位应制定相应的措施及时予以整改。

4、加强外协队伍的法制教育。

5、进入施工现场的人员必须佩带胸卡，车辆应配置进场证，进场证贴于挡风玻璃的左上角。

6、到各单位办事人员及车辆,经门卫室登记后留下有效证件方可入场,车辆放至指定地点,出租车严禁驶入.

7、凡将材料设备拉运出场的车辆,必须持有部门负责人签名加盖公章的出场单,并在保卫部门办理手续后方可放行。

8、进入施工现场的车辆，除专用的施工车辆外，其它车辆不得进入施工和安装工地。

9、进入施工现场的车辆按路标规定，限速行驶。

10、施工现场的自行车、摩托车必须按各施工单位设置的车棚，定点存放，严禁驶入施工作业区。

11、施工现场严禁职工家属居住，不得开设营业性饭店、小卖部。

12、各单位应加强贵重物资的管理，库房门窗应采取必要的防盗措施。

13、加强现场重要施工生产环节的安全保卫。如：汽机扣盖、变压器抽芯、发电机穿转子、主汽门对口等。施工前要制定严密的防范措施，并派专人现场看护。

14、施工现场严禁黄、赌、毒等违反社会治安管理条例活动的发生，一经发现立即查处，并追究单位负责人的责任。

# 12.施工现场安全文明纪律

1、施工人员必须进行安全培训且经考试合格后方可上岗。

2、进入施工现场的人员必须正确佩戴符合标准的安全帽。

3、从事高处施工作业的人员必须经体检合格后方可上岗。

4、班前不交底、工作无措施、安全设施不完善禁止施工。

5、严禁私自拆改脚手架和挪用安全防护设施及安全标牌。

6、禁止非起重指挥的人员指挥吊装机械移动和起吊重物。

7、禁止私自使用、移动消防器材、消防栓以及消防物品。

8、着装不符规定、无胸卡的施工作业人员严禁进入现场。

9、禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和带钉子鞋进入施工现场。

10、禁止饮酒后、无证车辆、无证驾驶人员进入施工现场。

11、严禁私自切断或堵塞施工道路、不允许在道路上作业。

12、现场施工作业要文明，必须做到“工完料净场地清”。

# 13.施工违章管理考核

1、施工单位在进场开工前，须与业主签订工程安全文明施工协议。未签订安全文明施工协议就进行施工者，处罚5000-10000元，并限期签订。

2、施工单位安全管理机构不健全、安监人员配备不全或不具备资质者，经业主方提出后仍不改正的单位， 每次处罚2000—10000 元。

3、施工中发生人身重伤事故，扣承包方安全保证金的50% ，发生死亡事故，扣承包方安全保证金的100%。

4、施工人员（包括临时工、民工）必须经考试合格，持证上岗，否则，发现每人次处罚200 元。

5、发生事故未按“四不放过”原则处理或发生事故隐匿不报，处罚10000--100000 元，情况恶劣者加倍处罚。

6大、中型施工机械未进行定期试验和性能检查和缺少大、中型机械操作规程及机械操作人无证上岗，每项处罚500 元，情节严重者加倍处罚。

7、脚手架搭设不规范，脚手架板铺设不合要求，梯子装设不符合“安规”要求，无栏杆、围栏，有空洞；跳板不绑扎等，每查出一处处罚200元，并限期整改。

8、进入施工现场不戴安全帽，每人次处罚200 元，不系帽带处罚100 元，高空作业不系安全带，每人次处罚300 元。

9、在禁烟区吸烟和其他现场流动吸烟，每人次处罚100 元。

10、应设围栏，扶手，盖板，安全网等防护设施，而未设置或不合格者，每处处罚300—500 元。

11、超重搬运、起吊、运输作业中违反“安规”者视情况每次处罚100 —1000 元。

12、进入施工现场严禁打赤膊、赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋， 严禁酒后进入施工现场，违者每人次处罚100-200 元。

13、施工的电动工器具，不按规定接漏电保护器，电动工器具及起重工器具，无检验合格证，无检查日期或超期使用，每次（件）处罚200 元。

14、爆破员无爆破作业上岗证者每人次处罚500-1000 元。

15、防火设施不全，防火措施不得力或不符合防火要求的设施，视情节每处（次）处罚100—1000 元。

16不准无证或酒后操作施工机械和驾驶车辆；不准在施工现场打架斗殴。违者每项每人次处罚200-1000 元。

17、施工人员只能在规定区域内活动（由规定门卫进入，经道路至施工区域），施工区域与生产区域必须可靠隔离；未经许可进入生产现场每人次处罚200-500 元。

18、对在施工过程中，存在有对人员、设备构成重大威胁的安全隐患， 未按工程、安监管理部门的要求及时进行整改（不能立即整改的但未采取临时安全防护措施）的施工单位， 处罚1000-10000 元，且责令其整改。

# 14.习惯性违章管理考核

1、各施工单位应按山西阳煤远盛热电有限公司工程部划分的责任区管理好所辖责任区。责任区应用全工地统一的标准围栏围护，围栏外与混凝土路面间的区域同属责任区范围。凡围栏不全或围栏外与混凝土路面间区域未平整等不合要求者每处处罚1000-2000元。

2、在施工区域各通道上乱堆放设备、材料等物品的责任单位每次处罚1000-2000元。

3、土方工程在施工前应有切实可行的存土和弃土方案并须报工程部批准，不得随意堆放。不按规定或不按指定地点取土、倒土者， 每次处罚50O-1000元，所造成的转运费由责任单位承担。

4、材料、设备等堆放合理，重要设备必需加装防雨防尘罩，各物质标记清楚，摆放有序，并符合安全防火要求。未经工程安全处同意，私自占用场地、道路、搭设临建，堆放设备及材料，损坏地下或地上设施，每项每次处罚1000元，并强行拆除，所造成的转运费，地上或地下设施的维修费由责任单位承担。

5、履带式车辆、起重车辆进入施工现场，需要在正式道路上行驶时， 必须事先书面报工程部批准并采取可靠措施，违者处罚500-5000元，若损坏道路，按道路长度造价的5倍扣款。

6、施工单位在各自承担的任务竣工之日起在一个月内撤出现场，交还施工用地，主体单位三个月内撤出现场，否则建设单位将拒绝办理工程决算并酌情处罚2000-20000 元。

7、运输建筑材料等不采取防撒落措施影响路面整洁，每次处罚500元。

8、在马路上和己完工的机台地面上不采取防护措施搅拌混凝土、油漆、焊接等作业，每次处罚200-l000 元。

9、垃圾、废弃物不运送到指定地点，每次处罚1000元。

10、施工人员不在规定的吸烟处吸烟，每人次处罚100 元。

11、施工人员擅自进入建设方生产区域，每人次处罚200-500元。

12、收到《安全文明施工整改通知书》未在限定的时间内整改，每次处罚500-1000元,整改不合格每次处罚200-500元。

13、未按规定设饮水点与吸烟点者，每处处罚1000元，并限期整改。

14、严禁擅自损坏绿化，否则处罚500-2000 元，并限期整改。

15、施工单位人员服装必须规范统一，并佩带胸牌进入施工现场与门卫，违者处罚100元/人次。

16、工区、生活区应保持卫生清洁，凡脏、乱、差每处处罚500-1000元。

# 15.治安管理考核

1、参建单位签订商务合同进入扩建工程工地后，应指定保卫工作负责人到建设单位保卫部门联系备案。违者视情节处罚200－500元。

2、参建单位必须及时向保卫部门申报办理施工人员临时出入证、车辆通行证、物资放行证及填报保卫部门制定的各类报表。违者处罚200元。

3、参建单位所辖人员在施工场地工作时，未经批准，不得前往其他施工单位的部位和场所。违者处罚100元/人次。

4、参建单位人员严禁私拿、挪用、盗窃、破坏、哄抢施工及生产场地的设备材料，违者根据情节轻重处罚200－5000元/人次。情节严重者，当事人移交公安机关处理。

5、参建单位人员必须事先向工程部门、保卫部门提出书面申请，办理证件。违者处罚50元/人次。

6、参建单位应按规定填报扩建工程物资出门证。凡有篡改物资出门证或使用过期出门证（当天有效）等做假行为的，处罚5000元/次。

7、参建单位所辖人员未经批准严禁携带管制物品（如刀具、爆炸、有毒、放射物品）等进入施工场地。违者处罚200－2000元/次。情节严重者当事人移交公安机关处理。参建单位携带危险品、爆炸物品、有毒放射性物品等，应按规定要求存放和使用。造成后果的处罚1000－5000元/次。情节严重的移交公安机关处理。

8、参建单位人员严禁发生打架斗殴、聚众闹事及围攻、威胁、侮辱有关管理人员等违反《治安管理处罚条例》和触犯《刑法》的行为， 违者视情节处罚5000元/次，对所属单位罚款10000元/次，并对当事人予以清退，情节严重者，当事人移交公安机关处理。

9、参建单位人员严禁在工地进行赌博、卖淫嫖娼、吸毒、贩毒等违反《治安管理处罚条例》和触犯《刑法》的违法犯罪活动，违者处罚5000元/人次，对所属单位罚款10000元/次，并对当事人予以清退。情节严重者，当事人移交公安机关处理。

10、参建单位所属人员有阻工闹事行为的， 视情节处罚500－5000元/次。

11、参建单位人员不服从现场门卫保卫执勤人员管理， 视情节处罚200－1000元/次。

12、由于参建单位管理不严，造成重大治安事件的， 视情节处罚1000－5000元/次，并移交公安机关追究有关人员责任。

13、参建单位人员严禁从事国家明令禁止的活动， 违者处罚1000－5000 元/人次，并将当事人移交公安机关处理。

14、参建单位对本单位发生的各类治安问题应及时向保卫部门报告。在保卫部门的指导下，妥善处理。不得推诿、回避，违者视情节处罚500－1000元/次

15、各参建单位在进入施工场地前，必须将本单位物资管理部门的负责人和物资出入审批办法及时交工程部及保卫部门备案，违者处罚100－500元/次。

16、违反交通管理规定，车辆在工地有效路面上乱停乱放或超速行驶，以及影响施工车辆通行的处罚200－1000 元/车次。

17、参建单位办理的车辆通行证，应随车携带，此证不得挪作他用，违者视情节处罚50-500元/车次。

18、凡施工单位因拖欠民工工资，民工上访影响稳定的，应按上访人数每人每天处罚200元。

19、根据国家有关法规，保卫部门确认应给予考核的其它行为。

# 16.消防管理考核

1、有下列危及消防安全行为之一的，处罚参建单位200－2000 元，造成损失的责令赔偿损失。

1.1参建单位未按规定明确本单位的消防安全责任人、消防安全管理人员，未建立单位、部门、班组或岗位三级防火责任制，并未报工程部、安监部备案的。

1.2故意损坏或者擅自将消防设施和器材挪作他用的。

1.3擅自在消防通道上堆放物品、堵塞道路的。

1.4在禁烟禁火等重点防火部位吸烟、生明火的。

1.5在施工场地内未经有关部门同意乱接、乱搭临时电源线的。

1.6在施工场地内乱烧垃圾等可燃物品，尚未造成火灾的。

1.7参建单位从事电工、焊工等特殊工种的人员未经消防常识培训合格，无证上岗的。

1.8隐瞒火警不报，尚未造成后果的。

2、有下列行为之一的， 处罚参建单位200－3000元：

2.1妨碍消防监督人员依法执行公务的。

2.2参建单位的重点防火部位未落实责任人，未按规定悬挂防火明显标志的。

2.3对检查中发现的重大火险隐患后，拒不按消防监督部门通知要求进行整改的；对下达的火险隐患整改项目，施工单位不按期按质完成，故意拖延或偷工减料的。

3、违反消防管理规定有下例行为之一的,对个人处500-2000元罚款, 参建单位处2000-20000元罚款：

3.1谎报火警、制造混乱，影响正常施工的。

3.2擅自动用消防设施，造成火灾时不能正常使用的。

3.3过失引起火灾造成人员轻伤的。

3.4无故挪用重点部位消防器材、停役自动消防设施的。

3.5未得到工程部同意，擅自改动消防系统就地盘内的定值的。

3.6在消防设施器材处、室外消火栓、临时取水口10米内堆放杂物，不及时整改发生火灾的。

3.7收到整改通知书、限期内不整改的。

3.8违反危险物品仓库设置要求及安全规定，违章储存易燃易爆危险物品的。

3.9参建单位未按规定配备消防器材的。

3.10在使用明火或进行可能引发火灾的危险性操作时，未采取相应消防安全措施的。

3.11阻拦报警、妨碍火灾扑救，致使火势扩大，未造成严重后果的。

4、由于消防违章而引起火灾的单位，视情节处罚2000－30000元。造成重大火灾事故的依照国家有关消防法规追究责任人的法律责任。

5、经安委会研究认为需要给予处罚的行为。

6、上述行为构成违法犯罪的，移交公安机关处理。

# 附件A：

N

Y

建设单位

备案登

记

Y

施工单位三级安全教育流程

### 安全工器具配置及检验清单

| 序号 | 安全工器具名称 | 检验日期 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |

负责人：

### 违约考核通知单（一联）

（单位）  ：

年    月    日，你部门在

违反了安全管理（文明施工）第    条第    款规定，按照安全考核办法（文明施工）有关规定，对        违约考核         元，对负有管理责任者        违约考核         元。

山西阳煤远盛热电有限公司   工程组

………………………………………………………………………….. ……………………………………

### 违约考核通知单（二联）

（单位） ：

年    月    日，你部门在

违反了安全管理（文明施工）第    条第    款规定，按照安全考核办法（文明施工）有关规定，对        违约考核         元，对负有管理责任者        违约考核         元。

山西阳煤远盛热电有限公司   工程组

# Text boxes

参建单位全体人员   入场前安全教育、培训

建设单位厂级安全       教育、培训考试

施工单位安全   教育、培训考试

参建总承包单位安全教育、培训考试

施工单位入场