MONITOREO ACÚSTICO

RESTAURANTE - THE VIEW

COMUNA DE PUCÓN - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Preparado para: Restaurante de Turismo The View

| Proyecto N°:1496 |
| --- |
| REVISIÓNN | FECHA | DESCRIPCIÓN | ELABORACIÓN | APROBACIÓN |
| A | 22.07.2010 | Elaboración Inicial | CSC | CGB |

Santiago,  julio de 2010

INDICE

1.	OBJETIVOS	2

2.	ANTECEDENTES DE LA FUENTE DE EMISIÓN	2

3.	METODOLOGÍA	3

4.	RECEPTORES Y PUNTO DE MEDICIÓN	4

5.	RESULTADOS	6

6.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	7

7.	INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA	9

8.	NORMAS UTILIZADAS	9

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento en los puntos más sensibles y en el área de influencia del Decreto Supremo Nº 146 “Norma de emisiones de ruidos molestos generados por fuentes fijas”, 17 de abril de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, producto del ruido emitido por la primera planta del Restaurante de Turismo The View.

ANTECEDENTES DE LA FUENTE DE EMISIÓN

Nombre                  		:	Restaurante de Turismo The View

Razón Social			:	Rodolfo Contreras Rojas

RUT				:	16.767.716-9

Giro				:	Restaurante de Turismo

Ubicación			:	Avenida Bernardo O’Higgins # 592, Pucón, Región de la

Araucanía

Representante Legal		:	Rodolfo Contreras Rojas

METODOLOGÍA

- Se realizaron mediciones de ruido nocturnas entre las 23:30 del Día Sábado 17 de Julio de 2010 y las 0:30 horas del día Domingo 18 de Julio de 2010, con el fin de certificar el cumplimiento con lo dispuesto en el D.S. Nº146/97 del MINSEGPRES del ruido generado por el Restaurante de Turismo The View.

- Los puntos Receptores a evaluar fueron seleccionados según la cercanía con el Proyecto a evaluar.

- Debido a que los Receptores R02, R03 y R04 corresponden a comercio, no se consideraran como Receptores sensibles al proyecto.

- Solo se realiza la evaluación en el Receptor R01, el cual corresponde a casa habitación.

- Se efectuaron tres mediciones (de 5 minutos cada una) en puntos separados entre sí por aproximadamente 0,5 metros. Luego, de estos tres valores se obtuvo su promedio aritmético. Por otra parte, el instrumento se ubica a 1,5 metros de su eje vertical (piso) y en lo posible a 3 metros de cualquier superficie reflectante en su eje horizontal (paredes, muros, ventanas).

- Las fuentes de ruido evaluadas para el funcionamiento normal del Restaurante de Turismo son:

- Sistema de refuerzo sonoro radiando música envasada.

- Público asistente.

- Los descriptores registrados fueron: Nivel Continuo Equivalente (NPSeq), Niveles mínimos (NPSmín) y Niveles máximos (NPSmáx), todos medidos en horario nocturno en puntos exteriores al Restaurante de Turismo.

- El sector, se encuentra acústicamente caracterizado por el ruido vehicular y peatonal, ambos por Avenida Bernardo O’Higgins.

- Las mediciones se realizaron con un sonómetro, marca Svantek modelo 949 (Tipo 1), acorde a la norma IEC 61672-1:2002, con lo cual se cumple con los requerimientos del D. S. Nº 146/97 del MINSEGPRES. El equipo fue debidamente calibrado antes de cada medición con un calibrador Acústico marca Svantek modelo SV-30A (Tipo 1).

RECEPTORES Y PUNTO DE MEDICIÓN

El siguiente croquis, individualiza el Proyecto, Receptores y punto de medición representativo para la evaluación de la normativa de ruido.

Figura 1. Croquis de ubicación general del Proyecto, Receptores, y punto de medición.

Cuadro 1: Ubicación y descripción de los puntos de medición al exterior del local.

| Punto | Descripción |
| --- | --- |
| R01 | Casa habitación de un piso, ubicada en Calle Arauco sin número visible. Medición en frontis de propiedad. |
| R02 | Local comercial de Excursiones de Pesca – Fishing Trips, ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins # 590. No se realizo medición. |
| R03 | Restaurante de Turismo Mamas & Tapas, ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins # 597. No se realizo medición. |
| R04 | Feria Artesanal, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins sin número visible, esquina calle Arauco. No se realizo medición. |
| P | Proyecto en estudio, Restaurante de Turismo The View, ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins # 592. |
| 1 | Punto de medición ubicado en el frontis de la casa habitación correspondiente al Receptor R01, distante aproximadamente 5 metros del proyecto, lugar representativo de la radiación sonora. |

Ilustración 1. Fotografías de Proyecto y Receptores individualizados.

| Vista exterior del Proyecto | Vista interior del Proyecto |
| --- | --- |
| Receptor R01 | Receptor R02 |
| Receptor R03 | Receptor R04 |

RESULTADOS

A continuación se entregan los resultados obtenidos durante las mediciones, tanto de ruido de fondo como con la fuente de ruido operando.

Cuadro 2: Resultados obtenidos durante las mediciones en los puntos exteriores, en horario nocturno. Los valores están en dB(A)-Lento.

| Punto | Condición de funcionamiento | NPSeq | NPSmín | NPSmáx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruido de Fondo | 42,8 | 42,3 | 43,1 |
|  | Pub funcionando | 48,3 | 41,0 | 62,2 |

Los resultados obtenidos permiten constatar que el ruido de fondo en el sector fluctúa entre los 42,3 y 43,1 dB(A), mientras que el nivel compuesto por el ruido de fondo y la emisión del local evaluado se encuentra entre los 41,0 y 62,2 dB(A), en ambos casos sin considerar el ruido del trafico vehicular. Cabe señalar que la operación del Restaurante de Turismo The View era perceptible en forma muy débil en el punto de medición 1, prácticamente enmascarado por el ruido del tráfico vehicular del sector.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

El Decreto Supremo Nº 146 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia establece en el Título III Artículo 4º los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonoros Corregidos, de acuerdo al Tipo de Zona. De acuerdo a lo establecido por el plan regulador comunal de La Ilustre Municipalidad de Pucón, los Receptores evaluados se encuentran en zona Z-1, la cual permite vivienda y equipamiento tipo Turismo y Esparcimiento a escala comunal y vecinal, por lo que se homologa a una Zona Tipo II de ruido, la cual se define como Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponde aquella zona cuyo uso permitido de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial corresponde a habitacional y equipamiento a escala vecinal, comunal y/o regional.

Los valores correspondientes para cada zona se muestran en la siguiente tabla:

Cuadro 3: Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos (NPC en dB(A)-Lento), según lo  establece el Decreto Supremo Nº 146/97. Se destacan los niveles exigidos para este caso.

| Tipo de Zona | NPC en dB (A) Lento |
| --- | --- |
|  | 7 a 21 hrs. | 21 a 7 hrs. |
| Zona I | 55 | 45 |
| Zona II | 60 | 50 |
| Zona III | 65 | 55 |
| Zona IV | 70 | 70 |

A continuación se entrega la evaluación para el punto medido en el exterior del Proyecto y que coincide con el punto representativo para los Receptores más cercanos, incluyendo las correcciones que estipula la norma cuando corresponda. La evaluación se realiza en horario nocturno, ya que es en esta jornada donde las fuentes de ruido operan y el de mayor restricción respecto a la generación de ruido.

Cuadro 4: Evaluación del NPS proyectado en cada punto de medición, los valores están en dB(A) lento.

| Punto de Medición | NPSeq Medido* | Corrección por Ruido de Fondo | N.P.C. | NPS Máximo Permitido D.S. Nº 146/97 | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 2 | 46 | 50 | Cumple |

* Valor aproximado al entero más próximo (redondeo de decimal).

De la evaluación anterior, se observa que el punto medido cumple con los máximos exigidos en el D.S. 146/97 del MINSEGPRES para horario nocturno. En consecuencia, al ser éste un punto representativo de los Receptores evaluados, se concluye que el proyecto Restaurante de Turismo The View, cumple con el D.S. 146/97 del MINSEGPRES para horario nocturno.

INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA

- Sonómetro marca Svantek modelo 949 (Tipo 1).

- Calibrador de Niveles Sonoros Svantek modelo SV-30A (Tipo 1).

NORMAS UTILIZADAS

- IEC 61672-1:2002, Electroacustics – Sound Level Meters – Part 1: Specifications.

- Decreto Supremo Nº146 “Norma de emisiones de ruidos molestos generados por fuentes fijas”, 17 de abril de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

| Carlos Schmalz Cañas Ingeniero Acústico Ingeniero de Proyectos Gerard Ingeniería Acústica SpA. | Christian Gerard Büchi Ingeniero Acústico Gerente General Gerard Ingeniería Acústica SpA. |
| --- | --- |

ANEXO 1

FICHAS DE MEDICION

ANEXO 2

FICHAS DE EVALUACIÓN

MEDICIONES EN RECEPTORES SENSIBLES

Punto 1:

ANEXO 3

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

ANEXO 4

CERTIFICADO DEL MINVU