INDEX

SÉRIE CMC	4

Pourquoi est-il important d’éliminer les brouillards d’huile ?							4

APPLICATIONS SÉRIE CMC											6

Schéma fonctionnement Série CMCJ –SP / S2									8

Schéma fonctionnement Série CMCJ –KP / K2									9

COMMENT IDENTIFIER LE TYPE DE SYSTÈME D’ABATTAGE LE PLUS ADÉQUAT AU PROBLÈME		10

Système d’abattage Série CMC 400-SP										11

Système d’abattage Série CMC 400-S2										11

Système d’abattage Série CMC 500-SP										13

Système d’abattage Série CMC 500-S2										13

Système d’abattage Série CMC 500-KP										15

Système d’abattage Série CMC 500-K2										15

Système d’abattage Série CMC 1000-SP									17

Système d’abattage Série CMC 1000-S2									17

Système d’abattage Série CMC 1000-KP									19

Système d’abattage Série CMC 1000-K2									19

Système d’abattage Série CMC 2000-SP									21

Système d’abattage Série CMC 2000-S2									21

Système d’abattage Série CMC 2000-KP									23

Système d’abattage Série CMC 2000-K2									23

Système d’abattage Série CMC 3000-SP									25

Système d’abattage Série CMC 3000-S2									25

Système d’abattage Série CMC 3000-KP									27

Système d’abattage Série CMC 3000-K2									27

POST-FILTRE MÉCANIQUE (Version P) Standard								29

POST-FILTRE ÉLECTROSTATIQUE (Version E1)								29

POST-FILTRE À CHARBONS ACTIFS (Version CA)								30

DISPOSITIF ENGORGEMENT FILTRES (Version J)								30

INSTALLATION SYSTÈMES D’ABATTAGE Série CMC et KIT DE MONTAGE					31

Unités filtrantes pour brouillards et fumées d’huile Série UF							45

Unité filtrante Série UF. 3 M											46

Unité filtrante Série UF. 3 E											46

Unité filtrante Série UF. 6 M											47

Unité filtrante Série UF. 6 E											47

APPLICATIONS Unité filtrante Série UF										49

Systèmes d’abattage de brouillards et fumées et fumées d’huile EMC et MMC					50

Système d’abattage Série EMC   500										51

Système d’abattage Série EMC 1000										51

Système d’abattage Série EMC 2000										51

Système d’abattage Série EMC 1501 - 1502									53

Système d’abattage Série EMC 2501 - 2502									53

Système d’abattage Série MMC   500-S										55

Système d’abattage Série MMC 1000-S										55

Système d’abattage Série MMC 2000-S										55

APPLICATIONS Système d’abattage Série EMC- EMC								57

Systèmes d’abattage à chariot Série ACF.T – ACF.E								58

Système d’abattage Série ACF.T 1400										59

Système d’abattage Série ACF.T 2400										59

Système d’abattage Série ACF.E 1400										61

Système d’abattage Série ACF.E 2400										61

Systèmes d’abattage pour poussières sèches et fumées de soudage Série AP.C				63

Système d’abattage AP.C 2500											65

Système d’abattage AP.C 3000											65

Système d’abattage AP.C 2500-C										67

Système d’abattage AP.C 3000-C										67

APPLICATIONS Série AP.C											69

Tables de travail aspirantes Série BA - BS									70

Banc aspirant filtrant Série BA1000-C										71

Banc aspirant filtrant Série BA1200-M										71

Banc de soufflage pièces Série BS 1000									72

APPLICATIONS SÉRIE ACF / BA / BS										73

# SÉRIE CMC

Les systèmes d’abattage Série CMC représentent une solution de qualité pour éliminer les brouillards d’huile, les fumées et les vapeurs engendrées par des usinages mécaniques avec l’utilisation de produit refroidissant entier ou émulsifié.

Deux versions S et K avec différentes combinaisons modulaires pour aller complètement au-devant des exigences du client.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le système d’abattage est la combinaison d’un système INNOVATEUR centrifuge « autonettoyant » + un système de filtres mécaniques à haute surface filtrante (en partie rechargeables).

Un moteur fait tourner très rapidement une roue particulière (haute capacité). Celle-ci aspire les particules d’huile mélangées à des parties polluantes vers le centre, dérivant des usinages mécaniques, qui, par coalescence, s’unissent en formant des gouttes de plus en plus grandes et lourdes.

La forte pression exercée par la roue dirige ces gouttes d’huile recondensées sur la partie extérieure de la chambre autonettoyante ; le sens de rotation les poussent dans un drainage de récupération obligé.

Pour finir, le sens inverse de sortie de l’air permet de la priver des substances polluantes plus grossières et de passer aux stades de filtrage finaux à haut rendement.

AVANTAGES :

- Fiabilité garantie dans le temps, grâce au niveau de qualité élevé des composants utilisés. Structure soudée étanche, aucune coulure d’huile ou pertes dans le temps ;

- Le système centrifuge exclusif + le filtre principal rechargeable garantissent une longue durée des filtres finaux avec réduction importante des coûts de gestion, entretien et élimination ;

- Axe moteur vertical et équilibrage parfait de la roue. Puissances installées réduites par rapport au flux d’air (moteurs basse consommation IE2), aucune vibration transmise à la M.U. ;

- Stade de PRÉFILTRAGE standard (Série K) pour retenir les copeaux et les particules polluantes les plus grossières. Indiqué pour usinages lourds de fonte et alliages légers, il est en outre conseillé pour maintenir le rendement du système d’abattage de façon optimale, en augmentant la vie des filtres finaux jusqu’à 40 % ;

- Aspect très soigné et modularité des stades finaux (POST-FILTRES à haut rendement) ;

- Contrôle constant du niveau d’engorgement des filtres (Version J), avec possibilité de gérer le contact électrique comme signal d’alarme en machine.

# Pourquoi est-il important d’éliminer les brouillards d’huile ?

RÉDUIRE LE RISQUE D’ACCIDENTS DANS L’ATELIER

Les brouillards d’huile, en se déposant sur le sol, créent des surfaces glissantes ;

Le dépôt d’huile peut créer des dommages à l’installation électrique, aux lampes, aux composants électroniques des M.U. et facilite l’éventuelle propagation d’incendies ;

RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ DES OPERATEURS

L’exposition quotidienne aux brouillards d’huile provoque des maladies aux poumons et à la peau ;

Un environnement sain décourage l’absentéisme et améliore les prestations des travailleurs ;

Environnement de travail sain, propre dans le respect des principales normes en matière d’hygiène et de sécurité (Décret-Loi italien 81/08 - Décret-Loi italien 626/94) ;

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET DANS LES ENTRETIENS

La recirculation intérieure avec filtres à haut rendement permet une économie élevée d’énergie et de combustible pour le réchauffement (Décret-Loi italien 152/06 – Protocole de Kyoto) ;

Elle réduit les frais pour les nettoyages de l’atelier et des machines-outils ;

Récupération du produit réfrigérant en particulier si l’huile est entière ;

Moteur à base consommation d’énergie IE2 - IE3 ;

Dispositif de signalisation engorgement filtres (DE SÉRIE) pour exploiter toute la vie des filtres à perdre.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DES NORMES EN VIGUEUR

Rendement de filtrage garanti, rendements supérieurs à 99,995% avec post-filtre H13 HEPA (selon normes EN779-1822) concentration résiduelle à la sortie du système d’abattage < 0,1 mg/m³ ;

(ACGIH American Worldwide Association  valeur limite exposition TLV-TWA  < 0,5 mg/m³) ;

Série CMC = QUALITÉ + GARANTIE + ÉCONOMIE

-     Fiabilité garantie dans le temps, grâce au niveau de qualité élevé des composants utilisés ;

- Importante réduction des frais de gestion et entretien grâce aux systèmes d’abattage innovateurs ;

- Polyvalence et installation simple sur tout type de machine-outil ;

- Investissements contenus et programmables dans le temps ;

- Abattage À LA SOURCE de l’agent polluant et possibilité d’être canalisés pour l’expulsion externe ;

- Systèmes complémentaires pour résoudre totalement tout problème de filtrage de l’air dans les environnements de travail industriels ;

APTITUDES :

Abattage de brouillards d’huile, fumées et vapeurs mixtes engendrés par des usinages mécaniques avec l’utilisation de liquide lubrifiant et refroidissant, en particulier pour :

(Tours à un et plusieurs mandrins - Centres d’usinage horizontaux et verticaux - Rectifieuses - Machines à tailler - Fraiseuses - Affûteuses - Machines à percer - Machines à fileter - Machines transfert - Machines à usinage par électro-érosion - Marquage laser).

# APPLICATIONS SÉRIE CMC

APPLICATIONS SÉRIE CMC

## Schéma fonctionnement Série CMCJ –SP / S2

| POS. | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 1 | BUSE D’ASPIRATION |
| 2 | MANCHON DE DRAINAGE |
| 3 | VENTILATEUR HAUTE CAPACITÉ |
| 4 | SYSTÈME CENTRIFUGE « AUTONETTOYANT » |
| 5 | MOTEUR TRIPHASÉ basse consommation d’énergie IE2 |
| 6 | CARTOUCHE MÉTALLIQUE À COALESCENCE (Rechargeable) CARTOUCHE FILTRANTE À RENDEMENT MOYEN classe F9 (Version S2) |
| 7 | KIT FILTRES SYNTHÉTIQUES (à perdre) |
| 8 | CELLULE SYNTHÉTIQUE ONDULÉE D’EXPANSION AIR (à perdre) |
| 9A | POST-FILTRE MÉCANIQUE Version P rendement 99,5 % classe E11 EN ALTERNATIVE rendement 99,99 % classe H 13 HEPA. Conseillé avec l’utilisation de produit refroidissant entier. Concentration résiduelle < à 0,1 mg/m³ (Selon normes EN 779-EN1822). |
| 9B | POST-FILTRE ÉLECTROSTATIQUE Version E rendement 99,995 %. Concentration résiduelle < à 0,1 mg/m³ (Selon normes EN 779-EN1822). |
| 10 | TABLEAU DE COMMANDE AVEC DISPOSITIF DE SIGNALISATION ENGORGEMENT FILTRES |

## Schéma fonctionnement Série CMCJ –KP / K2

| POS. | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 1 | BUSE D’ASPIRATION |
| 2 | CELLULE PRÉFILTRE (à perdre) |
| 3 | MANCHON DE DRAINAGE |
| 4 | TABLEAU DE COMMANDE AVEC DISPOSITIF DE SIGNALISATION ENGORGEMENT FILTRES |
| 5 | PORTE D’ACCÈS PRÉFILTRE |
| 6 | VENTILATEUR HAUTE CAPACITÉ |
| 7 | SYSTÈME CENTRIFUGE « AUTONETTOYANT » |
| 8 | MOTEUR TRIPHASÉ basse consommation d’énergie IE2 |
| 9 | CARTOUCHE MÉTALLIQUE À COALESCENCE (Rechargeable) CARTOUCHE FILTRANTE À RENDEMENT MOYEN classe F9 (Version K2) |
| 10 | KIT FILTRES SYNTHÉTIQUES (à perdre) |
| 11 | CELLULE SYNTHÉTIQUE ONDULÉE D’EXPANSION AIR (à perdre) |
| 12A | POST-FILTRE MÉCANIQUE Version P rendement 99,5 % classe E11 EN ALTERNATIVE rendement 99,99 % classe H 13 HEPA. Conseillé avec l’utilisation de produit refroidissant entier. Concentration résiduelle < à 0,1 mg/m³ (Selon normes EN 779-EN1822). |
| 12B | POST-FILTRE ÉLECTROSTATIQUE Version E rendement 99,995 %. Concentration résiduelle < à 0,1 mg/m³ (Selon normes EN 779-EN1822). |

| COMMENT IDENTIFIER LE TYPE DE SYSTÈME D’ABATTAGE LE PLUS ADÉQUAT AU PROBLÈME |
| --- |
|  | TOUTES LES MACHINES-OUTILS D’ÉVACUATION UTILISANT UN PRODUIT REFROIDISSANT ENTIER OU ÉMULSIFIÉ. |  |
|  | Tours à commandes numériques, centres d’usinage horizontaux et verticaux, fraiseuses, machines à percer, aléseuses, machines à tailler, rectifieuses, affûteuses, machines à roder, machines transfert et machines d’usinage par électro-érosion |  |
|  | Usinages en présence de poussières et copeaux en quantités modérées |  |
|  | Brouillards mixtes, vapeurs et brouillards d’huile brûlée | Volume intérieur cabine |  |
|  | Modèle conseillé |  |  |
|  | CMC 400-SP / S2 | jusqu’1 m3 |  |
|  | CMC 500-SP / S2 | de 1 m3 à 2 m3 |  |
|  | CMC 1000-SP / S2 | de 2 m3 à 4 m3 |  |
|  | CMC 2000-SP / S2 | de 4 m3 à 8 m3 |  |
|  | CMC 3000-SP / S2 | de 8 m3 à 10 m3 |  |
|  | Usinages lourds même en présence de quantités élevées de poussières et copeaux métalliques |  |
|  | Micro-brouillards, fumées sèches, fumées d’huile brûlée | Volume intérieur cabine |  |
|  | Modèle conseillé |  |  |
|  | CMC 500-KP / K2 | jusqu’à 2 m3 |  |
|  | CMC 1000-KP / K2 | de 2 m3 à 4 m3 |  |
|  | CMC 2000-KP / K2 | de 4 m3 à 8 m3 |  |
|  | CMC 3000-KP / K2 | de 8 m3 à 10 m3 |  |

## Système d’abattage Série CMC 400-SP

## Système d’abattage Série CMC 400-S2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 400-SP | 420 m³/h 247 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 61 dBA | Ral 7035 / 7015 | 38 Kg. |
| CMC 400-S2 | 420 m³/h 247 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 61 dBA | Ral 7035 | 38 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | POST-FILTRE (Version P) F G I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 mm | 440 mm | 190 mm | Ø 100 mm | 320 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |

.

Entretien et Pièces de rechange:

| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| --- | --- |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 2500 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 2500 h. |  |
| Code 80015024 | Code 15007014 | Code 80015025 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 2500 h. | Remplacement environ 2500 h. |
| Code 15016031 | Code 15016030 |

## Système d’abattage Série CMC 500-SP

## Système d’abattage Série CMC 500-S2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 500-SP | 550 m³/h 324 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 / 7015 | 47 Kg. |
| CMC 500-S2 | 550 m³/h 324 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 | 47 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | POST-FILTRE (Version P) F G I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 mm | 480 mm | 230 mm | Ø 100 mm | 360 mm | 450 mm | 435 mm | 640 mm |

.

Entretien et Pièces de rechange:

| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| --- | --- |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 2500 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 2500 h. |  |
| Code 80014024 | Code 15007015 | Code 80014025 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 2500 h. | Remplacement environ 2500 h. |
| Code 15016024 | Code 15016013 |

## Système d’abattage Série CMC 500-KP

## Système d’abattage Série CMC 500-K2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 500-KP | 550 m³/h 324 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 / 7015 | 58 Kg. |
| CMC 500-K2 | 550 m³/h 324 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 | 58 Kg. |

Encombrements

| A | A 1 | B | C | D | E | H | POST-FILTRE (Version P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | F | G | I |
| 460 mm | 420 mm | 650 mm | 230 mm | 125 mm | 360 mm | 175 mm | 450 mm | 435 mm | 640 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule synthétique préfiltre |  |
| --- | --- |
| Remplacement environ 1500 h |  |
| Code 15009013 |  |
| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 3000 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 3000 h. |  |
| Code 80014024 | Code 15007015 | Code 80014025 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 3000 h. | Remplacement environ 3000 h. |
| Code 15016024 | Code 15016013 |

## Système d’abattage Série CMC 1000-SP

## Système d’abattage Série CMC 1000-S2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 1000-SP | 1200 m³/h 708 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 / 7015 | 64 Kg. |
| CMC 1000-S2 | 1200 m³/h 708 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 | 64 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | POST-FILTRE (Version P) F G I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 mm | 530 mm | 300 mm | Ø 125 mm | 430 mm | 605 mm | 435 mm | 545 mm |

Entretien et Pièces de rechange

| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| --- | --- |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 2500 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 2500 h. |  |
| Code 80013024 | Code 15007016 | Code 80013025 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 2500 h. | Remplacement environ 2500 h. |
| Code 15016025 | Code 15016014 |

## Système d’abattage Série CMC 1000-KP

## Système d’abattage Série CMC 1000-K2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 1000-KP | 1200 m³/h 708 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 / 7015 | 75 Kg. |
| CMC 1000-K2 | 1200 m³/h 708 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 | 75 Kg. |

Encombrements

| A | A 1 | B | C | D | E | H | POST-FILTRE (Version P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | F | G | I |
| 530 mm | 490 mm | 750 mm | 300 mm | 125 mm | 430 mm | 210 mm | 605 mm | 435 mm | 545 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule synthétique préfiltre |  |
| --- | --- |
| Remplacement environ 1500 h |  |
| Code 15009014 |  |
| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| B1) coalescenza (Rigenerabile) | 2) Media efficienza- F9 | Remplacement environ 3000 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 3000 h. |  |
| Code 80013024 | Code 15007016 | Code 80013025 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 3000 h. | Remplacement environ 3000 h. |
| Code 15016025 | Code 15016014 |

## Système d’abattage Série CMC 2000-SP

## Système d’abattage Série CMC 2000-S2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 2000-SP | 2100 m³/h 1239 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 68 dBA | Ral 7035 / 7015 | 78 Kg. |
| CMC 2000-S2 | 2100 m³/h 1239 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 68 dBA | Ral 7035 | 78 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | POST-FILTRE (Version P) F G I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 mm | 630 mm | 400 mm | Ø 150 mm | 530 mm | 605 mm | 435 mm | 640 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| --- | --- |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 2500 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 2500 h. |  |
| Code 80014524 | Code 15007017 | Code 80014525 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 2500 h. | Remplacement environ 2500 h. |
| Code 15016026 | Code 15016015 |

## Système d’abattage Série CMC 2000-KP

## Système d’abattage Série CMC 2000-K2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 2000-KP | 2100 m³/h 1239 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 68 dBA | Ral 7035 / 7015 | 92 Kg. |
| CMC 2000-K2 | 2100 m³/h 1239 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 68 dBA | Ral 7035 | 92 Kg. |

Encombrements

| A | A 1 | B | C | D | E | H | POST-FILTRE (Version P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | F | G | I |
| 630 mm | 590 mm | 900 mm | 400 mm | 150 mm | 530 mm | 240 mm | 605 mm | 435 mm | 640 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A1) Cellule synthétique préfiltre h.48 mm | A2) Cellule synthétique préfiltre h. 20 mm |
| --- | --- |
| Remplacement environ 1500 h | Remplacement environ 1500 h |
| Code 15009015 | Code 15009017 |
| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 3000 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 3000 h. |  |
| Code 80014524 | Code 15007017 | Code 80014525 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 3000 h. | Remplacement environ 3000 h. |
| Code 15016026 | Code 15016015 |

## Système d’abattage Série CMC 3000-SP

## Système d’abattage Série CMC 3000-S2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 3000-SP | 2850 m³/h 1681 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 / 7015 | 94 Kg. |
| CMC 3000-S2 | 2850 m³/h 1681 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 94 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | POST-FILTRE (Version P) F G I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 mm | 680 mm | 460 mm | Ø 200 mm | 590 mm | 900 mm | 475 mm | 645 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| --- | --- |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 2500 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 2500 h. |  |
| Code 80016324 | Code 15007018 | Code 80016325 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 2500 h. | Remplacement environ 2500 h. |
| Code 15016029 | Code 15016027 |

## Système d’abattage Série CMC 3000-KP

## Système d’abattage Série CMC 3000-K2

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMC 3000-KP | 2850 m³/h 1681 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 / 7015 | 110 Kg. |
| CMC 3000-K2 | 2850 m³/h 1681 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 110 Kg. |

Encombrements

| A | A 1 | B | C | D | E | H | POST-FILTRE (Version P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | F | G | I |
| 690 mm | 650 mm | 1000 mm | 460 mm | 250 mm | 590 mm | 275 mm | 900 mm | 475 mm | 645 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A1) Cellule synthétique préfiltre h.48 mm | A2) Cellule synthétique préfiltre h.48 mm. |
| --- | --- |
| Remplacement environ 1500 h | Remplacement environ 1500 h |
| Code 15009035 | Code 15009035 |
| B) Cartouche intérieure | C) Kit filtres synthétiques cartouche |
| B1) coalescence (Rechargeable) | B2) Rendement moyen- F9 | Remplacement environ 3000 h. |
| Remplacement environ 7500 h. | Remplacement environ 3000 h. |  |
| Code 80016324 | Code 15007018 | Code 80016325 |
| D) Cellule synthétique ondulée post-filtre | E) Cartouche à haut rendement E11- H13 Hepa POST-FILTRE |
| Remplacement environ 3000 h. | Remplacement environ 3000 h. |
| Code 15016029 | Code 15016027 |

# POST-FILTRE MÉCANIQUE (Version P) Standard

La version P est composée d’un module avec cloison filtrante en microfibre de verre à haut rendement 99,5 classe E11 ou à rendement 99,995 % classe H13 HEPA, conseillé en présence d’agents polluants particulièrement lourds, comme les fumées brûlées d’huile entière.

(Selon normes EN 779 - EN 1822).

La forme de construction particulière + la surface élevée (14-18 m2) permettent une longue durée de la cloison filtrante (environ 3000 heures) et surtout un meilleur rendement dans le temps.

Ce module est désormais indispensable car :

- Il est une garantie de recirculation dans un milieu d’air épuré, dans le respect des normes en vigueur.

- Machines de plus en plus rapides = plus grande production d’agents polluants.

- Usinages mécaniques différents sur la même machine (fonte, aluminium, acier, inox, etc.).

- Usinages avec utilisation de systèmes haute pression.

# POST-FILTRE ÉLECTROSTATIQUE (Version E1)

La version E1 est composée d’un module à filtre électrostatique, une des technologiques les plus testées et efficaces pour l’abattage des micro-brouillards et des fumées brûlées avec rendement 99,995 %. Basé sur le principe d’attraction des charges électrostatiques, il capture et retient les particules de dimensions inférieures à 0,01 micron. (Selon les normes EN 779 - EN 1822 - DIN 53438).

Ce module final représente une alternative au post-filtre version P, plus cher mais en même temps très efficace dans certaines conditions d’utilisation.

Précédé par notre système d’abattage centrifuge AUTONETTOYANT exclusif qui le préserve de copeaux et de quantités élevées de produit refroidissant, il garantit d’excellentes prestations et une autonomie d’utilisation. Il est particulièrement conseillé pour les usinages mécaniques avec l’utilisation de produit lubrifiant et refroidissant entier et pour les usinages lourds en présence de quantités élevées de micro-brouillards et fumées fines.

En outre, les cellules électrostatiques peuvent être régénérées par lavage, en réduisant considérablement les frais d’entretien.

# POST-FILTRE À CHARBONS ACTIFS (Version CA)

(Indiqué pour éliminer les odeurs désagréables, les exhalations nocives).

La Version CA est constituée de modules filtrants de charbon actif utilisés comme stade final dans les systèmes d’abattage Série CMC, pour éliminer les fumées, les odeurs désagréables et les exhalations nocives dérivant en particulier de procédés d’usinage par électro-érosion, machines de marquage laser et de lavage industriel.

Deux modèles, polyvalents et facilement applicables, même successivement, aux systèmes d’abattage standards CMC.

Version CA : constitué d’une seule cellule filtrante (rechargeable) avec grains de charbon actif.

Version CA/M : modèle supérieur, constitué de cylindres verticaux chargés de charbon actif en grains, rechargeables de façon simple et économique.

(La structure de contention est la même du post-filtre Version P).

# DISPOSITIF ENGORGEMENT FILTRES (Version J)

La version J possède un dispositif de contrôle et de détection d’engorgement filtres finaux.

Si les filtres sont désormais usés (perte de capacité d’aspiration), ce dispositif le signale par l’intermédiaire d’un voyant lumineux placé sur le tableau électrique de commande.

Il est possible d’interconnecter le raccordement à la machine-outil, en fournissant ainsi un signal d’alarme.

Ensuite, il faut procéder à l’entretien (Remplacement des filtres).

La Version J1 possède un manomètre différentiel de signalisation filtres

engorgés.

# INSTALLATION SYSTÈMES D’ABATTAGE Série CMC et KIT DE MONTAGE

Pour monter le système d’abattage, il est nécessaire de se doter d’un kit de montage STANDARD composé de :

Tube d’aspiration - Tube de drainage - Colliers de serrage - Plaque de raccordement tube à la M.U. - Support standard système d’abattage - kit anti-vibrations.

(En outre, il est possible d’utiliser un support à piédestal pour faciliter la fixation du système d’abattage qui peut être fourni, sur demande, avec le kit de montage standard).

Après vous être procuré le kit de montage le plus adéquat, procéder à l’installation comme suit :

- Décider l’emplacement du système d’abattage en évaluant attentivement qu’il y ait de l’espace pour en permettre l’entretien dans des conditions de sécurité. Voir si l’option du constructeur existe ;

- Fixer le système d’abattage avec le support fourni et le kit anti-vibrations ;

- Effectuer la fixation de la plaque de raccordement tube d’aspiration sur la machine-outil ;

- Raccorder le tube d’aspiration entre la buse du système d’abattage et la plaque de raccordement, fixer ensuite celui-ci avec les colliers de serrage fournis ;

- Fixer le tube de drainage en le raccordant au bassin sous-jacent de la machine-outil, ou à un récipient à part ;

- Effectuer le branchement électrique en vérifiant le sens de rotation du ventilateur moteur (DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE). Important pour le système centrifuge et de drainage.

Kit de montage À BORD MACHINE direct pour CMC-SP                                          (TYPE 1)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 20 mm avec supports anti-vibrations |
|  | B) Raccord à bride H 115 mm pour raccordement buse d’aspiration + joint |
|  | C) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage À BORD MACHINE en tablette pour CMC-SP		     	       (TYPE 2)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur en tablette avec supports anti-vibrations |
|  | B) Petite hotte d’aspiration standard + joint |
|  | C) 1,5 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage À BORD MACHINE direct pour CMC-KP                                         (TYPE 3)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 20 mm avec supports anti-vibrations |
|  | B) Raccord à bride 90° avec raccordement pour tube flexible et joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage sur SOL pour CMC-SP					                 (TYPE 4)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 2000 mm avec supports anti-vibrations. (Hauteurs différentes sur demande). |
|  | B) Petite hotte d’aspiration standard + joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage sur SOL pour CMC-KP		            	  	                 (TYPE 5)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 2000 mm avec supports anti-vibrations. (Hauteurs différentes sur demande). |
|  | B) Petite hotte d’aspiration standard + joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage À BORD MACHINE pour CMC-KP			                            (TYPE 6)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 20 mm avec supports anti-vibrations |
|  | B) Petite hotte d’aspiration standard + joint |
|  | C) 1 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage sur SOL avec bras d’aspiration pour CMC –SP                            (TYPE 7)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 2200 mm avec supports anti-vibrations. (Hauteurs différentes sur demande). |
|  | B) Bras d’aspiration autoportant L 2 m |
|  | C) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage avec support chariot pour CMC –K/KP 			                 (TYPE 8)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support chariot pour aspirateur. |
|  | B) 1 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |
|  | C) Bidon de récolte liquide de drainage. |

Kit de montage À BORD MACHINE direct pour CMC-SP 			                 (TYPE 9)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 200 mm avec supports anti-vibrations |
|  | B) Raccord à bride 90° avec raccordement pour tube flexible et joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage MURAL pour CMC-SP + bras d’aspiration autoportant_            (TYPE 10)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur latéral avec supports anti-vibrations. |
|  | B) Bras d’aspiration autoportant L 3 m |
|  | C) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage À BORD MACHINE pour CMC-SP	 		   	                 (TYPE 11)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 200 mm avec supports anti-vibrations |
|  | B) Raccord à bride 90° avec raccordement pour tube flexible et joint |
|  | C) 1,5 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage avec TABLETTE MURALE pour CMC-KP 		                (TYPE 12)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur latéral avec supports anti-vibrations. |
|  | B) Petite hotte d’aspiration standard + joint |
|  | C) 2,5 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage sur SOL pour CMC –SP pour machines à double paroi              (TYPE 13)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 2000 mm avec supports anti-vibrations. (Hauteurs différentes sur demande). |
| + | B) Petite hotte d’aspiration standard + tube raide en LZ avec joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

Kit de montage sur SOL pour CMC –KP pour machines à double paroi             (TYPE 14)

| Accessoires de montage | Description |
| --- | --- |
|  | A) Support aspirateur H 2000 mm avec supports anti-vibrations. (Hauteurs différentes sur demande). |
| + | B) Petite hotte d’aspiration standard + tube raide en LZ avec joint |
|  | C) 2 m de tube d’aspiration + 2 colliers de serrage |
|  | D) 3 m de tube de drainage ø 40 mm + collier |

# Unités filtrantes pour brouillards et fumées d’huile Série UF

Unités de filtrage à haut rendement en mesure d’éliminer les brouillards d’huile, fumées et vapeurs engendrés par des usinages mécaniques avec l’utilisation de produit refroidissant entier ou émulsifié. Nées pour l’équipement des machines-outils de grandes dimensions, elles sont largement utilisées dans la réalisation de MINI INSTALLATIONS CENTRALES pour le raccordement de plusieurs machines-outils en série, en garantissant quoi qu’il en soit une grande facilité de gestion.

Disponibles en deux tailles de 3000 et 6000 m³/h dans la version « M » à filtrage mécanique et dans la version « E » à filtrage électrostatique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le flux d’air sale est aspiré à travers un collecteur d’aspiration en tôle galvanisée dans la version standard à étanchéité d’huile garantie. Doté pour chaque descente d’un registre d’exclusion (manuel, électrique ou pneumatique), avec l’option d’un registre de réglage automatique à ENROULEUR du flux d’aspiration, en fonction des machines-outils utilisées.

L’air pollué arrive dans le bassin de décantation sous-jacent, où il subit une importante diminution de vitesse. L’énergie cinétique des particules s’abaisse et de par la force de gravité, celles-ci tombent sur le fond. Après ce premier abattage, l’air traverse un séparateur de gouttes à inertie et un filtre métallique, en obtenant un abattage de l’agent polluant de 60 %. Pour finir, l’air atteint les stades filtrants finaux à grande surface d’accumulation avec rendement final jusqu’à 99,97 %.

Le ventilateur électrique centrifuge à haut rendement, inséré dans une chambre absorbant les sons, garantit toujours une capacité d’aspiration adéquate même en présence de grandes pertes de charge du collecteur d’aspiration.

La grille supérieure de sortie permet d’installer une buse (cheminée) pour l’expulsion dans l’atmosphère, ou d’ajouter facilement d’autres modules à filtrage absolu, pour permettre la recirculation interne en rendant l’appareil très polyvalent et compétitif d’un point de vue économique.

La Série UF. est caractérisée par une exécution très soignée de la structure (chambre filtrante à double paroi, coulisses filtres en acier inox, chambre ventilateur insonorisée, etc.). Grâce à l’excellent standard de qualité des filtres utilisés, il en dérive une solution à l’avant-garde dans le secteur du filtrage industriel.

La version E avec double stade final à cellules électrostatiques représente un des systèmes les plus efficaces dans le domaine du filtrage de l’air. Conseillée en particulier pour des usinages avec l’utilisation d’un produit lubrifiant et refroidissant entier (rechargeable à 90 % par lavage industriel des cellules et des filtres métalliques).

APTITUDES et AVANTAGES :

- mini installations de filtrage dédiées en particulier aux lignes de machines-outils pour usinage à barre ;

- machines-outils de grandes dimensions avec grands volumes d’air à filtrer ;

- systèmes de contrôle du flux à ONDULEUR, pour utiliser seulement la puissance d’aspiration nécessaire, en garantissant une consommation d’énergie plus basse ;

- moindre incidence des frais de gestion et entretien avec contrôle constant de l’état des filtres ;

-  polyvalence et possibilité de changer le lay-out des machines ou d’en ajouter d’autres ;

- grâce à l’utilisation de modules à très haut rendement, l’air épuré peut être recyclé dans l’environnement de travail, avec une économie importante d’énergie pour le réchauffement ;

## Unité filtrante Série UF. 3 M

## Unité filtrante Série UF. 3 E

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF. 3-M | 3000 m³/h 1770 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | Ral 7035 | 240 Kg. |
| UF. 3-E | 3000 m³/h 1770 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | Ral 7035 | 260 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 mm | 2200 mm | 700 mm | 775 mm | Ø 250 mm |

## Unité filtrante Série UF. 6 M

## Unité filtrante Série UF. 6 E

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF. 6-M | 6000 m³/h 3540 c.f.m. | 4 kW 230-400V / 50Hz. | 73 dBA | Ral 7035 | 380 Kg. |
| UF. 6-E | 6000 m³/h 3540 c.f.m. | 4 kW 230-400V / 50Hz. | 73 dBA | Ral 7035 | 410 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1230 mm | 2700 mm | 700 mm | 775 mm | Ø 350 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

Série UF - M

| Pos. | Description | UF.3 | UF.6 | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellule en mailles métalliques (rechargeable) | 1 p. | 2 p. | 15009076 |
| 2 | Cellule à effet d’inertie | 1 p. | 2 p. | 15009075 |
| 3 | Cellule en fibres acryliques, rendement F5 (EN 1822) | 1 p. | 2 p. | 15009078 |
| 4 | Filtre final en microfibre de verre, à haut rendement E10 (EN 1822) | 1 p. | 2 p. | 15009115 |
| 5 | Cellule à charbons actifs rechargeable (En option) | 1 p. | 2 p. | 15009089 |
| 6 | Post-filtre ABSOLU rendement H13 (pour huile entière) (En option) | 1 p. | 2 p. | 15009090 |

Série UF - E

| Pos. | Description | UF.3 | UF.6 | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellule en mailles métalliques (rechargeable) | 1 p. | 2 p. | 15009075 |
| 2 | Cellule à effet d’inertie | 1 p. | 2 p. | 15009076 |
| 3 | Cellule électrostatique 1er stade (Rendement 99,98 %). | 1 p. | 2 p. | 15009080 |
| 4 | Cellule électrostatique 2ème stade (Rendement 99,995 %). | 1 p. | 2 p. | 15009080 |
| 5 | Filtre final de sécurité, rendement F9 | 1 p. | 2 p. | 15009079 |

EN OPTION :

POST-FILTRE FINAL ABSOLU Série PH

Avec cartouche filtrante à haut rendement classe H13 HEPA

(Normes EN 1822), conseillé pour usinages avec produit refroidissant entier.

# APPLICATIONS Unité filtrante Série UF

# Systèmes d’abattage de brouillards et fumées et fumées d’huile EMC et MMC

Nouveauté absolue qui unit les solutions de filtrage à très haut rendement, les composants durables et un design très compact.

Ils représentent l’évolution de la Série CMC pour éliminer les brouillards d’huile, fumées et vapeurs engendrés par les usinages mécaniques, avec l’utilisation de liquide lubrifiant et refroidissant entier ou émulsifié.

Série EMC (CENTRIFUGE + ÉLECTROSTATIQUE) Il est précédé par notre système centrifuge « Autonettoyant » exclusif de dégrossissage mécanique, suivi par un seul ou deux stades de cellules électrostatiques qui, outre le fait de garantir le rendement maximum de filtrage > que 99,99 %, peuvent facilement être régénérées par lavage, en réduisant les frais de gestion et d’entretien de 90 %.

Ce système d’abattage est conseillé pour des usinages mécaniques même lourds avec l’utilisation de produit refroidissant entier, en particulier pour les tours à poupée mobile, à plusieurs mandrins et les machines transfert.

Série MMC (CENTRIFUGE + MÉCANIQUE) Il est toujours précédé par notre système centrifuge « Autonettoyant » exclusif de dégrossissage mécanique, suivi par une série de filtres mécaniques à haut rendement et à haute surface filtrante (en partie rechargeables).

Conseillé pour des usinages mécaniques en tout genre, avec l’utilisation de produit lubrifiant et refroidissant entier ou émulsifié.

Fiabilité garantie dans le temps, grâce au niveau élevé des composants utilisés. Dispositifs de contrôle niveau engorgement filtres (de série) pour contrôler le bon fonctionnement de l’appareil.

MISSION :

- TECHNOLOGIE DURABLE      ( systèmes de filtrage innovateurs, autonettoyants, recirculation de l’air filtré ;

- SOLUTIONS DURABLES         ( filtres rechargeables, recyclables, brûlables, récupération de l’huile refroidissante ;

- ÉCONOMIE D’ÉNERGIE          ( moins de combustible pour le réchauffement, moteur à basses consommations ;

- SÉCURITÉ SUR LE TRAVAIL  ( air propre, environnement de travail plus sain pour les opérateurs ;

- AUCUNE ÉMISSION                 ( rendement maximum, concentrations résiduelles < à 0,1 mg/m³ ;

## Système d’abattage Série EMC   500

## Système d’abattage Série EMC 1000

## Système d’abattage Série EMC 2000

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC 500 | 500 m³/h 295 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 | 100 Kg. |
| EMC 1000 | 1000 m³/h 590 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 | 120 Kg. |
| EMC 2000 | 2000 m³/h 1180 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 66 dBA | Ral 7035 | 130 Kg. |

Encombrements

| Série | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC 500 | 410 mm | 660 mm | 925 mm | ø 125 mm | 434 mm | 265 mm |
| EMC 1000 | 620 mm | 660 mm | 950 mm | ø 150 mm | 574 mm | 265 mm |
| EMC 2000 | 652 mm | 710 mm | 978 mm | ø 200 mm | 676 mm | 290 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule synthétique en polyuréthane |  |
| --- | --- |
| Remplacement environ 3000 h |  |
| EMC 500 - Code 15009126 |  |
| EMC 1000 - Code 15009127 |  |
| EMC 2000 - Code 15009128 |  |
| B) Cellule électrostatique (rechargeable) | C) Filtre final de sécurité – rend. F9 |
|  | Remplacement environ 3000 h. |
| EMC 500 - Code 15026022 | EMC 500 - Code 15009100 |
| EMC 1000 - Code 15009083 | EMC 1000 - Code 15009101 |
| EMC 2000 - Code 15009087 | EMC 2000 - Code 15009102 |

## Système d’abattage Série EMC 1501 - 1502

## Système d’abattage Série EMC 2501 - 2502

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC 1501-2 | 1500 m³/h 885 c.f.m. | 0,75 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 | 140 – 160 Kg. |
| EMC 2501-2 | 2500 m³/h 1475 c.f.m. | 1,5 kW 230-400V / 50Hz. | 66 dBA | Ral 7035 | 180 - 200 Kg. |

Encombrements

| Série | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMC 1501-2 | 620 mm | 660 mm | 1200 mm | 150 mm | 574 mm | 400 mm | 100 mm |
| EMC 2501-2 | 652 mm | 710 mm | 1200 mm | 200 mm | 676 mm | 400 mm | 100 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule synthétique en polyuréthane 1er stade | B) Cellule synthétique 2ème stade |
| --- | --- |
| Remplacement environ 3000 h | Remplacement environ 000 h |
| EMC 1501-2 - Code 15009127 | EMC 1501-2 - Code 15009118 |
| EMC 2501-2 - Code 15009128 | EMC 2501-2 - Code 15009119 |
| C) Cellule électrostatique (rechargeable) | D) Filtre final de sécurité – Rend. F9 |
|  | Remplacement environ 3000 h. |
| EMC 1501-2 - Code 15009083 | EMC 1501-2 - Code 15009084 |
| EMC 2501-2 - Code 15009087 | EMC 2501-2 - Code 15009088 |

## Système d’abattage Série MMC   500-S

## Système d’abattage Série MMC 1000-S

## Système d’abattage Série MMC 2000-S

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC 500-S | 500 m³/h 295 c.f.m. | 0,37 kW 230-400V / 50Hz. | 62 dBA | Ral 7035 | 90 Kg. |
| MMC 1000-S | 1000 m³/h 590 c.f.m. | 0,55 kW 230-400V / 50Hz. | 64 dBA | Ral 7035 | 110 Kg. |
| MMC 2000-S | 2000 m³/h 1180 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 68 dBA | Ral 7035 | 115 Kg. |

Encombrements

| Série | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC 500-S | 410 mm | 660 mm | 925 mm | ø 125 mm | 434 mm | 265 mm |
| MMC 1000-S | 550 mm | 660 mm | 925 mm | ø 150 mm | 574 mm | 265 mm |
| MMC 2000-S | 652 mm | 710 mm | 1205 mm | ø 200 mm | 676 mm | 400 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

|  | B) Cellule synthétique – Rend. F5 |
| --- | --- |
|  | Remplacement environ 1500 h |
|  | MMC 500 - Code 15009094 |
|  | MMC 1000 - Code 15009095 |
|  | MMC 2000 - Code 15009096 |
| C) Filtre à poches souples – Rend. F9 | D) Filtre à cartouche finale – Rend. E11 - H13 |
| Remplacement environ 3000 h. | Remplacement environ 3000 h. |
| MMC 500 - Code 15009097 | MMC 500 - Code 15009100 |
| MMC 1000 - Code 15009098 | MMC 1000 - Code 15009101 |
| MMC 2000 - Code 15009099 | MMC 2000 - Code 15009102 |

# APPLICATIONS Système d’abattage Série EMC- EMC

# Systèmes d’abattage à chariot Série ACF.T – ACF.E

Particulièrement indiqués dans les situations où un point fixe d’aspiration n’est pas requis.

Ces systèmes d’abattage, extrêmement polyvalents, peuvent être équipés avec différents types de filtres (facilement interchangeables), pour répondre aux nombreuses exigences d’aspiration aussi bien d’agents polluants secs comme poussières fines et fumées que d’agents polluants liquides comme vapeurs et brouillards d’huile.

Ils sont en général dotés d’un BRAS D’ASPIRATION autoportant de 3 m avec hotte orientable pour atteindre le point d’aspiration le plus adéquat ; ils peuvent également être raccordés directement à la machine-outil à travers un tube flexible. Installations complètement autonomes et simples à déplacer à l’intérieur des ateliers de travail grâce à la base en chariot (anti-basculante) fournie.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les particules aspirées subissent la première séparation grâce au préfiltre métallique (rechargeable), qui favorise le dépôt des particules ou copeaux les plus grossiers faisant fonction également de système anti-étincelles. Le flux d’air traverse ensuite un filtre synthétique de sécurité pour arriver enfin au filtre final composé de :

- Cartouche filtrante à haut rendement et à haute surface filtrante Série ACF.T ;

- Filtre à poches souples à moyen-haut rendement (pour usinages humides) Série ACF.TF ;

- Cellule électrostatique finale à haut rendement 99,98 %, (retenant les particules de dimensions inférieures à 0,1 micron et pouvant être régénérée par lavage), Série ACF.E.

L’entretien des filtres est nécessaire lorsque vous assistez à une diminution importante de la puissance d’aspiration à la buse d’entrée. En effet, toutes les cloisons filtrantes s’usent progressivement à cause des parties polluantes accumulées, jusqu’à créer une forte résistance au flux d’air qui les traverse.

Possibilité de contrôler le niveau d’engorgement des filtres par l’intermédiaire de dispositifs de contrôle et signalisation à cet effet (Version J).

VERSIONS

Disponibles en 2 modèles et 6 versions avec principe filtrant différent :

- ACF. T : composé de différents stades de filtres MÉCANIQUES en séquence, pour agents polluants

secs.

Aptitudes : fumées de soudage, poussières de polissage, meulage, aiguisage de quantités modérées.

- ACF. TF : composé de différents stades de filtres MÉCANIQUES en séquence, pour agents polluants

humides

Aptitudes : brouillards d’huile, fumées et vapeurs pour machines-outils traditionnelles sans carénage.

- ACF. E : composé de préfiltres mécaniques et de CELLULES ÉLECTROSTATIQUES comme stade

final

Aptitudes: fumées de soudage, micro-brouillards et fumées d’huile brûlée même de quantités

Moyennes.

Tous les modèles sont préparés pour insérer un dernier stade filtrant contenant du charbon actif en grains pour éliminer les odeurs et les exhalations nocives.

## Système d’abattage Série ACF.T 1400

## Système d’abattage Série ACF.T 2400

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACF.T 1400 | 1400 m³/h 825 c.f.m. | 1,1kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | Ral 7035 | 130 Kg. |
| ACF.T 2400 | 2400 m³/h 1415 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 150 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360 mm | 920 mm | 976 mm | 840 mm | 680 mm | Ø 160 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule métallique premier préfiltre | B) Filtre à poches rigides - Rendement H10 |
| --- | --- |
| Remplacement environ 4000 h | Remplacement environ 2000 h. |
| Code 15009050 | Code 15016032 |
| C) Cellule synthétique deuxième préfiltre |  |
| Remplacement environ 2000 h. |  |
| Code 15009051 |  |

## Système d’abattage Série ACF.E 1400

## Système d’abattage Série ACF.E 2400

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACF.E 1400 | 1400 m³/h 825 c.f.m. | 1,1 Kw 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | Ral 7035 | 130 Kg. |
| ACF.E 2400 | 2400 m³/h 1415 c.f.m. | 2,2 Kw 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 150 Kg. |

Encombrements

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1360 mm | 920 mm | 976 mm | 840 mm | 680 mm | Ø 160 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

| A) Cellule métallique premier préfiltre | B) Cellule électrostatique (rechargeable) |
| --- | --- |
| Remplacement environ 4000 h |  |
| Code 15009050 | Code 15026019 |
| C) Cellule synthétique deuxième préfiltre |  |
| Remplacement environ 2000 h. |  |
| Code 15009051 |  |

# Systèmes d’abattage pour poussières sèches et fumées de soudage Série AP.C

L’unité AP.C est un dépoussiéreur AUTONETTOYANT à cartouches rechargeables à haut rendement.

Grâce à un système de nettoyage automatique, à impulsions d’air comprimé, il est en mesure de fournir une capacité d’aspiration constante même pour un cycle de travail continu.

Même si cela semble un peu onéreux d’un point de vue économique, il est absolument compétitif grâce au fait qu’il :

- garantit une longue vie aux filtres (environ 8000 h) ;

- annule pratiquement les frais de gestion et d’entretien ;

- offre la possibilité de raccordement plusieurs machines.

La grille supérieure de sortie permet d’installer un conduit pour l’expulsion dans l’atmosphère, ou d’ajouter facilement d’autres modules finaux supplémentaires (charbons actifs - filtres mécaniques absolus), rendant l’appareil très polyvalent pour toute exigence d’usinage à sec.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le flux d’air sale est aspiré dans la chambre de dépoussiérage à travers une ou les deux brides d’entrée latérales, et est immédiatement obligé à changer brusquement de direction.

Ce changement de direction provoque une première séparation d’inertie d’éventuels copeaux ou d’autres matériaux avec une certaine masse, qui se déposent au fond de la trémie et déchargés dans le bassin de récolte sous-jacent.

L’air, en continuant son déplacement, se distribue ensuite dans la chambre de dépoussiérage, dirigé du haut vers le bas, en impliquant les deux cartouches dont elle est dotée. Les fibres et les poussières grossières subissent ici une deuxième séparation d’inertie, en précipitant dans le bassin de récolte, tandis que les plus fines s’arrêtent sur le côté extérieur de la cloison filtrante.

Le flux d’air dépoussiéré, qui sort du côté intérieur des cartouches, passe dans la chambre d’air propre avant de rejoindre la buse d’aspiration du ventilateur électrique centrifuge.

Celui-ci est confiné dans une chambre absorbant les sons, pourvue d’une bride de sortie avec une grille de protection à cet effet, depuis laquelle l’air est rendu propre à l’environnement.

Quand le système de nettoyage intervient, de brèves mais intenses impulsions d’air frappent le côté intérieur de la cloison filtrante en provoquant le détachement progressif des poussières accumulées, destinées à se déposer dans le bassin de récolte inférieur de par l’action de la force de gravité et le flux d’air descendant.

En présence de poussières incandescentes, il est important de doter le dépoussiéreur d’un système de sécurité anti-étincelles latéral à labyrinthe, pour prévenir l’éventuel risque d’incendie.

APTITUDES :

L’utilisation de ce dépoussiéreur convient à tous les usinages À SEC pour lesquels un entretien des filtres est nécessaire.

- Usinages mécaniques de fonte, graphite, carbone, PTFE, etc. ;

- Soudage continu manuel et automatique, marquage laser ;

- Coupure thermique (oxycoupage, plasma, laser) ;

- Finition superficielle (ponçage, polissage, ébavurage, nettoyage, sablage) ;

- Usinages continus et/ou lourds sur machines automatiques (sans l’utilisation de produit de refroidissement).

VERSIONS

Le dépoussiéreur Série AP.C est disponible en trois modèles, tous avec les mêmes prestations, mais avec un niveau différent d’automatisation du système de nettoyage automatique et une fourniture différente de commandes et signaux.

Série AP. C

Il est fourni de deux boutons pour commander de façon MANUELLE le nettoyage des cartouches filtrantes.

La fourniture électrique possède également des voyants de fonctionnement, un voyant de signalisation filtres engorgés, compteur et interrupteur de protection moteur.

Ce modèle est indiqué pour tous les usinages manuels ou pour les usinages automatiques à caractère discontinu.

Série AP. C - A

Le cycle de nettoyage s’active de façon AUTOMATIQUE, chaque fois que l’engorgement des cartouches atteint le niveau réglé électroniquement (CYCLIQUE/ECO).

Lorsque le cycle est activé, une impulsion d’air comprimé nettoie alternativement les deux cartouches à intervalles réguliers, dont la durée peut varier selon l’exigence.

Le système d’activation automatique à seuil de pression (économiseur ECO) permet une économie importante d’air comprimé.

Ce modèle est en mesure de maintenir de façon constante la capacité d’aspiration et est donc indiqué pour les usinages continus ou pour les procédés produisant des poussières dangereuses même de quantités élevées.

Série AP. C - C

Version à chariot de la Série AP.C, il est particulièrement indiqué dans les situations où un point fixe d’aspiration n’est pas demandé.

Installation complètement autonome et facile à déplacer à l’intérieur des ateliers de travail.

La version à chariot peut être équipée d’un BRAS D’ASPIRATION autoportant avec hotte orientable pour atteindre le point d’aspiration le plus adéquat en particulier pour les usinages lourds de soudage.

Disponible aussi bien dans la version avec nettoyage à commande MANUELLE pour les usinages sporadiques, qu’à commande AUTOMATIQUE pour les usinages lourds et continus.

## Système d’abattage AP.C 2500

## Système d’abattage AP.C 3000

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP.C 2500 | 2500 m³/h 1475 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | Ral 7035 | 200 Kg. |
| AP.C 3000 | 3000 m³/h 1770 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 220 Kg. |

Encombrements

| Série | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP.C 2500 | 800 mm | 2200 mm | 700 mm | 800 mm | Ø 200 mm |
| AP.C 3000 | 800 mm | 2500 mm | 700 mm | 800 mm | Ø 220 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

A) Cartouche filtrante - 2 pièces

Remplacement environ 7000 h

AP.C 2500 h. 660 mm. - Code 15009052

AP.C 3000 h. 1000 mm. - Code 15009053

## Système d’abattage AP.C 2500-C

## Système d’abattage AP.C 3000-C

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP.C 2500-C | 2500 m³/h 1475 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 71 dBA | Ral 7035 | 165 Kg. |
| AP.C 3000-C | 3000 m³/h 1770 c.f.m. | 2,2 kW 230-400V / 50Hz. | 72 dBA | Ral 7035 | 195 Kg. |

Encombrements

| Série | A | B | C | Buse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP.C 2500-C | 670 mm | 1180 mm | 1280 mm | Ø 160 mm |
| AP.C 3000-C | 670 mm | 1180 mm | 1620 mm | Ø 190 mm |

Entretien et Pièces de rechange:

A) Cartouche filtrante - 2 pièces

Remplacement environ 7000 h

AP.C 2500-C H. 660 mm - Code 15009052

AP.C 3000-C H. 1000 mm - Code 15009053

# APPLICATIONS Série AP.C

# Tables de travail aspirantes Série BA - BS

Tables de travail aspirantes + filtrantes Série BA

Les tables aspirantes de la Série BA offrent un plan de travail constamment aspiré et protégé.

Le silence et la solidité sont indiqués dans les opérations manuelles de polissage, ébavurage et soudage de pièces mêmes de grandes dimensions et poids.

Elles sont disponibles en différents modèles de différentes dimensions.

Série M avec filtrage mécanique à accumulation et Série C avec filtrage à cartouches AUTONETTOYANTES.

Une gamme complète d’accessoires pour pouvoir personnaliser le poste de travail selon les propres exigences spécifiques (panneau arrière aspirant, écrans latéraux amovibles, système d’éclairage, protection supérieure en matériau transparent et de protection, etc.).

Blancs de soufflage pièce Série BS

Ils permettent le nettoyage maximum de l’environnement de travail dans les ateliers mécaniques.

Ils permettent d’effectuer en toute sécurité les opérations de nettoyage et de séchage des pièces par air comprimé. Un bassin extractible de récolte des copeaux et de drainage de liquides résiduels en évite la diffusion dans l’environnement et sur les pièces finies.

Design ergonomique, lampe pour éclairage zone de travail écran de protection transparent pour la sauvegarde de la sécurité de l’opérateur.

Complètement insonorisés pour réduire la pollution sonore, ils peuvent être dotés de pieds de fixation ou de roues pour en permettre le déplacement dans les ateliers de travail.

Les bancs de soufflage sont préparés pour l’aspiration de la cabine de travail, des brouillards et des vapeurs d’huile créés pendant la phase de soufflage des pièces.

Dimensions et personnalisations spéciales sur demande.

## Banc aspirant filtrant Série BA1000-C

## Banc aspirant filtrant Série BA1200-M

Caractéristiques techniques

| Série | Capacité | Moteur | Bruit | Plan d’aspiration | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA 1000-C | 2600 m³/h 1535 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | 1000x1100 mm | 300 Kg. |
| BA 1200-M | 2600 m³/h 1535 c.f.m. | 1,1 kW 230-400V / 50Hz. | 70 dBA | 1100x800 mm | 280 Kg. |

Encombrements

| Serie | A1 | A2 | B1 | B2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA 1000-C | 1000 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| BA 1200-M | 1200 mm | 500 mm | 500 mm | 1000 mm | 1100 mm |

## Banc de soufflage pièces Série BS 1000

Caractéristiques techniques

| Plan de travail | Buse pour aspiration | Couleur | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| 900x750 mm | Ø 125 mm | Ral 7035 | 170 Kg. |

Encombrements

| A | B1 | B2 | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 mm | 900 mm | 850 mm | 850 mm | Ø 125 mm | 620 mm | 400 mm |

# APPLICATIONS SÉRIE ACF / BA / BS

# Text boxes

Post-filtre Version P

Post-filtre

POST-FILTRE (Version P)

CMC –K	   			CMC –K2			CMC -KP

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

CMC –S			           CMC –S2			          CMC -SP

CMC –S			           CMC –S2			          CMC -SP

Machine

C

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

Système d’abattage

Machine

B

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

CMC –S			           CMC –S2			          CMC -SP

Post-filtre

CMC –K	   			CMC –K2			CMC -KP

Post-filtre

Système d’abattage

Machine

Post-filtre Version P

Post-filtre

CMC –K	   			CMC –K2			CMC -KP

Post-filtre Version P

CMC –S			           CMC –S2			          CMC -SP

A

Post-filtre Version P

CMC –K	   			CMC –K2			CMC -KP

B

C

A

D

C

D

Système d’abattage

Système d’abattage

FILTRE ENGORGÉ

Système d’abattage

Post-filtre

Post-filtre Version P

B

D

Système d’abattage

Machine

Machine

Machine

A

C

D

C

B

A

D

A

C

B

B

Système d’abattage

Machine

A

Système d’abattage

Machine

MANUEL DE VENTE

- Systèmes d’abattage de brouillards d’huile et fumées Série CMC – EMC - MMC

- Unités filtrantes pour brouillards d’huile et fumées Série UF

- Systèmes d’abattage autonettoyants de poussières sèches Série AP.C

- Systèmes d’abattage à chariot de fumées et poussières Série ACF

- Tables de travail aspirantes Série BA - BS

SEI FILTRATION S.r.l. – Via Dell’Industria, 37 – 25030 ERBUSCO (BS) ITALY

Tel. +39 030  72.36.61 – Fax +39 030  72.48.673   e-mail: info@seifiltration.com

Code 10026101

Code 10026102

Post-filtre Version P

CMC –S			           CMC –S2			          CMC -SP

A

B

C

Système d’abattage

Machine

POST-FILTRE (Version P)

Post-filtre Version P

Post-filtre Version P

Post-filtre

Post-filtre

Post-filtre

Système d’abattage

Système d’abattage

Post-filtre

Post-filtre

Post-filtre

Système d’abattage

Post-filtre

Système d’abattage

Machine

Post-filtre

Code 10010103

Code 10010105

Code 10010203

Code 10010205

Code 10020103

Code 10020105

Code 10010303

Code 10010305

Code 10020203

Code 10020205

Code 10010503

Code 10010505

Code 10020403

Code 10020405

Code 10010703

Code 10010705

Code 10020603

Code 10020605

Code 10030101

Code 10030103

Code 10030102

Code 10030104

Code 10021301

Code 10021103

Code 10021202

Code 10021101-2

Code 10021201-2

Code 10022101

Code 10022201

Code 10023201

Code 10027101

Code 10027102

Code 10027104

Code 10027105

Code 10025101

Code 10025102

Code 10028101

Code 10028102

Code 10029101

Post-filtre

Système d’abattage

Machine