## Отчет

по контракту "Отбор проб для проведения мероприятий

по нераспространению в Казахстане" за 1-й год работы.

(Проект "Навруз").

## Введение

Международный Проект "Навруз" подчинен цели повышения транспарентности (прозрачности) государств Центральноазиатского региона в ядерной сфере и объединяет 4 страны: Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Проект поддерживают Сандийские Национальные Лаборатории и Министерство Энергетики США. Представителем от Казахстана в этом Проекте является ИЯФ НЯЦ РК.

Суть Проекта заключается в экологическом и радиационном мониторинге рек Аму-Дарья и Сырдарья, акватории которых причастны ко всем перечисленным странам-участницам. Продолжительность работ по Проекту – 2 года. Каждая страна на своей территории определила по 10 -15 контрольных пунктов. Два раза в год, весной и осенью, на этих пунктах намечены полевые исследования и отбор проб объектов окружающей среды (вода, почва, донные отложения, растительность) для дальнейших лабораторных исследований. Контролируемыми параметрами для изучаемых объектов являются естественные и искусственные радионуклиды (226Ra, 228Th, 210Pb, 137Cs, 90Sr, 239Pu, 241Am и др.) и токсичные примеси (U, Pb, Se, Sb, As, Be и др.). Исполнителями аналитических работ определены две организации: ИЯФ НЯЦ РК (Казахстан, г. Алматы) и ИЯФ АН РУ (Узбекистан, г. Ташкент).

# Право выбора участков для мониторинга рек на территории каждой страны – участницы было предоставлено организации, ответственной от этой страны за выполнение Проекта.

# Институт ядерной физики НЯЦ РК, в результате всестороннего рассмотрения всех географических, геологических, производственных и хозяйственных аспектов, связанных с рекой Сырдарья и ее окрестностями, а также после обсуждения специфических геологических вопросов со специалистами по разведке и добыче урана (Производственное объединение "Волковгеология") предложил следующие 15 контрольных пунктов, для их включения в систему радиационного мониторинга(:

# Река Сырдарья, ниже слияния с рекой Келес, строящийся мост через Чардарьинское водохранилище.

# Река Сырдарья, 1 км ниже плотины Чардарьинского водохранилища.

# Река Келес, выше г. Сарыагаш (приток реки Сырдарьи).

- Река Келес, ниже г. Сарыагаш, (приток реки Сырдарьи).

Эти два пункта позволяют контролировать ситуацию в курортной зоне (источники минеральной воды).

- Река Бадам, выше г. Шымкент, пос. Сайрам

- Слияние рек Бадам и Арысь, ниже г. Шымкента.

Эти два пункта  позволяют оценить и контролировать степень влияния крупного промышленного центра, г. Шымкент.

- Река Сырдарья, напротив г. Туркестан, пос. Балтаколь.

Контроль влияния сельскохозяйственной деятельности. Контроль состояния  Туркестанского канала.

- Река Сырдарья, выше г. Шиили, пос. Тюмень-Арык.

- Река Сырдарья, напротив г. Шиили, пос. Буланбайбауы.

- Река Сырдарья, ниже г. Шиили, пос. Жуантобе

Контроль влияния урановых месторождений (пункты 8-10)

- Река Сырдарья, выше г. Кызылорда, пос. Тасбугет.

- Река Сырдарья, ниже г. Кызылорда, пос. Теренозек.

Эти два пункта обеспечивают контроль влияния крупного промышленного г. Кызылорда.

- Река Сырдарья, г. Джусалы.

Этот пункт обеспечивает контроль суммарного влияния городов Теренозек, Джалагаш и Джусалы, а также притока Караозек.

- Река Сырдарья, выше г. Казалинск, пос. Байкожа.

- Река Сырдарья, ниже г. Казалинск, пос. Карлан

Эти пункты обеспечивают (в сравнении с пунктом 2) контроль суммарного влияния всей ситуации и всех видов деятельности, причастных к р. Сырдарья.

Предложенная схема была рассмотрена и принята на рабочем совещании по Проекту в г. Ташкенте (август 2000 г.). На этом же совещании были рассмотрены и утверждены основные цели и первоочередные задачи Проекта.

В настоящем отчете представлены результаты аналитических исследований, полученных в ИЯФ НЯЦ РК в течение первого года выполнения Проекта. Приводится также предварительная интерпретация этих результатов. Окончательные выводы будут представлены в конце второго года, на основании данных по анализу объектов окружающей среды, отобранных в процессе всех четырех экспедиций.

Экспериментальная часть

Методы и аппаратура.

В настоящей работе для изучения состава объектов окружающей среды, в основном, были использованы методы инструментального (гамма-спектрометрического) радионуклидного анализа, а также инструментального элементного (активационного и рентгенфлуоресцентного) анализа. Приводим краткое описание этих методов.

Радионуклидный анализ.

Для определения радионуклидного состава был использован гамма спектрометрический метод, основанный на измерении гамма излучения исследуемых образцов. Измерения проводились на трех, различных по параметрам, полупроводниковых детекторах. Характеристики детекторов приведены в Таблице 1. Время измерения каждого образца составляло от 3 до 30 часов.

Таблица 1

Характеристики спектрометрического оборудования используемого при анализе

| Модель и тип детектора | Относительная эффективность регистрации, % | Энергетическое разрешение по линии 1332 кэВ |
| --- | --- | --- |
| Коаксиальный GEM-2018 “ORTEC” | 20 | 1.7 |
| Широкодиапазонный GX-1520 “CANBERRA” | 15 | 1.9 |
| Планарный “CANBERRA” BE-2020 | 15 | 1.5 |

Широкодиапазонный и планарный детекторы обладают тонкими входными окнами, выполненными из слабопоглощающего мягкое гамма излучение материала (бериллий и углеродный композит соответственно). Эта особенность позволяет эффективно определять радионуклиды по их относительно мягким гамма линиям – например, 210Pb по линии 46.5 кэВ и 234Th по линии 63.3 кэВ.

Отобранные для анализа образцы почвы и донных отложений высушивались, гомогенизировались путем измельчения до размера 150-200 микрон в шаровой мельнице и из полученного материала квартованием отбирались аналитические навески массой 200 г. Перед измерением навески образцов помещались в чашки Петри диаметром 70 мм с дном, выполненным из полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрон. Образцы воды упаривались до сухого остатка или крепкого рассола и упаковывались во фторопластовые кюветы объемом около 25 мл и фторопластовым дном толщиной 100 микрон. Все образцы для измерения размещались непосредственно на входном окне детектора. Измеренные спектры обрабатывались с помощью пакета программ для гамма спектрометрического анализа, разработанных сотрудниками лаборатории, успешно используемого и проверенного в течение нескольких последних лет. В этот пакет, в частности, входила программа обработки сложных гамма и рентгеновских спектров, использующая алгоритм, основанный на нелинейном методе наименьших квадратов и аналитическом описании аппаратурной формы линии. Этот метод в настоящее время обеспечивает минимально возможную погрешность в определении площади пика полного поглощения и, следовательно, максимальную чувствительность анализа. Другая программа указанного пакета позволяла рассчитывать абсолютную эффективность регистрации гамма излучения в зависимости от геометрических размеров и материала образца детектора и возможных поглотителей между ними. После определения активностей образцов упаренной воды в результаты вносились поправки, учитывающие степень концентрирования.

Рассчитывались активности радионуклидов из трех естественных рядов – урана, тория и актиноурана, а также активности природного радионуклида 40K и искусственных радионуклидов 137Cs и 241Am, обусловленных глобальными выпадениями после ядерных испытаний и Чернобыльской аварии. Перечень определяемых нуклидов ограничивался теми нуклидами, гамма линии которых имели квантовый выход не менее 1-5 %. В Таблице 2 представлены характеристики определяемых нуклидов. Как видно из таблицы, некоторые из нуклидов имеют более одной достаточно интенсивных гамма линий. В этих случаях при расчетах использовалось средневзвешенное значение активности, причем в качестве веса каждого из значений, входящих в расчет, принимались обратные значения квадратов погрешностей определения активностей.

Таблица 2

Характеристики определяемых нуклидов и используемых гамма линий

| Радионуклид | Семейство | Энергия, кэВ | Квантовый выход, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 234Th | 238U – 206Pb | 63.29 | 4.8 |
| 226Ra | 238U – 206Pb | 186.211 | 3.59 |
| 214Pb | 238U – 206Pb | 241.997 295.224 351.932 | 7.43 19.3 37.6 |
| 214Bi | 238U – 206Pb | 609.312 1120.287 1238.11 | 46.1 15.1 5.79 |
| 210Pb | 238U – 206Pb | 46.539 | 4.25 |
| 228Ac | 232Th – 208Pb | 338.32 911.204 968.971 | 11.27 25.8 15.8 |
| 224Ra | 232Th – 208Pb | 240.986 | 4.1 |
| 212Pb | 232Th – 208Pb | 238.632 | 43.3 |
| 212Bi | 232Th – 208Pb | 727.33 | 6.58 |
| 208Tl | 232Th – 208Pb | 583.191 | 30.42* |
| 235U | 235U – 207Pb | 163.33 185.72 205.31 | 5.08 57.2 5.01 |
| 227Th | 235U – 207Pb | 235.97 | 11.65 |
| 223Ra | 235U – 207Pb | 269.46 | 13.6 |
| 219Rn | 235U – 207Pb | 271.23 401.81 | 9.90 6.64 |
| 211Pb | 235U – 207Pb | 404.85 832.01 | 3.83 3.80 |
| 211Bi | 235U – 207Pb | 351.06 | 12.76 |
| 40K | - | 1460.75 | 10.67 |
| 137Cs | - | 661.657 | 85.1 |
| 241Am | - | 59.541 | 35.9 |

* - значение квантового выхода 208Tl приведено с учетом 36 % ветви для удобства сравнения его активности с материнскими и дочерними нуклидами.

При анализе полученных результатов каждое из семейств естественных радионуклидов было разбито на несколько подсемейств, внутри которых определяемые нуклиды должны находиться в состоянии равновесия даже в случае природных и техногенных перераспределений, обусловленных физико-химическими процессами в почве и воде. Это равновесие обусловлено малыми периодами полураспада, не превышающими значений в несколько месяцев или лет. Примером таких групп являются 214Pb и 214Bi из уранового ряда, 212Pb, 212Bi и 208Tl из ториевого ряда и 227Th, 223Ra, 219Rn, 211Pb и 211Bi из актиноуранового ряда.  Равенство активностей каждого из радионуклидов внутри каждого из таких подсемейств должно свидетельствовать с одной стороны о корректности проведенных анализов, а с другой стороны дает более объективные основания для сравнения, например, двух родоначальников разных подсемейств с точки зрения их равновесия.

Нейтронноактивационный анализ.

Элементный анализ образцов донных отложений и сухих остатков воды  проводился методами нейтронно-активационного анализа (НАА).  Предварительная подготовка образцов донных отложений и воды включала   высушивание и истирание высушенных образцов  в фарфоровой ступке.

Из подготовленной пробы  квартованием  отбирались аналитические навески 0.2 г. Для НАА отобранные навески упаковывались в двойные полиэтиленовые пакеты и алюминиевый контейнер и  облучались в ядерном реакторе. В этом же контейнере помещались нихромовые компараторы для определения флюенса и спектра нейтронов при облучении.   Облучение образцов в течение трех часов проводилось   в центральном канале реактора ВВР-К,  тепловая мощность реактора составляла 300 кВт, при этом  поток нейтронов в месте облучения составлял n(1012 нейтрон(см-2(сек-1. Облученные образцы после 4 дней "охлаждения" и переупаковки поступили на измерения.

Измерения проводились на полупроводниковом гамма-спектрометре ЛЯФМА с германиевым детектором GEM-20180 (сертификат о Гос. поверке  за № 4-016/0-415 от 26.01.99). Во время первого сеанса измерений определялись: Na, K, Ca, As, Br, Cd, Sb, La, Sm, Au, U. Второй сеанс измерений проводился через 30 - 32 дня. В этих измерениях определялись: Sc, Cr, Co, Fe, Ni, Zn, Se, Rb, Cs, Ba, Eu, Tb, Yb, Hf, Ta, Hg, Th. Одновременно с рабочими образцами измерялись нихромовые компараторы и стандартные образцы: СГД-1а, Sl-1, TM-2a, GXR-1, GXR-5, облученные в том же контейнере. Расчет концентраций элементов выполнялся по измеренным активностям аналитических изотопов, ядерно-физическим параметрам (сечение активации, период полураспада, квантовый выход гамма-излучения) и данным о потоке и спектре нейтронов, вычисленных из результатов измерений компараторов.

Рентгенфлуоресцентный анализ.

Рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) был использован как один из методов для характеристики элементного состава. При анализе образцов почв, донных отложений и сухого остатка воды после упаривания использовался РФА с изотопным возбуждением. В качестве источника возбуждения применялся изотоп 109Cd активностью порядка 3 мКи. Для регистрации рентгеновского излучения анализируемых элементов и обратно рассеянного излучения источника возбуждения был применен Si(Li) детектор с активной поверхностью 80 мм2 и разрешением на линии 5,9 кэВ 180 эВ. Входное окно детектора выполнено из бериллия толщиной 25 микрон. При указанных характеристиках спектрометрического набора и 30-минутной экспозиции метод позволяет одновременно определять порядка 15 элементов с чувствительностью от сотен и десятков до единиц и долей мкг/г. Большинство элементов анализировалось по линиям К-серии характеристического рентгеновского излучения. Исключение составлял свинец – его определение проводилось по линиям L-серии. Образцы для анализа проходили стандартную подготовку, включающую высушивание и гомогенизацию, и помещались в 10-мл кювету с дном из полиэтилена толщиной 100 микрон. Кюветы для анализа располагались на специальном холдере, содержащим источник возбуждения. Конструкция холдера обеспечивала защиту от прямого излучения источника в детектор с одной стороны и минимизировала расстояние между образцом и входным окном детектора с другой стороны. Набранные спектры обрабатывались специальной программой, разработанной сотрудниками лаборатории. Для учета матричного эффекта использовалось обратно рассеянное излучение источника возбуждения. Для учета селективного поглощения элементами со значительными концентрациями (порядка 10000 мкг/г и выше) были введены специальные поправки. Правильность анализа многократно тестировалась на образцах сравнения МАГАТЭ в течение нескольких последних лет.

Результаты и их обсуждение.

Потенциометрическим методом анализа (стандартные методики) проведено определение микро- и макроэлементов в образцах воды, отобранной на территории Казахстана в процессе 1-ой и 2-ой экспедиций. Результаты представлены, соответственно, в табл.3 и 4. Сравнение табличных данных свидетельствует о более высокой концентрации компонентов в воде зимой, нежели весной. Наибольшая минерализация воды соответствует П3 и 4 (курорт Сары-Агач).

Методом рентгенфлуоресцентного анализа определен макросостав образцов донных отложений и почв, отобранных на территории Казахстана (1-я и 2-я экспедиции), Узбекистана (1-я экспедиция), Киргизии (1-я экспедиция) и Таджикистана (1-я экспедиция). Результаты представлены в таблицах 5-9, соответственно. Сравнение полученных результатов со значениями "средних концентраций для осадочных пород" свидетельствует о высоких концентрациях кальция во всех изученных образцах почвы и осадков.

Методом нейтронно-активационного анализа определен состав микропримесей (и отдельных макропримесей) в образцах воды, донных отложений, почвы и растительности, отобранных на территории Казахстана в процессе 1-ой экспедиции. Результаты представлены в табл.10-12, соответственно. Полученные данные свидетельствуют об очень высоком содержании селена во всех изученных объектах. Концентрация этого элемента в воде вызывает настороженность, поскольку она превышает санитарный норматив предельно-допустимой концентрации (ПДК – 1 мкг/л) для питьевой воды в 1.5 ( 4 раза. В некоторых образцах воды отмечаются повышенные концентрации отдельных элементов: П13 – Fe (940 мкг/л), Ag (0.713 мкг/л), Th (0.13 мкг/л); П4 - Hg (0.4 мкг/л); пп5 и 6 - Re(0.7(1.4 мкг/л). Наибольшая концентрация микропримесей в донных отложениях соответствует П1, что может быть связано с их привносом водой из соседних стран. Можно отметить также значительную концентрацию As в донных осадках и почве в окрестности промышленного центра г. Шымкент (ПП4 и 5).

Выполнен радионуклидный анализ объектов окружающей среды, отобранных в процессе первой экспедиции на территории всех стран: Казахстан (вода, почва, донные отложения), Узбекистан (почва, донные отложения), Киргизия (вода, почва, донные отложения), Таджикистан (почва, донные отложения). Результаты представлены в табл.13-22, соответственно.

По табличным данным выполнено графическое построение распределения естественных радионуклидов в почвах и донных отложениях вдоль русла р. Сырдарья на территории Казахстана. Результаты представлены на рис.1 Видно, что наибольшая концентрация естественных радионуклидов в донных отложениях соответствует восточной части Чардаринского водохранилища (пункт 1). Возможно, что причиной этому является гидрогеологическая и ландшафтная особенности этой местности, способствующие перераспределению радионуклидов из воды в донные отложения. Не исключен также механизм влияния процесса промышленной разработки урановых месторождений в верховьях р. Сырдарья (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). Четко выделяется повышенными концентрациями всех естественных радионуклидов пункт 9 (почва) и пункты 10,11 (донные отложения) - урановое месторождение близ г. Шыили.

Сравнение радионуклидного состава донных отложений в окрестностях (выше и ниже по течению) больших городов Сарыагаш (пункты 3 и 4), Кызылорда (пункты 11 и 12) свидетельствуют о заметном уменьшении уровня их содержания (на 30 - 50 %) в низовьях. Можно предположить, что технические сооружения на реке у этих городов служат своеобразным барьером для дальнейшего распространения радионуклидов.

На территории Узбекистана наибольшее содержание естественных радионуклидов в почве и донных отложениях обнаружено в пробах, отбранных в пунктах 7, 8 и 9. В этих образцах концентрация радионуклидов рядов 238U  и 232Th зачастую превышает 100 Бк/кг.

На территории Киргизии наибольшее содержание естественных радионуклидов рядов 238U  и 232Th в почве соответствует пункту 1. Необходимо отметить также, что на территории этой страны обнаружено место с наибольшим содержанием искуственных радионуклидов 137Cs в почве (пункт 5 – 38 Бк/кг).

Наибольшая концентрация естественных радионуклидов (до 100 Бк/кг) рядов 238U  и 232Th в почве Таджикистана соотвествует пунктам 3, 4, 5 и 14. Для этой страны можно также отметить наиболее высокую загрязненность искуственным радионуклидом 137Cs (среднее содержание в почве – 6.7 Бк/кг).

Рис.1 Распределение естественных радионуклидов (ряды 238U и 232Th) вдоль русла реки Сырдарья (а – в почвах, б – в донных отложениях)

Помимо перечисленных аналитических исследований в отчетном году были выполнены анализы отдельных образцов почвы, донных отложений и воды методами масс-спектроскопии, а также AES-ICP и ICP-MC. Полученные результаты и их интерпретация, в сочетании с анализом других данных, будут представлены в окончательном отчете, после завершения второго года работ по Проекту.

Заключение

Первые результаты аналитических исследований, полученные по Международному проекту "Навруз" позволили выполнить предварительную оценку радиационной и экологической ситуации в отдельных районах стран-участниц Проекта и выявить ряд особенностей в распределении радионуклидов в бассейне рек Сырдарья и Аму-Дарья.

Для всего обследованного региона выявлена высокая концентрация селена. Содержание этого элемента в воде р. Сырдарья заметно превышает норматив предельно-допустимой концентрации для питьевой воды.

Данные радионуклидного анализа позволили выявить в каждой стране-участнице участки, наиболее загрязненные естественными радионуклидами

Продолжение работ по Проекту даст представление о динамике радиационной ситуации в бассейне рек Сырдарья и Аму-Дарья.

Научный руководитель работ

по Проекту "Навруз" от Казахстана			В.П. Солодухин

Table 3.

Results of determination of macro- and microcomponents in water (Kazakhstan - 1)

| Sample code | Ca2+, mg/l | Mg2+, mg/l | Na+, mg/l | Cl+, mg/l | HCO3, mg/l | SO4 2- , mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ-01WD | 137.88 | 59.34 | 80.7 | 3.12 | 73.20 | 501.21 |
| KZ-02WD | 143.49 | 74.42 | 119.0 | 2.76 | 87.84 | 623.01 |
| KZ-03WD | 219.64 | 109.44 | 276.0 | 3.30 | 82.96 | 1106.94 |
| KZ-04WD | 179.16 | 84.63 | 180.0 | 2.36 | 73.20 | 863.33 |
| KZ-05WD | 85.77 | 43.78 | 70.8 | 3.40 | 92.72 | 244.43 |
| KZ-06WD | 80.56 | 43.78 | 69.7 | 3.40 | 112.24 | 263.36 |
| KZ-07WD | 143.49 | 59.83 | 111.0 | 3.05 | 117.12 | 595.85 |
| KZ-08WD | 148.25 | 46.69 | 123.0 | 3.15 | 97.60 | 656.75 |
| KZ-09WD | 146.69 | 71.50 | 122.0 | 3.76 | 92.72 | 626.30 |
| KZ-10WD | 149.10 | 74.42 | 127.0 | 3.48 | 97.60 | 667.45 |
| KZ-11WD | 151.5 | 79.28 | 136.0 | 4.21 | 97.60 | 707.78 |
| KZ-12WD | 131.86 | 78.80 | 124.0 | 4.24 | 92.72 | 629.6 |
| KZ-13WD | 149.1 | 79.77 | 131.0 | 3.9 | 73.20 | 684.74 |
| KZ-14WD | 161.12 | 83.17 | 141.0 | 4.38 | 82.96 | 747.28 |
| KZ-15WD | 149.10 | 79.28 | 128.0 | 4.18 | 73.20 | 699.55 |
| Average | 145.11 | 71.20 | 129.3 | 3.51 | 89.79 | 641.17 |
| СО-18 | 146.29 | 9.73 | 414.0 | 715.0 |  | 388.46 |
| СО-18 attest. | 146.0 | 9.5 | 424.0 | 687.0 |  | 390.0 |
| СО-20 | 29.66 | 15.56 | 108.0 | 120.0 |  | 172.83 |
| СО-020 attest. | 29.00 | 15.0 | 112.0 | 123.0 |  | 196.0 |

Elements determination fulfiled on GOST (all-Union State Standard) 23268.5-78; GOST 26449.1-85; GOST 23268.3-78

Table 4

Results of determination of macro- and microcomponents in water (Kazakhstan - 2)

| Sample code | Ca2+, mg/l | Mg2+, mg/l | К+, mg/l | Na+, mg/l | Cl+, mg/l | HCO3, mg/l | SO4 2- , mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kz-01WD | 164.33 | 97.28 | 5.25 | 226.0 | 1.91 | 24.4 | 859.21 |
| Kz-02WD1 | 124.25 | 63.23 | 5.19 | 130.0 | 2.58 | 24.4 | 562.11 |
| Kz-02WD2 | 128.26 | 62.02 | 5.27 | 136.0 | 2.48 | 30.5 | 568.69 |
| Kz-03WD | 192.38 | 89.98 | 3.44 | 296.0 | 1.29 | 36.6 | 996.65 |
| Kz-04WD | 152.30 | 48.64 | 2.88 | 166.0 | 1.83 | 36.6 | 684.74 |
| Kz-05WD | 72.14 | 51.07 | 2.60 | 65.7 | 2.42 | 61.00 | 232.09 |
| Kz-06WD | 72.14 | 36.48 | 2.03 | 57.4 | 2.50 | 42.7 | 181.06 |
| Kz-07WD | 112.22 | 60.80 | 5.03 | 103.0 | 1.51 | 42.7 | 513.55 |
| Kz-08WD | 120.24 | 36.48 | 5.38 | 119.0 | 2.62 | 36.6 | 522.61 |
| Kz-09WD | 120.24 | 55.94 | 5.20 | 118.0 | 1.60 | 26.84 | 528.37 |
| Kz-10WD1 | 108.22 | 58.37 | 5.25 | 103.0 | 1.88 | 42.7 | 511.91 |
| Kz-10WD2 | 112.22 | 58.37 | 5.17 | 107.0 | 2.26 | 48.8 | 516.84 |
| Kz-011WD | 112.22 | 55.94 | 5.55 | 98.7 | 1.84 | 30.5 | 509.44 |
| Kz-012WD | 104.21 | 60.80 | 5.04 | 112.0 | 2.35 | 42.7 | 508.61 |
| Kz-013WD | 112.22 | 68.10 | 5.55 | 128.0 | 1.92 | 36.6 | 564.58 |
| Kz-014WD | 116.23 | 68.10 | 5.77 | 129.0 | 2.01 | 30.5 | 590.91 |
| Kz-015WD | 120.24 | 75.39 | 6.02 | 133.0 | 2.72 | 61.0 | 628.77 |
| Average | 120 | 62 | 4.7 | 131.0 | 2 | 38.5 | 558 |
| St. 026 | 66.13 | 29.18 | 19.1 | 35.5 | 57.5 |  | 274.10 |
| St. 026 (At. cont.) | 66.5 | 29.0 | 20.0 | 34.5 | 559.0 |  | 279.50 |

Elements determination fulfiled on GOST 26449.1-85; 23368.5-78; 23268.3-78; 26449.1-85.

Table 5

Results of XRF analysis of samples of bottom sediments, soils and vegetation, collected  along riverbed Syrdarya river (Kazakhstan-1)

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t | Pb, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ-01 B | 7.1 ± 0.2 | 0.42 ± 0.04 | 0.06 ± 0.01 | 3.43 ± 0.02 | < 24 | 106 ± 13 | < 30 | 91 ± 3 | 340 ± 4 | 18 ± 2 | 113 ± 2 | 11.9 ± 1.3 | < 1.4 | 499 ± 28 | < 12 |
| KZ-02 B 1 | 6.9 ± 0.1 | 0.44 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 2.01 ± 0.01 | < 17 | 40 ± 9 | < 21 | 68 ± 2 | 194 ± 2 | 12 ± 2 | 173 ± 2 | 8.6 ± 0.9 | 1.3 ± 0.7 | 612 ± 26 | < 9 |
| KZ-02 B 2 | 6.9 ± 0.1 | 0.44 ± 0.03 | 0.02 ± 0.01 | 1.98 ± 0.01 | < 17 | 41 ± 9 | < 22 | 68 ± 2 | 195 ± 3 | 11 ± 2 | 148 ± 2 | 7.9 ± 0.9 | 1.2 ± 0.7 | 607 ± 26 | < 9 |
| KZ-03 B | 5.4 ± 0.1 | 0.37 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 1.84 ± 0.01 | < 15 | 46 ± 8 | < 20 | 79 ± 2 | 326 ± 3 | 13 ± 1 | 170 ± 2 | 9.7 ± 0.9 | 1.7 ± 0.6 | 758 ± 25 | < 8 |
| KZ-04 B | 5.4 ± 0.2 | 0.40 ± 0.04 | 0.04 ± 0.01 | 2.02 ± 0.02 | < 22 | 50 ± 11 | < 28 | 64 ± 2 | 267 ± 3 | 18 ± 2 | 242 ± 3 | 11.8 ± 1.2 | < 1.4 | 597 ± 28 | < 10 |
| KZ-05 B | 9.6 ± 0.2 | 0.49 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.18 ± 0.02 | < 26 | 67 ± 13 | < 33 | 60 ± 3 | 294 ± 4 | 14 ± 2 | 134 ± 3 | 8.8 ± 1.3 | 1.7 ± 0.9 | 513 ± 28 | < 12 |
| KZ-06 B | 11.0 ± 0.2 | 0.39 ± 0.04 | 0.03 ± 0.01 | 1.59 ± 0.01 | < 19 | 62 ± 10 | < 24 | 51 ± 2 | 319 ± 3 | 11 ± 2 | 153 ± 2 | 7.0 ± 1.0 | 1.6 ± 0.7 | 417 ± 26 | < 10 |
| KZ-07 B | 6.4 ± 0.2 | 0.35 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.20 ± 0.02 | < 19 | 66 ± 10 | < 24 | 69 ± 2 | 286 ± 3 | 16 ± 2 | 154 ± 2 | 9.5 ± 1.1 | 1.1 ± 0.7 | 578 ± 28 | < 10 |
| KZ-08 B | 7.1 ± 0.1 | 0.45 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 2.03 ± 0.01 | < 18 | 45 ± 9 | < 23 | 68 ± 2 | 203 ± 3 | 14 ± 2 | 243 ± 3 | 9.5 ± 1.0 | 1.6 ± 0.7 | 572 ± 27 | < 9 |
| KZ-09 B | 6.4 ± 0.2 | 0.36 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 1.89 ± 0.01 | < 19 | 51 ± 10 | < 24 | 72 ± 2 | 206 ± 3 | 13 ± 2 | 145 ± 2 | 8.7 ± 1.0 | < 1.1 | 600 ± 28 | < 9 |
| KZ-10 B | 6.6 ± 0.1 | 0.37 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.11 ± 0.01 | < 17 | 50 ± 9 | < 21 | 72 ± 2 | 228 ± 3 | 15 ± 2 | 174 ± 2 | 9.8 ± 0.9 | 1.7 ± 0.7 | 593 ± 25 | < 8 |
| KZ-10 B 1 | 6.3 ± 0.1 | 0.38 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.08 ± 0.01 | < 18 | 50 ± 9 | < 22 | 72 ± 2 | 226 ± 3 | 14 ± 2 | 169 ± 2 | 9.5 ± 1.0 | 1.6 ± 0.7 | 612 ± 26 | < 9 |
| KZ-11 B | 8.3 ± 0.1 | 0.53 ± 0.02 | 0.03 ± 0.00 | 2.63 ± 0.01 | < 10 | 68 ± 5 | < 13 | 74 ± 1 | 281 ± 1 | 18 ± 1 | 155 ± 1 | 11.1 ± 0.5 | 1.4 ± 0.4 | 530 ± 10 | < 5 |
| KZ-12 B | 6.5 ± 0.2 | 0.38 ± 0.04 | 0.03 ± 0.01 | 1.87 ± 0.01 | < 22 | 47 ± 11 | < 28 | 67 ± 2 | 210 ± 3 | 12 ± 2 | 146 ± 2 | 10.2 ± 1.2 | < 1.3 | 588 ± 28 | < 10 |
| KZ-13 B | 6.6 ± 0.1 | 0.39 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.11 ± 0.01 | < 18 | 57 ± 9 | < 22 | 70 ± 2 | 272 ± 3 | 15 ± 2 | 169 ± 2 | 10.2 ± 1.0 | 1.3 ± 0.7 | 591 ± 26 | < 9 |
| KZ-14 B | 1.1 ± 0.1 | 0.18 ± 0.04 | 0.01 ± 0.01 | 0.74 ± 0.01 | < 18 | 17 ± 9 | < 23 | 31 ± 2 | 78 ± 2 | 4 ± 1 | 84 ± 2 | 4.4 ± 0.9 | < 1.0 | 210 ± 20 | < 8 |
| Average | 6.7 ± 0.1 | 0.4 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 2.0 ± 0.01 | < 19 | 54 ± 10 | < 24 | 67 ± 2 | 245 ± 3 | 14 ± 2 | 161 ± 2 | 9.3 ± 1 | 1.4 ± 0.9 | 555 ± 25 | < 9 |
| KZ-02 S | 7.6 ± 0.2 | 0.44 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.06 ± 0.01 | < 19 | 53 ± 10 | < 24 | 77 ± 2 | 204 ± 3 | 14 ± 2 | 158 ± 2 | 9.8 ± 1.0 | 1.8 ± 0.7 | 645 ± 28 | < 9 |
| KZ-02 S1 | 6.2 ± 0.1 | 0.40 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 1.92 ± 0.01 | < 18 | 47 ± 9 | < 23 | 69 ± 2 | 189 ± 3 | 13 ± 2 | 163 ± 2 | 9.1 ± 1.0 | 1.2 ± 0.7 | 620 ± 27 | < 9 |
| KZ-02 S2 | 6.5 ± 0.1 | 0.42 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01 | 1.97 ± 0.01 | < 18 | 48 ± 9 | < 23 | 70 ± 2 | 192 ± 3 | 14 ± 2 | 163 ± 2 | 9.1 ± 1.0 | 1.2 ± 0.7 | 627 ± 27 | < 9 |
| KZ-03 S | 5.9 ± 0.1 | 0.49 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 | 2.16 ± 0.01 | < 18 | 49 ± 9 | < 23 | 81 ± 2 | 256 ± 3 | 18 ± 2 | 284 ± 3 | 11.8 ± 1.1 | 1.8 ± 0.8 | 772 ± 30 | < 9 |
| KZ-04 S | 4.6 ± 0.1 | 0.38 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 | 2.27 ± 0.01 | < 18 | 63 ± 9 | < 22 | 76 ± 2 | 227 ± 3 | 18 ± 2 | 224 ± 3 | 10.9 ± 1.0 | 1.5 ± 0.7 | 622 ± 27 | < 9 |
| KZ—05 S | 6.6 ± 0.1 | 0.36 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 | 2.51 ± 0.02 | < 18 | 93 ± 10 | < 22 | 70 ± 2 | 208 ± 3 | 18 ± 2 | 150 ± 2 | 10.3 ± 1.0 | 1.8 ± 0.7 | 466 ± 24 | 26 ± 6 |
| KZ-06 S | 8.8 ± 0.2 | 0.36 ± 0.04 | 0.03 ± 0.01 | 1.62 ± 0.01 | < 19 | 53 ± 10 | < 24 | 51 ± 2 | 247 ± 3 | 13 ± 2 | 159 ± 2 | 8.0 ± 1.0 | 1.8 ± 0.7 | 392 ± 25 | < 9 |
| KZ-07 S | 8.0 ± 0.2 | 0.43 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.41 ± 0.02 | < 19 | 73 ± 10 | < 24 | 73 ± 2 | 309 ± 3 | 17 ± 2 | 164 ± 2 | 10.1 ± 1.1 | 1.7 ± 0.8 | 574 ± 28 | < 10 |
| KZ-08 S | 7.6 ± 0.2 | 0.46 ± 0.03 | 0.05 ± 0.01 | 2.72 ± 0.02 | < 20 | 77 ± 10 | < 25 | 79 ± 2 | 362 ± 4 | 19 ± 2 | 155 ± 2 | 11.4 ± 1.1 | 1.6 ± 0.8 | 611 ± 28 | < 10 |
| KZ-09 S | 6.6 ± 0.2 | 0.44 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.36 ± 0.02 | < 26 | 75 ± 13 | < 32 | 67 ± 3 | 312 ± 4 | 17 ± 2 | 151 ± 3 | 10.4 ± 1.3 | < 1.4 | 569 ± 29 | < 12 |
| KZ-10 S1 | 6.0 ± 0.1 | 0.36 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.44 ± 0.02 | < 19 | 74 ± 10 | < 24 | 72 ± 2 | 397 ± 4 | 15 ± 2 | 132 ± 2 | 9.8 ± 1.0 | 2.8 ± 0.7 | 560 ± 27 | 30 ± 7 |
| KZ-10 S2 | 6.0 ± 0.2 | 0.36 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01 | 2.38 ± 0.02 | < 19 | 82 ± 10 | < 25 | 72 ± 2 | 392 ± 4 | 15 ± 2 | 135 ± 2 | 9.6 ± 1.1 | 2.6 ± 0.8 | 563 ± 28 | 32 ± 7 |
| KZ-11 S | 7.0 ± 0.2 | 0.44 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.38 ± 0.02 | < 25 | 74 ± 13 | < 31 | 68 ± 3 | 288 ± 3 | 16 ± 2 | 149 ± 3 | 10.4 ± 1.3 | 1.5 ± 0.9 | 534 ± 28 | < 11 |
| KZ-12 S | 7.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.05 ± 0.01 | 2.73 ± 0.02 | < 28 | 104 ± 14 | < 35 | 71 ± 3 | 452 ± 4 | 16 ± 3 | 113 ± 3 | 9.6 ± 1.3 | 2.1 ± 0.9 | 480 ± 28 | 53 ± 9 |
| KZ-13 S | 6.7 ± 0.2 | 0.39 ± 0.04 | 0.04 ± 0.01 | 2.33 ± 0.02 | < 23 | 73 ± 12 | < 30 | 61 ± 2 | 461 ± 4 | 14 ± 2 | 116 ± 3 | 9.8 ± 1.2 | < 1.3 | 393 ± 26 | < 11 |
| KZ-15 S | 3.0 ± 0.1 | 0.33 ± 0.04 | 0.02 ± 0.01 | 1.77 ± 0.01 | < 20 | 40 ± 10 | < 25 | 50 ± 2 | 157 ± 2 | 12 ± 2 | 144 ± 2 | 8.4 ± 1.1 | < 1.2 | 345 ± 23 | < 9 |
| Average | 6.5 ± 0.16 | 0.4 ± 0.04 | 0.04 ± 0.01 | 2.25 ± 0.02 | < 20 | 67 ± 11 | < 26 | 69 ± 2 | 291 ± 3 | 16 ± 2 | 160 ± 2 | 9.9 ± 1.1 | 1.7 ± 0.9 | 548 ± 27 | 16 ± 9 |
| KZ-06 V | 11.5 ± 0.2 | 0.52 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.06 ± 0.02 | < 25 | 75 ± 13 | < 32 | 51 ± 2 | 472 ± 4 | 14 ± 2 | 153 ± 3 | 8.9 ± 1.3 | < 1.5 | 427 ± 27 | < 12 |
| Av. conc. for sediments | 2.5 | 0.45 | 0.07 | 3.33 | 57 | 80 | 6.6 | 200 | 450 | 30 | 200 | 20 | 2.0 | 800 | - |

Table 6

Results of XRF analysis of samples bottom sediments and soils, collected at the territory of Kazakhstan (Kazakhstan-2)

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t | Pb, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kz01b01r | 6.0 ± 0.3 | 0.26 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 2.61 ± 0.03 | < 42 | 62 ± 22 | < 56 | 78 ± 5 | 244 ± 6 | 19 ± 4 | 176 ± 5 | 10.9 ± 2.3 | < 2.4 | 605 ± 46 | < 21 |
| kz02b01r | 4.9 ± 0.3 | 0.17 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 1.62 ± 0.03 | < 38 | < 29 | < 53 | 70 ± 4 | 202 ± 5 | 8 ± 4 | 102 ± 4 | 7.4 ± 2.0 | < 2.1 | 688 ± 46 | < 19 |
| kz03b01r | 5.8 ± 0.3 | 0.26 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.01 ± 0.03 | < 39 | 42 ± 20 | < 53 | 77 ± 4 | 311 ± 6 | 16 ± 4 | 238 ± 5 | 10.3 ± 2.1 | < 2.3 | 780 ± 48 | < 19 |
| kz04b01r | 6.0 ± 0.3 | 0.32 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 1.91 ± 0.03 | < 40 | 32 ± 21 | < 54 | 72 ± 4 | 263 ± 6 | 19 ± 4 | 233 ± 5 | 11.4 ± 2.2 | < 2.4 | 680 ± 47 | < 20 |
| kz05b01r | 9.0 ± 0.4 | 0.15 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.42 ± 0.03 | < 42 | 55 ± 22 | < 58 | 63 ± 4 | 267 ± 6 | 16 ± 4 | 148 ± 5 | 9.7 ± 2.2 | < 2.4 | 539 ± 44 | < 21 |
| kz06b01r | 9.8 ± 0.4 | 0.17 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.08 ± 0.03 | < 42 | 94 ± 23 | < 59 | 59 ± 4 | 388 ± 7 | 16 ± 4 | 201 ± 5 | 8.7 ± 2.3 | < 2.4 | 428 ± 41 | < 21 |
| kz07b01r | 6.1 ± 0.3 | 0.19 ± 0.08 | < 0.02 | 1.85 ± 0.03 | < 39 | 35 ± 20 | < 53 | 70 ± 4 | 197 ± 5 | 12 ± 4 | 162 ± 4 | 8.3 ± 2.0 | < 2.2 | 607 ± 44 | < 19 |
| kz08b01r | 7.1 ± 0.3 | 0.25 ± 0.08 | < 0.03 | 2.04 ± 0.03 | < 41 | 36 ± 21 | < 56 | 69 ± 4 | 219 ± 6 | 15 ± 4 | 174 ± 5 | 9.8 ± 2.2 | < 2.3 | 633 ± 46 | < 20 |
| kz09b01r | 7.2 ± 0.3 | 0.24 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.06 ± 0.03 | < 41 | 35 ± 21 | < 55 | 71 ± 4 | 210 ± 5 | 14 ± 4 | 182 ± 5 | 9.1 ± 2.1 | < 2.3 | 621 ± 45 | < 20 |
| kz10b01r | 6.9 ± 0.3 | 0.24 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.08 ± 0.03 | < 41 | 41 ± 21 | < 55 | 70 ± 4 | 235 ± 6 | 17 ± 4 | 155 ± 5 | 10.9 ± 2.2 | < 2.3 | 610 ± 45 | < 20 |
| kz11b01r | 7.4 ± 0.4 | 0.22 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.68 ± 0.03 | < 42 | 58 ± 22 | < 57 | 76 ± 5 | 307 ± 7 | 16 ± 4 | 134 ± 5 | 10.6 ± 2.3 | < 2.4 | 572 ± 46 | < 20 |
| kz12b01r | 6.3 ± 0.3 | 0.15 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 1.69 ± 0.03 | < 39 | < 30 | < 53 | 74 ± 4 | 206 ± 5 | 12 ± 4 | 102 ± 4 | 7.6 ± 2.0 | < 2.1 | 656 ± 45 | < 19 |
| kz13b01r | 5.5 ± 0.3 | 0.16 ± 0.07 | < 0.02 | 1.50 ± 0.02 | < 38 | < 29 | < 51 | 74 ± 4 | 185 ± 5 | 12 ± 4 | 136 ± 4 | 7.2 ± 1.9 | < 2.1 | 652 ± 44 | < 18 |
| kz14b01r | 7.1 ± 0.3 | 0.32 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.31 ± 0.03 | < 40 | 42 ± 21 | < 54 | 68 ± 4 | 271 ± 6 | 16 ± 4 | 188 ± 5 | 10.4 ± 2.2 | 2.9 ± 1.6 | 522 ± 43 | < 20 |
| kz15b01r | 6.0 ± 0.3 | 0.18 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 1.84 ± 0.03 | < 40 | 37 ± 21 | < 54 | 76 ± 4 | 219 ± 5 | 13 ± 4 | 110 ± 4 | 8.9 ± 2.1 | < 2.2 | 642 ± 45 | < 19 |
| Average | 6.7 ± 0.3 | 0.22 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.05 ± 0.03 | < 40 | 44 ± 23 | < 55 | 71 ± 4 | 248 ± 6 | 15 ± 4 | 163 ± 5 | 9.4 ± 2.1 | 2.3 ± 2.2 | 616 ± 45 | < 20 |

| kz02s01r | 6.9 ± 0.3 | 0.26 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.17 ± 0.03 | < 41 | 45 ± 21 | < 55 | 72 ± 4 | 217 ± 6 | 17 ± 4 | 195 ± 5 | 9.4 ± 2.2 | < 2.3 | 639 ± 46 | < 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kz03s01r | 4.7 ± 0.3 | 0.33 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.06 ± 0.03 | < 39 | 40 ± 20 | < 53 | 76 ± 4 | 246 ± 6 | 17 ± 4 | 274 ± 5 | 10.9 ± 2.2 | 2.5 ± 1.6 | 740 ± 48 | < 19 |
| kz04s01r | 4.4 ± 0.3 | 0.29 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 2.45 ± 0.03 | < 38 | 61 ± 20 | < 51 | 77 ± 4 | 262 ± 6 | 18 ± 4 | 171 ± 5 | 11.9 ± 2.1 | < 2.2 | 544 ± 42 | < 18 |
| kz05s01r | 6.3 ± 0.3 | 0.23 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 2.72 ± 0.03 | < 40 | 74 ± 21 | < 54 | 77 ± 4 | 203 ± 5 | 18 ± 4 | 148 ± 5 | 10.5 ± 2.2 | < 2.3 | 427 ± 40 | 24 ± 13 |
| kz06s01r | 8.2 ± 0.3 | 0.19 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 1.83 ± 0.03 | < 41 | 125 ± 23 | < 56 | 58 ± 4 | 257 ± 6 | 13 ± 4 | 190 ± 5 | 8.8 ± 2.2 | < 2.4 | 512 ± 42 | 29 ± 14 |
| kz07s01r | 7.0 ± 0.3 | 0.22 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.08 ± 0.03 | < 40 | 44 ± 21 | < 55 | 69 ± 4 | 268 ± 6 | 15 ± 4 | 154 ± 5 | 10.1 ± 2.2 | < 2.3 | 575 ± 44 | < 19 |
| kz08s01r | 6.1 ± 0.3 | 0.23 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.38 ± 0.03 | < 40 | 58 ± 21 | < 55 | 68 ± 4 | 381 ± 7 | 14 ± 4 | 141 ± 5 | 9.2 ± 2.2 | < 2.3 | 534 ± 43 | < 20 |
| kz09s01r | 6.6 ± 0.3 | 0.23 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.62 ± 0.03 | < 40 | 65 ± 22 | < 55 | 74 ± 5 | 309 ± 7 | 17 ± 4 | 143 ± 5 | 11.7 ± 2.3 | < 2.3 | 515 ± 43 | < 20 |
| kz10s01r | 6.8 ± 0.3 | 0.22 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.10 ± 0.03 | < 41 | 41 ± 21 | < 56 | 71 ± 4 | 260 ± 6 | 17 ± 4 | 163 ± 5 | 9.3 ± 2.2 | < 2.3 | 567 ± 44 | < 20 |
| kz11s01r | 6.6 ± 0.3 | 0.23 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.15 ± 0.03 | < 40 | 82 ± 21 | < 54 | 60 ± 4 | 491 ± 8 | 13 ± 4 | 118 ± 5 | 8.6 ± 2.1 | < 2.2 | 465 ± 40 | < 20 |
| kz12s01r | 6.1 ± 0.3 | 0.19 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.38 ± 0.03 | < 41 | 51 ± 21 | < 55 | 75 ± 4 | 264 ± 6 | 17 ± 4 | 130 ± 4 | 10.1 ± 2.2 | < 2.3 | 571 ± 44 | < 20 |
| kz13s01r | 6.7 ± 0.3 | 0.25 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.83 ± 0.03 | < 42 | 64 ± 22 | < 57 | 76 ± 5 | 352 ± 7 | 19 ± 4 | 121 ± 5 | 10.2 ± 2.2 | < 2.3 | 539 ± 44 | < 20 |
| kz14s01r | 6.0 ± 0.3 | 0.20 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 1.95 ± 0.03 | < 40 | 38 ± 20 | < 53 | 68 ± 4 | 245 ± 6 | 15 ± 4 | 153 ± 5 | 9.8 ± 2.1 | < 2.3 | 569 ± 43 | < 19 |
| kz15s01r | 6.4 ± 0.3 | 0.23 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.09 ± 0.03 | < 41 | 38 ± 21 | < 54 | 71 ± 4 | 252 ± 6 | 13 ± 4 | 165 ± 5 | 9.8 ± 2.1 | < 2.3 | 596 ± 44 | < 20 |
| Average | 6.3 ± 0.3 | 0.24 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.27 ± 0.03 | < 40 | 59 ± 21 | < 55 | 71 ± 4 | 286 ± 6 | 16 ± 4 | 162 ± 5 | 9.8 ± 2 | 2.3 ± 2.2 | 557 ± 43 | 21 ± 19 |

Table 7

Results of XRF analysis of samples bottom sediments and soils, collected  along riverbed Syrdarya river (Uzbekistan-1)

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t | Pb, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ-01 B | 8.6 ± 0.3 | 0.75 ± 0.06 | 0.04 ± 0.01 | 3.05 ± 0.02 | < 30 | 55 ± 15 | < 40 | 60 ± 3 | 274 ± 4 | 24 ± 3 | 349 ± 4 | 11.3 ± 1.6 | 2.7 ± 1.2 | 417 ± 28 | < 14 |
| UZ-02 B | 7.8 ± 0.3 | 0.55 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 3.08 ± 0.02 | < 29 | 66 ± 15 | < 39 | 70 ± 3 | 254 ± 4 | 18 ± 3 | 180 ± 3 | 9.7 ± 1.6 | < 1.6 | 385 ± 27 | < 14 |
| UZ-03 B | 5.3 ± 0.2 | 0.46 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.92 ± 0.02 | < 28 | 61 ± 14 | < 36 | 68 ± 3 | 221 ± 4 | 20 ± 3 | 185 ± 3 | 11.5 ± 1.5 | < 1.6 | 359 ± 25 | < 13 |
| UZ-04 B | 7.8 ± 0.2 | 0.50 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.11 ± 0.02 | < 27 | 54 ± 14 | < 37 | 72 ± 3 | 191 ± 4 | 13 ± 3 | 139 ± 3 | 8.7 ± 1.4 | < 1.5 | 758 ± 33 | < 13 |
| UZ-05 B | 12.6 ± 0.2 | 0.49 ± 0.06 | < 0.02 | 1.75 ± 0.02 | < 27 | 77 ± 14 | < 37 | 49 ± 3 | 507 ± 5 | 8 ± 2 | 92 ± 3 | 5.7 ± 1.4 | 3.4 ± 1.0 | 533 ± 29 | < 14 |
| UZ-06 B | 7.0 ± 0.2 | 0.47 ± 0.05 | 0.02 ± 0.01 | 1.92 ± 0.02 | < 27 | 47 ± 14 | < 36 | 76 ± 3 | 193 ± 3 | 11 ± 3 | 116 ± 3 | 8.5 ± 1.4 | < 1.5 | 681 ± 31 | < 13 |
| UZ-07 B | 2.8 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.06 ± 0.01 | 2.38 ± 0.02 | < 27 | 70 ± 14 | < 36 | 181 ± 4 | 122 ± 3 | 24 ± 3 | 242 ± 3 | 23.8 ± 1.7 | 3.0 ± 1.1 | 747 ± 32 | 24 ± 9 |
| UZ-08 B | 2.8 ± 0.2 | 0.42 ± 0.05 | 0.06 ± 0.01 | 2.70 ± 0.02 | < 27 | 117 ± 15 | < 37 | 157 ± 4 | 173 ± 3 | 24 ± 3 | 212 ± 3 | 20.9 ± 1.7 | 2.6 ± 1.1 | 808 ± 34 | 46 ± 10 |
| UZ-09 B | 8.5 ± 0.2 | 0.39 ± 0.05 | 0.96 ± 0.02 | 2.49 ± 0.02 | < 28 | 106 ± 15 | < 37 | 76 ± 3 | 233 ± 4 | 15 ± 3 | 116 ± 3 | 8.5 ± 1.5 | 2.7 ± 1.1 | 577 ± 31 | < 14 |
| UZ-10 B | 7.7 ± 0.3 | 0.50 ± 0.05 | 0.13 ± 0.01 | 2.88 ± 0.02 | < 29 | 169 ± 17 | < 41 | 92 ± 3 | 266 ± 4 | 14 ± 3 | 140 ± 3 | 11.3 ± 1.5 | < 1.6 | 1102 ± 40 | 31 ± 10 |
| UZ-11 B | 6.6 ± 0.2 | 0.42 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.38 ± 0.02 | 59 ± 19 | 91 ± 14 | < 36 | 74 ± 3 | 212 ± 4 | 10 ± 2 | 136 ± 3 | 10.1 ± 1.4 | < 1.5 | 851 ± 34 | < 13 |
| UZ-12 B | 7.2 ± 0.2 | 0.44 ± 0.05 | < 0.02 | 1.70 ± 0.02 | < 26 | 45 ± 13 | < 35 | 106 ± 3 | 231 ± 4 | 9 ± 3 | 91 ± 3 | 8.5 ± 1.4 | < 1.4 | 833 ± 34 | < 13 |
| Average | 7.06 ± 0.2 | 0.48 ± 0.05 | 0.14 ± 0.01 | 2.45 ± 0.02 | 30 ± 27 | 80 ± 15 | < 37 | 90 ± 3 | 240 ± 4 | 16 ±2 | 167 ± 3 | 12 ± 1.5 | 2.1 ± 1.4 | 670 ± 32 | 19 ± 13 |
| UZ-01 S | 6.1 ± 0.2 | 0.55 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.43 ± 0.02 | < 27 | 45 ± 14 | < 36 | 48 ± 3 | 247 ± 4 | 21 ± 3 | 388 ± 4 | 8.8 ± 1.5 | 2.5 ± 1.2 | 351 ± 25 | < 13 |
| UZ-02 S | 8.1 ± 0.2 | 0.66 ± 0.06 | 0.03 ± 0.01 | 2.53 ± 0.02 | < 28 | 49 ± 15 | < 38 | 56 ± 3 | 241 ± 4 | 18 ± 3 | 271 ± 4 | 7.8 ± 1.5 | 1.9 ± 1.1 | 411 ± 27 | < 14 |
| UZ-03 S | 5.3 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.02 ± 0.01 | 1.78 ± 0.02 | < 25 | 49 ± 13 | < 34 | 58 ± 3 | 195 ± 3 | 10 ± 2 | 109 ± 3 | 6.4 ± 1.3 | < 1.4 | 483 ± 26 | < 12 |
| UZ-04 S | 8.8 ± 0.3 | 0.59 ± 0.06 | 0.02 ± 0.01 | 2.42 ± 0.02 | < 29 | 62 ± 15 | < 39 | 76 ± 3 | 231 ± 4 | 16 ± 3 | 172 ± 3 | 9.4 ± 1.5 | < 1.6 | 822 ± 36 | < 14 |
| UZ-05 S | 9.1 ± 0.2 | 0.54 ± 0.06 | 0.03 ± 0.01 | 2.15 ± 0.02 | < 27 | 74 ± 15 | < 37 | 62 ± 3 | 220 ± 4 | 13 ± 3 | 159 ± 3 | 8.6 ± 1.4 | 2.1 ± 1.0 | 696 ± 32 | 19 ± 9 |
| UZ-06 S | 6.8 ± 0.2 | 0.46 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 1.99 ± 0.02 | < 26 | 86 ± 14 | < 35 | 77 ± 3 | 196 ± 3 | 12 ± 2 | 105 ± 3 | 7.8 ± 1.3 | < 1.4 | 698 ± 31 | 17 ± 9 |
| UZ-07 S | 2.4 ± 0.2 | 0.42 ± 0.05 | 0.07 ± 0.01 | 2.89 ± 0.02 | < 27 | 150 ± 15 | < 37 | 160 ± 4 | 145 ± 3 | 26 ± 3 | 223 ± 3 | 21.1 ± 1.7 | 5.4 ± 1.1 | 666 ± 31 | 73 ± 10 |
| UZ-08 S | 2.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.68 ± 0.02 | < 27 | 191 ± 16 | < 37 | 177 ± 4 | 176 ± 3 | 26 ± 3 | 230 ± 3 | 19.9 ± 1.6 | 3.8 ± 1.1 | 868 ± 34 | 62 ± 10 |
| UZ-09 S | 8.1 ± 0.2 | 0.47 ± 0.05 | 0.02 ± 0.01 | 2.33 ± 0.02 | < 28 | 111 ± 15 | < 38 | 116 ± 3 | 239 ± 4 | 20 ± 3 | 170 ± 3 | 13.9 ± 1.6 | < 1.6 | 764 ± 34 | 27 ± 10 |
| UZ-10 S | 6.3 ± 0.2 | 0.44 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.50 ± 0.02 | < 27 | 93 ± 15 | < 37 | 89 ± 3 | 228 ± 4 | 13 ± 3 | 116 ± 3 | 10.4 ± 1.4 | < 1.5 | 696 ± 32 | < 14 |
| UZ-11 S | 7.6 ± 0.2 | 0.49 ± 0.05 | 0.04 ± 0.01 | 2.45 ± 0.02 | < 28 | 74 ± 14 | < 37 | 78 ± 3 | 210 ± 4 | 15 ± 3 | 149 ± 3 | 10.3 ± 1.5 | 1.9 ± 1.0 | 580 ± 30 | < 13 |
| UZ-12 S | 7.7 ± 0.2 | 0.51 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.04 ± 0.02 | < 27 | 62 ± 14 | < 37 | 102 ± 3 | 231 ± 4 | 14 ± 3 | 133 ± 3 | 11.4 ± 1.5 | 1.6 ± 1.0 | 785 ± 34 | < 13 |
| Average | 6.5 ± 0.2 | 0.5 ± 0.05 | 0.03 ± 0.01 | 2.35 ± 0.02 | < 27 | 87 ± 15 | < 37 | 92 ± 3 | 213 ± 4 | 17 ± 3 | 185 ± 3 | 11 ± 1.5 | 2.2 ± 1.3 | 652 ± 31 | 24 ± 12 |
| WSO | < 0.2 | 0.20 ± 0.04 | 0.04 ± 0.01 | 3.22 ± 0.02 | < 22 | 52 ± 11 | < 29 | 66 ± 3 | 218 ± 4 | 20 ± 3 | 167 ± 3 | 12.7 ± 1.5 | < 1.5 | 274 ± 22 | < 11 |
| Av. conc. for sed. | 2.5 | 0.45 | 0.07 | 3.33 | 57 | 80 | 6.6 | 200 | 450 | 30 | 200 | 20 | 2.0 | 800 | - |

Table 8

Results of XRF analysis of samples bottom sediments and soils, collected at the territory of Kyrgyzstan (Kyrgyzstan -1)

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | Pb, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg0100b | 7.1 ± 0.4 | 0.41 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.57 ± 0.04 | < 44 | 50 ± 23 | < 21 | < 59 | 112 ± 5 | 331 ± 7 | 30 ± 5 | 243 ± 6 | 14.8 ± 2.5 | 2.7 ± 1.7 | 761 ± 51 |
| kg0200b | 11.0 ± 0.4 | 0.39 ± 0.08 | < 0.03 | 2.73 ± 0.03 | < 42 | < 32 | < 20 | < 56 | 104 ± 5 | 129 ± 5 | 16 ± 4 | 175 ± 5 | 13.9 ± 2.3 | < 2.4 | 536 ± 44 |
| kg0300b | 10.0 ± 0.4 | 0.41 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.27 ± 0.03 | < 42 | 44 ± 22 | < 20 | < 56 | 87 ± 5 | 369 ± 7 | 25 ± 4 | 257 ± 6 | 12.1 ± 2.4 | < 2.5 | 681 ± 48 |
| kg0400b | 10.6 ± 0.4 | 0.40 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 3.25 ± 0.03 | < 43 | 37 ± 22 | < 21 | < 58 | 42 ± 4 | 228 ± 6 | 17 ± 4 | 132 ± 4 | 9.5 ± 2.2 | < 2.3 | 484 ± 43 |
| kg0500b | 8.6 ± 0.4 | 0.38 ± 0.08 | 0.06 ± 0.02 | 3.53 ± 0.04 | < 44 | 53 ± 23 | < 21 | < 59 | 78 ± 5 | 237 ± 6 | 22 ± 4 | 191 ± 5 | 11.4 ± 2.4 | < 2.5 | 508 ± 45 |
| kg0601b | 3.4 ± 0.3 | 0.38 ± 0.06 | 0.03 ± 0.02 | 2.96 ± 0.03 | < 38 | 57 ± 20 | < 19 | < 51 | 122 ± 5 | 118 ± 4 | 29 ± 4 | 195 ± 5 | 14.8 ± 2.2 | < 2.2 | 544 ± 41 |
| kg0701b | 9.4 ± 0.4 | 0.29 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.85 ± 0.03 | < 43 | 49 ± 22 | < 21 | < 58 | 82 ± 5 | 227 ± 6 | 19 ± 4 | 187 ± 5 | 11.6 ± 2.3 | < 2.5 | 626 ± 47 |
| kg0801b | 11.7 ± 0.4 | 0.32 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 3.26 ± 0.04 | < 47 | < 36 | < 22 | < 62 | 108 ± 6 | 443 ± 8 | 17 ± 5 | 129 ± 5 | 10.0 ± 2.4 | < 2.5 | 1310 ± 67 |
| kg0901b | 7.4 ± 0.4 | 0.41 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 4.17 ± 0.04 | < 47 | 99 ± 25 | < 22 | < 60 | 112 ± 5 | 219 ± 6 | 22 ± 5 | 159 ± 5 | 11.3 ± 2.4 | < 2.4 | 632 ± 48 |
| kg1001b | 5.4 ± 0.3 | 0.31 ± 0.06 | 0.03 ± 0.01 | 1.90 ± 0.02 | < 34 | 60 ± 18 | 20 ± 11 | < 45 | 62 ± 4 | 170 ± 4 | 16 ± 3 | 140 ± 4 | 8.6 ± 1.8 | < 1.9 | 417 ± 34 |
| kg1101b | 8.7 ± 0.4 | 0.40 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 | 3.52 ± 0.04 | < 45 | 68 ± 24 | < 21 | < 59 | 77 ± 5 | 149 ± 5 | 17 ± 4 | 160 ± 5 | 9.9 ± 2.3 | < 2.5 | 728 ± 51 |
| kg1201b | 8.4 ± 0.4 | 0.47 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 4.07 ± 0.04 | < 46 | 40 ± 24 | < 22 | < 60 | 66 ± 5 | 159 ± 5 | 17 ± 4 | 189 ± 5 | 9.8 ± 2.3 | < 2.5 | 1124 ± 61 |
| kg1301b | 7.6 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.27 ± 0.03 | < 40 | 79 ± 21 | < 19 | < 53 | 89 ± 5 | 132 ± 5 | 13 ± 4 | 119 ± 4 | 7.0 ± 2.0 | < 2.2 | 624 ± 45 |
| kg1401b | 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.38 ± 0.04 | < 42 | 71 ± 23 | < 21 | < 57 | 86 ± 5 | 178 ± 5 | 23 ± 4 | 207 ± 5 | 12.4 ± 2.3 | < 2.4 | 551 ± 44 |
| kg1501b | 5.3 ± 0.3 | 0.36 ± 0.07 | 0.06 ± 0.02 | 3.49 ± 0.04 | 50 ± 30 | 403 ± 29 | 33 ± 14 | < 56 | 76 ± 5 | 131 ± 5 | 18 ± 4 | 138 ± 4 | 9.8 ± 2.2 | < 2.3 | 693 ± 49 |
| Average | 8.4 ± 0.36 | 0.37 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.21 ± 0.03 | 43 ± 42 | 85 ± 23 | 22 ± 20 | < 56 | 89 ± 5 | 215 ± 6 | 20 ± 4 | 175 ± 5 | 11.1 ± 2.2 | 2.4 ± 2.3 | 681 ± 48 |

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | Pb, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg1101s | 9.7 ± 0.4 | 0.48 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 4.45 ± 0.04 | < 49 | < 38 | < 22 | < 63 | 58 ± 5 | 166 ± 5 | 24 ± 4 | 195 ± 5 | 8.6 ± 2.4 | < 2.6 | 839 ± 55 |
| kg1201s | 8.9 ± 0.4 | 0.39 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 | 3.54 ± 0.04 | < 45 | 69 ± 24 | < 21 | < 59 | 73 ± 5 | 165 ± 5 | 19 ± 4 | 210 ± 5 | 9.6 ± 2.3 | 2.8 ± 1.7 | 791 ± 52 |
| kg1301s | 6.8 ± 0.3 | 0.33 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 3.53 ± 0.03 | < 44 | < 33 | < 20 | < 56 | 69 ± 4 | 119 ± 4 | 11 ± 4 | 78 ± 4 | 5.1 ± 2.0 | < 2.2 | 456 ± 41 |
| kg1401s | 8.2 ± 0.4 | 0.43 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.80 ± 0.03 | < 43 | < 33 | < 21 | < 57 | 89 ± 5 | 156 ± 5 | 16 ± 4 | 215 ± 5 | 9.3 ± 2.2 | < 2.4 | 737 ± 49 |
| kg1501s | 6.5 ± 0.4 | 0.36 ± 0.06 | 0.03 ± 0.02 | 4.60 ± 0.04 | < 47 | < 36 | < 21 | < 60 | 47 ± 4 | 127 ± 5 | 16 ± 4 | 79 ± 4 | 8.0 ± 2.2 | < 2.3 | 390 ± 40 |
| Average | 8.0 ± 0.4 | 0.39 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.78 ± 0.03 | < 46 | 42 ± 33 | < 21 | < 59 | 67 ± 4.6 | 146 ± 5 | 17 ± 4 | 155 ± 4.6 | 8.1 ± 2.2 | 2.5 ± 2.2 | 642.6 ± 47.4 |

Table 9

Results of XRF analysis of samples bottom sediments and soils, collected at the territory of Tadjikistan (Tadjikistan-1)

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | Pb, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tj0200b | 3.5 ± 0.3 | 0.22 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.30 ± 0.03 | < 37 | 72 ± 20 | < 19 | < 51 | 106 ± 5 | 184 ± 5 | 13 ± 4 | 95 ± 4 | 7.6 ± 2.0 | < 2.1 | 622 ± 44 |
| tj0300b | 3.9 ± 0.3 | 0.26 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.24 ± 0.03 | < 38 | 42 ± 19 | < 18 | < 50 | 108 ± 5 | 223 ± 5 | 10 ± 4 | 86 ± 4 | 7.2 ± 1.9 | < 2.0 | 724 ± 46 |
| tj0400b | 4.1 ± 0.3 | 0.28 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.62 ± 0.03 | < 39 | 69 ± 21 | < 19 | < 53 | 91 ± 5 | 198 ± 5 | 18 ± 4 | 159 ± 4 | 10.6 ± 2.1 | < 2.2 | 521 ± 42 |
| tj0500b | 8.0 ± 0.4 | 0.33 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.91 ± 0.03 | < 41 | 66 ± 22 | < 20 | < 56 | 98 ± 5 | 256 ± 6 | 19 ± 4 | 157 ± 5 | 10.2 ± 2.3 | < 2.4 | 507 ± 43 |
| tj0600b | 3.5 ± 0.3 | 0.27 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 1.96 ± 0.03 | < 37 | 48 ± 19 | < 18 | < 51 | 70 ± 4 | 149 ± 5 | 15 ± 4 | 296 ± 5 | 7.9 ± 2.0 | 2.4 ± 1.6 | 528 ± 41 |
| tj0700b | 7.5 ± 0.3 | 0.20 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.17 ± 0.03 | < 40 | < 31 | < 19 | < 54 | 46 ± 4 | 213 ± 5 | 13 ± 4 | 87 ± 4 | 5.6 ± 2.0 | < 2.1 | 388 ± 38 |
| tj0900b | 11.1 ± 0.4 | 0.19 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 1.89 ± 0.03 | < 39 | 34 ± 20 | < 19 | < 53 | 55 ± 4 | 410 ± 7 | 12 ± 4 | 125 ± 5 | 5.8 ± 2.1 | < 2.3 | 375 ± 38 |
| tj1000b | 7.9 ± 0.4 | 0.27 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.67 ± 0.03 | < 42 | 42 ± 22 | < 20 | < 56 | 39 ± 4 | 290 ± 6 | 13 ± 4 | 136 ± 5 | 6.5 ± 2.0 | < 2.3 | 299 ± 35 |
| tj1300b | 6.9 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.48 ± 0.03 | < 42 | 47 ± 22 | < 21 | < 57 | 73 ± 5 | 231 ± 6 | 17 ± 4 | 287 ± 6 | 11.6 ± 2.3 | 2.6 ± 1.7 | 950 ± 55 |
| tj1400b | 11.7 ± 0.4 | 0.24 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 | 2.89 ± 0.03 | < 43 | 108 ± 24 | 84 ± 16 | < 59 | 84 ± 5 | 497 ± 8 | 16 ± 4 | 155 ± 5 | 10.0 ± 2.4 | < 2.5 | 809 ± 54 |
| tj1500b | 7.9 ± 0.3 | 0.23 ± 0.08 | 0.03 ± 0.02 | 2.32 ± 0.03 | < 42 | 61 ± 22 | < 20 | < 57 | 77 ± 5 | 306 ± 6 | 14 ± 4 | 105 ± 4 | 9.3 ± 2.2 | < 2.3 | 958 ± 55 |
| Average | 6.9 ± 0.3 | 0.25 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.48 ± 0.03 | <40 | 59 ± 21 | 25 ± 19 | <54 | 77 ± 4.6 | 269 ± 5.8 | 14.5 ± 4 | 153 ± 4.6 | 8.3 ± 2.1 | 2.3 ± 2.1 | 607 ± 44.6 |

| Sample | Ca, % | Ti, % | Mn, % | Fe, % | Cu, g/t | Zn, g/t | Pb, g/t | As, g/t | Rb, g/t | Sr, g/t | Y_, g/t | Zr, g/t | Nb, g/t | Mo, g/t | Ba, g/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tj0200s | 8.1 ± 0.3 | 0.28 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.85 ± 0.03 | < 43 | 154 ± 24 | 39 ± 14 | < 56 | 111 ± 5 | 195 ± 5 | 19 ± 4 | 152 ± 5 | 9.9 ± 2.2 | < 2.3 | 633 ± 46 |
| tj0300s | 4.3 ± 0.3 | 0.30 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.72 ± 0.03 | < 40 | 134 ± 22 | 67 ± 14 | < 54 | 110 ± 5 | 212 ± 5 | 17 ± 4 | 184 ± 5 | 10.0 ± 2.2 | < 2.3 | 741 ± 48 |
| tj0400s | 5.0 ± 0.3 | 0.33 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 | 2.37 ± 0.03 | < 39 | 47 ± 21 | < 20 | < 53 | 102 ± 5 | 196 ± 5 | 18 ± 4 | 260 ± 5 | 8.7 ± 2.2 | < 2.4 | 714 ± 47 |
| tj0500s | 0.9 ± 0.2 | 0.38 ± 0.07 | 0.02 ± 0.02 | 2.60 ± 0.03 | < 38 | 44 ± 20 | < 19 | < 52 | 94 ± 5 | 152 ± 5 | 33 ± 4 | 701 ± 8 | 10.6 ± 2.3 | 4.0 ± 1.9 | 553 ± 42 |
| tj0600s | 4.3 ± 0.3 | 0.18 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 1.71 ± 0.03 | < 37 | 37 ± 19 | < 18 | < 51 | 73 ± 4 | 179 ± 5 | 11 ± 3 | 122 ± 4 | 6.0 ± 1.9 | < 2.1 | 526 ± 41 |
| tj0700s | 9.3 ± 0.4 | 0.31 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 | 2.86 ± 0.03 | < 43 | 36 ± 22 | < 20 | < 56 | 56 ± 4 | 339 ± 7 | 18 ± 4 | 146 ± 5 | 7.7 ± 2.2 | < 2.4 | 357 ± 38 |
| tj0900s | 7.7 ± 0.4 | 0.31 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 3.35 ± 0.04 | < 43 | 50 ± 22 | < 21 | < 58 | 86 ± 5 | 222 ± 6 | 21 ± 4 | 183 ± 5 | 9.8 ± 2.3 | < 2.5 | 437 ± 41 |
| tj1000s | 10.4 ± 0.4 | 0.38 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 3.00 ± 0.03 | < 44 | 51 ± 23 | < 21 | < 59 | 50 ± 4 | 272 ± 6 | 19 ± 4 | 176 ± 5 | 7.6 ± 2.3 | < 2.5 | 343 ± 38 |
| tj1300s | 8.4 ± 0.4 | 0.35 ± 0.08 | 0.04 ± 0.02 | 2.74 ± 0.03 | < 43 | 59 ± 23 | < 21 | < 59 | 79 ± 5 | 240 ± 6 | 17 ± 4 | 182 ± 5 | 9.0 ± 2.3 | < 2.5 | 803 ± 52 |
| tj1400s | 7.7 ± 0.3 | 0.30 ± 0.07 | 0.05 ± 0.02 | 2.82 ± 0.03 | < 42 | 126 ± 23 | 41 ± 14 | < 55 | 95 ± 5 | 317 ± 7 | 16 ± 4 | 157 ± 5 | 12.2 ± 2.3 | < 2.4 | 1046 ± 57 |
| tj1500s | 8.5 ± 0.4 | 0.34 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 3.30 ± 0.04 | < 43 | 85 ± 23 | < 21 | < 57 | 98 ± 5 | 287 ± 6 | 19 ± 4 | 135 ± 5 | 12.8 ± 2.4 | < 2.4 | 1041 ± 58 |
| Average | 6.7 ± 0.3 | 0.31 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 | 2.75 ± 0.03 | < 41 | 75 ± 22 | 28 ± 18 | < 55 | 86.7± 4.7 | 237 ± 6 | 19 ± 4 | 218 ± 5 | 9.4 ± 2.2 | 2.5 ± 2.3 | 654 ± 46 |

Table 10

Results of activation analysis of water of Syrdarya river (Kazakhstan-1)

|  | Na | K | Cr | Fe | Co | Zn | As | Se | Br | Rb | Mo | Ag | Cd | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | (mg/L) | (mg/L) | er% | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | (mkg/L) | mkg/L | mkg/L | mkg/L | er% | mkg/L | er% | mkg/L |
| kz-01W | 71.5 | 0.05 | 100 | 60.5 | 505 | 0.28 | 17.1 | 1.5 | 1.85 | 8.0 | 1.32 | 3.48 | 0.034 | 32 | 0.4 | 100 | 0.48 |
| kz-02W | 80.3 | 0.06 | 100 | 41.7 | 88 | 0.20 | 6.3 | 1.7 | 1.61 | 11.0 | 0.87 | 4.18 | 0.036 | 26 | 0.7 | 100 | 0.59 |
| kz-03W | 214.8 | 13.25 | 48 | 186.5 | 262 | 0.37 | 10.0 | 1.2 | 3.95 | 37.0 | 1.38 | 3.22 | <0.028 | 100 | 2.8 | 83 | 0.50 |
| kz-04W | 152.1 | 0.69 | 100 | 241.6 | 307 | 0.38 | 7.9 | 1.1 | 3.11 | 23.6 | 5.68 | 2.09 | 0.032 | 55 | 1.8 | 88 | 0.36 |
| kz-05W | 43.3 | 1.92 | 83 | 87.6 | 160 | 0.23 | 25.4 | 1.8 | 2.36 | 7.0 | 2.57 | 1.99 | 0.017 | 39 | 0.2 | 100 | 0.65 |
| kz-06W | 58.5 | 0.91 | 100 | 68.7 | 211 | 0.24 | 7.2 | 2 | 2.78 | 16.5 | 2.36 | 1.56 | <0.01 | 100 | 1.2 | 81 | 0.77 |
| kz-07W | 84.3 | 4.82 | 69 | 98.3 | 259 | 0.25 | 5.7 | 1.3 | 1.44 | 8.6 | 2.25 | 3.55 | 0.022 | 59 | 0.4 | 100 | 0.64 |
| kz-08W | 102.4 | 0.08 | 100 | 64.8 | 422 | 0.20 | 4.8 | 1.1 | 1.53 | 7.1 | 3.03 | 4.52 | <0.008 | 100 | 0.5 | 100 | 0.60 |
| kz-09W | 92.9 | 5.45 | 70 | 22.0 | 119 | 0.17 | 7.4 | 0.7 | 1.44 | 12.2 | 1.20 | 3.46 | 0.025 | 68 | 0.5 | 100 | 0.55 |
| kz-10W | 98.8 | 4.80 | 79 | 25.4 | 224 | 0.26 | 7.8 | 1.1 | 1.62 | 10.5 | 1.31 | 4.66 | <0.007 | 100 | 0.4 | 100 | 0.63 |
| kz-11W | 103 | 6.90 | 60 | 23.0 | 299 | 0.30 | 5.3 | 1.2 | 1.64 | 12.9 | 1.09 | 4.73 | <0.008 | 100 | 1.5 | 60 | 0.70 |
| kz-12W | 97.1 | 2.28 | 100 | 29.6 | 440 | 0.36 | 7.5 | 0.9 | 1.49 | 10.5 | 1.68 | 4.22 | 0.107 | 13 | 2.8 | 38 | 0.59 |
| kz-13W | 112.3 | 6.64 | 68 | 38.2 | 943 | 0.46 | 33.9 | 1.8 | 1.69 | 9.1 | 2.16 | 4.40 | 0.713 | 3 | 1.2 | 73 | 0.77 |
| kz-15W | 124.8 | 11.07 | 43 | 21.3 | 105 | 0.24 | 7.7 | 1 | 1.66 | 7.9 | 0.86 | 4.27 | 0.043 | 33 | 0.5 | 100 | 0.73 |
| Average | 102.6 | 4.2 | 80 | 72 | 310 | 0.28 | 11 | 1.3 | 2.0 | 13 | 1.98 | 3.6 | 0.08 | 59 | 1.06 | 87 | 0.6 |

|  | Cs | Ba | La | Ce | Nd | Sm | Eu | Tb | Yb | Hf | Re | Au | Hg | Th | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mkg/L | mkg/L | (mkg/L) | mkg/L | mkg/L | (mkg/L) | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | mkg/L | er% | mkg/L | (mkg/L) |
| kz-01W | 0.18 | 45.87 | 0.96 | 5.21 | 0.70 | 1.32 | 0.021 | 0.001 | 0.015 | 0.040 | 0.12 | 0.0154 | 0.083 | 25 | 0.059 | 16.6 |
| kz-02W | 0.15 | 64.05 | 0.98 | 5.69 | 6.15 | 1.44 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.028 | 0.14 | 0.0290 | 0.037 | 35 | 0.007 | 18.1 |
| kz-03W | 0.19 | 41.77 | 1.07 | 6.66 | 0.00 | 1.54 | 0.149 | 0.003 | 0.030 | 0.121 | 0.06 | 0.0283 | 0.025 | 50 | 0.080 | 19.8 |
| kz-04W | 0.57 | 40.68 | 1.14 | 7.36 | 9.14 | 1.50 | 0.025 | 0.004 | 0.023 | 0.053 | 0.02 | 0.0513 | 0.378 | 17 | 0.065 | 17.7 |
| kz-05W | 0.29 | 46.05 | 0.77 | 3.79 | 2.20 | 0.90 | 0.013 | 0.003 | 0.000 | 0.034 | 0.73 | 0.0104 | 0.036 | 30 | 0.064 | 11.1 |
| kz-06W | 0.27 | 54.03 | 0.77 | 3.22 | 4.29 | 0.73 | 0.019 | 0.003 | 0.015 | 0.034 | 1.43 | 0.0114 | 0.022 | 35 | 0.056 | 9.1 |
| kz-07W | 0.28 | 48.59 | 1.06 | 5.68 | 5.19 | 1.49 | 0.031 | 0.003 | 0.030 | 0.030 | 0.19 | 0.0192 | 0.040 | 35 | 0.042 | 18.8 |
| kz-08W | 0.33 | 37.92 | 1.28 | 7.05 | 3.79 | 1.64 | 0.008 | 0.002 | 0.066 | 0.032 | 0.21 | 0.0179 | 0.014 | 50 | 0.054 | 20.1 |
| kz-09W | 0.18 | 44.22 | 1.15 | 6.11 | 9.90 | 1.60 | 0.027 | 0.007 | 0.018 | 0.067 | 0.20 | 0.0189 | 0.015 | 58 | 0.023 | 20.0 |
| kz-10W | 0.18 | 38.69 | 1.25 | 6.70 | 9.88 | 1.69 | 0.018 | 0.000 | 0.019 | 0.047 | 0.16 | 0.0097 | 0.013 | 39 | 0.066 | 20.0 |
| kz-11W | 0.18 | 50.98 | 1.35 | 6.75 | 8.98 | 1.71 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.099 | 0.26 | 0.0208 | 0.014 | 38 | 0.064 | 21.0 |
| kz-12W | 0.24 | 50.14 | 1.30 | 6.91 | 0.00 | 1.78 | 0.030 | 0.006 | 0.040 | 0.061 | 0.19 | 0.0141 | 0.018 | 37 | 0.114 | 21.3 |
| kz-13W | 0.18 | 33.45 | 1.57 | 7.84 | 7.95 | 1.91 | 0.057 | 0.006 | 0.055 | 0.077 | 0.20 | 0.0185 | 0.112 | 25 | 0.126 | 23.1 |
| kz-15W | 0.15 | 45.05 | 1.56 | 8.00 | 3.20 | 1.98 | 0.023 | 0.003 | 0.000 | 0.046 | 0.15 | 0.0418 | 0.115 | 25 | 0.017 | 24.6 |
| Average | 0.24 | 45.8 | 1.16 | 6.2 | 5.1 | 1.5 | 0.03 | 0.003 | 0.023 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 36 | 0.06 | 18.7 |

Table 11

Results of activation analysis of bottom sediments of Syrdarya river (Kazakhstan-1)

|  | Na | Sc | Cr | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Br | Rb | Sr | Cd | Sb | Cs | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mg/g | mkg/g | mkg/g | (mg/g) | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mg/g | mkg/g | er% | mkg/g | mkg/g | mkg/g |
| KZ-01 Sd | 4.77 | 15.5 | 100 | 41.5 | 16.9 | 26.6 | 155 | 7.80 | 2.25 | 4.85 | 146 | 457 | 0.55 | 100 | 1.55 | 9.0 | 569 |
| KZ-02 Sd | 9.00 | 8.1 | 65 | 23 | 8.0 | 11.7 | 67 | 7.70 | 3.15 | 2.35 | 130 | 429 | 0.50 | 100 | 1.20 | 4.5 | 774 |
| KZ-03 Sd | 9.51 | 7.1 | 77 | 20.1 | 7.4 | 12.9 | 57 | 4.30 | 1.66 | 0.35 | 105 | 244 | 0.40 | 100 | 0.80 | 2.9 | 545 |
| KZ-04 Sd | 8.61 | 10.1 | 84 | 26.2 | 9.9 | 19.7 | 83 | 6.55 | 3.09 | 1.85 | 113 | 387 | 0.30 | 100 | 1.35 | 4.6 | 622 |
| KZ-05 Sd | 4.29 | 8.7 | 66 | 26.3 | 10.0 | 13.2 | 88 | 11.05 | 2.44 | 2.50 | 97 | 394 | 0.35 | 100 | 1.90 | 4.4 | 487 |
| KZ-06 Sd | 5.37 | 6.8 | 75 | 18 | 6.9 | 11.0 | 81 | 4.60 | 1.96 | 2.80 | 76 | 430 | 0.20 | 100 | 1.00 | 2.9 | 403 |
| KZ-07 Sd | 7.97 | 10.3 | 86 | 27.3 | 11.1 | 17.1 | 93 | 6.35 | 1.87 | 2.65 | 107 | 387 | 1.20 | 90 | 0.90 | 4.7 | 549 |
| KZ-08 Sd | 8.50 | 8.3 | 82 | 23.7 | 8.8 | 14.0 | 65 | 3.80 | 3.34 | 0.55 | 105 | 259 | 0.15 | 100 | 0.85 | 3.3 | 536 |
| KZ-09 Sd | 8.77 | 8.2 | 67 | 22.4 | 9.0 | 17.2 | 68 | 4.75 | 1.68 | 1.10 | 114 | 286 | 0.15 | 100 | 0.90 | 3.9 | 566 |
| KZ-10 Sd | 8.61 | 9.7 | 81 | 25.9 | 10.2 | 15.8 | 79 | 4.15 | 2.24 | 0.80 | 113 | 313 | 0.40 | 100 | 1.00 | 4.7 | 558 |
| KZ-11 Sd | 7.44 | 11.7 | 81 | 30.6 | 12.5 | 20.6 | 100 | 7.30 | 2.46 | 1.40 | 117 | 354 | 0.50 | 100 | 1.10 | 5.9 | 542 |
| KZ-12 Sd | 8.64 | 8.8 | 63 | 23.4 | 9.5 | 16.5 | 74 | 5.50 | 2.17 | 1.05 | 114 | 311 | 0.25 | 100 | 0.90 | 4.3 | 594 |
| KZ-13 Sd | 9.59 | 10.1 | 72 | 26.2 | 10.7 | 20.6 | 83 | 6.20 | 2.16 | 2.35 | 118 | 409 | 0.75 | 100 | 1.05 | 5.1 | 619 |
| KZ-15 Sd | 3.19 | 3.1 | 63 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 31 | 1.95 | 1.55 | 0.65 | 53 | 116 | 0.10 | 100 | 0.40 | 1.7 | 263 |
| Average | 7.45 | 9.0 | 76 | 25 | 9.6 | 15.9 | 80 | 5.86 | 2.29 | 1.8 | 108 | 341 | 0.41 | 99 | 1.06 | 4.42 | 545 |
| Av. conc. for sediments | 6.60 | 10.0 | 100 | 33.3 | 20.0 | 95.0 | 80.0 | 6.60 | 0.60 | 6.00 | 200 | 450 | 0.30 |  | 2.00 | 12.0 | 800 |

|  | La | Ce | Nd | Sm | Eu | Tb | Yb | Hf | Ta | Hg | Th | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | er% | mkg/g | mkg/g |
| KZ-01 Sd | 7.80 | 61.1 | 28.6 | 2.90 | 1.22 | 0.74 | 1.70 | 4.5 | 0.9 | 0.035 | 91 | 15.6 | 3.55 |
| KZ-02 Sd | 7.70 | 51.2 | 26.3 | 2.45 | 1.15 | 0.63 | 1.49 | 8.59 | 0.9 | 0.017 | 95 | 14.0 | 2.10 |
| KZ-03 Sd | 4.30 | 33.7 | 18.9 | 1.70 | 0.83 | 0.46 | 1.05 | 5.45 | 0.7 | 0.002 | 100 | 8.1 | 1.20 |
| KZ-04 Sd | 6.55 | 62.3 | 29.7 | 2.75 | 1.33 | 0.80 | 1.95 | 10.52 | 1 | 0.01 | 91 | 14.6 | 2.05 |
| KZ-05 Sd | 11.05 | 44.1 | 18.9 | 2.00 | 1.03 | 0.57 | 1.34 | 5.99 | 0.7 | 0.008 | 94 | 10.3 | 1.60 |
| KZ-06 Sd | 4.60 | 38.2 | 19.9 | 2.00 | 0.85 | 0.57 | 1.39 | 6.32 | 0.7 | 0.014 | 99 | 8.5 | 1.65 |
| KZ-07 Sd | 6.35 | 49.8 | 26.4 | 2.35 | 1.05 | 0.65 | 1.61 | 6.53 | 0.9 | 0.007 | 91 | 11.5 | 2.30 |
| KZ-08 Sd | 3.80 | 43.3 | 20.0 | 2.15 | 1.01 | 0.63 | 1.60 | 10.6 | 0.9 | 0.003 | 100 | 9.5 | 1.70 |
| KZ-09 Sd | 4.75 | 45.0 | 21.7 | 2.20 | 0.94 | 0.63 | 1.53 | 5.84 | 0.8 | 0 | 100 | 9.6 | 1.65 |
| KZ-10 Sd | 4.15 | 47.0 | 21.2 | 2.30 | 1.04 | 0.65 | 1.84 | 7.8 | 0.9 | 0.004 | 100 | 12.0 | 2.00 |
| KZ-11 Sd | 7.30 | 53.4 | 23.9 | 2.70 | 1.18 | 0.76 | 1.72 | 6.07 | 0.9 | 0.004 | 100 | 13.3 | 2.30 |
| KZ-12 Sd | 5.50 | 45.1 | 24.3 | 2.25 | 1.01 | 0.63 | 1.46 | 5.55 | 0.8 | 0.003 | 100 | 11.6 | 1.60 |
| KZ-13 Sd | 6.20 | 50.7 | 20.5 | 2.55 | 1.12 | 0.75 | 1.79 | 7.8 | 1 | 0.014 | 95 | 13.2 | 2.05 |
| KZ-15 Sd | 1.95 | 17.8 | 8.5 | 0.90 | 0.46 | 0.26 | 0.73 | 5.79 | 0.4 | 0.001 | 100 | 3.3 | 0.70 |
| Average | 5.86 | 45.9 | 22.1 | 2.23 | 1.02 | 0.62 | 1.51 | 6.95 | 0.82 | 0.009 | 97 | 11.1 | 1.89 |
| Av. conc. for sediments | 40.0 | 50.0 | 23.0 | 6.5 | 1.00 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 3.5 | 0.400 |  | 11.0 | 3.2 |

Table 12

Results of activation analysis of soils and vegetation along riverbed of Syrdarya river (Kazakhstan-1)

|  | Na | Sc | Cr | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Br | Rb | Sr | Cd | Sb | Cs | Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mg/g | mkg/g | mkg/g | (mg/g) | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mg/g | mkg/g | er% | mkg/g | mkg/g | mkg/g |
| KZ-02 S | 12.24 | 9.3 | 87.1 | 26.1 | 9.7 | 17.6 | 81 | 5.20 | 2.12 | 0.30 | 119.1 | 281 | 0.25 | 100 | 1.15 | 3.95 | 660 |
| KZ-03 S | 10.46 | 9.8 | 69.6 | 26.8 | 9.4 | 15.6 | 84 | 7.50 | 2.2 | 1.80 | 124.0 | 333 | 0.15 | 100 | 1.30 | 4.73 | 769 |
| KZ-04 S | 8.49 | 11.5 | 96.3 | 30.1 | 11.5 | 16.3 | 102 | 8.85 | 2 | 2.75 | 125.5 | 327 | 0.15 | 100 | 1.30 | 5.72 | 656 |
| KZ-05 S | 4.86 | 10.6 | 98.6 | 30.4 | 12.3 | 20.0 | 133 | 11.80 | 2.28 | 3.80 | 108.2 | 295 | 0.55 | 98 | 2.45 | 5.81 | 449 |
| KZ-06 S | 6.59 | 8.3 | 120.7 | 20.8 | 8.3 | 13.5 | 72 | 4.20 | 1.7 | 2.10 | 84.8 | 378 | 0.25 | 100 | 0.80 | 3.19 | 394 |
| KZ-07 S | 8.12 | 10.5 | 84.0 | 27.8 | 11.2 | 20.2 | 99 | 6.00 | 1.9 | 2.85 | 111.7 | 403 | 0.35 | 100 | 1.05 | 5.20 | 579 |
| KZ-08 S | 11.49 | 12.8 | 91.0 | 33.5 | 13.8 | 20.2 | 114 | 6.85 | 2.22 | 5.90 | 124.2 | 473 | 1.60 | 96 | 1.25 | 6.56 | 559 |
| KZ-09 S | 8.71 | 11.7 | 83.7 | 30.8 | 12.4 | 20.3 | 110 | 7.20 | 2.46 | 4.65 | 114.1 | 440 | 1.10 | 91 | 1.05 | 5.88 | 598 |
| KZ-10 S | 11.43 | 11.7 | 91.9 | 30.9 | 12.5 | 22.2 | 122 | 6.05 | 2.3 | 6.95 | 119.6 | 556 | 0.45 | 100 | 2.05 | 6.03 | 588 |
| KZ-11 S | 14.76 | 11.2 | 155.0 | 29.8 | 12.0 | 21.1 | 106 | 5.35 | 2.49 | 5.65 | 117.8 | 391 | 0.55 | 93 | 1.05 | 5.67 | 550 |
| KZ-12 S | 8.20 | 11.4 | 86.5 | 33.5 | 13.0 | 27.3 | 144 | 7.25 | 2.21 | 11.25 | 117.5 | 608 | 1.15 | 95 | 8.40 | 6.13 | 547 |
| KZ-13 S | 25.13 | 10.1 | 73.6 | 26.2 | 10.8 | 15.8 | 96 | 6.15 | 1.54 | 9.85 | 92.8 | 572 | 0.40 | 100 | 1.05 | 5.34 | 468 |
| KZ-15 S | 4.88 | 8.9 | 99.7 | 22.9 | 9.0 | 13.6 | 72 | 3.90 | 1.85 | 1.00 | 91.1 | 223 | 0.30 | 100 | 0.70 | 4.29 | 418 |
| Average | 10.4 | 10.6 | 95 | 28.4 | 11.2 | 18.8 | 103 | 6.64 | 2.1 | 4.53 | 112 | 406 | 0.56 | 98 | 1.82 | 5.27 | 557 |
| kzV-06 | 6.06 | 8.5 | 150.7 | 22.7 | 9.5 | 16.3 | 91 | 6.30 | 1.92 | 8.20 | 76.8 | 570 | 0.45 | 100 | 0.90 | 3.80 | 429 |
| Av. conc. for sed. | 6.60 | 10.0 | 100 | 33.3 | 20.0 | 95.0 | 80.0 | 6.60 | 0.60 | 6.00 | 200 | 450 | 0.30 |  | 2.00 | 12.0 | 800 |

|  | La | Ce | Nd | Sm | Eu | Tb | Yb | Hf | Ta | Hg | Th | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | mkg/g | er% | mkg/g | mkg/g |
| KZ-02 S | 5.20 | 52.7 | 27.36 | 2.80 | 1.19 | 0.664 | 1.518 | 8.02 | 1 | 0 | 100 | 13.06 | 1.90 |
| KZ-03 S | 7.50 | 66.07 | 30.93 | 3.10 | 1.393 | 0.834 | 1.786 | 10.93 | 1.1 | 0.008 | 96 | 15.63 | 2.45 |
| KZ-04 S | 8.85 | 64.66 | 35.18 | 3.10 | 1.362 | 0.855 | 2.027 | 9.3 | 1.8 | 0.005 | 100 | 15.04 | 2.15 |
| KZ-05 S | 11.80 | 49.92 | 29.04 | 2.55 | 1.102 | 0.671 | 1.603 | 5.82 | 0.8 | 0.005 | 100 | 11.70 | 1.90 |
| KZ-06 S | 4.20 | 46.26 | 20.67 | 2.25 | 1.05 | 0.558 | 1.362 | 6.71 | 0.8 | 0 | 100 | 9.42 | 1.70 |
| KZ-07 S | 6.00 | 51.36 | 22.19 | 2.50 | 1.124 | 0.723 | 1.711 | 6.4 | 0.9 | 0 | 100 | 12.06 | 2.45 |
| KZ-08 S | 6.85 | 56.36 | 24.61 | 2.65 | 1.183 | 0.716 | 1.665 | 6.99 | 1 | 0.012 | 97 | 13.87 | 2.80 |
| KZ-09 S | 7.20 | 53.32 | 23.3 | 2.65 | 1.187 | 0.762 | 1.669 | 6.3 | 0.9 | 0 | 100 | 12.73 | 2.45 |
| KZ-10 S | 6.05 | 50.98 | 24.05 | 2.55 | 1.116 | 0.705 | 1.729 | 6.22 | 0.9 | 0.009 | 92 | 12.35 | 2.00 |
| KZ-11 S | 5.35 | 51.78 | 22.68 | 2.55 | 1.106 | 0.686 | 1.711 | 6.38 | 0.9 | 0.02 | 97 | 12.00 | 2.40 |
| KZ-12 S | 7.25 | 48.6 | 21.13 | 2.35 | 1.026 | 0.649 | 1.536 | 4.84 | 0.8 | 0.006 | 99 | 11.93 | 1.85 |
| KZ-13 S | 6.15 | 42.7 | 19.34 | 2.35 | 0.952 | 0.575 | 1.273 | 4.81 | 0.7 | 0.007 | 73 | 10.45 | 2.30 |
| KZ-15 S | 3.90 | 41.07 | 19.4 | 2.15 | 0.993 | 0.614 | 1.371 | 6.05 | 0.8 | 0 | 100 | 9.24 | 1.40 |
| Average | 6.64 | 52 | 24.6 | 2.58 | 1.137 | 0.693 | 1.612 | 6.83 | 0.95 | 0.006 | 96 | 12.27 | 2.13 |
| kzV-06 | 6.30 | 39.87 | 23.48 | 2.25 | 0.858 | 0.542 | 1.086 | 5.8 | 0.7 | 0.012 | 96 | 8.95 | 2.10 |
| Av. conc. for sediments | 40.0 | 50.0 | 23.0 | 6.5 | 1.00 | 0.30 | 3.00 | 6.00 | 3.5 | 0.400 |  | 11.0 | 3.2 |

Table 13

Results (mBq/l) of radionuclide analysis of water samples of Syrdarya river and its tributaries (Kazakhstan-1)

| Probe code | Th-234 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | Pb-210 | Ac-228 | Ra-224 | Pb-212 | Bi-212 | Tl-208 | U-235 | Th-227 | Rn-219 | Ra-223 | Pb-211 | K-40 | Cs-137 | Am-241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ-01WD | 55 ± 29 | < 121 | < 18 | < 33.2 | < 31 | < 42 | < 119 | < 12 | < 203 | < 43 | < 12 | < 38 | < 55 | < 54 | < 199 | < 515 | < 14.0 | < 4.1 |
| KZ-02WD | 150 ± 15 | < 49 | 24 ± 5 | 38 ± 11 | < 12 | 25 ± 11 | < 48 | 12 ± 4 | < 70 | 17 ± 11 | 15 ± 4 | < 15 | < 21 | < 23 | < 66 | < 214 | < 4.9 | < 1.6 |
| KZ-03WD | 170 ± 27 | < 94 | 17 ± 8 | 39 ± 17 | < 24 | < 30 | < 86 | 16 ± 6 | < 116 | 35 ± 21 | 17 ± 6 | < 26 | < 35 | < 40 | < 127 | < 397 | < 7.6 | < 3.0 |
| KZ-04WD | 93 ± 25 | < 91 | 24 ± 10 | 40 ± 19 | < 23 | < 31 | < 97 | 21 ± 7 | < 118 | < 35 | 11 ± 6 | < 27 | < 43 | < 43 | < 134 | < 419 | < 8.9 | < 3.1 |
| KZ-05WD | 76 ± 14 | < 58 | 33 ± 6 | 39 ± 12 | < 13 | < 19 | < 54 | 10 ± 4 | < 78 | < 21 | 10 ± 4 | < 17 | < 24 | < 28 | < 83 | < 252 | < 5.2 | < 1.8 |
| KZ-06WD | 62 ± 16 | < 63 | 19 ± 7 | 20 ± 13 | < 15 | < 23 | < 64 | 10 ± 5 | < 100 | 31 ± 17 | 7 ± 5 | < 20 | < 28 | < 31 | < 100 | < 300 | < 6.9 | < 2.3 |
| KZ-07WD | 81 ± 16 | < 60 | 26 ± 7 | 34 ± 13 | < 14 | < 22 | < 60 | 9 ± 4 | < 83 | < 20 | 9 ± 4 | < 19 | < 27 | < 30 | < 88 | < 269 | < 5.6 | < 2.0 |
| KZ-08WD | 190 ± 25 | < 81 | 16 ± 7 | < 20 | < 20 | < 25 | < 72 | 16 ± 5 | < 110 | < 26 | 18 ± 5 | < 20 | < 29 | < 35 | < 103 | < 314 | < 7.1 | < 2.5 |
| KZ-09WD | 196 ± 39 | < 130 | 18 ± 12 | < 36 | < 31 | < 42 | < 129 | 16 ± 9 | < 155 | < 42 | 18 ± 9 | < 34 | < 49 | < 51 | < 179 | < 548 | < 13.5 | < 4.2 |
| KZ-10WD | 174 ± 30 | < 98 | < 13 | < 27 | < 21 | < 33 | < 91 | 19 ± 7 | < 121 | < 30 | 19 ± 7 | < 29 | < 41 | < 43 | < 117 | < 411 | < 9.0 | < 3.0 |
| KZ-11WD | 184 ± 40 | < 138 | < 18 | 40 ± 27 | < 34 | < 43 | < 120 | 17 ± 9 | < 167 | < 50 | 17 ± 9 | < 37 | < 55 | < 56 | < 188 | < 560 | < 11.6 | < 4.3 |
| KZ-12WD | 177 ± 30 | < 101 | < 13 | < 28 | < 23 | 34 ± 22 | < 87 | 12 ± 6 | < 140 | < 30 | 17 ± 7 | < 25 | < 40 | < 37 | < 127 | < 420 | < 8.9 | < 3.3 |
| KZ-13WD | 194 ± 25 | < 84 | 27 ± 8 | 34 ± 15 | < 21 | < 28 | < 74 | 13 ± 6 | < 111 | < 28 | 19 ± 6 | < 22 | < 34 | < 37 | < 118 | < 351 | < 7.4 | < 3.1 |
| KZ-14WD | 217 ± 24 | < 71 | 12 ± 6 | < 18 | < 16 | < 24 | < 60 | 12 ± 5 | < 94 | < 23 | 19 ± 5 | < 21 | < 29 | < 31 | < 92 | < 297 | < 6.3 | < 2.4 |
| Average | 144 ± 25 | < 88 | 19 ± 5 | 32 ± 9 | < 21 | < 30 | < 82 | 14 ± 6 | < 119 | < 30 | 15 ± 6 | < 25 | < 36 | < 39 | < 123 | < 376 | < 8.3 | < 3 |

Table 14

Results of determination of radionuclide content (Bq/kg) of soil samples, collected  along riverbed Syrdarya river

(Kazakhstan-1)

| probe code | Th-234 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | Pb-210 | Ac-228 | Ra-224 | Pb-212 | Bi-212 | Tl-208 | U-235 | Th-227 | Ra-223 | Rn-219 | Pb-211 | K-40 | Cs-137 | Am-241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kz-02s | 23 ± 4 | 39 ± 20 | 32 ± 2 | 28 ± 3 | 43 ± 5 | 37 ± 3 | 35 ± 7 | 40 ± 2 | 39 ± 8 | 32 ± 3 | 2.3 ± 1.4 | 3.1 ± 1.5 | < 4 | < 3 | < 9 | 600 ± 30 | 3.0 ± 0.6 | < 0.5 |
| Kz-03s | 33 ± 4 | 50 ± 20 | 39 ± 2 | 33 ± 2 | 49 ± 5 | 53 ± 3 | 56 ± 7 | 57 ± 2 | 51 ± 9 | 44 ± 3 | 1.9 ± 1.2 | 4.1 ± 1.7 | < 4 | < 4 | < 9 | 740 ± 30 | 1.4 ± 0.5 | < 0.6 |
| Kz-04s | 30 ± 5 | 42 ± 27 | 38 ± 2 | 33 ± 3 | 72 ± 7 | 49 ± 4 | 53 ± 9 | 53 ± 2 | 58 ± 12 | 43 ± 4 | 3.6 ± 1.6 | 4.2 ± 2.1 | < 6 | < 4 | < 10 | 680 ± 40 | 4.3 ± 0.9 | < 0.7 |
| Kz-05s | 27 ± 2 | 48 ± 12 | 33 ± 1 | 28 ± 2 | 76 ± 4 | 41 ± 2 | 43 ± 4 | 43 ± 1 | 38 ± 5 | 35 ± 2 | 1.9 ± 0.7 | 2.4 ± 1.0 | < 3 | 2.3 ± 1.4 | < 6 | 560 ± 20 | 5.5 ± 0.4 | < 0.3 |
| Kz-06s | 23 ± 7 | < 60 | 27 ± 3 | 25 ± 5 | 42 ± 9 | 27 ± 5 | 34 ± 14 | 31 ± 3 | < 20 | 25 ± 5 | < 3.5 | < 4.6 | < 8 | < 7 | < 20 | 470 ± 60 | < 1.6 | < 1.0 |
| Kz-07s | 32 ± 8 | < 70 | 34 ± 3 | 29 ± 5 | 50 ± 10 | 42 ± 6 | 58 ± 17 | 42 ± 3 | 34 ± 18 | 36 ± 7 | < 4.1 | < 5.2 | < 9 | < 7 | < 20 | 510 ± 60 | < 1.8 | < 1.2 |
| Kz-08s | 41 ± 5 | 54 ± 27 | 41 ± 2 | 35 ± 3 | 43 ± 6 | 46 ± 3 | 43 ± 9 | 48 ± 2 | 46 ± 11 | 38 ± 4 | < 2.4 | 3.2 ± 2.1 | < 5 | < 5 | < 12 | 610 ± 40 | 1.7 ± 0.7 | < 0.7 |
| Kz-09s | 34 ± 7 | < 60 | 41 ± 3 | 37 ± 5 | 48 ± 9 | 48 ± 5 | 52 ± 14 | 54 ± 3 | 46 ± 17 | 40 ± 6 | < 3.6 | < 4.5 | < 8 | < 7 | < 17 | 580 ± 60 | 2.4 ± 1.1 | < 1.0 |
| Kz-10s | 30 ± 3 | 43 ± 17 | 36 ± 2 | 32 ± 2 | 50 ± 4 | 40 ± 3 | 42 ± 6 | 44 ± 2 | 45 ± 8 | 34 ± 3 | 2.0 ± 1.0 | 2.6 ± 1.3 | < 4 | < 3 | < 8 | 650 ± 30 | 3.0 ± 0.6 | < 0.5 |
| Kz-11s | 31 ± 4 | 40 ± 23 | 28 ± 2 | 24 ± 3 | 36 ± 5 | 32 ± 3 | 36 ± 8 | 37 ± 2 | 36 ± 10 | 31 ± 3 | 2.9 ± 1.4 | < 2.6 | < 4 | < 4 | < 10 | 420 ± 40 | < 0.8 | < 0.6 |
| Kz-12s | 30 ± 4 | 62 ± 25 | 38 ± 2 | 35 ± 3 | 61 ± 6 | 44 ± 3 | 47 ± 9 | 48 ± 2 | 35 ± 3 | 38 ± 4 | < 2.2 | < 2.9 | < 5 | < 4 | < 12 | 640 ± 40 | 5.1 ± 1.0 | < 0.6 |
| Kz-13s | 35 ± 8 | < 70 | 36 ± 3 | 33 ± 6 | 56 ± 10 | 39 ± 6 | 34 ± 16 | 42 ± 3 | 43 ± 20 | 35 ± 7 | < 4.3 | < 5.5 | < 10 | < 8 | < 20 | 560 ± 80 | 3.3 ± 1.5 | < 1.1 |
| Kz-15s | 21 ± 4 | 34 ± 20 | 23 ± 1 | 21 ± 2 | 43 ± 5 | 29 ± 3 | 28 ± 7 | 29 ± 1 | 30 ± 8 | 24 ± 3 | < 1.9 | < 2.4 | < 4 | < 4 | < 10 | 430 ± 40 | 4.0 ± 0.7 | < 0.5 |
| Average | 30 ± 5 | 46 ± 21 | 34 ± 2 | 30 ± 3 | 51 ± 7 | 41 ± 4 | 43 ± 10 | 44 ± 2 | 42 ± 11 | 35 ± 4 | 2.4 ± 1.2 | 3.3 ± 1.6 | < 6 | < 5 | < 13 | 580 ± 40 | 3.4 ± 0.8 | < 0.7 |

Table 15

Results of determination of radionuclide content (Bq/kg) of samples of bottom sediments,

collected  along riverbed Syrdarya river (Kazakhstan-1)

| № probe | Th-234 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | Pb-210 | Ac-228 | Ra-224 | Pb-212 | Bi-212 | Tl-208 | U-235 | Th-227 | Ra-223 | Rn-219 | Pb-211 | K-40 | Cs-137 | Am-241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kz-01b | 50 ± 4 | 63 ± 20 | 43 ± 1 | 37 ± 2 | 72 ± 5 | 65 ± 3 | 75 ± 7 | 73 ± 2 | 64 ± 8 | 58 ± 3 | 3. 3 ± 1. 2 | 5.4 ± 1.5 | < 4 | < 3 | < 9 | 730 ± 30 | 3. 6 ± 0. 6 | < 0. 5 |
| Kz-02b | 18 ± 4 | 35 ± 10 | 28 ± 2 | 24 ± 3 | 25 ± 4 | 27 ± 3 | 30 ± 8 | 31 ± 2 | 26 ± 4 | 25 ± 3 | 2. 0 ± 1. 0 | 3.0 ± 1.0 | < 3 | < 2 | < 5 | 590 ± 30 | 0. 4 ± 0. 2 | < 0. 3 |
| Kz-03b | 31 ± 4 | 38 ± 20 | 34 ± 1 | 30 ± 2 | 39 ± 5 | 48 ± 3 | 51 ± 8 | 50 ± 2 | 44 ± 9 | 40 ± 3 | 2. 1 ± 1. 3 | 3.5 ± 1.7 | < 4 | < 4 | < 10 | 800 ± 30 | 1. 1 ± 0. 5 | < 0. 6 |
| Kz-04b | 33 ± 5 | 56 ± 30 | 40 ± 2 | 35 ± 3 | 42 ± 6 | 47 ± 3 | 47 ± 9 | 52 ± 2 | 50 ± 10 | 43 ± 4 | < 2. 3 | < 3 | < 5 | < 4 | < 10 | 610 ± 30 | 1. 3 ± 0. 6 | < 0. 7 |
| Kz-05b | 31 ± 3 | 52 ± 15 | 35 ± 1 | 31 ± 2 | 40 ± 3 | 37 ± 2 | 40 ± 5 | 39 ± 1 | 36 ± 6 | 32 ± 2 | 1. 7 ± 0. 9 | 2.6 ± 1.1 | < 3 | < 3 | < 7 | 550 ± 20 | 0. 9 ± 0. 3 | < 0. 4 |
| Kz-06b | 23 ± 2 | 39 ± 11 | 27 ± 1 | 23 ± 1 | 34 ± 2 | 30 ± 1 | 31 ± 4 | 32 ± 1 | 30 ± 4 | 25 ± 2 | 1. 7 ± 0. 6 | 2.8 ± 0.9 | < 2 | < 2 | < 5 | 460 ± 20 | 2. 3 ± 0. 3 | < 0. 3 |
| Kz-07b | 35 ± 5 | 50 ± 25 | 38 ± 2 | 36 ± 3 | 43 ± 5 | 45 ± 3 | 46 ± 9 | 48 ± 2 | 50 ± 10 | 39 ± 4 | 2. 8 ± 1. 5 | < 3 | < 5 | < 3 | < 10 | 580 ± 40 | < 0. 9 | < 0. 6 |
| Kz-08b | 24 ± 4 | 34 ± 20 | 32 ± 2 | 28 ± 2 | 30 ± 4 | 34 ± 3 | 36 ± 7 | 37 ± 1 | 25 ± 8 | 29 ± 3 | < 1. 8 | 2.9 ± 1.6 | < 4 | < 3 | < 10 | 560 ± 30 | < 0. 6 | < 0. 6 |
| Kz-09b | 23 ± 6 | 65 ± 35 | 31 ± 2 | 26 ± 4 | 26 ± 7 | 35 ± 4 | 45 ± 10 | 37 ± 2 | 49 ± 17 | 31 ± 5 | < 3. 2 | < 4. 3 | < 7 | < 6 | < 20 | 630 ± 50 | < 1. 3 | < 1 |
| Kz-10b | 28 ± 5 | 45 ± 25 | 34 ± 2 | 31 ± 3 | 33 ± 5 | 40 ± 3 | 43 ± 9 | 42 ± 2 | 40 ± 10 | 33 ± 4 | < 2. 5 | 3.5 ± 2.0 | < 5 | < 4 | < 10 | 620 ± 30 | < 0. 8 | < 0. 6 |
| Kz-11b | 34 ± 5 | 47 ± 27 | 41 ± 2 | 35 ± 3 | 37 ± 5 | 51 ± 4 | 58 ± 10 | 57 ± 2 | 50 ± 10 | 47 ± 4 | 2. 9 ± 1. 6 | 3.3 ± 2.0 | < 5 | < 5 | < 12 | 580 ± 40 | 1. 3 ± 0. 6 | < 0. 7 |
| Kz-12b | 25 ± 3 | 44 ± 14 | 31 ± 1 | 29 ± 2 | 30 ± 3 | 36 ± 2 | 41 ± 5 | 39 ± 1 | 37 ± 6 | 30 ± 2 | 1. 4 ± 0. 8 | 2.7 ± 1.1 | < 3 | < 3 | < 6 | 600 ± 30 | < 0. 4 | < 0. 4 |
| Kz-13b | 29 ± 4 | 38 ± 20 | 36 ± 2 | 33 ± 3 | 37 ± 5 | 44 ± 3 | 48 ± 8 | 45 ± 2 | 42 ± 9 | 34 ± 3 | < 1. 9 | 3.6 ± 1.7 | < 5 | < 4 | < 10 | 570 ± 40 | < 0. 7 | < 0. 6 |
| Kz-15b | 9 ± 5 | < 42 | 10 ± 2 | 9 ± 3 | 17 ± 6 | 13 ± 3 | < 13 | 12 ± 2 | < 18 | 9 ± 3 | < 2. 6 | < 3. 4 | < 6 | < 6 | < 16 | 330 ± 60 | < 1. 1 | < 0. 8 |
| Average | 28 ± 4 | 46 ± 20 | 33 ± 2 | 29 ± 3 | 36 ± 5 | 40 ± 3 | 43 ± 7 | 42 ± 2 | 40 ± 8 | 34 ± 3 | 2.3 ± 1.1 | 3.4 ± 0.9 | < 4 | < 4 | < 10 | 590 ± 30 | 1.0 ± 0.5 | < 0.6 |

Table 16

Results (Bq/kg) of radionuclide analysis of  soil samples, collected at the territory of Uzbekistan (Uzbekistan-1)

| Probe | Th-234 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | Pb-210 | Ac-228 | Ra-224 | Pb-212 | Bi-212 | Tl-208 | U-235 | Th-227 | Rn-219 | Ra-223 | Pb-211 | Cs-137 | K-40 | Am-241 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ0100S | 38.9 ± 10.0 | < 87 | 55.9 ± 4.4 | 50.8 ± 7.7 | 45 ± 12 | 64.0 ± 8.2 | 73 ± 22 | 66.2 ± 4.4 | 71 ± 28 | 62 ± 10 | < 5.3 | < 7.4 | < 10 | < 13 | < 31 | < 2.1 | 425 ± 70 | < 1.3 |
| UZ0200S | 29.7 ± 4.7 | 47 ± 27 | 39.8 ± 2.0 | 34.8 ± 3.4 | 33.0 ± 5.7 | 44.6 ± 3.6 | 54 ± 10 | 49.8 ± 2.0 | 52 ± 13 | 40.3 ± 4.4 | 2.6 ± 1.6 | < 3.5 | < 5.0 | < 5.5 | < 13 | < 0.9 | 478 ± 37 | < 0.6 |
| UZ0300S | 21.0 ± 7.3 | < 62 | 27.1 ± 3.1 | 22.5 ± 5.5 | 29.8 ± 9.6 | 28.0 ± 5.8 | 24 ± 15 | 29.3 ± 2.9 | 41 ± 22 | 25.0 ± 6.6 | < 3.9 | < 5.8 | < 8.0 | < 10 | < 24 | 2.3 ± 1.4 | 529 ± 72 | < 1.0 |
| UZ0400S | 25.5 ± 1.9 | 45 ± 12 | 35.4 ± 0.8 | 30.5 ± 1.5 | 38.2 ± 2.6 | 39.7 ± 1.6 | 39.9 ± 4.3 | 41.5 ± 0.8 | 37.5 ± 5.2 | 34.6 ± 1.8 | 2.0 ± 0.7 | 2.0 ± 1.0 | < 2.1 | < 2.5 | < 5.7 | 1.9 ± 0.3 | 649 ± 19 | < 0.3 |
| UZ0500S | 27.6 ± 4.1 | 15.0 ± 8.2 | 36.7 ± 1.8 | 32.2 ± 3.1 | 35.0 ± 5.3 | 34.0 ± 3.1 | 45.6 ± 8.9 | 36.9 ± 1.6 | 37 ± 11 | 29.9 ± 3.7 | 2.4 ± 0.8 | 3.7 ± 2.1 | < 4.5 | < 4.9 | < 12 | 1.8 ± 0.7 | 518 ± 36 | < 0.6 |
| UZ0600S | 20.9 ± 7.7 | < 68 | 28.6 ± 3.1 | 23.8 ± 5.4 | 31 ± 10 | 34.1 ± 6.0 | 37 ± 17 | 38.8 ± 3.2 | 38 ± 22 | 32.7 ± 7.1 | < 4.0 | < 6.3 | < 8.3 | < 9.1 | < 26 | < 1.4 | 746 ± 79 | < 1.1 |
| UZ0700S | 136.2 ± 9.2 | 269 ± 53 | 170.0 ± 4.0 | 147.1 ± 6.6 | 216 ± 13 | 112.7 ± 5.8 | 115 ± 16 | 120.4 ± 3.2 | 107 ± 19 | 99.6 ± 7.0 | 7.6 ± 2.9 | 11.6 ± 3.9 | 8.1 ± 5.3 | < 9.4 | < 21 | 4.7 ± 1.2 | 1195 ± 57 | < 1.1 |
| UZ0800S | 63 ± 15 | < 130 | 72.0 ± 6.0 | 62 ± 10 | 100 ± 21 | 118 ± 13 | 130 ± 34 | 126.2 ± 7.1 | 115 ± 42 | 100 ± 15 | < 7.7 | < 11 | < 16 | < 18 | < 39 | < 3.5 | 1249 ± 125 | < 2.2 |
| UZ0900S | 40.7 ± 5.0 | 29.7 ± 9.4 | 47.8 ± 1.9 | 42.6 ± 3.4 | 54.9 ± 6.4 | 80.6 ± 4.1 | 90 ± 11 | 83.3 ± 2.3 | 80 ± 13 | 67.3 ± 4.8 | 4.7 ± 0.9 | 4.2 ± 2.4 | < 4.7 | < 5.9 | < 14 | 3.7 ± 0.9 | 974 ± 43 | < 0.7 |
| UZ1000S | 34 ± 12 | < 30 | 47.6 ± 4.9 | 41.6 ± 8.7 | 83 ± 18 | 65.8 ± 10.0 | 72 ± 27 | 63.7 ± 5.1 | 62 ± 33 | 52 ± 11 | 5.0 ± 1.8 | < 8.9 | < 12 | < 14 | < 38 | < 2.7 | 842 ± 107 | < 1.5 |
| UZ1100S | 31 ± 11 | < 34 | 40.6 ± 4.9 | 32.0 ± 8.5 | 58 ± 16 | 60 ± 10 | 59 ± 27 | 61.3 ± 5.3 | 80 ± 37 | 51 ± 12 | 3.5 ± 1.9 | < 8.7 | < 12 | < 16 | < 42 | < 3.6 | 637 ± 104 | < 1.4 |
| UZ1200S | 33 ± 11 | < 31 | 35.5 ± 4.2 | 30.9 ± 7.5 | 38 ± 13 | 59.9 ± 9.2 | 56 ± 24 | 60.4 ± 4.8 | 54 ± 31 | 48 ± 11 | < 2.5 | < 8.5 | < 11 | < 13 | < 34 | < 2.1 | 855 ± 105 | < 1.5 |
| Average | 42 ± 8 | 34 ± 9 | 53 ± 3 | 46 ± 6 | 64 ± 11 | 62 ± 7 | 66 ± 17 | 65 ± 3.6 | 65 ± 23 | 54 ± 8 | 3.97 ± 1.5 | 1.8 ± 0.8 | < 8.4 | < 10 | < 25 | 2.88 ± 0.9 | 758 ± 71 | < 1.1 |

Table 17

Results (Bq/kg) of radionuclide analysis of samples of bottom sediments, collected at the territory of Uzbekistan (Uzbekistan-1)

| Probe | Th-234 | Ra-226 | Pb-214 | Bi-214 | Pb-210 | Ac-228 | Ra-224 | Pb-212 | Bi-212 | Tl-208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ-01 B | 34.0 ± 9.2 | < 84 | 51.0 ± 4.1 | 46.2 ± 6.9 | 44 ± 12 | 66.7 ± 7.8 | 59 ± 20 | 66.7 ± 4.2 | 66 ± 26 | 56.4 ± 9.1 |
| UZ-02 B | 22.5 ± 9.0 | < 88 | 36.6 ± 4.2 | 35.1 ± 7.5 | 42 ± 13 | 45.8 ± 8.2 | 37 ± 21 | 52.3 ± 4.4 | 64 ± 30 | 40.9 ± 9.8 |
| UZ-03 B | 31.9 ± 7.8 | < 71 | 39.9 ± 3.4 | 39.8 ± 6.3 | 42 ± 10 | 53.6 ± 6.7 | 55 ± 18 | 58.0 ± 3.6 | 53 ± 22 | 44.1 ± 8.0 |
| UZ-04 B | 20.5 ± 1.8 | 41 ± 11 | 29.2 ± 0.8 | 25.2 ± 1.4 | 30.5 ± 2.5 | 31.7 ± 1.5 | 36.9 ± 4.1 | 34.1 ± 0.8 | 33.0 ± 5.0 | 29.0 ± 1.8 |
| UZ-05 B | 56.5 ± 4.1 | 46 ± 23 | 35.8 ± 1.5 | 32.3 ± 2.6 | 31.0 ± 4.1 | 46.6 ± 2.9 | 36.4 ± 7.2 | 31.5 ± 1.3 | 27.5 ± 8.5 | 27.6 ± 3.0 |
| UZ-06 B | 19.8 ± 1.8 | 37 ± 11 | 27.6 ± 0.7 | 24.0 ± 1.3 | 27.5 ± 2.4 | 28.9 ± 1.4 | 30.5 ± 3.8 | 31.7 ± 0.7 | 31.6 ± 4.6 | 26.4 ± 1.6 |
| UZ-07 B | 89 ± 13 | 157 ± 76 | 105.6 ± 5.5 | 97.2 ± 9.4 | 111 ± 17 | 120.6 ± 9.9 | 123 ± 27 | 121.8 ± 5.4 | 127 ± 33 | 99 ± 12 |
| UZ-08 B | 75.1 ± 4.4 | 110 ± 25 | 85.2 ± 1.8 | 75.8 ± 3.0 | 109.0 ± 5.9 | 116.2 ± 3.5 | 132.3 ± 9.4 | 122.2 ± 1.9 | 117 ± 11 | 102.9 ± 4.1 |
| UZ-08 B | 76.7 ± 3.4 | 114 ± 19 | 87.1 ± 1.4 | 75.5 ± 2.3 | 104.1 ± 4.5 | 119.4 ± 2.7 | 128.5 ± 7.2 | 121.6 ± 1.5 | 120.5 ± 8.7 | 99.9 ± 3.1 |
| UZ-09 B | 83.2 ± 6.0 | 158 ± 38 | 87.8 ± 2.6 | 78.7 ± 4.4 | 153.0 ± 8.6 | 221.1 ± 6.5 | 135 ± 14 | 132.2 ± 2.9 | 139 ± 18 | 105.8 ± 6.1 |
| UZ-09 B | 84.4 ± 7.3 | 132 ± 46 | 91.8 ± 3.2 | 84.3 ± 5.4 | 147 ± 10 | 222.2 ± 7.8 | 144 ± 17 | 140.6 ± 3.5 | 133 ± 21 | 118.3 ± 7.7 |
| UZ-10 B | 29 ± 11 | < 99 | 39.0 ± 4.6 | 32.2 ± 7.9 | 62 ± 16 | 65.0 ± 9.9 | 70 ± 25 | 59.6 ± 5.0 | 59 ± 33 | 49 ± 11 |
| UZ-11 B | 35.1 ± 3.8 | 53 ± 22 | 40.3 ± 1.5 | 34.8 ± 2.6 | 45.9 ± 5.0 | 57.8 ± 3.1 | 66.4 ± 8.5 | 62.2 ± 1.7 | 56 ± 10 | 48.4 ± 3.6 |
| UZ-11 B | 33.6 ± 4.6 | 46 ± 27 | 41.7 ± 1.9 | 37.8 ± 3.3 | 49.2 ± 6.2 | 60.8 ± 3.9 | 64 ± 10 | 62.4 ± 2.1 | 62 ± 13 | 48.2 ± 4.4 |
| UZ-12 B | 23 ± 10 | < 97 | 31.6 ± 4.3 | 26.7 ± 7.5 | 31 ± 13 | 50.4 ± 9.3 | 35 ± 23 | 51.6 ± 4.8 | < 43 | 42 ± 11 |
| Average | 48 ± 7 | 78 ± 21 | 55 ± 3 | 50 ± 5 | 69 ± 9 | 87 ± 6 | 77 ± 14 | 76 ± 3 | 75 ± 16 | 62 ± 6 |

| Probe | U-235 | Th-227 | Ra-223 | Rn-219 | Pb-211 | K-40 | Am-241 | Cs-137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ-01 B | < 4.8 | < 7.0 | < 10 | < 9.9 | < 27 | 462 ± 67 | < 1.2 | < 2.2 |
| UZ-02 B | < 5.2 | < 7.6 | < 12 | < 11 | < 34 | 501 ± 85 | < 1.3 | < 2.5 |
| UZ-03 B | < 4.2 | < 6.5 | < 9.9 | < 8.6 | < 23 | 588 ± 70 | < 1.0 | < 2.0 |
| UZ-04 B | < 1.0 | 1.9 ± 1.0 | < 2.3 | < 2.0 | < 5.7 | 630 ± 19 | < 0.3 | 1.3 ± 0.3 |
| UZ-05 B | 3.8 ± 1.3 | < 2.4 | < 4.4 | < 3.5 | < 9.9 | 420 ± 28 | < 0.4 | 1.3 ± 0.6 |
| UZ-06 B | 1.4 ± 0.6 | < 1.4 | < 2.2 | < 1.9 | < 5.4 | 616 ± 18 | < 0.2 | < 0.4 |
| UZ-07 B | 6.7 ± 4.4 | 9.6 ± 6.2 | < 15 | < 12 | < 34 | 1365 ± 101 | < 1.7 | 3.4 ± 1.9 |
| UZ-08 B | 5.3 ± 1.4 | 6.1 ± 2.0 | < 5.0 | 4.4 ± 2.8 | < 11 | 1321 ± 35 | < 0.6 | 2.7 ± 0.6 |
| UZ-08 B | 4.7 ± 1.1 | 5.9 ± 1.5 | 4.0 ± 2.6 | < 3.2 | < 8.3 | 1316 ± 27 | < 0.4 | 2.8 ± 0.5 |
| UZ-09 B | 6.3 ± 2.2 | 5.1 ± 2.9 | < 7.7 | < 6.4 | < 16 | 623 ± 38 | < 0.7 | 2.6 ± 0.9 |
| UZ-09 B | 4.9 ± 2.6 | 5.8 ± 3.5 | < 9.7 | < 7.2 | < 21 | 632 ± 46 | < 0.9 | 2.7 ± 1.1 |
| UZ-10 B | < 5.7 | < 8.8 | < 15 | < 12 | < 36 | 694 ± 100 | < 1.4 | < 3.0 |
| UZ-11 B | < 2.0 | 3.1 ± 1.9 | < 4.6 | < 3.9 | < 10 | 759 ± 34 | < 0.5 | 1.0 ± 0.6 |
| UZ-11 B | 2.7 ± 1.6 | < 3.5 | < 5.7 | < 4.5 | < 13 | 774 ± 42 | < 0.6 | < 1.0 |
| UZ-12 B | < 5.9 | < 8.8 | < 13 | < 11 | < 36 | 832 ± 110 | < 1.5 | < 2.6 |
| Average | 4 ± 2 | 6 ± 3 | < 8 | < 7 | < 20 | 770 ± 55 | < 0.8 | 2 ± 1 |

Table 18

Results of radionuclide analysis of  soil samples, collected at the territory of Kyrgyzstan (Kyrgyzstan-1)

|  | Th234 | Ra226 | Pb214 | Bi214 | Pb210 | Ac228 | Pb212 | Bi212 | Tl208 | K40 | Cs137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |
| kg0100s | 63 ± 31 | 49 ± 2 | 53 ± 2 | 51 ± 3 | < DL | 70 ± 3 | 75 ± 2 | 73 ± 9 | 82 ± 7 | 910 ± 30 | < DL |
| kg0200s | < DL | 26 ± 1 | 25 ± 2 | 25 ± 3 | < DL | 48 ± 3 | 50 ± 2 | 55 ± 10 | 48 ± 6 | 800 ± 30 | 1.0 ± 0.6 |
| kg0300s | 38 ± 24 | 36 ± 2 | 38 ± 2 | 38 ± 3 | < DL | 58 ± 3 | 62 ± 2 | 64 ± 11 | 43 ± 8 | 750 ± 30 | 3.8 ± 0.7 |
| kg0400s | < DL | 25 ± 2 | 28 ± 2 | 21 ± 2 | < DL | 30 ± 2 | 34 ± 2 | 42 ± 8 | 31 ± 6 | 320 ± 20 | < DL |
| kg0500s | 58 ± 13 | 35 ± 1 | 37 ± 1 | 32 ± 2 | < DL | 45 ± 1 | 50 ± 1 | 46 ± 5 | 50 ± 3 | 710 ± 20 | 37.9 ± 0.7 |
| kg0601s | < DL | 34 ± 2 | 36 ± 2 | 31 ± 3 | < DL | 78 ± 3 | 76 ± 2 | 68 ± 9 | 73 ± 7 | 1240 ± 40 | 3.3 ± 0.7 |
| kg0701s | 61 ± 12 | 38 ± 1 | 41 ± 1 | 34 ± 1 | 52 ± 36 | 47 ± 1 | 55 ± 1 | 50 ± 4 | 55 ± 3 | 750 ± 10 | 3.2 ± 0.2 |
| kg0801s | 30 ± 13 | 38 ± 1 | 43 ± 1 | 32 ± 1 | < DL | 46 ± 1 | 49 ± 1 | 48 ± 4 | 42 ± 3 | 950 ± 10 | 1.7 ± 0.3 |
| kg0901s | 51 ± 24 | 45 ± 1 | 50 ± 2 | 46 ± 3 | < DL | 58 ± 3 | 62 ± 2 | 58 ± 9 | 65 ± 5 | 970± 30 | 1.3 ± 0.4 |
| kg1001s | 19 ± 12 | 38 ± 1 | 42 ± 1 | 38 ± 1 | < DL | 43 ± 1 | 44 ± 1 | 44 ± 4 | 45 ± 3 | 470 ± 10 | 2.5 ± 0.2 |
| kg1101s | 32 ± 20 | 45 ± 1 | 49 ± 2 | 42 ± 3 | < DL | 31 ± 2 | 33 ± 2 | 27 ± 7 | 30 ± 5 | 570 ± 20 | 3.0 ± 0.6 |
| kg1201s | 23 ± 6 | 21 ± 1 | 25 ± 1 | 16 ± 2 | 46 ± 6 | 22 ± 2 | 22 ± 4 | 15 ± 5 | 23 ± 3 | 430 ± 20 | 3.2 ± 0.4 |
| kg1301s | 36 ± 20 | 25 ± 2 | 30 ± 2 | 28 ± 2 | < DL | 39 ± 2 | 39 ± 2 | 38 ± 8 | 26 ± 6 | 810 ± 20 | 0.9 ± 0.4 |
| kg1401s | 11 ± 4 | 28 ± 1 | 32 ± 2 | 20 ± 5 | 74 ± 10 | 27 ± 2 | 28 ± 7 | 28 ± 6 | 36 ± 5 | 450 ± 20 | 3.7 ± 0.5 |
| kg1501s | 14 ± 5 | 12 ± 1 | 13 ± 1 | 8 ± 1 | 16 ± 5 | 16 ± 1 | 19 ± 4 | 8 ± 4 | 18 ± 3 | 390 ± 20 | 2.1 ± 0.4 |
| Average | 36 ± 15 | 33 ± 1 | 36 ± 2 | 31 ± 2 | 47 ± 14 | 44 ± 2 | 47 ± 2 | 44 ± 7 | 44 ± 5 | 700 ± 20 | 4.5 ± 0.4 |

Table 19

Results of radionuclide analysis of  samples of bottom sediments, collected at the territory of Kyrgyzstan (Kyrgyzstan-1)

|  | Th234 | Ra226 | Pb214 | Bi214 | Pb210 | Ac228 | Pb212 | Bi212 | Tl208 | K40 | Cs137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |
| kg1101b | 45 ± 11 | 26 ± 1 | 26 ± 1 | 22 ± 1 | < DL | 23 ± 1 | 28 ± 1 | 30 ± 4 | 31 ± 3 | 550 ± 10 | 1.4 ± 0.2 |
| kg1201b | 43 ± 12 | 33 ± 1 | 36 ± 1 | 34 ± 1 | < DL | 27 ± 1 | 33 ± 1 | 46 ± 4 | 38 ± 3 | 700 ± 10 | 1.3 ± 0.2 |
| kg1301b | 13 ± 4 | 15± 1 | 20 ± 1 | 10 ± 2 | < DL | 11 ± 1 | 13 ± 5 | 17 ± 4 | 10 ± 6 | 400 ± 20 | 1.2 ± 0.3 |
| kg1401b | < DL | 27± 1 | 33 ± 2 | 24 ± 2 | < DL | 32 ± 2 | 36 ± 1 | 30 ± 8 | 26 ± 5 | 820 ± 20 | 0.8 ± 0.4 |
| kg1501b | 28 ± 7 | 36 ± 1 | 42 ± 2 | 25 ± 3 | 40 ± 7 | 44 ± 2 | 48± 7 | 46 ± 7 | 38 ± 5 | 550 ± 20 | 1.3 ± 0.4 |
| Average | 26 ± 7 | 27 ± 1 | 31 ± 1 | 23 ± 2 | 40 ± 7 | 28 ± 2 | 32 ± 3 | 33 ± 6 | 29 ± 4 | 610 ± 20 | 1.2 ± 0.3 |

* DL – Detection Limit

Table 20

Results of radionuclide analysis of  samples of  water, collected at the territory of Kyrgyzstan (Kyrgyzstan-1)

|  | Th234 | Ra226 | Pb214 | Bi214 | Pb210 | Ac228 | Pb212 | Bi212 | Tl208 | K40 | Cs137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l | mBq/l |
| kg0100wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | 1.1 ± 0.7 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0200wd | < DL | 3.8 ± 0.6 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0300wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0400wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0500wd | 14 ± 7 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | 67 ± 15 | < DL |
| kg0601wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0701wd | < DL | < DL | 0.6 ± 0.4 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg0801wd | 10 ± 5 | 2.4 ± 0.5 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | 82 ± 10 | < DL |
| kg0901wd | 9 ± 5 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | 35 ± 12 | < DL |
| kg1001wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg1101wd | < DL | < DL | < DL | 1.9 ± 0.8 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg1201wd | 1.3 ± 0.9 | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg1301wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg1401wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |
| kg1501wd | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL | < DL |

Table 21

Results of radionuclide analysis of  soil samples, collected at the territory of Tadjikistan (Tadjikistan-1)

|  | Th234 | Ra226 | Pb214 | Bi214 | Pb210 | Ac228 | Pb212 | Bi212 | Tl208 | K40 | Cs137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |
| tj0200s | 37 ± 7 | 44 ± 1 | 51 ± 2 | 32 ± 3 | < DL | 57 ± 2 | 64 ± 6 | 77 ± 8 | 50 ± 6 | 620 ± 20 | 3 ± 0.5 |
| tj0300s | 72 ± 18 | 54 ± 1 | 62 ± 1 | 49 ± 1 | < DL | 92 ± 2 | 103 ± 1 | 95 ± 6 | 91 ± 3 | 890 ± 10 | 12.8 ± 0.5 |
| tj0400s | 65 ± 14 | 59 ± 1 | 66 ± 1 | 55 ± 2 | < DL | 102 ± 2 | 108 ± 1 | 98 ± 5 | 98 ± 4 | 870 ± 10 | 3 ± 0.3 |
| tj0500s | 66 ± 8 | 78 ± 1 | 90 ± 2 | 70 ± 3 | 82± 10 | 108 ± 3 | 107 ± 9 | 120 ± 9 | 90 ± 7 | 610 ± 20 | < DL |
| tj0600s | < DL | 31 ± 1 | 37 ± 2 | 26 ± 2 | < DL | 47 ± 2 | 42 ± 2 | 44 ± 7 | 49 ± 5 | 690 ± 20 | 1.7 ± 0.4 |
| tj0700s | < DL | 33 ± 1 | 39 ± 2 | 37 ± 2 | < DL | 40 ± 2 | 39 ± 2 | 37 ± 7 | 33 ± 5 | 540 ± 20 | 3.6 ± 0.5 |
| tj0900s | < DL | 37 ± 2 | 42 ± 2 | 36 ± 3 | < DL | 47 ± 2 | 49 ± 1 | 56 ± 7 | 51 ± 5 | 790 ± 20 | 2.6 ± 0.4 |
| tj1000s | 52 ± 25 | 33 ± 1 | 35 ± 2 | 40 ± 2 | < DL | 38 ± 2 | 42 ± 2 | 43 ± 8 | 43 ± 5 | 450 ± 20 | 10.1 ± 0.8 |
| tj1300s | 74 ± 17 | 41 ± 1 | 45 ± 2 | 34 ± 3 | < DL | 34 ± 2 | 47 ± 2 | 54 ± 8 | 40 ± 6 | 640 ± 30 | 14.6 ± 0.8 |
| tj1400s | 48 ± 16 | 70 ± 1 | 79 ± 2 | 68 ± 2 | < DL | 98 ± 2 | 106 ± 1 | 112 ± 7 | 98 ± 5 | 770 ± 20 | 5.7 ± 0.4 |
| tj1500s | 86 ± 30 | 60 ± 2 | 67 ± 3 | 47 ± 4 | < DL | 57 ± 3 | 61 ± 2 | 72 ± 10 | 57 ± 6 | 740 ± 30 | 9.6 ± 0.8 |
| Average | 62 ± 17 | 49 ± 1 | 56 ± 2 | 45 ± 2 |  | 66 ± 2 | 70 ± 2 | 74 ± 7 | 64 ± 5 | 690 ± 20 | 6.7 ± 0.5 |

Table 22

Results of radionuclide analysis of samples of bottom sediments, collected at the territory of Tadjikistan (Tadjikistan-1)

|  | Th234 | Ra226 | Pb214 | Bi214 | Pb210 | Ac228 | Pb212 | Bi212 | Tl208 | K40 | Cs137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kodobr | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg | Bq/kg |
| tj0200b | 52 ± 28 | 52 ± 2 | 62 ± 2 | 50 ± 3 | < DL | 120 ± 4 | 131 ± 3 | 132 ± 11 | 121 ± 8 | 930 ± 30 | 3.8 ± 0.5 |
| tj0300b | < DL | 45 ± 2 | 46 ± 2 | 33 ± 3 | < DL | 62 ± 2 | 69 ± 2 | 67 ± 9 | 53 ± 6 | 1100 ± 30 | 1.7 ± 0.5 |
| tj0400b | < DL | 47 ± 1 | 52± 2 | 50 ± 2 | < DL | 65 ± 3 | 77 ± 2 | 73 ± 8 | 65 ± 6 | 790 ± 20 | 5.5 ± 0.6 |
| tj0500b | 49 ± 16 | 45 ± 1 | 48 ± 1 | 42 ± 2 | < DL | 64 ± 2 | 65 ± 1 | 73 ± 6 | 56 ± 4 | 840 ± 20 | 4.6 ± 0.4 |
| tj0600b | 13 ± 4 | 15 ± 1 | 19 ± 1 | 9 ± 2 | 44± 6 | 21 ± 1 | 22 ± 4 | 15 ± 4 | 22 ± 3 | 350 ± 20 | 3.5 ± 0.4 |
| tj0700b | 16 ± 10 | 31 ± 1 | 33 ± 1 | 30 ± 1 | < DL | 34 ± 1 | 39 ± 1 | 47 ± 4 | 33 ± 2 | 420 ± 10 | 0.4 ± 0.1 |
| tj0900b | 24 ± 16 | 30 ± 1 | 32 ± 1 | 28 ± 2 | < DL | 43 ± 2 | 42 ± 1 | 40 ± 5 | 33 ± 3 | 590 ± 10 | 1.6 ± 0.2 |
| tj1000b | < DL | 30 ± 1 | 32 ± 2 | 30 ± 2 | < DL | 30 ± 2 | 34 ± 1 | 21 ± 7 | 26 ± 5 | 330 ± 20 | 0.6 ± 0.4 |
| tj1300b | 42 ± 16 | 49 ± 1 | 56 ± 1 | 48 ± 1 | < DL | 54 ± 2 | 57 ± 1 | 61 ± 5 | 65 ± 3 | 650 ± 10 | 2.1 ± 0.2 |
| tj1400b | 140 ± 17 | 57 ± 1 | 64 ± 1 | 54 ± 2 | < DL | 59 ± 2 | 59 ± 1 | 66 ± 5 | 65 ± 4 | 720 ± 10 | 4.7 ± 0.3 |
| tj1500b | 41 ± 7 | 44 ± 1 | 49 ± 2 | 32 ± 3 | 52 ± 9 | 39 ± 2 | 40 ± 5 | 48 ± 6 | 39 ± 4 | 460 ± 20 | 1.1 ± 0.3 |
| Average | 47 ± 14 | 40 ± 1 | 45 ± 1 | 37 ± 1 | - | 54 ± 2 | 58 ± 2 | 58 ± 6 | 53 ± 4 | 650 ± 20 | 2.7 ± 0.3 |

# Footnotes

( Схема и описание соответствуют скорректированному плану отбора проб (в первой экспедиции отбор проб проводился на 14 контрольных пунктах, пункт № 14 был исключен)

# Text boxes

№ контрольного пункта

2                  7      8   9 10  11  12          13           15

а

№ контрольного пункта

б

1     2                7      8  9 10  11  12          13           15