# SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

# SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NORMA DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PRODUCIDOS

POR FUENTES FIJAS

Material en Elaboración

Abril 2001

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

INDICE

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN	3

2. NORMAS DE REFERENCIAS	3

3. DEFINICIONES	3

4. ESPECIFICACIONES	5

4.1  Especificaciones de los límites de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas.	5

4.2.  Especificaciones de los estándares de las unidades de la escala de Ringelmann, para algunas actividades de procesos industriales	14

5.   GENERALIDADES Y DISPOSICIONES	15

6. PLAN ESTRATÉGICO	17

# 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera producidos por fuentes fijas. Se aplicará en todo el territorio nacional a las industrias, comercios, proyectos, servicios y todo aquello que genere, en sus actividades, contaminantes que alteren la calidad del aire.

# 2. NORMAS DE REFERENCIAS

# 3. DEFINICIONES

3.1. Actividad existente o en funcionamiento: fuente fija de contaminación atmosférica que, a la fecha de publicación de esta norma, se encuentre instalada realizando operaciones, o en la etapa de proyecto para su instalación o ampliación.

3.2. Actividad nueva: fuente fija de contaminación atmosférica que, a la fecha de publicación de esta norma, no se encuentre instalada realizando operaciones, ni en la etapa de prefactibilidad, factibilidad o anteproyecto para su instalación o ampliación.

3.3. Caracterización de emisiones: procedimiento mediante el cual se captan muestras en chimeneas o ductos y  se analizan para determinar las concentraciones de contaminantes descargados a la atmósfera.

3.4. Contaminación atmosférica: la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes del aire.

3.5. Contaminante del aire: cualquier sustancia presente en el aire que por su naturaleza sea capaz de modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, alterando sus propiedades físicas o químicas. Su concentración y período de permanencia en la misma puede originar efectos nocivos sobre la salud de las personas y el ambiente.

3.6.Dióxido de azufre (SO2): producto gaseoso de la combustión de compuestos que contienen azufre  de olor sofocante y fuerte. Se oxida en la atmósfera húmeda y se transforma en ácido sulfúrico.

3.7.Efluente: corriente de líquido o gas que sale de un sistema.

3.8.Fuente fija: edificación o instalación, temporal o permanente, donde se realizan operaciones que dan origen a la emisión de contaminantes del aire.

3.9. Fuente de emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

3.10. Lapso de muestreo: período en el cual se lleva a cabo la caracterización de las emisiones, para determinar las concentraciones de los contaminantes.

3.11.  Límite de emisión de contaminante al aire: es la concentración máxima de emisión permisible de un contaminante del aire, descargado a la atmósfera  a través de una chimenea o ducto. Este límite ha sido establecido para proteger la salud y el  ambiente.

3.12.  Método Ringelmann: técnica empleada para la medición de emisiones visibles, mediante el uso de tarjetas que poseen una escala comparativa denominada Escala de Ringelmann.

3.13.  Monóxido de carbono: gas producido por la combustión incompleta de carbón o sustancias orgánicas.

3.14. Norma de Emisión: es el valor de descarga permisible de sustancias contaminantes, establecido por la autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir las normas de calidad del aire.

3.15.  Opacidad: es el grado de interferencia en la transmisión de la luz, y su paso a través de una emisión que procede de una fuente fija.

3.16.  Óxido de nitrógeno:  gases producidos por oxidación a altas temperaturas del nitrógeno del aire. Fórmula NOx.

3.17.  Ozono: molécula formada por tres átomos de oxígeno. Fórmula 03.

3.18.   Partículas sólidas: es aquel material cuyo diámetro aerodinámico está finamente dividido. Es de dimensión y procedencia diversa.

3.19.  Partícula suspendida: partícula con diámetro menor a 60 micras.

3.20.  Período de medición: lapso durante el cual se capta la muestra de emisión,  que es expelida por un ducto o chimenea,  para determinar las concentraciones de los contaminantes bajo  análisis.

3.21.  Polvo: es el término general que designa las partículas sólidas finamente divididas, de dimensiones y procedencia diversas. Es emitido a la atmósfera por elementos  naturales, procesos mecánicos o industriales, transporte de materiales y demoliciones.

3.22.  ppm: parte por millón. Equivale por ejemplo, a un gramo en una tonelada.

3.23.   Solvente orgánico volátil: compuesto orgánico líquido con una presión de vapor mayor que 76 mmHg, bajo condiciones normales de almacenamiento (25 OC y 1 at).

# 4. ESPECIFICACIONES

## 4.1  Especificaciones de los límites de emisión de contaminantes al aire para fuentes fijas.

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido sulfúrico | Fabricación de ácido sulfúrico | 300 | 150 | Método de contacto |
| Cadmio | Fabricación de cadmio | 25 | 17 | (a) |
| Cadmio | Fabricación de cloro | 200 | 150 |  |
| Cadmio | Fabricación de carbonato sódico | 300 | 200 |  |
| Cloruro de hidrógeno | Obtención de cobre | 300 | 300 |  |
| Cloruro de hidrógeno | Incineración de residuos peligrosos | 75 | 50 |  |
| Dióxido de azufre | Centrales Térmicas Fuel-oil | 2,600 | 1,100 | Cualquier potencia |
| Dióxido de azufre | Centrales que utilizan Fuel-oil | 2,600 | 1,100 |  |
| Dióxido de azufre | Fabricación de ácido sulfúrico | 2,600 | 1,100 | Método de contacto |
| Dióxido de azufre | Baterías de Coque | 500 | 500 | También en recuperación de subproductos |
| Dióxido de azufre | Obtención de aluminio | 6 | 3 | Reducción de aluminio (c) |
| Dióxido de azufre | Obtención de cobre | 1500 | 1500 |  |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dióxido de Azufre | Refinación de petróleo | 3,000 | 1,100 | Procesos de craqueo catalítico. Planta de recuperación de azufre |
| Dióxido de azufre | Fabricación de pasta de papel | 10 | 5 | Pasta al bisulfito, en Kg/t de pasta |
| Dióxido de azufre | Incineración de desechos peligrosos | 200 | 100 |  |
| Fluoruros (como F) | Obtención de aluminio | 1.2 | 1.0 | Reducción de aluminio(c) |
| Fluoruro (como HF) | Fabricación de fertilizante | 0.07 | 0.07 | Superfosfatos simples (c) |
| Fluoruro de hidrógeno (HF) | Fabricación de fertilizante | 0.05 | 0.05 | Superfosfatos triples(e) |
| Fluoruro de hidrógeno (HF) | Ferro aleaciones | 1 | 1 | Ferro-molibdeno |
| Fluoruro de Hidrógeno (HF) | Incineración de desechos peligrosos | 5 | 2 |  |
| Bromuro de hidrógeno (HBr) | Incineración de desechos peligrosos | 5 | 5 |  |
| Monóxido de carbono | Combustible industrial | 1150 | 1150 | Instalaciones que utilizan Fuel-Oil (b) |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monóxido de carbono | Actividades sin normas especificas | 400 | 400 | (b) |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Actividades sin normas específicas | 300 | 150 | (b) |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Fabricación de ácido nítrico | 3 | 1.5 | (f) |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Incineración de desechos peligrosos | 500 | 200 |  |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Fabricación de cemento | 500 | 400 | (b) |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 500 | 400 | (b) |
| Partículas sólidas | Centrales térmicas e instalación que utiliza fuel-oil | 250 | 175 | Potencia <50 200MW |
| Partículas sólidas |  | 175 | 150 | Potencia 50- 200MW |
| Partículas sólidas |  | 150 | 120 | Potencia >200MW |
| Partículas sólidas | Incineración de residuos sólidos no peligrosos | 300 | 250 | Residuos<1t/h |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas sólidas |  | 250 | 200 | Residuos 1-3 t/h |
| Partículas sólidas |  | 250 | 250 | Residuos 3-7 t/h |
| Partículas sólidas |  | 150 | 150 | Residuos 3-15 t/h |
| Partículas sólidas | Incineración de desechos peligrosos | 50 | 30 | (d) |
| Partículas sólidas | Incineración de desechos patológicos | 100 | 100 | (j) |
| Partículas sólidas | Preparación y aglomeración de minerales | 250 | 150 | Aglomeración de minerales (peletizacion y sinterización) |
| Partículas sólidas |  | 150 | 150 | Preparación del carbón (molienda) |
| Partículas sólidas | Batería de coque e instalación para recuperación de subproductos | 150 | 150 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de arrabio | 100 | 100 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de acero | 150 | 120 | Valores medios de un ciclo completo |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas sólidas | Acerías con hornos de arco eléctrico | 350 | 250 | Hornos de capacidad menor de 5t |
| Partículas sólidas |  | 150 | 120 | Hornos de capacidad mayor de 5t |
| Partículas sólidas | Acerías Simens Martín | 150 | 120 |  |
| Partículas sólidas | Fundiciones de Cubilote | 600 | 250 | Cubilote entre 1 y 5 t/h |
| Partículas sólidas |  | 300 | 150 | Cubilotes mayores de 5 t/h |
| Partículas sólidas | Obtención de aluminio | 9 | 3.5 | Reducción de aluminio (c) |
| Partículas sólidas |  | 150 | 100 | Segunda fusión |
| Partículas sólidas | Obtención de cobre | 300 | 150 | Fusión del cobre |
| Partículas sólidas |  | 500 | 300 | Refino del cobre |
| Partículas sólidas |  | 500 | 300 | Hidrometalurgia |
| Partículas sólidas | Obtención de plomo | 150 | 50 | Cualquier proceso excepto Horno de cuba |
| Partículas sólidas |  | 200 | 100 | Hornos de cuba (refino) |
| Partículas sólidas | Obtención de zinc | 200 | 50 |  |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas sólidas | Fabricación de fertilizante | 150 | 120 | Fertilizantes orgánicos |
| Partículas sólidas |  | 150 | 150 | Fertilizantes nitrogenados |
| Partículas sólidas |  | 150 | 150 | Fertilizantes fosfatados |
| Partículas sólidas | Fabricación de carburo de calcio | 150 | 150 | Instalación de preparación |
| Partículas sólidas |  | 350 | 250 | Horno |
| Partículas sólidas | Fabricación de negro de humo | 100 | 60 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de alúmina | 150 | 50 |  |
| Partículas sólidas | Ferro aleaciones | 15 | 10 | Ferro-silicio (h) |
| Partículas sólidas |  | 20 | 15 | Ferro-silicio cromo (h) |
| Partículas sólidas |  | 5 | 5 | Ferro-cromo refinado (h) |
| Partículas sólidas |  | 0.5 | 0.3 | Ferro-silicio manganeso (h) |
| Partículas sólidas | Refinación de petróleo | 120 | 120 | Calderas y hornos |
| Partículas sólidas |  | 50 | 50 | Regeneración de las unidades de craqueo |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas sólidas | Fabricación de sal | 250 | 150 |  |
| Partículas sólidas | Concreto y productos asfálticos | 250 | 100 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de pasta de papel | 250 | 150 | Pasta al bisulfito. Combustión de lefias |
| Partículas sólidas |  | 250 | 150 | Pasta al sulfato o Kraft |
| Partículas sólidas | Fabricación de productos de molinería | 50 | 50 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de objetos de barro, loza o porcelana | 50 | 50 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación o transfor-mación de cloruro de polivinilo | 50 | 50 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de maderas laminadas y materiales de madera para la construcción | 50 | 50 |  |
| Partículas sólidas | Fabricación de productos de hormigón | 50 | 50 |  |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plomo y compuestos (Pb) | Obtención de plomo | 100 | 80 | Plantas pequeñas y medianas. Caudal de emisión menor de 300m3/min. |
| Plomo y compuestos (Pb) |  | 15 | 10 | Plantas grandes. Caudal de emisión mayor de 300m3/min. |
| Polvos | Fabricación de cemento | 250 | 150 | Hornos |
| Polvos |  | 250 | 150 | Enfriadores |
| Polvos |  | 250 | 150 | Trituradoras, molinos, transportadores y ensacadoras |
| Polvos | Cerámicas | 250 | 150 |  |
| Polvos | Vidrios y fibras minerales | 250 | 200 |  |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | Baterías de Coque | 1500 | 1500 | También en preparación de subproductos |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | Refinación de petróleo | 7.5 | 5 | Tanques de almacenamiento de azufre líquido |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) |  |  |  | Tanques de almacenamiento de productos provenientes de conversión profunda. |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) |  |  |  | Plantas Claus |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | Fabricación de pasta de papel | 10 | 7.5 | Pasta al sulfato o Kraft (g) |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | Fabricación de viscosa y otros productos similares | 10 | 7.5 |  |
| Trióxido de antimonio | Fabricación de antimonio | 80 | 60 | Valor inferior a 2.500 l/s |
| Trióxido de antimonio |  | 30 | 20 | Valor superior a 2.500 l/s |
| Trióxido de arsénico | Fabricación de arsénico | 80 | 60 | Valor inferior a 2.500 l/s |
| Trióxido de arsénico |  | 30 | 20 | Valor superior a 2.500 l/s |
| Pentóxido de fósforo | Incineración de desechos peligrosos | 10 | 5 |  |
| Compuestos orgánicos volátiles | Actividades que utilizan solventes orgánicos no reactivos foto-químicamente | 6.8Kg/d ó 1.3Kg/h | 6.8 Kg/d ó 1.3 Kg/h | Solventes sometidos a procesos de calentamiento o contacto con llama. |
| Compuestos orgánicos volátiles | Actividades que utilizan solventes orgánicos | 6.8 Kg/d ó 3 Kg/h (i) | 15 Kg/d ó 3 Kg/h (i) | Solventes no sometidos a proceso de calentamiento |
| Compuestos orgánicos volátiles | Foto-químicamente reactivos |  |  | Calentamiento o contacto con llama |

| CONTAMINANTES | ACTIVIDAD mg/m3 | EXISTENTE Mg/m3 | NUEVAS mg/m3 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxinas y furanos | Incineración de desechos peligrosos | 0.1 | 0.1 | (k) |
| Hidrocarburos aromáticos policíclicos | Incineración de desechos peligrosos | 0.05 | 0.05 |  |

## 4.2.  Especificaciones de los estándares de las unidades de la escala de Ringelmann, para algunas actividades de procesos industriales

| ACTIVIDAD | UNIDADES ESCALA DE RINGELMANN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Centrales térmicas a Fuel-oil | 1 | Valores no superiores a 2 en la Escala de Ringelmann, en períodos de 2 min/h |
| Combustión industrial | 1 | Instalaciones que utilizan carbón (a) |
|  | 2 | Instalaciones que utilizan fuel-Oil |
| Incineradores de residuos sólidos | 1 | Máximo dos unidades Ringelmann para períodos de 3 min/h |
| Siderúrgicas | 2 | Baterías de coque e instalaciones de recuperación de subproductos (b) |

| ACTIVIDAD | UNIDADES ESCALA DE RINGELMANN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Hornos de recalentamiento y tratamientos térmicos |
| Refinerías de petróleo | 1 | Excepto en períodos de 3 min/h, y con una tolerancia del 2% del tiempo durante el año |
| Fábrica de cemento | 2 |  |
| Plantas de aglomerados asfálticos | 1 |  |
| Fabricación de ácido nítrico | 2 | Las emisiones a la atmósfera deben ser incoloras. |
| Fabricación de fertilizantes | 1 | Sólo en períodos de 3 min/h, que podrán llegar a una opacidad de 2 en la Escala de Ringelmann. |
| Fabricación de productos a base de asbesto. |  | No debe presentar emisiones visibles |

4.3.   La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá establecer límites de emisión distintos a los establecidos en este caso, para actividades o áreas específicas. El establecimiento de límites diferentes será realizado cuando lo justifiquen las condiciones de calidad del aire del sector, o las condiciones climatológicas.

# 5.   GENERALIDADES Y DISPOSICIONES

5.1. Las emisiones de una fuente estarán sujetas a las limitaciones impuestas por esta norma. Las emisiones generales de cada fuente individual se anulan en su totalidad por una chimenea, o cuando dos o más chimeneas se usan simultáneamente para este propósito. Sin embargo, si las emisiones totales de dos o más fuentes son emitidas por una chimenea, el conjunto de emisiones individuales se considera originario de una fuente única, con una capacidad igual a la suma de las capacidades de cada fuente de emisión individual.

5.2. Las actividades que produzcan emisiones atmosféricas nocivas o molestias persistentes a la comunidad durante su período de desarrollo, deberán ser consideradas por la Subsecretaría de Gestión Ambiental bajo las disposiciones reglamentarias correspondientes. Serán incluidas, aún cuando sean áreas específicas que por razones justificadas no se correspondan con la aplicación de esta norma.

5.3.  Las chimeneas y ductos de fuentes fijas estarán diseñados de manera que se optimice la dispersión del contaminante existente  acorde a las normas. Este diseño será elaborado para evitar que haya un exceso de los límites especificados al nivel del suelo. El diseño debe contemplar, además, dispositivos que faciliten el monitoreo.

5.4.  Para todas las chimeneas se reglamenta una altura mínima de 65 metros, la cual se establece midiendo la elevación, desde la base de la chimenea a nivel del terreno. Mediante un modelo de fluido o estudio de campo aprobado por la Subsecretaría de Gestión Ambiental se debe demostrar que las emisiones desde la chimenea no se concentran de manera excesiva para transformarse en contaminante atmosférico resultante de barrida atmosférica, turbulencia o remolino creado por la fuente misma, estructuras cercanas o formaciones de terreno.

5.5.  Los métodos utilizados para determinar las concentraciones de los contaminantes atmosféricos, además de los mencionados en esta norma deben ser aprobados por la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

5.6. Si la Subsecretaría de Gestión Ambiental detecta, a través de información disponible, que cualquier disposición de esta norma ha sido quebrantada, podrá expedir una notificación de violación al alegado infractor.

5.7. Toda notificación de violación especificará la eficiencia o indicará las  razones que provocaron su realización. De la misma manera, se incluirán aquellos requerimientos que la Subsecretaría de Gestión Ambiental crea pertinente para lograr que la fuente de emisión se ajuste a lo establecido.

5.8.  Las empresas que utilicen compuestos orgánicos volátiles, incluyendo solventes de presión de vapor mayor de 76mmHg a 25C, o que posean tanques de capacidad superior a 150 m3 para almacenar estos compuestos, deberán adoptar las siguientes medidas:

- Si la presión de vapor es menor o igual a 76mmHg, el tanque de almacenamiento debe estar equipado con un respiradero de conservación

- Entre 77 y 570 mmHg, deben estar equipados con un techo flotante

- Para presiones mayores de 570 mmHg, contará con un sistema de recuperación de vapor

- Se excluye de la aplicación de lo dispuesto en estas notas a los tanques subterráneos de combustibles  en gasolineras.

5.9.  Se prohíbe el empleo de la técnica de dilución o dispersión, como método primario o único de control, para reducir las concentraciones de partículas y gases contaminantes.

5.10. Se prohíbe la instalación de nuevas incineradoras de tipo doméstico o industrial en zonas  urbanas o centros poblados sin la autorización de la Subsecretaría de Gestión Ambiental.

5.11.  Se aplicarán las medidas correctivas para controlar las zonas urbanas o vecinas a centros poblados, donde se realicen construcciones, movimientos de tierra, trabajos viales, actividades mineras, procesamiento, acarreo y almacenamiento de sólidos granulares o finamente divididos, susceptibles de producir emisiones de polvo. Se debe mantener el área de trabajo u operaciones, libre de escombros y restos de materiales y se acondicionarán las vías de acceso. Estas medidas tiene por objetivo mantener en estas zonas las concentraciones de partículas totales suspendidas dentro de los límites establecidos en las normas de calidad del aire o niveles de inmisión.

En casos de emergencia o de emisiones imprevisibles ocasionadas por violación a estas normas, los responsables de la actividad lo notificarán a la Subsecretaría de Gestión Ambiental. Se activarán los planes de contingencia que sean necesarios.

5.12.  La Subsecretaría de Gestión Ambiental podrá practicar las visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas normas.

5.13.  El costo que ocasione la realización de inspecciones, visitas o mediciones correrá a cargo de los responsables de las actividades.

5.14.  La Subsecretaría de Gestión Ambiental, a solicitud de la parte interesada, podrá otorgar constancias de cumplimiento de la normativa ambiental en materia de emisiones. Se incluyen todas aquellas actividades inscritas en el registro de auditoría y que hayan presentado la caracterización correspondiente, con resultados satisfactorios, y a quienes hayan cumplido con su proceso de adecuación.

5.15.  La Subsecretaría de Gestión Ambiental es la entidad responsable de la ejecución de la presente norma

# 6. PLAN ESTRATÉGICO

6.1. Caracterizar, cuantitativa y cualitativamente, los tipos y las cantidades de emisiones.

6.2. Medir las emisiones de cada tipo de fábricas o procesos, para determinar el total de emisiones por tipo de industrias o procesos.

6.3. Programa de reducción de contaminantes.

6.4. Describir los equipos y procesos generadores de las emisiones.

# Footnotes

(a)significa la cantidad total emitida y no podrá sobrepasar los 13.6 Kg para un período de 160 horas semanales.

(c)significa el valor estándar expresado en Kg/h de aluminio.

íd

íd

(e)significa medidas en Kg de F/t P2O5

(b) significa las unidades en p.p.m ( mg/m3)

íd

íd

(f) significa el valor promedio en un período de dos horas expresado en tonelada de NO2/Kg de ácido nítrico al 100%

íd

íd

(d) significa que los límites para incineración de residuos peligrosos deben ser expresados sobre base seca, a condiciones normales y corregidas a 50% de exceso de aire. La corrección a 50% de exceso de aire se efectúa según la siguiente ecuación: E=Ea X 11.30/(N2/O2), donde E= Emisión corregida a 50% de exceso de aire.

Ea =Emisión sobre base seca no corregida

N2/02= Razón entre la concentración, en base seca, de nitrógeno y oxígeno en el gas emitido.

(j) significa g/100 Kg de carga, para un incinerador de cualquier capacidad

íd

(h) significa el valor estándar expresado en Kg/t de producto.

íd

íd

íd

(g) significa el valor medio en un período de ocho minutos y que no debe ser excedido durante mas del 5% del tiempo de funcionamiento mensual.

(k) significa ng/m3

(a) Este índice no podrá alcanzar valores superiores a 2 en la Escala de Ringelmann, en períodos de 2 min/h. En el período de encendido no sobrepasará el valor de 3 en la Escala de Ringelmann, obtenido como media de 4 determinaciones escalonadas a partir de 15 Min. del comienzo del mismo.

(b) Máximo de 2 en la Escala de Ringelmann, en períodos de 10 min/h en carga, y de  15 min/h en la descarga.