Brookhaven National Laboratory

g-2 Facility Groundwater Investigation – Phase I

# November 1999 (12-14-99 @10:00)

| Geoprobe Well | Sample Depth (BLS) | Tritium (pCi/L) | Na-22 (pCi/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 054-106 | 43’-47’ | 451+/-202 | ND |
|  | 35’-39’ | <306 | ND |
|  | 31’-35’ | 394+/-199 | 2.2+/-1.2 |
|  | 29’-33’ | <360 | 3.0+/-1.5 |
| 054-107 | 43’-47’ | <360 | ND |
|  | 35’-39’ | <360 | ND |
|  | 31’-35’ | <360 | ND |
|  | 27’-31’ | 463+/-219 | 2.3+/-1.2 |
| 054-108 | 43’-47’ | <306 | ND |
|  | 35’-39’ | <360 | ND |
|  | 31’-35’ | 1,760+/-298 | ND |
|  | 27’-31’ | 612+/-247 | ND |
|  | 27’-31’ (duplicate) | 756+/-255 | ND |
| 054-109 | 43’-47’ | <355 | ND |
|  | 35’-39’ | <355 | ND |
|  | 31’-35’ | <355 | ND |
|  | 27’-31’ | 362+/-220 | 2.1+/-1.2 |
|  | 27’-31’ (duplicate) | 471+/-224 | ND |
| 054-110 | 43’-47’ | <332 | ND |
|  | 35’-39’ | <332 | ND |
|  | 31’-35’ | 369+/-204 | 35.4+/-4.9 |
|  | 27’-31’ | NS | NS |
| 054-111 | 45’-49’ | 15,500+/-600 R= 19,300+/-724 | ND |
|  | 37’-41’ | 7,410+/-434 R= 8,830+/-516 | ND |
|  | 37’-41’ (duplicate) | 5,130+/-382 R= 5,020+/-414 | ND |
|  | 33’-37’ | 1,270,000+/-25,600 R= 1,550,000+/-31,000 | 38.3+/-4.9 |
|  | 29’-33’ | 79,700+/-1,620 R= 97,400+/-1,990 | 3.9+/-1.4 |
| 054-112 | 43’-47’ | <339 | ND |
|  | 35’-39’ | 436+/-211 | ND |
|  | 31’-35’ | 579+/-226 | ND |
|  | 27’-31’ | 751+/-230 | ND |
| 054-113 (Upgradient) | 39’-43’ | <339 | ND |
|  | 31’-35’ | <339 | ND |
|  | 27’-31’ | <339 | ND |
|  | 24’-28’ | <369 | ND |
| 054-114 (Upgradient) | 38’-42’ | <369 | ND |
|  | 34’-38’ | <369 | ND |
|  | 30’-34’ | <369 | ND |
|  | 26’-30’ | <369 | ND |
| 054-115 (Upgradient) | 41’-45’ | <369 | ND |
|  | 33’-37’ | <369 | ND |
|  | 29’-33’ | <369 | ND |
|  | 25’-29’ | <369 | ND |
| 054-116 | 43’-47’ | 722+/-213 | ND |
|  | 35’-39’ | 813+/-228 | ND |
|  | 31’-35’ | 606,000+/-12,200 | 10.8+/-2.0 |
|  | 27’-31’ | 1,790,000+/-35,800 | 60.3+/-7.0 |

ND = Not Detected		R = Reanalysis	NS = Not sampled		BLS = Below Land Surface

Note:  “<” symbols preceding a value (e.g., <304) indicates that the measured tritium value was less than the stated Minimum Detection Limit.

Brookhaven National Laboratory

g-2 Groundwater Investigation – Phase II

# December 1999 (12-14-99 @10:00)

| Geoprobe Well | Sample Depth (BLS) | Tritium (pCi/L) | Na-22 (pCi/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 054-111 (Re-installation) | 49’-53’ | 27,200+/-763 | NA |
|  | 45’-49’ | 15,900+/-594 | NA |
|  | 41’-45’ | 13,600+/-555 | NA |
|  | 37’-41’ | 88,900+/-1,800 | 2.9+/-1.5 |
|  | 33’-37’ | 1,490,000+/-30,000 | 52.7+/-6.3 |
|  | 29’-33’ | 24,500+/-740 | 2.4+/-1.1 |
| 54-117 | 39’-43’ | <329 | ND |
|  | 31’-35’ | 21,500+/-682 | 54.4+/-6.6 |
|  | 27’-31’ | 5,370+/-378 | ND |
|  | 23’-27’ | 435+/-209 | 1.7+/-1.2 |
| 54-118 | 39’-43’ | 455+/-246 | ND |
|  | 31’-35’ | <393 | ND |
|  | 27’-31’ | 9,210+/-515 | 2.4+/-1.2 |
|  | 23’-27’ | 4,240+/-398 | ND |
|  | 23’-27’ (duplicate) | 4,310+/-391 | ND |
| 54-119 | 39’-43’ | <393 | ND |
|  | 31’-35’ | 4,150+/-383 | ND |
|  | 27’-31’ | 27,100+/-822 | ND |
|  | 27’-31’ (duplicate) | 26,500+/-811 | ND |
|  | 23’-27’ | 3,710+/-361 | ND |
| 54-120 | 39’-43’ | 394+/-207 | ND |
|  | 31’-35’ | 5,850+/-398 | 2.1+/-1.2 |
|  | 27’-31’ | 2,980+/-311 | ND |
|  | 23’-27’ | <329 | ND |
| 54-121 | 39’-43’ | 323+/-200 | ND |
|  | 31’-35’ | <319 | ND |
|  | 27’-31’ | 858+/-226 | ND |
|  | 23’-27’ | 557+/-210 | ND |
| 54-122 | 49’-53’ | <304 | ND |
|  | 45’-49’ | 326+/-182 | ND |
|  | 41’-45’ | 394+/-189 | ND |
|  | 37’-41’ | 651+/-201 | ND |
|  | 33’-37’ | 820+/-213 | ND |
|  | 29’-33’ | 4,860+/-353 | 1.5+/-0.9 |
| 54-123 | 41’-45’ | <298 | NA |
|  | 37’-41’ | 1,630+/-273 | NA |
|  | 33’-37’ | 2,350+/-302 | NA |
|  | 29’-33’ | 6,690+/-433 | NA |
|  | 25’-29’ | 1,190+/-251 | NA |
|  | 21’-25’ | <298 | NA |

ND = Not Detected.

NA = Not analyzed for this radionuclide.

BLS = Below Land Surface.

** = Data expected to be available during the week of December 13, 1999.

Note:  A “<” symbol preceding a value (e.g., <304) indicates that the measured tritium value was less than the stated Minimum Detection Limit.