# Módulo 4 - Notas para el instructor

# Diapositiva 4-1: Módulo 4 Limpieza y control de su trabajo

- Esta es la diapositiva correspondiente al título del módulo.

- Anuncie el módulo y pase rápidamente a la próxima diapositiva.

Visión general de este módulo:  La tabla que se presenta a continuación resume el contenido y los métodos de enseñanza para este módulo.  Esta tabla es para su referencia.  No cubra este material con los participantes.

| Módulo 4: Limpieza y control de su trabajo 1 hora |
| --- |
| ¿Qué es una limpieza efectiva? Equipo de herramientas para limpieza Limpieza de interiores Limpieza de exteriores Control del trabajo Eliminación segura de desechos (demostración o ejercicio opcional) Actividad: Ejercicio práctico de limpieza Actividad: Demostración de control de limpieza con toma de muestras de polvo | Mensaje clave: Limpie bien. Use mops o trapeadores húmedos y aspiradoras HEPA. Los métodos de limpieza tradicionales no sirven. Notas: Diapositivas seguidas de un ejercicio Diapositivas (30 minutos) Ejercicio práctico (30 minutos) Preparación de este módulo: Prepare los materiales para el ejercicio práctico y demostración de toma de muestras de polvo. Materiales necesarios: Paños para la toma de muestras de polvo y herramientas listadas en el equipo de herramientas para Limpieza. Opciones: El instructor puede optar por hacer el ejercicio práctico de limpieza luego, como parte de un ejercicio práctico extenso (tal como se muestra en el plan de lección Nº 2). El instructor también puede optar por hacer la demostración de la técnica de cierre de bolsas de residuos “gooseneck sealing” o dejar que los participantes hagan la práctica. (Tenga preparados los materiales necesarios.) |

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-2:  Visión general del Módulo 4

- La limpieza efectiva consiste en utilizar técnicas específicas y seguir un orden correcto durante la tarea.  En esta sección los participantes aprenderán lo siguiente:

- En qué consiste una limpieza efectiva

- Cuáles son las herramientas que deben conservar siempre en el camión y en el lugar de trabajo

- Técnicas efectivas de limpieza para trabajos de interior y exterior

- Métodos de eliminación segura de desechos

- Cómo controlar su trabajo

- Este módulo se centra en la manera en que se debe realizar la limpieza para pasar un control visual.  Un control visual significa que el área ha sido limpiada a tal punto que, a simple vista, no se pueden ver restos de polvo, desechos, escombros o escamas de pintura, y éste es el objetivo de toda limpieza.

- Recuerde que, debido a que el polvo puede ser invisible, un control o inspección visual no garantiza que usted aprobará un análisis de toma de muestras de polvo.

# Módulo 4 - Notas para el instructor

# Diapositiva 4-3:  ¿Qué es una limpieza efectiva?

- Discuta las similitudes de la limpieza con el enfoque de un trabajo.  Explique que de la misma manera en que se enfoca un trabajo mediante la planificación, preparación y contención se debe enfocar la tarea de limpieza comenzando con una contención efectiva y siguiendo los procedimientos específicos mejor indicados para limpiar el área de trabajo.  Las técnicas reseñadas en esta sección deben contribuir a que su tarea de limpieza sea más rápida, más eficiente y más efectiva.

- Recuerde:

- Haga siempre un control o inspección visual.

- Dos pasos esenciales del proceso de limpieza son la eliminación correcta de los desechos o residuos y el control de su trabajo.

- La limpieza más efectiva seguirá la secuencia que se describe a continuación:

1.	Recoger todas las escamas de pintura, desechos y escombros.

2.	Limpiar y desechar las cubiertas protectoras.

3.	Aspirar lentamente de arriba hacia abajo con aspiradora HEPA.

4.	Limpieza húmeda a fondo, trabajando de arriba hacia abajo.

5.	Si fuera necesario, repetir la pasada de aspiradora HEPA o limpieza húmeda.

6.	Inspeccionar visualmente su trabajo.

- Embolsar todos los residuos en bolsas plásticas de alta densidad, cerrarlas con la técnica “gooseneck seal” y desecharlas de acuerdo a las regulaciones federales, estatales y locales.

- Aprobación o visto bueno

  - Haga la demostración de cierre de bolsas de residuos con técnica “gooseneck seal”* y dígales a los participantes que este tema será tratado nuevamente en la sección de eliminación de residuos.

*N de T: En inglés, se denomina “gooseneck seal” a la técnica específica de cierre de bolsas de residuos que consiste en retorcer la parte superior o abertura de la bolsa creando una forma que metafóricamente refiere a un cuello de ganso o cisne y finalmente sellando esta parte retorcida con cinta adhesiva.

  - Discuta porqué la secuencia de pasos de limpieza funciona bien.

    - Recoger todos los desechos y escamas de pintura visibles deja preparada el área de trabajo para la primera pasada de aspiradora HEPA.

    - Limpiar y desechar las cubiertas protectoras.  Este paso debe preceder a pasar la aspiradora HEPA para poder recoger todo el polvo que pudiera escaparse de la cubierta protectora.

    - Pasar de arriba hacia abajo la aspiradora HEPA por el área.  Esta primera pasada de aspiradora HEPA recogerá el polvo y los desechos que no se ven a simple vista.

    - La limpieza con trapo o paño húmedo quitará todo el polvo o desechos que no sean recogidos por la primera pasada de aspiradora HEPA.  La limpieza húmeda también saca el polvo y los desechos que están “pegados” a las superficies.

    - Si fuera necesario, una última pasada con aspiradora HEPA o limpieza húmeda atrapará todo el polvo o los deshechos restantes que queden luego de la primera limpieza con paño o trapo húmedo.

    - El último paso debe ser el control de su trabajo, estar seguro de que se haga una inspección visual y que todos los residuos sean embolsados, las bolsas sean cerradas apropiadamente y eliminadas de acuerdo a las leyes federales, estatales y locales.  Se recomienda efectuar una prueba de toma de muestras de polvo para todos los trabajos.

- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development - HUD) requiere una aprobación o visto bueno (clearance) al final de los trabajos realizados en todas las viviendas que reciban asistencia federal para viviendas.  (Ver página 4-7).

Módulo 4 - Notas para el instructor

Diapositiva 4-4:  Equipo de herramientas para limpieza

- Esta diapositiva muestra una lista de las herramientas de limpieza que usted siempre debe mantener en su camión.

- Algunas recomendaciones:

- Asegúrese de cambiar los cabezales de los trapeadores, también llamados lampazos o mops, cuando sea necesario.  Usted no deseará trapear y limpiar con un trapeador que tenga el cabezal sucio y usado ya que esto puede esparcir el polvo hacia otras áreas.

- Usted necesita un balde con dos compartimentos o dos baldes individuales para mantener por separado el agua para lavar y el agua para enjuagar.  Asegúrese de cambiar frecuentemente el detergente y el agua de enjuague.  Si limpia con agua sucia su limpieza no será efectiva.

- Las bolsas de residuos para trabajos pesados son las bolsas de residuos de plástico de alta densidad.

- Utilizar paños desechables para los trabajos pequeños resulta un buen método de limpieza.

- Pregunte a los participantes si alguno de los presentes usa herramientas que no están incluidas en la lista.

- Si alguien responde que sí, pregunte cuáles son y para qué se usan.

- Esta es una buena oportunidad para mencionar que una aspiradora de uso corriente no es apropiada para limpiar polvo contaminado con plomo.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-5: Técnicas de limpieza de interior

- Pregunte: ¿Por qué hay que recoger las escamas de pintura y otros desechos antes de levantar la cubierta protectora? ¿Por qué hay que rociar o humedecer y pasar un paño o trapo húmedo antes de levantar la cubierta protectora?

[Respuestas para ambas preguntas: para prevenir el esparcimiento accidental de escamas de pintura y polvo contaminados con plomo fuera de la cubierta protectora.]

- El paso que sigue a la primera inspección visual del área de trabajo es limpiar, plegar y eliminar la cubierta protectora.  Limpie la cubierta protectora con una aspiradora HEPA y, si fuera necesario, con un paño o trapo húmedo.  Una vez que esté limpia, doble y selle la cubierta y deséchela con el resto de los residuos.  Cuando recoja y doble la lámina protectora, tenga cuidado de que no se esparza el polvo que pudiera quedar sobre la cubierta.

- Este proceso es seguido de una pasada con aspiradora HEPA y limpieza húmeda (tema de la próxima diapositiva) para sacar el polvo que se hubiera salido de la cubierta protectora.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-6: Técnicas de limpieza de interior

- Resalte que los trabajadores siempre deben limpiar hasta por lo menos dos pies más allá del área de trabajo.

- También discuta por qué razón siempre hay que proceder desde arriba hacia abajo.

- [Respuesta:  Resulta más efectivo y eficaz limpiar de arriba hacia abajo, ya que todos los restos de polvo o pintura quitados caerán sobre el piso.  De la misma manera que los escalones se limpian desde la parte superior de la escalera hacia la inferior, la limpieza de un área de trabajo debe hacerse de arriba hacia abajo para “arrastrar” hacia el piso todo el polvo que no se hubiera quitado, el piso debe limpiarse al final.]

- La aplicación de estas técnicas de limpieza en la secuencia correspondiente garantiza la aprobación de una inspección o control visual.  Si bien no existen garantías de que usted pasará exitosamente un análisis de muestra de polvo, este proceso es altamente efectivo en la limpieza de un área de trabajo y si se cumple, disminuye significativamente el riesgo de reprobar un análisis de muestra de polvo.  Este tema será discutido en mayor detalle un poco más adelante durante el transcurso de este módulo.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-7: Control de su trabajo de interior

- Siempre realice un control visual después de completar la tarea de limpieza.  Si encuentra restos de polvo o desechos, haga otra pasada de aspiradora HEPA y, si fuera necesario, otra limpieza con paño húmedo.  Debe continuar aplicando estos dos pasos hasta tanto el lugar apruebe un control visual.

- Después de pasar exitosamente un control visual, usted puede tomar muestras de polvo para controlar su trabajo.  En algunos casos, la toma de muestras de polvo puede ser obligatoria.

- Trate los siguientes casos para los cuales se pueden exigir o solicitar una aprobación por medio de la toma de muestras de polvo:

- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development - HUD) exige una aprobación o visto bueno por medio de un análisis de muestras de polvo luego de la finalización de determinados tipos de trabajo realizados en unidades residenciales que reciben asistencia federal de vivienda.  Pregunte si la propiedad en la que se realiza el trabajo recibe asistencia federal y si así fuera, consulte si es necesario realizar el análisis de muestras de polvo para obtener el visto bueno.

- En algunos estados del país es posible que se exija por ley que la toma de muestra de polvo sea realizada por una persona certificada o capacitada para esta tarea.  Los supervisores deben mantenerse informados sobre las leyes relacionadas a los análisis de muestras de polvo para trabajos de renovación y remodelación.

- En algunos casos, el propietario de la vivienda puede solicitar que se tomen muestras de polvo para localizar los riesgos de plomo y asegurarse de que la limpieza ha sido efectiva.  Si usted aplica las técnicas reseñadas en esta sección, debería aprobar cualquier análisis de muestras de polvo.

- Enfatice que la limpieza siempre debe realizarse como si se fuera a efectuar un análisis de muestras de polvo luego de finalizada la tarea.

Módulo 4 - Notas para el instructor

Diapositiva 4-8: Técnicas de limpieza de exterior

- El punto principal del trabajo de limpieza luego de finalizada una tarea de exterior es impedir que el polvo se esparza más allá del área de trabajo, enfocándose específicamente en las áreas a las que puedan acceder los niños, como por ejemplo el suelo descubierto, las áreas de juego, los porches exteriores y los alfeizares exteriores de las ventanas.

- Siempre inspeccione más allá del área de trabajo.  Recoja todas las escamas de pintura, restos de polvo y desechos que encuentre.

Módulo 4 - Notas para el instructor

Diapositiva 4-9: Técnicas de limpieza de exterior

- La utilización de cubiertas protectoras de plástico sobre plantas y otra vegetación durante un largo período de tiempo puede matarlas.  Por lo tanto, en muchos trabajos de exterior se utilizan géneros específicos de jardinería, cubiertas de lona o mallas.  Este material debe ser lo suficientemente fino (de malla apretada) para contener todos los desechos y escamas de pintura.  Debido a que estos artículos pueden ser más caros que las cubiertas protectoras de plástico, muchos contratistas reutilizan este material, aunque se recomienda desecharlos después de utilizados.

- En caso de ser reutilizado, el material debe limpiarse a fondo y pasar un control visual antes de plegarlo y almacenarlo a resguardo.  Un método para limpiar estas cubiertas es pasarle la aspiradora HEPA a la finalización del trabajo.  También podría ser efectivo lavar este género, pero sin embargo, el método de lavado puede producir agua residual y desechos contaminados.  La forma más efectiva de limpiar las coberturas protectoras de exterior es pasarles lentamente la aspiradora HEPA y a continuación, si fuera necesario, pasar un paño o trapo húmedo y enjuagar.

Módulo 4 - Notas para el instructor

Diapositiva 4-10:  Control de su trabajo de exterior

- Discuta por qué es necesario hacer otra inspección visual para controlar su trabajo.

- Discusión:  Un control visual siempre debe hacerse antes de limpiar y centrarse en recoger todos los escombros, componentes grandes y escamas de pintura visibles.  Luego de este paso, se debe continuar con las actividades de limpieza, que para el caso del trabajo de exterior consiste fundamentalmente en un control e inspección visual.  Pero sin embargo, siempre es necesario hacer otra inspección visual después de toda actividad de limpieza y esta inspección debe cubrir los sectores que no estaban protegidos con cubiertas, los lugares que están fuera del área de contención y todas las áreas del lugar de trabajo.

- Resalte que los contratistas deben enfocar el control en aquellas áreas a las que tienen acceso los niños, como por ejemplo suelo y piso descubierto, porches exteriores y alfeizares exteriores de ventanas.

Módulo 4 - Notas para el instructor

Diapositiva 4-11: Eliminación de desechos

Si opta por realizar la actividad práctica, tenga preparadas las bolsas y la cinta de pegar para hacer la demostración.

- Demuestre la técnica “gooseneck seal” para cerrar las bolsas de residuos.

- Los residuos deben colocarse en un área que esté a resguardo para impedir que los niños entren en contacto con los mismos y se expongan al polvo con plomo.

- Discuta los métodos de manipulación de aguas residuales.

- Las aguas residuales producidas durante el trabajo de trapeado, limpieza húmeda o rociado no deben verterse en el fregadero o pila de la cocina, ni en el patio, el desagüe de lluvia o dentro de una bañera.

- Las aguas residuales deben verterse en el inodoro (toilet) siempre y cuando esto sea permitido por las regulaciones locales.  Las aguas residuales deben filtrarse antes de ser eliminadas.

- Manténgase siempre informado sobre las regulaciones federales, estatales y locales relacionadas a la eliminación de aguas residuales.

- Todos los residuos deben manipularse cuidadosamente y ser embolsados en bolsas para trabajos pesados de plástico de alta densidad correctamente cerradas.

- Los supervisores deben estar al tanto de la composición de los residuos producidos en el sitio de trabajo y de los métodos correctos para su eliminación.  Nuevamente, manténgase siempre informado sobre las regulaciones federales, estatales y locales para la eliminación de residuos.

Actividad práctica opcional (3 minutos)

- Luego de hacer la demostración, entregue una bolsa de residuos y una tira de cinta adhesiva a cada uno de los participantes.

- Pídales a los participantes que practiquen el sistema de cierre de bolsas “gooseneck seal”.

- Circule entre los participantes para controlar que hagan la práctica correctamente.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-12:  Eliminación de desechos – Información federal y local

- La eliminación de desechos o residuos está regulada por la ley llamada Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) y varias leyes y regulaciones estatales relacionadas a esta práctica.

- Es posible que algunos de los residuos generados por el trabajo con plomo estén abarcados por la definición de “residuos peligrosos” porque son tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos.  Por lo tanto, es importante que los contratistas separen los residuos en categorías de residuos peligrosos y no-peligrosos.  Algunos ejemplos de residuos peligrosos son: escamas de pintura o pintura descascarada, desechos de aspirado, sedimentos o residuos químicos de quitapinturas y filtros HEPA.

- Todo aquel que genere menos de 220 libras de residuos por lugar de trabajo mensualmente está exento de las regulaciones federales de eliminación de residuos y de la mayoría de las regulaciones estatales.

- Varios estados del país poseen regulaciones con requisitos más estrictos que los establecidos por las regulaciones federales.  Por lo tanto es muy importante que los contratistas comprendan sus obligaciones bajo estas leyes y regulaciones.

- Usted debe mantenerse informado sobre la cantidad de residuos generados mensualmente por un sitio de trabajo.

- En el sitio Web de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency – EPA) se incluye una lista de los números telefónicos de información estatal sobre eliminación de residuos peligrosos: http://www.epa.gov/epaoswer/hotline/states.txt.

- En un memorando dirigido a los funcionarios encargados de establecer las políticas relacionadas a la ley RCRA y a las Regiones 1-10 de EPA, de fecha 31 de julio de 2000, la Oficina de Residuos Sólidos de EPA estableció que los residuos de la pintura a base de plomo de los trabajos realizados en viviendas, pueden ser eliminados como basura o residuos hogareños en concordancia con las regulaciones estatales aplicables.  Sin embargo, aunque EPA considera que los residuos de la pintura a base de plomo generados comúnmente durante los trabajos de renovación, remodelación y pintura son residuos hogareños, la mayoría de los estados del país aun no han adoptado esta interpretación.  Hasta que los estados adopten la interpretación de EPA, es posible que continúen regulando los residuos de la pintura a base de plomo como potencialmente peligrosos si estos se generan en cantidades suficientemente grandes tal como se indica en la diapositiva. (Memorando de Elizabeth A. Cotsworth, Directora de la Oficina de Residuos Sólidos, dirigido a los funcionarios encargados de establecer las políticas relacionadas a la ley RCRA y a las Regiones 1-10 de EPA, titulado U.S. EPA Regulatory Status of Work Generated by Contractors and Residents from Lead-based Paint Activities Conducted in Households, 31 de julio de 2000.)

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-13: Ejercicio:  Limpieza

Para este ejercicio necesitará talco para bebé, agua y el equipo de herramientas de limpieza (ver Notas para el instructor).

Prepare este ejercicio por adelantado.  Debe tener en consideración los siguientes puntos:

- Alistar los materiales y herramientas.  Los materiales y herramientas necesarios son: baldes, trapeadores, agua, detergente, aspiradora HEPA, paños, cubierta protectora de plástico, bolsas de plástico, cinta y demás artículos del equipo de herramientas de limpieza.

- Necesitará acceder a una fuente de agua.

- Espolvoree cada área de trabajo con talco para bebé para simular el polvo.

- Consulte la lista de control de aptitudes y conocimientos del Apéndice 9 para ver cuáles son las aptitudes y conocimientos que deben poner en práctica los participantes.

Cuando realice este ejercicio:

- Indique a los participantes que permanezcan en sus grupos.

- Circule entre los grupos para estar seguro de que realicen el trabajo correctamente.

- Aconséjelos tal como sea necesario para corregir cualquier procedimiento incorrecto (ver lista de control de aptitudes y conocimientos del Apéndice 9).

- Avíseles cuando queden cinco minutos.

- Transcurridos 15 minutos, dígales que se detengan.

Repase y repregunte utilizando la siguiente diapositiva.

## Opción

También puede considerar la realización de este ejercicio luego, como parte de un módulo práctico más extenso tal como se describe en el plan de lección Nº 2 en la sección de Notas para el instructor que se incluye en la primera parte de este manual.  El módulo práctico global combina los componentes prácticos de los módulos 2, 3 y 4.

Nota:  En algunas instalaciones de capacitación, como por ejemplo los hoteles, es posible que no tenga acceso a una fuente de agua en el salón de clase.  En tales casos, dígales a los participantes que sigan el orden de todos los pasos del proceso – pasada de aspiradora HEPA, lavado con dos baldes, limpieza de arriba hacia abajo, etc.  Para demostrar lo difícil que es limpiar el polvo, considere espolvorear talco para bebé sobre una mesa o tablero de mesa y experimentar con diferentes métodos de limpieza – escoba y pala, aspirado HEPA, trapeado húmedo, etc.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-14:  ¿Qué tan limpio es limpio?

Para esta diapositiva, tenga preparados los materiales para tomar muestras de polvo.

- Pregunte a los participantes si pueden ver algún resto de talco para bebé.  Es muy probable que puedan verlo.

Demuestre como se toma una muestra de polvo y enséñeles la superficie del paño.  Resalte cómo debe estar de limpio el piso para pasar esta prueba.

Módulo 4 - Notas para el instructor

## Diapositiva 4-15: Recuerde

- Los puntos listados en la diapositiva son importantes para planificar y manejar el trabajo eficientemente.

- Recuerde, usted debe limpiar a fondo el lugar de trabajo al final de cada jornada o aislar completamente el área y no permitir la reocupación de este sector.

- También recuerde considerar la posibilidad de que una persona independiente haga una prueba o análisis de muestras de polvo.  Aunque no se haga un examen para una aprobación o visto bueno, siempre se debe limpiar como si fuera a realizarse.

- Observe la lista de control de procedimientos de limpieza que se presenta en las notas de los participantes debajo de la diapositiva.  Pregunte a los participantes si agregarían o cambiarían algún punto de la lista de control.