Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI)

### DEFINICIÓN

Se han desarrollado diversas técnicas para estudiar cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación a partir de medidas espectrales obtenidas por satélites.

Con el fin de reducir el número de dimensiones propias de las medidas multiespectrales a una sola dimensión, se han definido los Índices de vegetación. Los índices de vegetación son combinaciones de bandas espectrales, cuya función es realzar la contribución de la vegetación en función de la respuesta espectral de una superficie y atenuar la de otros factores como suelo, iluminación, atmósfera, etc.

Todos los organismos fotosintéticos contienen uno o más pigmentos capaces de absorber la radiación visible que iniciaría las reacciones fotoquímicas y fotosintéticas. Dos bandas del espectro, la azul (430 nm) y la roja (58-68nm) muestran la cantidad de energía absorbida por las plantas; en contraste, la banda del infrarrojo cercano (725-1100nm) (región invisible para el ojo humano) actúa justo de forma inversa. La mayor absorción del rojo y azul, junto con la fuerte reflexión del infrarrojo cercano es la diferencia espectral de la respuesta de toda la vegetación, y ha sido usado durante mucho tiempo como forma de diferenciación de las superficies con y sin vegetación.

La vegetación verde y vigorosa refleja mucho menos en la banda visible roja (banda 1), región de absorción de la clorofila, que en la banda cercana infrarroja (banda 2), región de alta reflectancia del componente celulósico. Cuando la vegetación sufre stress, los valores de la banda 1 aumentan y los de la banda 2

decrecen. Estas propiedades llevaron a definir varios índices de vegetación basados

en operaciones algebraicas entre las bandas 1 y 2. Uno de los algoritmos más conocidos es el del llamado Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI, en inglés) que se define como:

NDVI = (banda 2 – banda 1)/(banda 2 + banda 1)

RANGO DE VALORES

El intervalo de valores obtenido del NDVI, varía entre (-1) y el (+1). Sólo los valores positivos corresponden a zonas de vegetación. Los valores negativos, generados por una mayor reflectancia en el visible que en el infrarrojo, pertenecen a nubes, nieve, agua, zonas de suelo desnudo y rocas.  El valor del NDVI puede variar en función del uso de suelo, estación fenológica, situación hídrica del territorio y ambiente climático de la zona.  Estas propiedades hacen que el NDVI se haya constituido en una valiosísima herramienta para la evaluación de cubiertas vegetales, así como para estudiar la clasificación y dinámica vegetal y sus aspectos fenológicos.

FUENTES SATELITALES:

Existen diferentes fuentes satelitales de donde se puede obtener los valores del NDVI con diferentes resoluciones.  Una de las fuentes de información es el sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) a bordo de los satélites de órbitas polares de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), tienen un tamaño de pixel de 1.1 x 1.1 km. en el nadir, lo que nos permite trabajar a una escala regional, 1: 2.000.000.  Otra fuente es el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), que va a bordo de los satélites Terra y Aqua, forman parte del sistema EOS (Earth Observation System) que monitorea la superficie de la tierra cada 1 a 2 dias. Tienen una resolución espacial de 250m que produce imágenes que muestran la variación espacial y temporal de la vegetación. Otras fuentes como el SPOT produce imágenes de 20m x 20m de resolución en modo multi-espectral (3 bandas), o a 10m x 10m en modo pancromático (una banda, básicamente fotografía en blanco y negro).

El mapa de diferencia en NDVI representa la substracción de los valores de NDVI del 2001 de los aquellos del 2002.  Produciendo un mapa donde los valores negativos representan áreas mas verdes en 2001 y valores positivos representan áreas mas verdes en 2002.

BIBLIOGRAFIA:

Goward, S.N., B. Markham, D.G. Dye, W. Dulaney, and J. Yang, 1991, Normalized difference vegetation index measurements from the Advanced Very High Resolution Radiometer. Remote Sensing of the Environment, v. 35, p. 257-277.

Jackson, R.D., P.N. Slater, and P.J. Pinter, 1983. Discrimination of growth and water stress in wheat by various vegetation indices through clear and turbid atmospheres. Remote Sensing of the Environment, v. 15, p.187-208.

Tucker, C.J. 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of the Environment, v. 8, p.127-150.

Tucker, C. J., W. W. Newcomb, S. O. Los, and S. D. Prince, 1991. Mean and inter-year variation of growing-season normalized difference vegetation index for the Sahel 1981-1989. International Journal of Remote Sensing, v. 12, p.1113-1115.

_________________________________________

James Verdin, verdin@usgs.gov y/o

Diego Pedreros pedreros@usgs.gov

Gary Eilerts, geilerts@afr-sd.org, y/o visite a

http://edcintl.cr.usgs.gov/adds/centralamerica

# Text boxes

# FEWS NET - Red de Alerta Temprana Contra la 
Inseguridad Alimentaria, Centroamérica