22 de enero de 1999

FEMA-DR-1247-PR155Ds

Asuntos sobre la cabeza:

##### Materiales, conexiones y costos del techo

San Juan, P. R. — Al escoger los materiales y el diseño para las reparaciones del techo usted debe tener en cuenta algunos factores básicos.

Muchas viviendas perdieron sus techos de madera durante el huracán Georges.  Pero no fue porque fueran de madera.  Fue porque no estaban bien conectados a las paredes y a los cimientos.  El usar los conectores o las amarras apropiadas al reconstruir lo ayudará a mantener su techo durante el próximo huracán.

Si bien los techos de cemento tienen menos probabilidades de que un huracán los destruya, son mucho más costosos y representan un riesgo en caso de terremoto.  Puerto Rico está en una zona propensa a terremotos.

Los techos de armazón de madera son flexibles durante los temblores y mantienen su integridad.  Los techos de cemento tienden a desmoronarse y caen pedazos de escombros sobre cualquiera dentro de la estructura.  Por lo tanto, los expertos de mitigación recomiendan techos de madera en vez de techos de cemento para las viviendas.

Hay varios métodos de construir el armazón de los techos de madera.  Los métodos preferidos dejan caer la carga del viento en las paredes.  Por ejemplo:

( Un sistema de columna y viga, que consta de grandes elementos de armazón apoyados en las paredes exteriores y una pared de carga central o cumbrera apoyada sobre por columnas u otras paredes de carga.

( Un sistema de tijerilla, que consta de marcos triangulares pre fabricados anclados a las paredes exteriores.  Un sistema de tijerilla es apropiado para un techo “suspendido” (suspendido de o conectado a los elementos del armazón) o un techo “de bandeja” (formado uniendo paneles de techo a la parte inferior de las viguetas y los travesaños).

( Vigas de madera, o construidos en sitio, armazón triangular, similar a las tijerillas.

Los techos abiertos o de “bóveda” no tienen un apoyo central de cumbrera y producen que la carga de la fuerza del viento sea lateral o hacia afuera sobre las paredes.  La construcción de viviendas de cemento compensa por este empuje lateral usando una viga masiva de junta reforzada con acero… sobre la pared.

En viviendas con paredes de armazón de madera, la presión hacia el exterior se controla a través de vigas en los techos conectadas a las viguetas y a la viga de junta o por medio de travesaños amarrados a las viguetas a en el tercio inferior del techo.  El tamaño de los elementos del armazón se debe basar en las tablas de dimensión disponibles en las oficinas regionales de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)

Para más información, visite una ferretería local o una oficina regional de Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).