FEMA-DR-1247-PR155Cs

22 de enero de 1999

CONTRA LA PARED:  ¿ARMAZÓN DE MADERA O CEMENTO?

San Juan, P. R. — Una gran pregunta para cualquiera que vaya a construir – o reconstruir – una vivienda es si construir las paredes de madera o de cemento.

Muchas personas piensan que la construcción de armazón de madera es menos resistente a los daños de un huracán.  Los ejemplos más sorprendentes de daños por una tormenta son sin duda las estructuras de madera destruidas por el viento.

Sin embargo, mire a su alrededor.  Muchas casas de madera del siglo 19 siguen en pie.  La clave de su supervivencia es la manera en que éstas fueron construidas:  los constructores de antaño usaban construcciones de vigas y columnas con pasadores de madera para sujetar las partes del armazón así transfiriendo la fuerza de los vientos del techo, a través de las vigas a los cimientos.  Hoy, los “conectores” o las “amarras” para huracán hechas de acero galvanizado de gran espesor ayudan a transferir la fuerza de los vientos sobre el techo y las paredes a los cimientos.

La conexión de los componentes de la vivienda determinará cuánto resistirá la vivienda los vientos huracanados.  Una conexión entre los elementos del armazón hecha sólo con clavos puede desprenderse por los efectos de los vientos huracanados.  Los clavos se hicieron para mantenerse en su lugar ante las fuerzas perpendiculares a los mismos no ante la fuerza de extracción.  Contra la fuerza de extracción, se necesitan tornillos.  Usted puede clavar o atornillar los conectores de huracán a los elementos del armazón.  Se pueden usar clavos ya que la tensión que se aplica a los conectores en una tormenta son perpendiculares a los clavos que los sostienen.

Los conectores bien instalados en las vigas pueden aguantar las 1,000 a 2,000 libras de fuerza ascendente que cada extremo de la viga sufrirá en un huracán.  Si las planchas del techo están bien atornilladas a las vigas, la fuerza ascendente se transmitirá por las paredes a los cimientos.

Las paredes de concreto con varas de refuerzo de acero resisten los vientos de fuerza huracanada.  Pero cuestan mucho más que la construcción de paredes de armazón de madera.  Sin embargo, si se construyen correctamente, las viviendas con armazón de madera pueden resistir la fuerza de los vientos al igual que el cemento.

Para más información, visite una ferretería local o una oficina regional de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE).

# # #