reglamentos de la aviación civil

[estado]

# parte 11 – trabajos aéreos

VERSIóN 2.5

Abril de 2007

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]

ENMIENDAS

| Sección | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Introducción | 6/8/06 | Se añadió información. |
| 11.1.1.1(a) – (c) | 12/04 | Nuevas subsecciones. |
| 11.1.1.3 | 12/04 | Cambio de “siglas” a “abreviaturas”. |
| 11.2.3.8 (b) y (c) | 4/07 | Se trasladó aquí texto de IS: 11.2.3.8. |
| 11.3 | 12/04 | Cambio de “helicóptero” a “giroavión”. |
| 11.3.1.3 | 4/07 | Se añadieron más requisitos para el remolque de planeadores. |
| 11.3.1.5 | 4/07 | Se añadieron requisitos operacionales para el remolque de planeadores. |
| 11.4.1.2 | 4/07 | Se volvió a redactar para permitir un certificado o autorización para realizar operaciones de remolque de planeadores. |
| 11.4.1.4 | 4/07 | Se trasladó el requisito de certificado de piloto de 11.4.1.2 a 11.4.1.4(a) y se reenumeró el resto del párrafo. |
| 11.6.1.5 | 4/07 | Se añadió al título “reglas de operación”. |
| 11.6.1.5(a) | 4/07 | Se añadió un nuevo requisito en (a) y se reenumeró el resto de los reglamentos. |
| 11.6.1.5(b) | 4/07 | Se añadió texto más exacto. |
| 11.6.1.5(f) | 4/07 | La “nota” se convirtió en el nuevo punto (f). |
| 11.7.1.1 | 4/07 | Se añadieron nuevos requisitos (b) – (e). |
| 11.7.1.2 (c) | 4.07 | Cambio para referirse a las Partes 2 y 8. |
| 11.7.1.3 | 4/07 | Se volvió a redactar. |
| 11.7.1.4 | 4/07 | Se volvió a redactar. |
| 11.8.1.4 | 4/07 | Nuevos reglamentos para instrucción y experiencia. |
| 11.8.1.3(b) | 4/07 | Cambio para referirse a la Parte 8. |
| 11.9.1.3(a) y (b) | 12/04 | Nuevas subsecciones. |
| 11.9 | 4/07 | Se añadió al título “medios de difusión”. |
| 11.9.1.1 | 4/07 | Se añadió al reglamento “medios de difusión”. |
| 11.9.1.3(b) | 4/07 | Cambio para referirse a la Parte 8. |
| 11.9.1.4 | 4/07 | Nuevos reglamentos para capacitación y experiencia. |
| IS: 11.2.3.8(a)(1) | 6/8/06 | Se volvió a redactar para aclarar que los helicópteros pueden volar cargados en zonas congestionadas. |
| IS: 11.2.3.8(c) | 1/9/06 | Se añadió nuevo requisito para notificación pública. |
| IS: 11.2.3.8 | 4/07 | Se eliminó la IS y el texto se trasladó a 11.2.3.8(b) y (c). |

Introducción

La Parte 11 de los Reglamentos Modelo expone los requisitos relativos a las operaciones de trabajos aéreos, incluidos la aviación agrícola, el transporte de cargas externas de helicópteros, remolque de planeadores y banderolas, operaciones de televisión y cine, vuelos turísticos, localización de peces e información de las condiciones del tráfico.  Aunque los requisitos de la Parte 11 parecen abordar operaciones internas de [ESTADO], en algunos casos aeronaves matriculadas en [ESTADO] podrán realizar trabajos aéreos en estados vecinos.  Los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional no abordan específicamente los trabajos aéreos.  Los Anexos 1 y 6 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional contienen una definición de los trabajos aéreos, pero la sección de antecedentes históricos del Anexo 6, Parte II, en el Preámbulo, señala que esta definición se incluye para que los Estados sepan que el Anexo 6 no aborda los trabajos aéreos.  Las operaciones de trabajos aéreos pueden realizarse fuera de los límites de [ESTADO] y esto es factible sólo si las aeronaves se operan y se mantienen conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional expuestas en otras Partes de estos Reglamentos Modelo.  Estos Reglamentos Modelo se elaboraron basándose en gran medida en material de la Administración Federal de Aviación de los EE.UU.  Ni la Agencia Europea de Seguridad Aérea ni las Autoridades Conjuntas de Aviación publican reglamentos que aborden los trabajos aéreos; éstos quedan en manos de cada Estado miembro.

índice

PARTE 11— TRABAJOS AÉREOS

11.1	GENERALIDADES

11.1.1.1	Aplicación

11.1.1.2	Definiciones

11.1.1.3	Abreviaturas

11.2	OPERACIONES DE AERONAVES AGRÍCOLAS

11.2.1	GeneralIDADES

11.2.1.1	Aplicación

11.2.2	reglas de certificación

11.2.2.1	Certificado requerido

11.2.2.2	Solicitud para obtener un certificado

11.2.2.3	Enmienda de un certificado

11.2.2.4	Requisitos relativos a la certificación

11.2.2.5	Duración del certificado

11.2.3	REGLAS DE OPERACIÓN

11.2.3.1	Generalidades

11.2.3.2	Posesión de certificados

11.2.3.3	Limitaciones para el explotador de aeronaves agrícolas privado

11.2.3.4	Manera de aplicación

11.2.3.5	Aplicación de venenos económicos

11.2.3.6	Personal

11.2.3.7	Operaciones en espacio aéreo controlado designado para un aeropuerto

11.2.3.8	Operaciones sobre áreas congestionadas: Generalidades

11.2.3.9	Operaciones sobre áreas congestionadas: pilotos y aeronaves

11.2.3.10	Disponibilidad del certificado

11.2.4	ReGISTROS E INFORMES

11.2.4.1	Registros: Explotador de aeronaves agrícolas comerciales

11.2.4.2	Cambio de dirección

11.2.4.3	Terminación de operaciones

11.3	GIROAVIONES CON CARGAS EXTERNAS

11.3.1.1	Aplicación

11.3.2	REGLAS DE CERTIFICACIÓN

11.3.2.1	Certificado requerido

11.3.2.2	Duración del certificado

11.3.2.3	Solicitud para la expedición o renovación de un certificado

11.3.2.4	Requisitos relativos a la expedición de un certificado de explotador de giroavión con carga externa

11.3.2.5	Giroavión

11.3.2.6	Personal

11.3.2.7	Enmienda de un certificado

11.3.2.8	Disponibilidad, transferencia y entrega del certificado

11.3.3	REGLAS DE OPERACIÓN Y REQUISITOS AFINES

11.3.3.1	Reglas de operación

11.3.3.2	Transporte de personas

11.3.3.3	Requisitos relativos a instrucción, vigencia y pruebas de los miembros de la tripulación

11.3.4	REQUISITOS RELATIVOS A LA AERONAVEGABILIDAD

11.3.4.1	Requisitos relativos a las características de vuelo

11.3.4.2	Estructuras y diseño

11.3.4.3	Limitaciones de operación

11.3.4.4	Manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión

11.3.4.5	Marcas y placas

11.3.4.6	Certificación de aeronavegabilidad

11.4	REMOLQUE DE PLANEADORES

11.4.1.1	Aplicación

11.4.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.4.1.3	Requisitos relativos a la aeronave

11.4.1.4	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

11.4.1.5	Reglas de operación

11.5	REMOLQUE DE BANDEROLAS

11.5.1.1	Aplicación

11.5.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.5.1.3	Requisitos relativos a la aeronave

11.5.1.4	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

11.5.1.5	Reglas de operación

11.6	OPERACIONES DE CINE Y TELEVISIÓN

11.6.1.1	Aplicación

11.6.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.6.1.3	Requisito relativo a la aeronave

11.6.1.4	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

11.6.1.5	Reglas de operación y requisitos relativos a la exención

11.6.1.6	Contenido de un manual de operaciones de vuelo de cinematografía y televisión

11.7	VUELOS TURÍSTICOS

11.7.1.1	Aplicación

11.7.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.7.1.3	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

11.7.1.4	Reglas de operación

11.8	LOCALIZACIÓN DE PECES

11.8.1.1	Aplicación

11.8.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.8.1.3	Reglas de operación

11.8.1.4	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

11.9	medios de difusión e información sobre las condiciones del tráfico

11.9.1.1	Aplicación

11.9.1.2	Certificado o autorización requeridos

11.9.1.3	Reglas de operación

11.9.1.4	Requisitos relativos a experiencia e instrucción

## GENERALidades

#### Aplicación

##### Esta parte contiene los requisitos para los explotadores y las operaciones que se consideran como trabajos aéreos en [ESTADO].

##### Todas las personas que realicen trabajos aéreos en [ESTADO] deben cumplir con los requisitos de certificación de esta Parte.

##### Todas las personas que realicen trabajos aéreos en [ESTADO] deben cumplir con los requisitos pertinentes de aeronavegabilidad y de operaciones de esta Parte, salvo cuando esta Parte exima de esos requisitos o especifique requisitos adicionales.

#### Definiciones

##### Para los fines de la Parte 11, las siguientes definiciones deberán aplicarse:

###### Área congestionada.  Ciudad, aldea o población, o reunión de personas al aire libre.

###### Banderola.  Medio de publicidad sostenido por un armazón temporal instalado en el exterior de la aeronave y remolcado en la parte posterior de la misma.

###### Combinaciones de carga de giroavión.  Configuraciones de las cargas externas transportadas por giroavión:

Clase A: la carga externa no puede moverse libremente por estar fija en el giroavión, no puede arrojarse y no se extiende por debajo del tren de aterrizaje, utilizado para el transporte de carga.

Clase B: la carga externa está suspendida del giroavión, puede arrojarse y durante la operación es levantada de la tierra o del agua.

Clase C: la carga externa está suspendida del giroavión, puede arrojarse, pero durante la operación permanece en contacto con la tierra o el agua.

Clase D: la carga externa está suspendida del giroavión y se utiliza para el transporte de personas.

###### Explotación de aeronaves agrícolas.  Explotación de una aeronave con el propósito de:

Aplicar cualquier veneno económico;

Aplicar cualquier otra sustancia destinada a la nutrición de las plantas, el tratamiento del suelo, la propagación de la vida vegetal o el control de plagas; o

Llevar a cabo actividades de aplicación que influyen directamente en la agricultura, la horticultura, o la preservación forestal, pero que no incluyen la aplicación de insectos vivos.

###### Trabajos aéreos.  Explotación de una aeronave para servicios especiales tales como los de agricultura, construcción, fotografía, agrimensura, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, publicidad aérea, etc.

###### Veneno económico.  Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a:

Prevenir, destruir, repeler o mitigar los efectos nocivos de cualquier insecto, roedor, nematodo, hongo, mala hierba y otras formas de vida vegetal o animal o virus, excepto los virus que se encuentran en el exterior o dentro de seres humanos u otros animales, que [ESTADO] haya declarado que constituyen una plaga, y

Emplearse como reguladoras, deshojadoras o desecadoras de plantas.

###### Vuelo acrobático.  Maniobras realizadas intencionadamente con una aeronave, que implican un cambio brusco de actitud, una actitud anormal, o una variación de velocidad anormal.

FAA AC 29-2B

#### Abreviaturas

##### Las siguientes abreviaturas se usan en la Parte 11:

###### AGL – sobre el nivel del suelo

###### IFR – reglas de vuelo por instrumentos.

###### PIC – piloto al mando

## operaciones de aeronaves agrícolas

### Generalidades

#### Aplicación

##### La Parte 11 prescribe disposiciones que rigen:

###### Las operaciones de aeronaves agrícolas dentro de [ESTADO]; y

###### La cuestión de certificados de explotador de aeronaves agrícolas comerciales y privadas para dichas operaciones.

##### En una emergencia pública, una persona que realice operaciones de aeronaves agrícolas en virtud de la Parte 11 podrá, en la medida necesaria, desviarse de las reglas de operación de la Parte 11 para efectuar actividades de socorro y bienestar aprobadas por un organismo de [ESTADO] o un gobierno local.

##### Toda persona que, conforme a la autoridad de esta sección, se desvíe de una regla de la Parte 11 deberá enviar a la Administración, dentro de un plazo de 10 días desde la fecha de dicha desviación, un informe completo de la operación de la aeronave en cuestión, incluida una descripción de la operación y las razones para efectuarla.

### reglas de certificación

#### Certificado requerido

##### Salvo lo previsto en los párrafos (c) y (d) de esta sección, nadie podrá realizar operaciones de aeronaves agrícolas sin un certificado de explotador de aeronaves agrícolas, o en contravención del mismo, expedido en virtud de la Parte 11.

##### Todo explotador, si cumple con esta Subparte, podrá realizar operaciones de aeronaves agrícolas con un giroavión dotado con un equipo externo de aplicación sin un certificado de explotador de giroavión con  carga externa.

##### Ningún gobierno local o nacional que realice operaciones de aeronaves agrícolas con aeronaves públicas necesita cumplir con esta Subparte.

##### El titular de un certificado de explotador de giroavión con carga externa conforme a la Parte 11 podrá realizar operaciones de aeronaves agrícolas.

14 CFR: 137.11

#### solicitud para obtener un certificado

##### Todo solicitante de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas deberá presentar la solicitud en un formulario y de la manera que haya prescrito la Administración.

14 CFR: 137.13

#### enmienda de un certificado

##### Todo certificado de explotador de aeronaves agrícolas podrá enmendarse:

###### Por propia iniciativa de la Administración, conforme a los reglamentos y reglas pertinentes; o

###### Cuando lo solicite el titular de dicho certificado.

##### El titular de un certificado deberá presentar la solicitud para enmendar un certificado de explotador de aeronaves agrícolas en un formulario y de la manera que haya prescrito la Administración.  El solicitante deberá presentar la solicitud por lo menos 15 días antes de la fecha propuesta para la entrada en vigor de la enmienda, a menos que la Administración apruebe un período de presentación más breve.

##### La Administración concederá la enmienda solicitada del certificado si determina que la seguridad del comercio aéreo y el interés público lo permiten.

##### Al cabo de 30 días de haber recibido una denegación de la enmienda, el titular podrá pedir a la Administración que vuelva a considerar la denegación.

14 CFR: 137.17

#### requisitos relativos a la certificación

##### Generalidades.  Salvo lo estipulado en el párrafo (a)(3) de esta sección:

###### La Administración expedirá un certificado de explotador privado de aeronaves agrícolas a todo solicitante que satisfaga los requisitos de esta Subparte respecto a dicho certificado.

###### La Administración expedirá un certificado de explotador comercial de aeronaves agrícolas a todo solicitante que satisfaga los requisitos de esta Subparte respecto a dicho certificado.

###### A ningún solicitante que pida un certificado de explotador de aeronaves agrícolas que contenga una prohibición relativa a la aplicación de venenos económicos se le exige que demuestre tener conocimientos específicos sobre venenos económicos.

##### Pilotos.

###### Todo solicitante explotador piloto deberá tener un certificado vigente de piloto de transporte privado, comercial o de línea aérea de [ESTADO] y tener la habilitación apropiada para la aeronave que se va a utilizar.

###### Todo solicitante explotador piloto deberá contar con los servicios o tener a su disposición los servicios de por lo menos un piloto que tenga un certificado vigente de piloto de transporte comercial o de línea aérea expedido por la Administración y que tenga la habilitación apropiada para la aeronave que va a utilizar.

##### Aeronave.  El solicitante deberá tener por lo menos una aeronave certificada y en condiciones de aeronavegabilidad, equipada para operaciones agrícolas.

##### Pruebas de conocimientos y pericia.  El solicitante deberá comprobar que posee los conocimientos y pericia satisfactorios respecto a las siguientes operaciones de aeronaves agrícolas.

###### Conocimientos:

Pasos que deben seguirse antes de empezar las operaciones, incluido un reconocimiento del área en la que se va a trabajar.

Manipulación en condiciones de seguridad de los venenos económicos y la eliminación apropiada de los contenedores usados para dichos venenos.

Los efectos generales de los venenos económicos y productos químicos agrícolas en plantas, animales y seres humanos, y las precauciones que deben tomarse cuando se usan venenos y productos químicos.

Síntomas principales en los seres humanos de envenenamiento causado por venenos económicos, las medidas de emergencia apropiadas que deben adoptarse y la ubicación de los centros de control de envenenamiento.

Capacidades de performance y limitaciones de operación de la aeronave que va a usarse.

Procedimientos de vuelo y de aplicación en condiciones de seguridad.

###### Pericia en las siguientes maniobras, demostrada con el peso máximo certificado de despegue de la aeronave, o el peso máximo establecido para la carga de propósito especial, o el que sea superior:

Despegues de pistas cortas y blandas (aviones y giroplanos solamente).

Aproximaciones al área de trabajo.

Enderezamientos.

Pasadas de bandas.

Encabritamientos y virajes.

Deceleración rápida (paradas rápidas) en helicópteros solamente.

14 CFR: 137.19

#### Duración del certificado

##### Todo certificado de explotador de aeronaves agrícolas es válido hasta que se renuncie a él, se suspenda o se revoque.

14 CFR: 137.21

### reglas de operación

#### Generalidades

##### Salvo lo previsto en el párrafo (c) de esta sección, esta sección prescribe reglas que se aplican a las personas y las aeronaves empleadas en operaciones de aeronaves agrícolas realizadas en virtud de la Parte 11.

##### El titular de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas podrá desviarse de las disposiciones de la Parte 9 sin un certificado de exención cuando realice operaciones de trabajos aéreos relacionadas con agricultura, horticultura o preservación forestal conforme a las reglas de operación de esta sección.

##### Las reglas de operación de esta Subparte se aplican a los titulares de un certificado de giroavión con carga externa que realizan operaciones de aeronaves agrícolas que tienen que ver solamente con la aplicación de agua sobre incendios forestales mediante cargas externas de giroaviones.

14 CFR: 137.29

#### posesión de certificados

##### Ninguna persona podrá operar una aeronave a menos que lleve en la aeronave un facsímile del certificado de explotador de aeronaves agrícolas.

##### Los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad expedidos para la aeronave no tienen que llevarse en la aeronave siempre y cuando dichos certificados que no se llevan en la aeronave se mantengan disponibles para inspección en la base desde la que se realiza la operación de aplicación.

14 CFR: 137.33

#### Limitaciones para el explotador de aeronaves agrícolas privado

##### Ninguna persona podrá efectuar una operación de aeronaves agrícolas bajo la autoridad de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas privado:

###### Por remuneración o alquiler;

###### Sobre un área congestionada; o

###### Sobre ninguna propiedad a menos que dicha persona sea la propietaria o arrendataria de la propiedad, o tenga dominio u otro interés de propiedad en el cultivo que se encuentra en dicha propiedad.

14 CFR: 137.35

#### Manera de aplicación

##### Ninguna persona podrá aplicar, o hacer que se aplique, un material o una sustancia de manera que cause peligro a personas o propiedad en tierra.

14 CFR: 137.37

#### aplicación de venenos económicos

##### Salvo lo previsto en el párrafo (b) de esta sección, ninguna persona podrá aplicar o hacer que se aplique un veneno económico registrado en [ESTADO]:

###### Para un uso que no sea para el cual se ha registrado;

###### En contravención de cualquier instrucción de seguridad o las limitaciones de uso que aparecen en la etiqueta; o

###### En contravención de cualquier ley o reglamento de [ESTADO].

##### Esta sección no incumbe a ninguna persona que aplique venenos económicos para fines experimentales:

###### Bajo la supervisión de un organismo de [ESTADO] autorizado por la ley para realizar investigaciones en el campo de venenos económicos; o

###### Con un permiso de [ESTADO].

14 CFR: 137.39

#### Personal

##### Información.  El titular de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas deberá cerciorarse de que cada persona empleada en la operación de la aeronave agrícola del titular esté informada acerca de sus obligaciones y responsabilidades.

##### Supervisores.  Ninguna persona podrá supervisar una operación de aeronave agrícola a menos que haya satisfecho los requisitos de conocimientos y pericia conforme a esta Subparte.

##### Piloto al mando.  Ninguna persona podrá desempeñar la función de piloto al mando de una aeronave operada conforme a esta Subparte a menos que ese piloto:

###### Tenga certificado y habilitación de piloto prescritos por esta Subparte según sea apropiado para el tipo de operación realizada; o

###### Haya demostrado al titular del certificado de explotador de aeronaves agrícolas que realiza la operación, o a un supervisor designado por dicho titular del certificado, que satisface los requisitos de conocimientos y perica conforme a esta Subparte.

14 CFR: 137.41

#### Operaciones en espacio aéreo controlado designado para un aeropuerto

##### Salvo en vuelos hacia y desde un área de aplicación, ninguna persona podrá operar una aeronave dentro de los límites laterales del área de superficie del espacio aéreo de Clase D designado para un aeropuerto a menos que se haya obtenido autorización para dicha operación de la instalación de control de tránsito aéreo (ATC) que tenga jurisdicción sobre esa área.

##### Ninguna persona podrá operar una aeronave en condiciones meteorológicas por debajo de los mínimos de las reglas de vuelo visual (VFR) dentro de los límites laterales de un área de espacio aéreo de Clase E que se extienda hacia arriba desde la superficie a menos que se haya obtenido autorización para dicha operación de la instalación ATC que tenga jurisdicción sobre esa área.

##### Todo titular de un certificado podrá operar una aeronave bajo los mínimos meteorológicos VFR especiales sin satisfacer los requisitos prescritos en la Parte 9.

14 CFR: 137.43

#### Operaciones sobre áreas congestionadas: Generalidades

##### El titular de un certificado podrá operar o hacer que se opere una aeronave sobre un área congestionada en altitudes requeridas si la operación se efectúa con:

###### El máximo grado de seguridad para las personas y la propiedad en tierra, de manera consecuente con la operación; y

###### Un plan para cada operación, presentado a la Administración y aprobado por ésta, que incluya:

Obstáculos para el vuelo;

Capacidad para aterrizaje de emergencia de la aeronave que se va a usar; y

Cualquier tipo de coordinación necesaria con el control de tránsito aéreo.

##### Cada titular de un certificado deberá cerciorarse de que, mientras se encuentra en un área congestionada,  toda aeronave de un solo motor funcione:

###### Salvo en el caso de helicópteros, sin carga durante los despegues y virajes.

###### No por debajo de las altitudes prescritas en la Parte 9, excepto durante la verdadera operación de aplicación, incluidas las aproximaciones y salidas necesarias para dicha operación.

###### Durante la verdadera operación de aplicación, incluidas las aproximaciones y salidas para dicha operación, no por debajo de las altitudes prescritas en la Parte 9 a menos que sea en un área y en una altitud tal que la aeronave pueda hacer un aterrizaje de emergencia sin poner en peligro a personas o propiedad en tierra.

##### Cada titular de un certificado deberá cerciorarse de que, mientras se encuentra en un área congestionada, toda aeronave con varios motores opere:

###### Durante el despegue, en condiciones que permitan al avión detenerse sin peligro dentro de la longitud efectiva de la pista, desde cualquier punto anterior al punto del que la aeronave despega efectivamente, con todos los motores en funcionamiento con una potencia normal de despegue, a 105 por ciento de la velocidad mínima de control, con el motor crítico inactivo y en configuración de despegue, o a 115 por ciento de la velocidad de pérdida sin potencia en configuración de despegue, la que sea mayor.

Nota:  Se suponen condiciones de aire en calma, y no se efectúa corrección por gradiente positiva de 1 por ciento o menos, cuando este valor significa la diferencia de elevación entre los extremos de la pista dividida por la longitud total de ésta.  Respecto a gradientes positivas superiores al 1 por ciento, la longitud efectiva de la pista se reduce 20 por ciento por cada unidad de aumento de la gradiente.

###### Con un peso superior al que, con el motor crítico inactivo, permita una razón de ascenso de por lo menos 50 pies por minuto a una altitud no menor de 1.000 pies sobre la elevación u obstrucción más alta de la zona de trabajo o una altitud de 5.000 pies, la que sea mayor.  Se supone que la hélice del motor inactivo está en la posición de mínima resistencia, que los flaps y el tren de aterrizaje están en la posición más favorable; y que el motor o los motores restantes están operando a la máxima potencia continua disponible.

###### Por debajo de las altitudes prescritas en la Parte 9, excepto durante la verdadera operación de aplicación, incluidos los virajes, aproximaciones y salidas necesarios para dicha operación.

##### Cada titular de un certificado deberá expedir una notificación al público sobre la operación prevista como lo prescriba la Administración.

14 CFR: 137.51

#### Operaciones sobre áreas congestionadas: Pilotos y aeronaves

##### Pilotos.  Cada piloto al mando debe tener por lo menos:

###### 25 horas de tiempo de vuelo como piloto al mando en la marca y el modelo básico de la aeronave, incluidas por lo menos 10 horas en los 12 meses civiles precedentes; y

###### 100 horas de experiencia de vuelo como piloto al mando en la aplicación de materiales o productos químicos agrícolas.

##### Aeronaves.

###### Salvo en el caso de helicópteros, cada aeronave deberá poder vaciar por lo menos la mitad de la carga máxima autorizada de la aeronave de material agrícola en 45 segundos.  Si la aeronave está equipada para liberar el tanque o la tolva como una unidad, deberá haber un medio para prevenir la liberación involuntaria por parte del piloto o de otro miembro de la tripulación.

14 CFR: 137.53

#### disponibilidad del certificado

##### Cada titular de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas deberá guardar ese certificado en su base local y presentarlo para inspección cuando lo solicite la Administración o cualquier agente del gobierno de mantenimiento del orden público.

14 CFR: 137.57

### Registros e informes

#### Registros: explotador de aeronaves agrícolas comerciales

##### Cada titular de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas comerciales deberá guardar y mantener vigentes, en la base local designada en su solicitud, los siguientes registros:

###### El nombre y la dirección de cada persona a quien se prestan los servicios de aeronave agrícola;

###### La fecha del servicio;

###### El nombre y la cantidad de material aplicado en cada operación realizada; y

###### El nombre, la dirección y el número de certificado de cada piloto empleado en operaciones de aeronaves agrícolas y la fecha en que el piloto satisfizo los requisitos de conocimientos y pericia de esta Subparte.

##### Los registros requeridos por esta sección deber guardarse por lo menos durante 12 meses.

14 CFR: 137.71

#### cambio de dirección

##### Cada titular de un certificado de explotador de aeronaves agrícolas deberá notificar por adelantado a la Administración por escrito todo cambio de dirección de su base local de operaciones.

14 CFR: 137.75

#### terminación de operaciones

##### Cuando el titular de un certificado deje de realizar operaciones conforme a la Parte 11, deberá entregar ese certificado a la oficina de la Administración designada.

14 CFR: 137.77

FAA, Orden 8700.1, Vol. 2, Capítulos 115 - 120

## giroaviones con cargas externas

#### Aplicación

##### Esta Subparte prescribe lo siguiente:

###### Reglas de certificación de aeronavegabilidad para giroaviones utilizados en operaciones de carga externa; y

###### Reglas de operación y certificación que rigen las operaciones de carga externa de giroaviones en [ESTADO].

##### Las reglas de certificación de la Parte 11 no se aplican a lo siguiente:

###### Fabricantes de giroaviones cuando estén elaborando medios de sujeción de cargas externas;

###### Operaciones efectuadas por una persona para demostrar cumplimiento para la expedición de un certificado o una autorización conforme a la Parte 11;

###### Vuelos de instrucción realizados para prepararse para demostrar cumplimiento con la Parte 11; o

###### Un gobierno local o nacional que realice operaciones con aeronaves públicas.

##### Para los fines de la Parte 11, se podrá transportar a una persona que no sea un miembro de la tripulación o una persona que sea esencial y esté directamente relacionada con la operación de carga externa sólo en combinaciones de un giroavión y una carga de Clase D.

### reglas de certificación

#### Certificado requerido

##### Ninguna persona sujeta a la Parte 11 podrá realizar operaciones de giroavión con carga externa sin un certificado de explotador de giroavión con carga externa o sin una autorización equivalente expedida por la Administración, o en contravención de los términos de dicho certificado o autorización.

14 CFR 133.11

#### Duración del certificado

##### A menos que se entregue, se suspenda o se revoque antes, todo certificado de explotador de giroavión con carga externa se vence al final del vigésimo cuarto mes contado a partir del mes de su expedición o renovación.

14 CFR 133.13

#### solicitud para la expedición o renovación de un certificado

##### La solicitud de un certificado original o de una renovación de un certificado expedido conforme a la Parte 11 se hace en un formulario y de la manera que haya prescrito la Administración.

14 CFR 133.15

#### Requisitos relativos a la expedición de un certificado de explotador de giroavión con carga externa

##### Si un solicitante demuestra que cumple con esta Subparte, la Administración le expedirá un certificado de explotador de giroavión con carga externa.

##### La Administración expedirá una autorización para operar giroaviones especificados con las clases de combinaciones de giroavión y carga respecto a los cuales el solicitante o el titular del certificado llena los requisitos conforme a las disposiciones de esta Subparte.

14 CFR 133.17

#### giroavión

##### Todo solicitante debe tener el uso exclusivo de por lo menos un giroavión que:

###### Haya recibido certificado de tipo conforme a las varias partes de estos reglamentos que prescriben requisitos para operaciones de giroavión con carga externa, y que satisface los requisitos de dichos reglamentos;

###### Cumpla con las disposiciones de certificación de esta Subparte que se aplican a las combinaciones de giroavión y carga respecto a las cuales se solicita autorización; y

###### Tenga un certificado válido de aeronavegabilidad de categoría estándar o restringida.

14 CFR 133.19

#### Personal

##### Todo solicitante deberá tener un certificado vigente de piloto de transporte comercial o de línea aérea expedido por la Administración con una habilitación apropiada para el giroavión que se va a utilizar, o tener a la disposición los servicios de por lo menos una persona que tenga dicho certificado.

##### Todo solicitante deberá designar a un piloto, quien podrá ser el solicitante, como piloto jefe para operaciones de giroavión con carga externa.

##### Todo solicitante podrá designar a pilotos calificados como pilotos jefes auxiliares para que desempeñen las funciones del piloto jefe cuando él no esté disponible.

##### El piloto jefe y los pilotos jefes auxiliares deben ser aceptables para la Administración y cada uno debe tener un certificado vigente de piloto de transporte comercial o de línea aérea, con una habilitación apropiada para el giroavión que va a utilizarse.

##### El titular de un certificado de explotador de giroavión con carga externa deberá notificar de inmediato a la Administración todo cambio de piloto jefe o piloto jefe auxiliar designado.

##### Un piloto jefe recientemente designado deberá cumplir con los requisitos de conocimientos y pericia de esta Subparte en un plazo de 30 días o el explotador no podrá realizar más operaciones conforme al certificado de explotador de giroavión con carga externa, a menos que la Administración autorice otra cosa.

14 CFR 133.21

#### enmienda de un certificado

##### El titular de un certificado de giroavión con carga externa podrá solicitar a la Administración una enmienda a su certificado, para agregar o suprimir una autorización de una combinación de giroavión y carga.

##### El titular de un certificado de giroavión con carga externa podrá solicitar una enmienda para agregar o suprimir una autorización para operar un giroavión presentando a la Administración una nueva lista de giroaviones, por número de matrícula, con las clases de combinaciones de giroavión y carga respecto a las cuales se pide la autorización.

14 CFR 133.25

#### disponibilidad, transferencia y entrega del certificado

##### Toda persona que realice una operación de giroavión con carga externa deberá llevar consigo un facsímile del certificado de explotador de giroavión con carga externa en cada giroavión utilizado en la operación.

##### El titular de un certificado deberá devolver su certificado a la Administración:

###### Si la Administración suspende o revoca su certificado de explotador de giroavión con carga externa; o

###### Si el titular del certificado deja de realizar operaciones y no las reanuda dentro de un plazo de dos años.

14 CFR 133.27

### reglas de operación y requisitos afines

#### reglas de operación

##### Ninguna persona podrá realizar una operación de giroavión con carga externa sin el manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión prescrito en 11.3.4.4, o en contravención de dicho manual.

##### Ninguna persona podrá realizar una operación de giroavión con carga externa a menos que:

###### El giroavión cumpla con lo previsto en 11.3.2.6; y

###### El giroavión y la combinación de giroavión y carga estén autorizados conforme al certificado de explotador de giroavión con carga externa.

##### Antes de que una persona pueda operar un giroavión con una configuración de carga externa que sea notablemente diferente de la que esa persona ha transportado anteriormente con ese tipo de giroavión  (ya sea que la combinación de giroavión y carga sea o no sea de la misma clase), dicha persona deberá realizar, de una manera que no ponga en peligro a personas o propiedad en tierra, las verificaciones de operaciones de vuelo que la Administración establezca, de las siguientes, como apropiadas para la combinación de giroavión y carga:

###### Cerciorarse de que el peso de la combinación de giroavión y carga y la ubicación de su centro de gravedad estén dentro de los límites aprobados, que la carga externa esté sujetada de manera segura y que la carga externa no obstaculice el funcionamiento de los dispositivos instalados para su liberación de emergencia.

###### Realizar un despegue inicial y verificar que la capacidad de control sea satisfactoria.

###### Mientras se encuentra en vuelo estacionario, verificar que el control direccional sea aceptable.

###### Acelerar a vuelo hacia adelante para verificar que no se encuentre ninguna altitud (ya sea del giroavión o de la carga externa) en la cual el giroavión no pueda controlarse o que de otro modo sea peligroso.

###### En vuelo hacia adelante, determinar si hay oscilaciones peligrosas de la carga externa, pero si el piloto no puede ver dicha carga, otros miembros de la tripulación o el personal de tierra podrán hacerlo e informar al piloto al respecto.

###### Aumentar la velocidad aerodinámica hacia adelante y determinar una velocidad aerodinámica operacional en la cual no haya oscilación ni turbulencia aerodinámica peligrosas.

##### Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte 8, el titular de un certificado de explotador de giroavión con carga externa podrá realizar operaciones de giroavión con carga externa sobre áreas congestionadas si dichas operaciones se efectúan sin peligro para personas o propiedad en tierra y si cumple con lo siguiente:

###### El explotador deberá elaborar un plan para cada operación completa y obtener aprobación de la Administración para la operación.

Nota: El plan debe incluir un acuerdo con la subdivisión política local en cuanto a que los funcionarios locales excluirán del área donde se va a realizar la operación a las personas no autorizadas, la coordinación con el control de tránsito aéreo, de ser necesario, y una carta detallada que presente las altitudes y rutas de vuelo.

###### Cada vuelo deberá efectuarse a una altitud, y  en una ruta, que permita que se libere una carga externa vaciable y que el giroavión aterrice en una emergencia sin poner en peligro a personas o propiedad en tierra.

##### Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte 8, y salvo lo previsto en 11.3.4.3(a)(4), el titular de un certificado de explotador de giroavión con carga externa podrá realizar operaciones de carga externa, incluidas aproximaciones, salidas y maniobras de posicionamiento necesarias para la operación, por debajo de 500 pies sobre la superficie y más cerca de 500 pies de personas, naves, vehículos y estructuras, si las operaciones se efectúan sin peligro para las personas o la propiedad que se encuentran en tierra.

##### Ninguna persona podrá realizar operaciones de giroavión con carga externa en IFR a menos que la Administración las haya aprobado específicamente.

14 CFR: 133.33

#### transporte de personas

##### Ningún titular de un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) podrá permitir que se transporte a una persona durante operaciones de giroavión con carga externa a menos que dicha persona:

###### Sea miembro de la tripulación de vuelo;

###### Sea un alumno de la tripulación de vuelo;

###### Desempeñe una función esencial relacionada con la operación de la carga externa; o

###### Se necesite para realizar la actividad del trabajo relacionada directamente con esa operación.

##### El piloto al mando (PIC) deberá cerciorarse de que se informe a todas las personas antes del despegue acerca de todos los procedimientos pertinentes que deben seguirse (incluidos los procedimientos normales, anormales y de emergencia) y del equipo que va a usarse durante la operación de carga externa.

14 CFR: 133.35

#### requisitos relativos a instrucción, vigencia y pruebas de los miembros de la tripulación

##### Ningún titular de un certificado podrá emplear a una persona como piloto ni ninguna persona podrá trabajar como tal en operaciones de giroavión con carga externa a menos que dicha persona:

###### Haya demostrado satisfactoriamente a la Administración los conocimientos y pericia relativos a la combinación de giroavión y carga; y

###### Lleve consigo una carta de competencia o una anotación apropiada en el libro de a bordo que indique cumplimiento con el párrafo (a)(1) de esta sección.

##### Ningún titular de un AOC podrá emplear a un miembro de la tripulación ni a otro miembro del personal de operaciones en la realización de operaciones de Clase D, ni ninguna persona podrá trabajar como tal, a menos que dicha persona haya completado satisfactoriamente un programa de instrucción aprobada inicial o periódica, en los 12 meses civiles anteriores.

##### Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (b) de esta sección, toda persona que haya realizado operaciones de giroavión con carga externa de la misma clase y en una aeronave del mismo tipo en los 12 meses civiles anteriores no necesita recibir instrucción periódica.

14 CFR: 133.37

### requisitos relativos a la aeronavegabilidad

#### requisitos relativos a las características de vuelo

##### El solicitante debe demostrar a la Administración, mediante la realización de las siguientes verificaciones de vuelo operacional, que la combinación de giroavión y carga tiene características de vuelo satisfactorias, a menos que dichas verificaciones de vuelo operacional se hayan demostrado antes y las características de vuelo de la combinación de giroavión y carga hayan sido satisfactorias.  Para los fines de esa demostración, el peso de la carga externa (incluidos los dispositivos de sujeción de la carga externa) es el peso máximo respecto al cual se solicita la autorización.

##### Combinaciones de giroavión y carga de Clase A: La verificación de vuelo operacional debe consistir en por lo menos las siguientes maniobras:

###### Despegue y aterrizaje.

###### Demostración de control direccional satisfactorio mientras se está en vuelo estacionario.

###### Aceleración partiendo de vuelo estacionario.

###### Vuelo horizontal a velocidades aerodinámicas hasta la velocidad aerodinámica máxima para la cual se solicita autorización.

##### Combinaciones de giroavión y carga de Clase B y D: La verificación de vuelo operacional debe consistir por lo menos en las siguientes maniobras:

###### Recogida de la carga externa.

###### Demostración de control direccional satisfactorio mientras se está en vuelo estacionario.

###### Aceleración partiendo de vuelo estacionario.

###### Vuelo horizontal a velocidades aerodinámicas hasta la velocidad aerodinámica máxima para la cual se solicita autorización.

###### Demostración de la operación apropiada del dispositivo de elevación.

###### Maniobra de la carga externa para colocarla en posición de liberación y su liberación, en condiciones probables de vuelo operacional, mediante cada uno de los mandos de liberación rápida instalados en el giroavión.

##### Combinaciones de giroavión y carga de Clase C: Con las combinaciones de giroavión y carga de Clase C que se utilizan en la colocación y el tendido de cables u operaciones similares, la verificación de vuelo operacional debe consistir en las maniobras, como corresponda, prescritas en el párrafo (c) de esta sección.

14 CFR: 133.41

#### estructuras y diseño

##### Medios de sujeción de la carga externa.  Cada uno de los medios de sujeción de la carga externa deberán ser aprobados por la Administración.

##### Dispositivos de liberación rápida.  Cada uno de los medios de dispositivos de liberación rápida deberán ser aprobados por la Administración.

##### Peso y centro de gravedad:

###### Peso.  El peso total de la combinación de giroavión y carga no debe exceder del peso total aprobado para el giroavión durante su certificación de tipo.

###### Centro de gravedad.  La ubicación del centro de gravedad, en todas las condiciones de carga, debe estar dentro del rango establecido respecto al giroavión durante su certificación de tipo.  En las combinaciones de giroavión y carga de Clase C, la magnitud y la dirección de la fuerza de carga debe establecerse en los valores en los que la ubicación efectiva del centro de gravedad permanece dentro de su rango establecido.

14 CFR: 133.43

#### limitaciones de operación

##### Además de las limitaciones de operación presentadas en el manual de vuelo de giroavión aprobado, y de cualesquier otras limitaciones que la Administración prescriba, el explotador deberá establecer por lo menos las siguientes limitaciones y presentarlas en el manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión para las operaciones de dicha combinación:

###### La combinación de giroavión y carga podrá operarse sólo dentro de las limitaciones de peso y centro de gravedad establecidas conforme a esta Subparte.

###### La combinación de giroavión y carga no podrá operarse con una carga externa cuyo peso exceda del que se usó en la demostración de cumplimiento con esta Subparte.

###### La combinación de giroavión y carga no podrá operarse a velocidades aerodinámicas superiores a las establecidas conforme a esta Subparte.

###### Ninguna persona podrá realizar una operación de carga externa en virtud de la Parte 11 con un giroavión con certificado de tipo en la categoría restringida sobre un área densamente poblada, en una aerovía congestionada o cerca de un aeropuerto de mucha actividad donde se realicen operaciones de transporte de pasajeros.

###### La combinación de giroavión y carga de Clase D podrá utilizarse sólo conforme a lo siguiente:

El giroavión que va a usarse debe haber recibido certificado de tipo en la Categoría A de transporte respecto al peso de operación y proporcionar una capacidad de vuelo estacionario con un motor inactivo en ese peso y esa altitud de operación.

El giroavión debe estar equipado de manera que pueda haber intercomunicación radial directa entre los miembros de la tripulación requeridos.

El dispositivo de elevación del personal debe estar aprobado por la Administración.

El dispositivo de elevación debe tener un mecanismo de liberación de emergencia que requiera dos acciones distintas.

14 CFR: 133.45

#### manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión

##### El solicitante debe preparar un manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión y presentarlo a la Administración para su aprobación.  No es necesario presentar una lista de los datos de limitación de la envolvente de altura y velocidad como limitaciones operacionales.  El manual deberá exponer lo siguiente:

###### Limitaciones de operación, procedimientos (normales y de emergencia), performance y otra información establecida en esta Subparte;

###### La clase de combinación de giroavión y carga respecto a la cual la aeronavegabilidad del giroavión se ha demostrado conforme a esta Subparte; y

###### En la sección de información del manual de vuelo de la combinación de carga de giroavión:

Información relativa a toda peculiaridad que se ha descubierto al operar combinaciones particulares de giroavión y carga;

Aviso de precaución acerca de descargas electroestáticas de combinaciones de giroavión y carga de Clase B, Clase C y Clase D; y

Cualquier otra información esencial para la operación segura con cargas externas.

14 CFR: 133.47

#### Marcas y placas

##### Las siguientes marcas y placas deben ostentarse visiblemente y deben estar concebidas para que no se puedan borrar, modificar ni ocultar fácilmente:

###### Una placa (colocada en el puesto de pilotaje o la cabina) que indique la clase de combinación de giroavión y carga, y la limitación de la ocupación respecto a la cual se ha aprobado el giroavión.

###### Una placa, marca o instrucción (colocada al lado del medio de sujeción de la carga externa) que indique la carga externa máxima aprobada.

14 CFR: 133.49

#### certificación de aeronavegabilidad

##### Un certificado de explotador de giroavión con carga externa es un certificado actual y válido de aeronavegabilidad para cada tipo de giroavión y que aparece por número de matrícula en una lista adjunta al certificado, cuando se use el giroavión en operaciones realizadas conforme a la Parte 11.

14 CFR: 133.51

FAA, Orden 8700.1, Vol. 2, Capítulos 96-100

## remolque de planeadores

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con el remolque de planeadores por aeronaves.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá a cada persona que realice operaciones de remolque de planeadores contempladas en esta Subparte que tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### La Administración expedirá un certificado o una autorización a cada solicitante que satisfaga las condiciones pertinentes conforme a las disposiciones de esta Subparte.

#### requisitos relativos a la aeronave

##### Ninguna persona podrá operar una aeronave que remolque un planeador a menos que

###### La aeronave esté equipada con un gancho de remolque y un sistema de control de la liberación que satisfagan las normas pertinentes de aeronavegabilidad, y

###### El cable de remolque utilizado tenga una resistencia a la rotura que no sea inferior al 80 por ciento del peso operacional máximo certificado del planeador.

##### Sin embargo, el cable de remolque utilizado podrá tener una resistencia a la rotura superior al doble del peso operacional máximo certificado del planeador si:

###### Se ha instalado un eslabón de seguridad en el punto de sujeción del cable de remolque al planeador con una resistencia a la rotura no menor del 80 por ciento del peso operacional máximo certificado del planeador y no superior al doble de dicho peso; o

###### Se ha instalado un eslabón de seguridad en el punto de sujeción del cable de remolque a la aeronave de remolque con una resistencia a la rotura superior, pero en no más del 25 por ciento, a la del eslabón instalado en el otro extremo del cable del planeador y no superior al doble del peso operacional máximo certificado del planeador.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Ninguna persona podrá trabajar como piloto de remolque en un planeador a menos que:

###### Tenga por lo menos un certificado de piloto privado con una habilitación de categoría para la aeronave de remolque;

###### Haya registrado por lo menos 100 horas de tiempo como piloto al mando en el mismo tipo, categoría y clase de aeronave, si procede, que la aeronave de remolque;

###### Haya recibido instrucción y aprobación por parte del instructor respecto a:

Las técnicas y los procedimientos esenciales para el remolque seguro de planeadores, incluidas las limitaciones de velocidad aerodinámica;

Procedimientos de emergencia;

Señales utilizadas; y

Ángulos de alabeo máximos.

###### Salvo lo previsto en el párrafo (b) de esta sección, haya completado y se le hayan aprobado por lo menos tres vuelos en los que haya sido el único manipulador de los mandos de una aeronave que remolca un planeador o haya realizado procedimientos de simulación de vuelo de remolque de un planeador en compañía de un piloto que satisfaga los requisitos de esta sección; y

###### Dentro de los 12 meses anteriores haya

Realizado por lo menos tres remolques reales de planeadores; o

Realizado por lo menos tres vuelos como piloto al mando de un planeador remolcado por una aeronave.

#### reglas de operación

##### Ningún piloto podrá realizar una operación de remolque en un espacio aéreo controlado antes de haber recibido la autorización apropiada del servicio de control de tránsito aéreo.

##### Ningún piloto podrá realizar una operación de remolque en espacio aéreo no controlado antes de haber notificado a la Administración apropiada acerca de tal actividad para que se registre en el servicio de NOTAM de [ESTADO].

##### Ningún piloto deberá realizar operaciones de remolque, ya sea como el piloto de la aeronave de remolque o como el piloto del planeador remolcado, antes de que todos los pilotos hayan acordado un plan de acción general, incluidas las señales de despegue y de liberación, velocidades aerodinámicas y procedimientos de emergencia para cada piloto.

##### Ningún piloto de una aeronave civil podrá liberar intencionalmente un cable de remolque, después de liberar un planeador, de manera que ponga en peligro la vida o la propiedad de otra persona.

14 CFR: 61.69; 91.309

## remolque de banderolas

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con el remolque por aeronave de banderolas u otras señales, iluminadas o no iluminadas.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá a cada persona que realice operaciones contempladas en esta Subparte que tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### La Administración expedirá un certificado o una autorización a cada solicitante que satisfaga las condiciones pertinentes conforme a las disposiciones de esta Subparte.

##### Un helicóptero que opere conforme a la disposición de la Subparte 11.3 podrá remolcar una banderola utilizando un medio de sujeción de carga la externa sin certificado sólo si el explotador tiene por lo menos una autorización de Clase B en el certificado de operación.

#### requisitos relativos a la aeronave

##### Ninguna persona podrá operar una aeronave que esté remolcando una banderola a menos que la aeronave esté equipada con un gancho de remolque y un sistema de control de la liberación que satisfagan las normas pertinentes de aeronavegabilidad.

##### Ninguna persona podrá operar un helicóptero que esté remolcando una banderola a menos que éste tenga un medio para evitar que la banderola se enrede en el rotor de cola del helicóptero durante todas las fases de vuelo, incluidas las autorrotaciones.

Nota: La única manera de evitar que la banderola se enrede en el rotor de cola durante la autorrotación puede ser arrojando la banderola.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Respecto a vuelos sin remuneración, el piloto de la aeronave de remolque deberá tener por lo menos un certificado válido de piloto privado y haber realizado un mínimo de 200 horas de tiempo como piloto al mando.

##### Cuando se realicen operaciones de remolque de banderolas por remuneración o arrendamiento, el piloto deberá tener por lo menos un certificado de piloto comercial (no se requiere habilitación de vuelo por instrumentos) y por lo menos un certificado médico de segunda clase válido.

##### Todos los pilotos que realicen operaciones de remolque de banderolas deberán demostrar su competencia a la Administración realizando por lo menos una recogida y una descarga del número máximo de letras (paneles) que va usar el titular del certificado.

Nota: Esta demostración debe observarse desde tierra para que el inspector pueda evaluar la competencia del personal esencial de tierra y también la operación de vuelo.

14 CFR: 91.311

FAA, Orden 8700.1, Vol. 1,  Capítulo 45

#### reglas de operación

##### Todas las operaciones de remolque de banderolas deberán realizarse solamente:

###### En condiciones meteorológicas VFR; y

###### Entre las horas oficiales de la salida y la puesta del sol.

##### Ninguna persona podrá realizar operaciones de remolque de banderolas:

###### Sobre áreas congestionadas o personas reunidas al aire libre, por debajo de 1.000 pies; y

###### En otros sitios, por debajo de los requisitos mínimos de altitud segura presentados en la Parte 8.

Nota: Los helicópteros podrán utilizarse por debajo de los mínimos prescritos en el párrafo (b) si la operación se realiza sin peligro para personas o propiedad en tierra.

##### El titular del certificado deberá obtener la aprobación del administrador del aeropuerto para realizar operaciones de remolque de banderolas.

##### Si se efectúan operaciones de remolque de banderolas en un aeropuerto que tenga una torre de control, el titular del certificado deberá informar a dicha torre de control acerca de la hora de la operación de remolque de banderolas.

##### El titular del certificado deberá notificar por adelantado a los funcionarios pertinentes del aeropuerto cuándo ocurrirán las operaciones de remolque de banderolas cerca de un aeropuerto no controlado.

##### Solo se deberá transportar a miembros de la tripulación que sean esenciales cuando se realicen operaciones de remolque de banderolas.

##### Cuando se realicen operaciones de remolque de banderolas en los alrededores de áreas congestionadas, el piloto deberá tener debido cuidado de manera que, en caso de liberación de emergencia de la banderola o del cable de remolque, no cause peligro indebido a personas o propiedad en tierra.

##### Cada piloto deberá descargar el cable de remolque en un área designada previamente a una distancia mínima de 500 pies de personas, edificios, automóviles aparcados y aeronaves.

Nota: Si la aeronave de remolque aterriza con el cable sujetado, se debe prestar la debida atención para evitar arrastrar el cable y poner en peligro otras aeronaves en el aire, o a personas, propiedad o aeronaves en tierra.

##### Cada piloto que realice operaciones de remolque de banderolas deberá llevar a bordo de la aeronave una copia vigente del certificado de exención o autorización que permita las operaciones de remolque de banderolas.

14 CFR: 91.311

FAA, Orden 8700.1, Vol. 2, Capítulo 45

## operaciones de cine y televisión

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con la filmación de películas, la actuación en películas en vuelo y la dirección o producción a bordo de esa filmación cuando tales operaciones se realizan como parte de una actividad comercial o por remuneración o arrendamiento.

##### Para los fines de esta Subparte, “cine” deberá incluir películas, videos y transmisión directa en cualquier formato, y la preparación y el ensayo para dichas operaciones.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá que cada persona que realice las operaciones contempladas en esta Subparte tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### La Administración expedirá un certificado o una autorización a cada solicitante que satisfaga las condiciones pertinentes conforme a las disposiciones de esta Subparte.

#### requisito relativo a la aeronave

##### Para poder usarse en operaciones cinematográficas y de filmación de televisión, las aeronaves de categoría experimental deberán tener un certificado de aeronavegabilidad expedido para el propósito de exhibición.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Ningún piloto podrá realizar operaciones de televisión y cine a menos que tenga:

###### Una licencia comercial con habilitaciones apropiadas para la categoría y la clase de aeronave que va a utilizarse conforme a los términos de la exención.

###### Por lo menos 500 horas como piloto al mando.

###### Un mínimo de 100 horas en la categoría y la clase de aeronave que va a utilizarse.

###### Un mínimo de cinco horas en una aeronave de la marca y del modelo de la que va a utilizarse conforme a la exención.

###### Si el piloto tiene la intención de realizar maniobras acrobáticas por debajo de 1.500 pies sobre el nivel del suelo (AGL), una declaración de competencia de acrobacia para las operaciones que van a efectuarse.

#### reglas de operación y requisitos relativos a la exención

##### Cada explotador deberá realizar operaciones de manera que no ponga en peligro a personas o propiedad en tierra, o aeronaves en vuelo.

##### Cada explotador deberá obtener una exención de la Administración si la filmación de secuencias requiere que la aeronave vuele:

###### En vuelo acrobático por debajo de 1.500 pies sobre el nivel del suelo (AGL),

###### Sobre un área congestionada,

###### En espacio no controlado, o

###### En otras situaciones en las que es necesario desviarse de los requisitos de la Parte 8.

##### El titular de la exención deberá proporcionar un programa de actividades en la que figuren:

###### La identificación de la aeronave; y

###### Los actores en el orden de su presentación.

##### Toda maniobra que se agregue o todo cambio del programa de actividades deberán ser aprobados por la Administración.

##### El titular de la exención deberá elaborar, hacer que la Administración apruebe y observar un manual de operaciones de vuelo de cinematografía y televisión.

##### Cuando realice cualquier operación de filmación que requiera una exención, el titular del certificado deberá cerciorarse de que se adopten todas las medidas razonables para hacer que los espectadores queden limitados en áreas designadas.  Si se han adoptado medidas razonables y personas o vehículos no autorizados entran en el espacio aéreo donde se realizan maniobras durante la actividad de producción de filmación, se deben adoptar medidas para hacerlos salir de dicho espacio.

#### Contenido de un manual de operaciones de vuelo de cinematografía y televisión

##### Todo manual de operaciones de vuelo de cinematografía y televisión deberá contener por lo menos lo siguiente:

###### Organización de la compañía.

Denominación social, dirección y número de teléfono del solicitante.

Lista de los pilotos que se emplearán durante la filmación, incluidos los números de certificados de piloto, grado y clase y fecha del reconocimiento médico.

Lista de las aeronaves por marca y modelo.

###### Distribución y revisión.  Procedimientos para la revisión del manual para cerciorarse de que todos los manuales se mantengan actualizados.

###### Personas autorizadas.  Procedimientos para cerciorarse de que a ninguna persona, excepto a las personas que han dado su consentimiento para participar y se necesitan para la producción de la filmación, se le permita acercarse a más de 500 pies del área de producción de la filmación.

###### Área de operaciones.  El área que se utilizará durante la vigencia de la exención.

###### Plan de actividades.  Procedimientos para la presentación por escrito, tres días antes de la filmación programada, de un plan de actividades a la Administración que incluya por lo menos lo siguiente:

Fechas y horas de todos los vuelos.

Nombre y número de teléfono de la persona a cargo de la actividad de producción de la filmación.

Marca y modelo de las aeronaves que van a utilizarse y el tipo de certificado de aeronavegabilidad, incluida la categoría.

Nombre de los pilotos que participen en la actividad de producción de la filmación.

Una declaración en la que conste que se ha obtenido permiso de los propietarios de bienes o de funcionarios locales para llevar a cabo la actividad de producción de la filmación.

Firma del titular de la exención o de un representante designado.

Un esquema general, o resumen, del programa de producción, que incluya mapas o diagramas del lugar concreto de la filmación, si es necesario.

###### Permiso para operar.  Requisitos y procedimientos que el titular de la exención utilizará para obtener permiso de los propietarios de bienes y de funcionarios locales (por ejemplo, la policía, cuerpos de bomberos, etc.) según proceda para la realización de todas las operaciones de filmación cuando se utilice la exención.

###### Seguridad.  El método de seguridad que se utilizará para excluir del lugar a todas las personas que no participan directamente en la operación.

Nota: Esto también debería incluir la disposición que se usará para detener las actividades cuando personas, vehículos o aeronaves no autorizadas entren al área de operaciones, o por cualquier otra razón, en pro de la seguridad.

###### Información del piloto o del personal de producción.  Procedimientos para informar al personal acerca de los riesgos inherentes, procedimientos de emergencia y salvaguardas que deben seguirse durante la actividad de producción de la filmación.

###### Certificación y aeronavegabilidad.  Procedimientos para cerciorarse de que se llevarán a cabo las inspecciones requeridas.

###### Comunicaciones.  Procedimientos para proporcionar capacidades de comunicación con todos los participantes de la operación y filmación reales.

Nota: El solicitante puede usar comunicación oral, visual o por radio siempre y cuando se mantenga a los participantes informados continuamente acerca de la situación actual de la operación.

###### Notificación de accidentes.  Procedimientos para la información y la notificación relativas a accidentes.

FAA, Orden 8700.1, Vol. 2, Capítulo 52

## vuelos turísticos

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con el transporte de personas para ver formaciones naturales u objetos en tierra hechos por el ser humano cuando tales operaciones se realizan como parte de una actividad comercial o por remuneración o arrendamiento, y

##### El vuelo se anuncia incuestionablemente como “turístico”, y

##### La aeronave regresa al aeropuerto de salida sin haber aterrizado en ningún otro aeropuerto,

##### El vuelo se realiza dentro de un radio de 25 millas terrestres del aeropuerto de salida, y

##### La capacidad certificada de pasajeros de la aeronave no excede de 9 pasajeros.

Nota: Cualquier otro vuelo de transporte de pasajeros por remuneración, arrendamiento o a título oneroso debe realizarse conforme a un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) como se indica en la Parte 9.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá a cada persona que realice operaciones contempladas en esta Subparte que tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### Cada explotador conforme a esta Subparte deberá tener un certificado de operaciones expedido en virtud de las disposiciones de esta Parte.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Ningún piloto podrá realizar operaciones de vuelo turístico a menos que tenga:

###### Por lo menos una licencia comercial con habilitaciones apropiadas para la categoría y la clase de aeronave que va a usarse conforme a los términos de la exención.

###### Por lo menos 500 horas como piloto al mando.

###### Un mínimo de 100 horas en la categoría y la clase de aeronave que va a utilizarse.

#### reglas de operación

##### Cada explotador deberá realizar operaciones de manera que no ponga en peligro a personas o propiedad en tierra ni aeronaves en vuelo.

##### Todas las operaciones de vuelo turístico deberán realizarse solamente:

###### En condiciones meteorológicas VFR; y

###### Entre las horas oficiales de la salida y la puesta del sol.

##### Ninguna persona podrá realizar operaciones de vuelo turístico:

###### Sobre áreas congestionadas o personas reunidas al aire libre, por debajo de 1.000 pies; y

###### En otros sitios, por debajo de los requisitos mínimos de altitud segura presentados en la Parte 8.

##### Los requisitos de la Parte 8 se aplican a las operaciones de vuelo de turismo descritas en esta Subparte.

14 CFR: 135.1(a)(5), (c)

## localización de peces

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con localización, seguimiento y notificación de localización de peces y bancos de peces, cuando dichas operaciones se realizan como parte de una actividad comercial o por remuneración o arrendamiento.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá a cada persona que realice operaciones contempladas en esta Subparte que tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### La Administración expedirá un certificado o una autorización a cada solicitante que satisfaga las condiciones pertinentes conforme a las disposiciones de esta Subparte.

#### reglas de operación

##### Cada explotador deberá realizar operaciones de manera que no ponga en peligro a personas o propiedad en tierra ni aeronaves en vuelo.

##### Los requisitos mínimos de franqueamiento de nubes y los requisitos mínimos de altitud de la Parte 8 no se aplican a las personas a quienes la Administración haya autorizado específicamente mínimos diferentes como parte de una autorización conforme a esta Subparte.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Ningún piloto podrá realizar operaciones de localización de peces a menos que tenga:

###### Por lo menos una licencia comercial con habilitaciones apropiadas para la categoría y la clase de aeronave que va a usarse conforme a los términos de la exención.

###### Por lo menos 500 horas como piloto al mando.

###### Un mínimo de 100 horas en la categoría y la clase de aeronave que va a utilizarse.

## medios de difusión e información sobre las condiciones del tráfico

#### Aplicación

##### Esta Subparte se aplica a las operaciones relacionadas con la observación y la información de eventos por los medios de difusión o de las condiciones del tráfico en las carreteras y calles cuando dichas operaciones se realizan con aeronaves o aviadores, o ambos, que no están designados para empleo público solamente.

#### Certificado o autorización requeridos

##### La Administración exigirá a cada persona que realice operaciones contempladas en esta Subparte que tenga un certificado o una autorización equivalente.

##### La Administración expedirá un certificado o una autorización a cada solicitante que satisfaga las condiciones pertinentes conforme a las disposiciones de esta Subparte.

#### reglas de operación

##### Cada explotador deberá realizar operaciones de manera que no ponga en peligro a personas o propiedad en tierra ni aeronaves en vuelo.

##### Los requisitos mínimos de franqueamiento de nubes y los requisitos mínimos de altitud de la Parte 8 no se aplican a las personas para quienes la Administración haya aprobado específicamente mínimos diferentes como parte de una autorización conforme a esta Subparte.

#### requisitos relativos a experiencia e instrucción

##### Ningún piloto podrá realizar operaciones de medios de difusión y de información de las condiciones del tráfico a menos que tenga:

###### Por lo menos una licencia comercial con habilitaciones apropiadas para la categoría y la clase de aeronave que va a usarse conforme a los términos de la exención.

###### Por lo menos 500 horas como piloto al mando.

Un mínimo de 100 horas en la categoría y la clase de aeronave que va a utilizarse.

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]